# 一种高稳定性的正时链传动系统论文和设计-林云超

### 全文摘要

本实用新型公开了一种高稳定性的正时链传动系统，包括第一凸轮轴链轮、第二凸轮轴链轮、曲轴链轮和固定板，第一凸轮轴链轮和第二凸轮轴链轮之间安装有凸轮轴连接轮，第二凸轮轴链轮与曲轴链轮之间安装有正时链条导轨，且张紧臂与正时链条导轨均位于链条的外侧，张紧臂的外侧安装有张紧器。本实用新型中正时链条导轨能够通过固定块固定安装于链条的外侧，加强了正时链条导轨结构的稳定性，防止第二凸轮轴链轮与曲轴链轮之间链条松动，第一凸轮轴链轮和第二凸轮轴链轮通过凸轮轴连接轮相啮合，能够使第一凸轮轴链轮和第二凸轮轴链轮之间的摩擦力降低，提高了连接结构的稳定性，便于正时链传动系统长久的使用。

### 主设计要求

1.一种高稳定性的正时链传动系统，包括第一凸轮轴链轮(1)、第二凸轮轴链轮(2)、曲轴链轮(3)和固定板(4)，其特征在于，所述第一凸轮轴链轮(1)、第二凸轮轴链轮(2)和曲轴链轮(3)均安装于固定板(4)上，所述第一凸轮轴链轮(1)、第二凸轮轴链轮(2)和曲轴链轮(3)的外侧环绕设置有链条(5)，所述第一凸轮轴链轮(1)和第二凸轮轴链轮(2)之间安装有凸轮轴连接轮(6)，所述第一凸轮轴链轮(1)和曲轴链轮(3)之间安装有张紧臂(7)，所述第二凸轮轴链轮(2)与曲轴链轮(3)之间安装有正时链条导轨(8)，且张紧臂(7)与正时链条导轨(8)均位于链条(5)的外侧，所述张紧臂(7)的外侧安装有张紧器(9)。

### 设计方案

1.一种高稳定性的正时链传动系统，包括第一凸轮轴链轮(1)、第二凸轮轴链轮(2)、曲轴链轮(3)和固定板(4)，其特征在于，所述第一凸轮轴链轮(1)、第二凸轮轴链轮(2)和曲轴链轮(3)均安装于固定板(4)上，所述第一凸轮轴链轮(1)、第二凸轮轴链轮(2)和曲轴链轮(3)的外侧环绕设置有链条(5)，所述第一凸轮轴链轮(1)和第二凸轮轴链轮(2)之间安装有凸轮轴连接轮(6)，所述第一凸轮轴链轮(1)和曲轴链轮(3)之间安装有张紧臂(7)，所述第二凸轮轴链轮(2)与曲轴链轮(3)之间安装有正时链条导轨(8)，且张紧臂(7)与正时链条导轨(8)均位于链条(5)的外侧，所述张紧臂(7)的外侧安装有张紧器(9)。

2.根据权利要求1所述的一种高稳定性的正时链传动系统，其特征在于，所述正时链条导轨(8)的一端安装有若干固定块(10)，且固定块(10)嵌入于链条(5)的内侧。

3.根据权利要求1所述的一种高稳定性的正时链传动系统，其特征在于，所述固定板(4)的表面边缘处开设有若干螺孔(11)。

4.根据权利要求1所述的一种高稳定性的正时链传动系统，其特征在于，所述张紧臂(7)采用PA66塑料制作而成。

5.根据权利要求1所述的一种高稳定性的正时链传动系统，其特征在于，所述第一凸轮轴链轮(1)和第二凸轮轴链轮(2)通过凸轮轴连接轮(6)相啮合。

6.根据权利要求1所述的一种高稳定性的正时链传动系统，其特征在于，所述正时链条导轨(8)通过固定块(10)与链条(5)相插接。

7.根据权利要求1所述的一种高稳定性的正时链传动系统，其特征在于，所述第一凸轮轴链轮(1)、第二凸轮轴链轮(2)、曲轴链轮(3)均通过链条(5)轮外啮合，且第一凸轮轴链轮(1)、第二凸轮轴链轮(2)、曲轴链轮(3)组合形成Y字形结构。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及机械传动技术领域，特别涉及一种高稳定性的正时链传动系统。

背景技术

随着造车技术水平和工业发展的不断进步，部分发动机的正时皮带已被发动机链条所替代，与传统的皮带驱动相比，链条驱动方式的传动可靠、耐久性好并且还可节省空间，整个系统由齿轮、链条和涨紧装置等部件组成，其中液压涨紧器可自动调节涨紧力，使链条涨力始终如一，并且终身免维护，这就使其与发动机同寿命，不但安全、可靠性得到了一定提升，还将引擎的使用、维护成本降低了不少，一般正时链传动系统在长久运行后，两个凸轮轴链轮之间啮合出现摩擦受损，导致链条传动不够稳定。

实用新型内容

本实用新型要解决的技术问题是克服现有技术的缺陷，提供一种高稳定性的正时链传动系统，正时链条导轨能够通过固定块固定安装于链条的外侧，加强了正时链条导轨结构的稳定性，防止第二凸轮轴链轮与曲轴链轮之间链条松动，第一凸轮轴链轮和第二凸轮轴链轮通过凸轮轴连接轮相啮合，能够使第一凸轮轴链轮和第二凸轮轴链轮之间的摩擦力降低，提高了连接结构的稳定性，便于正时链传动系统长久的使用。

为了解决上述技术问题，本实用新型提供了如下的技术方案：

本实用新型一种高稳定性的正时链传动系统，包括第一凸轮轴链轮、第二凸轮轴链轮、曲轴链轮和固定板，所述第一凸轮轴链轮、第二凸轮轴链轮和曲轴链轮均安装于固定板上，所述第一凸轮轴链轮、第二凸轮轴链轮和曲轴链轮的外侧环绕设置有链条，所述第一凸轮轴链轮和第二凸轮轴链轮之间安装有凸轮轴连接轮，所述第一凸轮轴链轮和曲轴链轮之间安装有张紧臂，所述第二凸轮轴链轮与曲轴链轮之间安装有正时链条导轨，且张紧臂与正时链条导轨均位于链条的外侧，所述张紧臂的外侧安装有张紧器。

作为本实用新型的一种优选技术方案，所述正时链条导轨的一端安装有若干固定块，且固定块嵌入于链条的内侧。

作为本实用新型的一种优选技术方案，所述固定板的表面边缘处开设有若干螺孔。

作为本实用新型的一种优选技术方案，所述张紧臂采用PA66塑料制作而成。

作为本实用新型的一种优选技术方案，所述第一凸轮轴链轮和第二凸轮轴链轮通过凸轮轴连接轮相啮合。

作为本实用新型的一种优选技术方案，所述正时链条导轨通过固定块与链条相插接。

作为本实用新型的一种优选技术方案，所述第一凸轮轴链轮、第二凸轮轴链轮、曲轴链轮均通过链条轮外啮合，且第一凸轮轴链轮、第二凸轮轴链轮、曲轴链轮组合形成Y字形结构。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果如下：

本实用新型中正时链条导轨能够通过固定块固定安装于链条的外侧，加强了正时链条导轨结构的稳定性，防止第二凸轮轴链轮与曲轴链轮之间链条松动，第一凸轮轴链轮和第二凸轮轴链轮通过凸轮轴连接轮相啮合，能够使第一凸轮轴链轮和第二凸轮轴链轮之间的摩擦力降低，提高了连接结构的稳定性，便于正时链传动系统长久的使用。

附图说明

附图用来提供对本实用新型的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的限制。在附图中：

图1是本实用新型的整体结构示意图；

图2是本实用新型的张紧器结构图；

图3是本实用新型的正时链条导轨与固定块连接结构图；

图中：1、第一凸轮轴链轮；2、第二凸轮轴链轮；3、曲轴链轮；4、固定板；5、链条；6、凸轮轴连接轮；7、张紧臂；8、正时链条导轨；9、张紧器；10、固定块；11、螺孔。

具体实施方式

以下结合附图对本实用新型的优选实施例进行说明，应当理解，此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。其中附图中相同的标号全部指的是相同的部件。

此外，如果已知技术的详细描述对于示出本实用新型的特征是不必要的，则将其省略。需要说明的是，下面描述中使用的词语“前”、“后”、“左”、“右”、“上”和“下”指的是附图中的方向，词语“内”和“外”分别指的是朝向或远离特定部件几何中心的方向。

实施例1

如图1-3所示，本实用新型提供一种高稳定性的正时链传动系统，包括第一凸轮轴链轮1、第二凸轮轴链轮2、曲轴链轮3和固定板4，第一凸轮轴链轮1、第二凸轮轴链轮2和曲轴链轮3均安装于固定板4上，第一凸轮轴链轮1、第二凸轮轴链轮2和曲轴链轮3的外侧环绕设置有链条5，第一凸轮轴链轮1和第二凸轮轴链轮2之间安装有凸轮轴连接轮6，第一凸轮轴链轮1和曲轴链轮3之间安装有张紧臂7，第二凸轮轴链轮2与曲轴链轮3之间安装有正时链条导轨8，且张紧臂7与正时链条导轨8均位于链条5的外侧，张紧臂7的外侧安装有张紧器9。

进一步的，正时链条导轨8的一端安装有若干固定块10，且固定块10嵌入于链条5的内侧，便于正时链条导轨8能够通过固定块10固定安装于链条5的外侧，加强了正时链条导轨8结构的稳定性，防止第二凸轮轴链轮2与曲轴链轮3之间链条5松动。

固定板4的表面边缘处开设有若干螺孔11，方便整个发动机的传动系统固定安装在汽车上。

张紧臂7采用PA66塑料制作而成，PA66塑料具有优良的耐磨性、自润滑性，机械强度较高，加强了结构强度，提高了稳定性，便于长久使用。

第一凸轮轴链轮1和第二凸轮轴链轮2通过凸轮轴连接轮6相啮合，能够使第一凸轮轴链轮1和第二凸轮轴链轮2之间的摩擦力降低，提高了连接结构的稳定性，便于长久的使用。

正时链条导轨8通过固定块10与链条5相插接，正时链条导轨8能够通过固定块10固定安装于链条5的外侧，加强了正时链条导轨8结构的稳定性，且正时链条导轨8与固定块10相连接形成L型结构，方便拆卸。

第一凸轮轴链轮1、第二凸轮轴链轮2、曲轴链轮3均通过链条5轮外啮合，且第一凸轮轴链轮1、第二凸轮轴链轮2、曲轴链轮3组合形成Y字形结构，使得第一凸轮轴链轮1、第二凸轮轴链轮2、曲轴链轮3通过链条5进行传动，同时第一凸轮轴链轮1、第二凸轮轴链轮2、曲轴链轮3组合形成Y字形结构，具有较好的稳定性结构。

具体的，第一凸轮轴链轮1、第二凸轮轴链轮2和曲轴链轮3均安装于固定板4上，在固定板4的表面边缘处开设有若干螺孔11，方便整个发动机的传动系统固定安装在汽车上，正时链条导轨8能够通过固定块10固定安装于链条5的外侧，加强了正时链条导轨8结构的稳定性，防止第二凸轮轴链轮2与曲轴链轮3之间链条5松动，第一凸轮轴链轮1和第二凸轮轴链轮2通过凸轮轴连接轮6相啮合，能够使第一凸轮轴链轮1和第二凸轮轴链轮2之间的摩擦力降低，提高了连接结构的稳定性，便于长久的使用，第一凸轮轴链轮1、第二凸轮轴链轮2、曲轴链轮3通过链条5进行传动，同时第一凸轮轴链轮1、第二凸轮轴链轮2、曲轴链轮3组合形成Y字形结构，具有较好的稳定性结构。

本实用新型中正时链条导轨8能够通过固定块10固定安装于链条5的外侧，加强了正时链条导轨8结构的稳定性，防止第二凸轮轴链轮2与曲轴链轮3之间链条5松动，第一凸轮轴链轮1和第二凸轮轴链轮2通过凸轮轴连接轮6相啮合，能够使第一凸轮轴链轮1和第二凸轮轴链轮2之间的摩擦力降低，提高了连接结构的稳定性，便于正时链传动系统长久的使用。

最后应说明的是：以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型，尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920019350.0

申请日:2019-01-07

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:33(浙江)

授权编号:CN209369927U

授权时间:20190910

主分类号:F02B 67/06

专利分类号:F02B67/06;F01L1/348;F16H7/08

范畴分类:28B;27D;

申请人:伊维氏传动系统（平湖）有限公司

第一申请人:伊维氏传动系统（平湖）有限公司

申请人地址:314000 浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区平湖大道东侧繁荣路北侧（平湖经济开发区资产管理有限公司内3号楼3060室）

发明人:林云超;苏瑜;高鑫;梅龙树

第一发明人:林云超

当前权利人:伊维氏传动系统（平湖）有限公司

代理人:程开生

代理机构:33253

代理机构编号:嘉兴启帆专利代理事务所(普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/df780e785f532fa3c2a8f459.html