# 一种铅笔废料焚烧装置论文和设计-王玉光

### 全文摘要

本实用新型公开了一种铅笔废料焚烧装置，包括：送料风机、燃烧室、热风管体、换热器、除尘器和第一引风机；所述燃烧室设有进料口，所述的燃烧室的侧面设有通风口，所述热风管体内部设有相互连通的热风管，所述的热风管体上部设有入风口，所述热风管体的下部设有排风口，所述热风管的一端与入风口连通，所述热风管的另一端与排风口连通。本实用新型提供的铅笔废料焚烧装置，焚烧产生的废气通过热风管体和水热换热器，分别通过空气和水进行逐级换热，节约了水的用量，具有安全、节能、环保的优点。

### 主设计要求

1.一种铅笔废料焚烧装置，其特征在于：包括：送料风机、燃烧室、热风管体、换热器、除尘器和第一引风机；所述燃烧室设有进料口，所述送料风机通过送料管与进料口连接；所述燃烧室的侧面设有通风口，所述燃烧室与热风管体连通；所述热风管体的上端设有废气出口，所述废气出口与换热器一端的热风进口连通，所述换热器另一端的热风出口与除尘器一端的烟气入口连通，所述除尘器另一端的烟气出口与第一引风机一端的第一进风口连通，所述第一引风机另一端的第一出风口与大气连通。

### 设计方案

1.一种铅笔废料焚烧装置，其特征在于：包括：送料风机、燃烧室、热风管体、换热器、除尘器和第一引风机；所述燃烧室设有进料口，所述送料风机通过送料管与进料口连接；所述燃烧室的侧面设有通风口，所述燃烧室与热风管体连通；所述热风管体的上端设有废气出口，所述废气出口与换热器一端的热风进口连通，所述换热器另一端的热风出口与除尘器一端的烟气入口连通，所述除尘器另一端的烟气出口与第一引风机一端的第一进风口连通，所述第一引风机另一端的第一出风口与大气连通。

2.如权利要求1所述的铅笔废料焚烧装置，其特征在于：所述热风管体的内部设有相互连通的热风管，所述热风管体的上部设有入风口，所述热风管体的下部设有排风口，所述热风管的一端与入风口连通，所述热风管的另一端与排风口连通。

3.如权利要求2所述的铅笔废料焚烧装置，其特征在于：所述热风管呈S型分布。

4.如权利要求2所述的铅笔废料焚烧装置，其特征在于：还包括第二引风机，所述第二引风机的第二进风口与排风口连通，所述第二引风机的第二出风口与烘房连通。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及焚烧装置领域，特别涉及一种铅笔废料焚烧装置。

背景技术

在制笔的过程中产生大量的木屑刨花，而这些废料如果长时间的堆放就会造成安全隐患，需要及时把这些废料处理，而在木板处理的过程中需要大量的热量，并且在废料焚烧过程中会产生携带有大量烟尘的废气，严重污染空气。目前，多用换热器和除尘器来处理废气，通过第一引风机将处理后的废气排入大气中。因此，需要设计出一种焚烧炉，其不仅节能、环保、并且有利于能量的回收利用。

实用新型内容

为解决上述技术问题，本实用新型公开了一种铅笔废料焚烧装置，包括：送料风机、燃烧室、热风管体、换热器、除尘器和第一引风机。

所述的燃烧室设有进料口，所述的燃烧室的侧面设有通风口，所述的燃烧室与热风管体连通，所述送料风机通过送料管与进料口连接；所述的热风管体的上端设有废气出口，所述的废气出口与换热器一端的热风进口连通，所述换热器另一端的热风出口与除尘器一端的烟气入口连通，所述的除尘器另一端的烟气出口与第一引风机一端的第一进风口连通，所述第一引风机另一端的第一出风口与大气连通。

优选地，所述的热风管体的内部设有相互连通的热风管，所述的热风管体上部设有入风口，所述的热风管体的下部设有排风口，所述的热风管的一端与入风口连通，所述热风管的另一端与排风口连通。

优选地，所述的热风管呈S型分布。

优选地，所述的铅笔废料焚烧装置还包括第二引风机，所述第二引风机的第二进风口与排风口连通，所述第二引风机的第二出风口与烘房连通。

本实用新型的有益效果是：

本实用新型提供的铅笔废料焚烧装置，焚烧产生的废气通过热风管体和水热换热器，分别通过空气和水进行逐级换热，节约了水的用量。一方面，换热器产生的热水还可以与热水供应设备相连，有利于能量的高效回收，通过除尘器和第一引风机可以将废气中的粉尘分离出来，经过第一引风机将除尘后的气体排入到大气中。另一方面，通过在入风口和排风口之间设置第二引风机，高温气流通过排风口进入第二引风机，高温气流从第二引风机的第二出风口进入到烘房中，便于热风能量的回收利用。本实用新能提供的铅笔废料焚烧装置具有安全、节能、环保的优点。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例中的技术方案，下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动性的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为本实用新型的结构示意图；

图2为本实用新型中的热风管体的第一侧面的剖面图；

图3为本实用新型中的热风管体的第二侧面的剖面图。

附图标记：1-送料风机；11-送料管；2-燃烧室；21-进料口；22-通风口；3-热风管体；31-废气出口；32-入风口；33-排风口；4-热风管；5-换热器；51-热风进口；52-热风出口；6-除尘器；61-烟气入口；62-烟气出口；7-第一引风机；71-第一进风口；72-第一出风口；8-第二引风机；81-第二进风口；82-第二出风口；9-烘房。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

需要说明，本实用新型实施例中所有方向性指示(诸如上、下、左、右、前、后……)仅用于解释在某一特定姿态(如附图所示)下各部件之间的相对位置关系、运动情况等，如果该特定姿态发生改变时，则该方向性指示也相应地随之改变。

另外，在本实用新型中涉及“第一”、“第二”等的描述仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示其相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此，限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。

如图1-3所示，本实施例提供的铅笔废料焚烧装置，包括：送料风机1、燃烧室2、热风管体3、换热器5、除尘器6和第一引风机7。

燃烧室2设有进料口21，送料风机1通过送料管11与进料口21连接，燃烧室2的侧面设有通风口22，燃烧室2与热风管体3连通，热风管体3的上端设有废气出口31，废气出口31与换热器5一端的热风进口51连通，换热器5另一端的热风出口52与除尘器6一端的烟气入口61连通，除尘器6的另一端的烟气出口62与第一引风机7一端的第一进风口71连通，第一引风机7另一端的第一出风口72与大气连通。

热风管体3内部设有相互连通的热风管4，热风管体3上部设有入风口32，热风管体3的下部设有排风口33，热风管4的一端与入风口32连通，热风管4的另一端与排风口33连通；热风管4呈S型分布。

铅笔废料焚烧装置还包括第二引风机8，所述第二引风机8的第二进风口81与排风口33连通，所述第二引风机8的第二出风口82与烘房9连通。

本实施例中的铅笔废料焚烧装置在进行焚烧时，送料风机1将铅笔废料通过进料口21将铅笔废料送入燃烧室2；一方面，铅笔废料焚烧产生的废气在与热风管4内部的自然空气进行热交换之后，从废气出口31排出，从热风进口51进入换热器55，废气中的部分能量经过换热器转换成热水，换热后的废气从烟气入口61进入除尘器6，经过除尘器6的除尘后的废气通过第一进风口71进入到第一引风机7，最后从第二第一出风口72排放到大气中。

一方面，热风管体3的内部设有连通的热风管4，自然空气可从热风管体3的入风口32进入热风管4，自然空气在热风管4内部和上升的废气进行热交换以后，形成的高温气流通过排风口33进入第二引风机8，高温气流从第二引风机8的第二出风口82进入到烘房9中，以便热风能量的回收利用。

以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已，并不用以限制本实用新型，凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。另外，各个实施例之间的技术方案可以相互结合，但是必须是以本领域普通技术人员能够实现为基础；当技术方案的结合出现相互矛盾或无法实现时应当认为这种技术方案的结合不存在，也不在本实用新型要求的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920073310.4

申请日:2019-01-16

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:37(山东)

授权编号:CN209763091U

授权时间:20191210

主分类号:F23G5/46

专利分类号:F23G5/46;F26B21/00

范畴分类:申请人:威海金马笔业有限公司

第一申请人:威海金马笔业有限公司

申请人地址:264200 山东省威海市临港经济技术开发区金华北路-38号

发明人:王玉光;张忠杰;丛树岩

第一发明人:王玉光

当前权利人:威海金马笔业有限公司

代理人:张晓

代理机构:37273

代理机构编号:青岛科通知桥知识产权代理事务所(普通合伙) 37273

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/dfb8b29fca0254e949459b83.html