# 红柱石制品论文_付卫,燕宿祥,秦建涛

导读:本文包含了红柱石制品论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:柱石,耐火材料,热膨胀,热风炉,粒度,烧成,石化。

### 红柱石制品论文文献综述

付卫,燕宿祥,秦建涛[1]（2013）在《红柱石粒度对干熄焦用耐材制品使用性能的影响》一文中研究指出为了满足干熄焦装置用耐火材料高强度与高热震稳定性的要求,以合成莫来石、红柱石等为主要原料,辅以白刚玉、苏州黏土、Al2O3微粉,探讨了不同的烧成工艺及红柱石微粉粒度对制品性能的影响。结果表明,超细粉对产品的紧密堆积有影响,加入量以≯10%为宜;适当地引入红柱石超细粉,可以降低烧成温度,并满足产品的高强度与高热震稳定性要求。试验证明在引入红柱石超细粉的情况下,烧成工艺以a℃×8 h为宜。(本文来源于《山东冶金》期刊2013年05期）

蔡国庆,刘伟,王文学,王希波,秦建涛[2]（2012）在《热风炉用低蠕变红柱石制品的应用与发展》一文中研究指出1我国热风炉的发展状况及耐火材料配置30年来,随着我国经济的高速发展,高炉热风炉长寿化、大型化、多样化、高效化,高炉炼铁技术进步非常之快,大大缩小了我们与世界先进水平的差距,一大批炼铁及相关科技工作者开发出了一系列世界水平的具有自主知识产权的领先技术,填补国内外热风炉技术的空白,引起世人关注,同时国际经济的发展及全球化也推动了我国钢铁工业的发展。主要表现在:达涅利克鲁斯(霍戈文)高风温热风炉的引进,新日铁型、PW型大型外燃式热风炉(本文来源于《2012全国炼铁用耐火材料技术交流会论文集》期刊2012-05-30）

毕玉保,徐利华,化金良[3]（2006）在《多种外加剂对红柱石制品烧结性能影响的研究》一文中研究指出研究了多种外加剂对红柱石原料烧结性能的影响,分析了其作用机理。结果表明:加入氧化镁可明显促进红柱石的烧结,在高温阶段其作用更加明显,但其质量分数必须严格控制,不宜超过2%。添加氧化钛也可促进红柱石的烧结,其质量分数应该控制在4%以内。而添加氧化铬和氧化锆则不利于红柱石的烧结。(本文来源于《现代技术陶瓷》期刊2006年01期）

师静蕊[4]（2005）在《红柱石的矿物组成、莫来石化及相关制品的研究》一文中研究指出本论文以新疆红柱石精矿为研究对象,研究了它的矿物组成,高温下的莫来石化及其相关制品的性能,为生产莫来石-刚玉质低蠕变材料提供了理论指导。首先,利用SEM和EDS分析了红柱石矿的矿物组成和杂质分布,结果显示这种红柱石矿所含的杂质矿物主要是黑云母、钛铁矿和黏土矿物等,其中分布在红柱石颗粒边缘的围岩和空晶石内的黑十字容易去除,而分布在晶内的细粒杂质则不易去除。其次,研究了这种红柱石精矿的莫来石化特点及其热膨胀性能。实验证明:随煅烧温度的升高和保温时间的延长,莫来石的转化量增加; 粒度越小或杂质含量越高的红柱石莫来石化速度越快。红柱石在1000℃以下即发生物理膨胀,由于杂质的影响1000℃后材料逐渐收缩,1300℃以后红柱石发生莫来石化产生的膨胀抵消了烧结收缩,材料再度膨胀。最后,研究了以红柱石精矿为基质,配合不同的高铝骨料制成的莫来石-刚玉材料的各项性能,发现添加矾土和天然烧结莫来石的材料高温性能较差,而以刚玉和红柱石为骨料的材料具有良好的抗蠕变性能。因此,红柱石作为生产低蠕变制品的原料有很高的应用价值。(本文来源于《武汉科技大学》期刊2005-11-10）

李博文,翁润生,周珣若[5]（1999）在《红柱石微粉对高铝矾土熟料制品的补强作用》一文中研究指出Added in the refractory made from high alumina bauxite clicker,the andalusite micropowder would be decomposed at lower temperature and form network structure of fiber mullite during sintering process,and reinforces the refractories. The more the andalusite micropowderis,the higher the strength of the refractory is.It is suitable that the sintering temperature of this kind of refractory is at 1?350℃(本文来源于《矿物岩石地球化学通报》期刊1999年04期）

### 红柱石制品论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

1我国热风炉的发展状况及耐火材料配置30年来,随着我国经济的高速发展,高炉热风炉长寿化、大型化、多样化、高效化,高炉炼铁技术进步非常之快,大大缩小了我们与世界先进水平的差距,一大批炼铁及相关科技工作者开发出了一系列世界水平的具有自主知识产权的领先技术,填补国内外热风炉技术的空白,引起世人关注,同时国际经济的发展及全球化也推动了我国钢铁工业的发展。主要表现在:达涅利克鲁斯(霍戈文)高风温热风炉的引进,新日铁型、PW型大型外燃式热风炉

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 红柱石制品论文参考文献

[1].付卫,燕宿祥,秦建涛.红柱石粒度对干熄焦用耐材制品使用性能的影响[J].山东冶金.2013

[2].蔡国庆,刘伟,王文学,王希波,秦建涛.热风炉用低蠕变红柱石制品的应用与发展[C].2012全国炼铁用耐火材料技术交流会论文集.2012

[3].毕玉保,徐利华,化金良.多种外加剂对红柱石制品烧结性能影响的研究[J].现代技术陶瓷.2006

[4].师静蕊.红柱石的矿物组成、莫来石化及相关制品的研究[D].武汉科技大学.2005

[5].李博文,翁润生,周珣若.红柱石微粉对高铝矾土熟料制品的补强作用[J].矿物岩石地球化学通报.1999

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/dfc7c9dfbe03148399bc2ec1.html