# 煤粉燃烧器论文_张峰

导读:本文包含了煤粉燃烧器论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:燃烧器,煤粉,液态,骨料,数值,特性,温度。

### 煤粉燃烧器论文文献综述

张峰[1]（2019）在《液态排渣煤粉燃烧器燃烧温度影响因素分析》一文中研究指出燃烧器在正常运行状态中,需要将燃烧温度控制在合理的范围内,才能确保煤粉的正常燃烧,但是调查发现,很多外在因素都会影响到燃烧温度,出现无法排渣、燃烧室损坏等问题。为此,以液态排渣煤粉燃烧器为研究对象,分析影响燃烧温度的因素,主要有过量空气系数、热风温度、热负荷、低位发热量以及冷却水带走热量比例五大因素,在对上述因素的进行灰色关联分析,找到对燃烧温度影响最大的影响,希望为液态排渣煤粉燃烧器今后的应用提供参考和借鉴。(本文来源于《科学技术创新》期刊2019年30期）

陈作炳,陈攻,张迪,欧冶金[2]（2019）在《新型高效多缩口分级旋风煤粉燃烧器数值模拟与结构优化》一文中研究指出针对原有燃烧器在高煤量燃烧过程容易出现不完全燃烧问题,设计一种新型多缩口分级旋风煤粉燃烧器结构,充分利用喷腾作用和旋流作用促进煤粉在燃烧器内的离散,与助燃气体充分混合,在热风炉中完成冷热气体的对流换热,进一步提高燃烧效率和煤粉燃尽率。同时应用CFD软件对这种设计的结构参数进行了研究,通过调整结构参数,优化内部流场,控制燃烧状态,实现了设计要求。对现实热能设备的优化设计具有指导意义。(本文来源于《数字制造科学》期刊2019年03期）

徐启,邢嘉芯,张梦竹,戚恒,张岩[3]（2019）在《低NO_x旋流煤粉燃烧器气固两相流模拟》一文中研究指出为提高旋流煤粉燃烧器稳燃与燃尽性能,降低NO_x排放。通过数值模拟方法研究了在中心风速4～9 m/s,内二次风速5～16 m/s,外二次风速8～20 m/s,外二次风叶片角度30°～75°时,DBC-OPCC型低NO_x旋流燃烧器射流的气固两相流流动特性。结果表明:两侧回流区随着内二次风速增加而向中心靠拢,其长度随着中心风速的增加而缩短。内、外二次风在一定程度上影响一次风的刚度以及回流区的范围和方向。外二次风叶片开度,与相邻两叶片之间中心区域的径向速度和出口流场轴向速度之间存在一定规律。(本文来源于《科学技术与工程》期刊2019年20期）

裴志成,郭波[4]（2019）在《雷州新型煤粉燃烧器制造攻关》一文中研究指出本文重点描述雷州工程自主研发的新型角式煤粉燃烧器试制过程中遇到的问题和改进方案,以此为基础完善了装配工艺,并提高了工作效率,保证了产品质量。(本文来源于《锅炉制造》期刊2019年04期）

王京[5]（2019）在《骨料烘干煤粉燃烧器火焰控制方法研究》一文中研究指出骨料烘干燃烧器多采用煤、原油、天然气、水煤浆为燃料,而在我国煤炭资源丰富、价格低廉,煤的着火温度较低,点火容易且升温快,煤粉作为骨料烘干的燃料具有显着的经济性和良好的综合效能。煤粉燃烧器的火焰长度影响骨料的烘干效果,也影响煤粉燃烧效率和污染物排放特性,受设备条件、燃料性质及工况参数的限制,火焰长度存在合理的变化范围。本课题拟针对旋流式骨料烘干煤粉燃烧器的火焰控制技术开展研究。深入分析骨料烘干工艺及热力学需求,将理论分析与数值模拟计算相结合,通过研究煤粉燃烧机理及污染物生成机理,运用燃烧学、流体力学中反应、着火、燃烧、湍流流动、传质传热等相关理论合理构建煤粉燃烧的湍流模型、燃烧及辐射换热模型、NO_X及SO_X生成模型等,对骨料烘干煤粉燃烧器中煤粉的燃烧行为进行准确描述。深入分析燃烧器火焰长度的影响因素,探寻燃烧器不同结构参数和工况参数对火焰特征的影响规律,并研究火焰特征对煤粉燃烧效率、污染物排放的影响规律。在提升煤粉燃烧效率和降低污染物排放的目标下,结合骨料烘干工艺需求,探索煤粉燃烧过程中火焰长度的控制规律。具体研究内容如下:1.根据骨料烘干工艺及煤粉燃烧器工作要求,基于稳燃原理和低NO_X燃烧技术,确立燃烧器内部煤粉燃烧行为控制模型的建立方法。2.对影响火焰特征(包括火焰长度和火焰形状)的物理因素进行理论分析,探寻燃烧器结构参数和工况参数对火焰特征的影响规律,并研究火焰特征(包括火焰长度和火焰形状)与煤粉燃烧效率、污染物排放之间的映射规律。3.以提高燃烧效率和降低污染排放为目的,研究煤粉燃烧器的火焰控制方法。论文研究成果将为骨料烘干煤粉燃烧器的开发研制提供理论支持。(本文来源于《内蒙古工业大学》期刊2019-06-01）

贾明生,扶廷正,陈赛[6]（2019）在《高效低NO_x液态排渣煤粉燃烧器煤种适应性探讨》一文中研究指出通过煤质特性对高效低NO_x液态排渣煤粉燃烧器适应性的分析,确定了适用于燃烧器的煤种特性指标范围:热值不低于21MJ/kg,水分7%～11%,煤粉细度80～200目,挥发分23%～40%,灰分6%～25%,灰熔点1100～1430℃。相对市场上现有的煤粉工业锅炉对煤粉质量的苛刻要求,液排渣煤粉燃烧器对煤粉的技术要求相对宽松,煤种适应性有所拓宽,因此其经济性、安全性和可获得性更好。(本文来源于《冶金能源》期刊2019年03期）

裴志成,黄山[7]（2019）在《摆动式煤粉燃烧器改进优化探讨》一文中研究指出本文作者参与了大量摆动式切圆煤粉燃烧器的制造,结合制造中积累的经验加以总结,提出了一些具有实际应用价值的改进建议,对提高生产效率和产品质量具有积极意义。(本文来源于《锅炉制造》期刊2019年03期）

程海鹰,李建新,张勇,王京,胡志勇[8]（2019）在《风速对骨料烘干煤粉燃烧器排放特性的影响》一文中研究指出基于煤粉燃烧机理,结合骨料烘干工艺,建立了骨料烘干煤粉燃烧器内部场的控制模型,采用Fluent软件模拟煤粉燃烧器内部燃烧状况,考察了一、二、叁次风的风速对煤粉燃烧器中心轴线处CO, CO_2, NO和SO_2浓度的影响。结果表明,在研究的风速范围内,一、二、叁次风风速越大燃烧越充分,一、二、叁次风风速越小,产生的NO越少;叁次风风速为40 m/s时,SO_2浓度最低;较合理的控制参数为一次风风速30～35 m/s,二次风风速45～50 m/s,叁次风风速30～40 m/s。(本文来源于《过程工程学报》期刊2019年05期）

贾明生,张林锋,扶廷正,陈赛[9]（2019）在《液态排渣煤粉燃烧器燃烧温度影响因素分析》一文中研究指出针对液态排渣煤粉燃烧器,基于方程求解法建立燃烧温度计算模型,采用控制变量的方法设计计算方案,研究分析了热风温度、过量空气系数、冷却水带走热量比例、热负荷、煤低位发热量各单因素对燃烧温度的影响规律。计算了20种不同影响因素情况下的煤粉燃烧器燃烧温度,在此基础上,利用灰色关联分析探讨了各因素对燃烧温度的影响程度。(本文来源于《工业加热》期刊2019年01期）

江旭昌[10]（2018）在《回转窑煤粉燃烧器推力的分析和计算(下)》一文中研究指出(接2018年第10期98页)4几个问题的分析及讨论通过以上的分析和举例计算,为了使概念清晰,有几个问题有必要进行讨论。4.1推力的大与小煤粉燃烧器的推力,不管用什么方法表达,只是具体数值不同,而其实质是相同的。由(1)式可以看出,燃烧器形成良好火焰都是需要一定能量的,也就是说都需要一定的推力。而决定推力的大小只有两个因素;一是所(本文来源于《中国水泥》期刊2018年12期）

### 煤粉燃烧器论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

针对原有燃烧器在高煤量燃烧过程容易出现不完全燃烧问题,设计一种新型多缩口分级旋风煤粉燃烧器结构,充分利用喷腾作用和旋流作用促进煤粉在燃烧器内的离散,与助燃气体充分混合,在热风炉中完成冷热气体的对流换热,进一步提高燃烧效率和煤粉燃尽率。同时应用CFD软件对这种设计的结构参数进行了研究,通过调整结构参数,优化内部流场,控制燃烧状态,实现了设计要求。对现实热能设备的优化设计具有指导意义。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 煤粉燃烧器论文参考文献

[1].张峰.液态排渣煤粉燃烧器燃烧温度影响因素分析[J].科学技术创新.2019

[2].陈作炳,陈攻,张迪,欧冶金.新型高效多缩口分级旋风煤粉燃烧器数值模拟与结构优化[J].数字制造科学.2019

[3].徐启,邢嘉芯,张梦竹,戚恒,张岩.低NO_x旋流煤粉燃烧器气固两相流模拟[J].科学技术与工程.2019

[4].裴志成,郭波.雷州新型煤粉燃烧器制造攻关[J].锅炉制造.2019

[5].王京.骨料烘干煤粉燃烧器火焰控制方法研究[D].内蒙古工业大学.2019

[6].贾明生,扶廷正,陈赛.高效低NO_x液态排渣煤粉燃烧器煤种适应性探讨[J].冶金能源.2019

[7].裴志成,黄山.摆动式煤粉燃烧器改进优化探讨[J].锅炉制造.2019

[8].程海鹰,李建新,张勇,王京,胡志勇.风速对骨料烘干煤粉燃烧器排放特性的影响[J].过程工程学报.2019

[9].贾明生,张林锋,扶廷正,陈赛.液态排渣煤粉燃烧器燃烧温度影响因素分析[J].工业加热.2019

[10].江旭昌.回转窑煤粉燃烧器推力的分析和计算(下)[J].中国水泥.2018

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/dfd1e4d6bed6fdcb3af83b4d.html