# 修边冲孔模论文_喻旻

导读:本文包含了修边冲孔模论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:冲孔,工艺,汽车,卸料,滑道,减震器,刀口。

### 修边冲孔模论文文献综述

喻旻[1]（2018）在《汽车左/右后立柱修边冲孔模设计》一文中研究指出汽车覆盖件既是外观装饰性的零件,又是封闭薄壳状的受力零件,是汽车车身的重要组成部分。修边模的结构是否合理,直接影响到修边件的质量,也影响到翻边件的质量及稳定性。设计修边冲孔模时,要选择合理的修边方向,可靠的定位方式;修边镶块设计时要综合考虑零件形状特点和尺寸大小,固定方式要坚固可靠,确保间隙和刃口尺寸精度要求;废料刀要合理安排,以满足废料的分块和排除方式要求。(本文来源于《广东化工》期刊2018年16期）

朱红萍,许淼[2]（2016）在《基于FASTAMP的汽车减震器钣金件冲压工艺及修边冲孔模设计》一文中研究指出以某型号汽车减震器上的钣金件拉延成形过程分析为例,对该钣金件的冲压成形过程进行模拟分析。借助于FASTAMP分析软件对汽车减震器上钣金件的成形过程、成形极限图和减薄率的进行预测,得出了坯料的形状和拉延筋深度、形状等工艺参数对成形质量的影响。在此基础上对成形参数进行优化,解决了起皱和拉伸不足等缺陷。并利用UG软件,设计了修边冲孔模具中的上模、下模等其他结构。(本文来源于《制造业自动化》期刊2016年08期）

沈言锦,李捷[3]（2015）在《汽车左右上角加强板修边冲孔模设计》一文中研究指出分析了汽车左右上角加强板的成形工艺,针对汽车左右上角加强板修边和冲孔的工艺特点设计了一副修边冲孔模,介绍了模具的结构特点和注意事项,对同类零件的模具设计有一定参考意义。(本文来源于《模具工业》期刊2015年11期）

郭迎春,吴东华,郑子毅[4]（2013）在《天窗加强板修边冲孔模结构设计》一文中研究指出以天窗加强板为例,介绍了汽车覆盖件修边冲孔模具结构的设计方法及注意事项,对同类制件具有一定的参考价值(本文来源于《模具制造》期刊2013年10期）

王银巧,胡治钰[5]（2013）在《汽车外覆盖件修边冲孔模减少切粉的方法》一文中研究指出针对汽车外覆盖件在修边冲孔工序中会产生大量切粉,从而在汽车外覆盖件的表面出现星目缺陷,论述了汽车外覆盖件在修边冲孔工序中如何减少切粉产生的方法,减轻了汽车外覆盖件的表面缺陷,提高了外观质量。(本文来源于《模具工业》期刊2013年03期）

王晓红[6]（2013）在《发动机罩内板修边冲孔模设计》一文中研究指出通过发动机罩内板制件特点分析,应用叁维参数化设计软件UG,进行了修边冲孔模具设计。阐述了模具设计过程,绘制了模具图,应用于生产中。(本文来源于《模具制造》期刊2013年02期）

苏传义,张晓胜,许天宇,貊鹏华,刘强[7]（2012）在《管形件端头的浮动凹模修边冲孔模设计》一文中研究指出介绍了管形件端头冲压加工技术,根据管形件端头的形状特点,设计了一种新型模具结构———浮动凹模修边冲孔模,将弯管端头上侧的修边废料作为下侧修边的凸模,将上侧修边、下侧修边和冲孔一次完成,解决了修边凹模强度问题。生产实验表明,所设计的浮动凹模修边冲孔模在实际生产中,能够保证产品质量,可使生产效率提高2倍以上,并且极大地降低了废品率。(本文来源于《锻压技术》期刊2012年02期）

许伯勇,曾小虎[8]（2011）在《浅谈冲压件修边冲孔模之实用设计》一文中研究指出本文对冲压件修边冲孔模的材料选用、导向装置、定位装置、限位装置、卸料装置、废料排出、安装定位及模具标识等方面进行了详尽的分析介绍。(本文来源于《科技广场》期刊2011年12期）

尹雁飞[9]（2011）在《覆盖件修边冲孔模工作部件设计系统》一文中研究指出汽车覆盖件修边冲孔工序是覆盖件成形的关键工序。通常在汽车覆盖件拉延成型工序完成之后进行修边冲孔工序,以切除拉延成形时型面工艺补充废料及其它零件轮廓外的废料,并且冲出零件孔和加工孔。修边冲孔工序决定了覆盖件零件轮廓精度等一系列关键参数,因此修边冲孔模设计在汽车覆盖件加工设计中显得尤为重要,设计是否合理直接关系到能否顺利成形出合格的工序件产品。修边冲孔模设计主要包括工作部件和非工作部件设计两大类。其中非工作部件的设计主要包括上下模座、导板、导柱导套以及最重要的废料滑槽等内容的设计,而工作部件设计则是修边冲孔模设计的关键所在,主要包括修边废料刀、修边凹模镶块、压料器、凸模以及冲孔凸模的设计。本文结合汽车覆盖件修边冲孔模设计的特点,特别是工作部件的设计特点以及其设计经验、设计准则、设计的行业标准提出了修边冲孔模工作部件软件设计系统框架、统一化的软件子模块设计流程,以及设计的关键技术,在此基础上基于UG软件开发了修边冲孔模的工作部件软件设计系统。该软件设计系统共包括五个子模块以及一个辅助工具集。五个子模块分别是修边废料刀软件设计子模块、修边凹模镶块子模块、压料器子模块、凸模子模块以及非标准冲孔凸模子模块。辅助工具集主要包括螺栓、螺钉添加工具、定位销定位孔添加工具以及加强筋布置工具。(本文来源于《华中科技大学》期刊2011-01-01）

王芳[10]（2009）在《左/右中门滑道加强板修边冲孔模的数控加工工艺》一文中研究指出对左/右中门滑道加强板进行了工艺分析并确定了合理的冲压工序。介绍了利用UGNX如何进行工艺模型的准备,重点介绍了左/右中门滑道加强板修边凹模的数控加工工艺的规划、数控编程策略的选择以及加工参数的设置。(本文来源于《模具制造》期刊2009年11期）

### 修边冲孔模论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

以某型号汽车减震器上的钣金件拉延成形过程分析为例,对该钣金件的冲压成形过程进行模拟分析。借助于FASTAMP分析软件对汽车减震器上钣金件的成形过程、成形极限图和减薄率的进行预测,得出了坯料的形状和拉延筋深度、形状等工艺参数对成形质量的影响。在此基础上对成形参数进行优化,解决了起皱和拉伸不足等缺陷。并利用UG软件,设计了修边冲孔模具中的上模、下模等其他结构。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 修边冲孔模论文参考文献

[1].喻旻.汽车左/右后立柱修边冲孔模设计[J].广东化工.2018

[2].朱红萍,许淼.基于FASTAMP的汽车减震器钣金件冲压工艺及修边冲孔模设计[J].制造业自动化.2016

[3].沈言锦,李捷.汽车左右上角加强板修边冲孔模设计[J].模具工业.2015

[4].郭迎春,吴东华,郑子毅.天窗加强板修边冲孔模结构设计[J].模具制造.2013

[5].王银巧,胡治钰.汽车外覆盖件修边冲孔模减少切粉的方法[J].模具工业.2013

[6].王晓红.发动机罩内板修边冲孔模设计[J].模具制造.2013

[7].苏传义,张晓胜,许天宇,貊鹏华,刘强.管形件端头的浮动凹模修边冲孔模设计[J].锻压技术.2012

[8].许伯勇,曾小虎.浅谈冲压件修边冲孔模之实用设计[J].科技广场.2011

[9].尹雁飞.覆盖件修边冲孔模工作部件设计系统[D].华中科技大学.2011

[10].王芳.左/右中门滑道加强板修边冲孔模的数控加工工艺[J].模具制造.2009

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/e008b106dfe0a665d20bc3ea.html