# 皮带输送机下行走轮以及伸缩式皮带输送机论文和设计

### 全文摘要

本实用新型涉及自动化运输装置领域，涉及一种皮带输送机下行走轮以及伸缩式皮带输送机。该皮带输送机下行走轮，适于连接至伸缩杆的机体，其包括安装架、安装件以及轮体，安装件可转动地安装于安装架，轮体可转动地安装于安装件，安装架上设置有第一支撑杆，第一支撑杆可抵靠安装件，安装件设置有用于抵靠机体的第二支撑杆。其通过设置进行双位点支撑，避免单一位点支撑造成的杠杆力，从而能够有效保护安装架，避免安装架在使用过程中发生折弯的情况。此外，该伸缩式皮带输送机的滑动顺畅，且不会在滑动过程中产生杠杆力，伸缩过程稳定性高。

### 主设计要求

1.一种皮带输送机下行走轮，适于连接至伸缩杆的机体，其特征在于，其包括安装架、安装件以及轮体，所述安装件可转动地安装于所述安装架，所述轮体可转动地安装于所述安装件，所述安装架上设置有第一支撑杆，所述第一支撑杆可抵靠所述安装件，所述安装件上设置有用于抵靠所述机体的第二支撑杆。

### 设计方案

1.一种皮带输送机下行走轮，适于连接至伸缩杆的机体，其特征在于，其包括安装架、安装件以及轮体，所述安装件可转动地安装于所述安装架，所述轮体可转动地安装于所述安装件，所述安装架上设置有第一支撑杆，所述第一支撑杆可抵靠所述安装件，所述安装件上设置有用于抵靠所述机体的第二支撑杆。

2.根据权利要求1所述的皮带输送机下行走轮，其特征在于，所述安装架包括横杆和竖杆，所述竖杆连接至所述横杆的中部以与所述横杆呈T形，所述横杆用于与所述机体连接，所述安装件可转动地连接至所述竖杆，所述第一支撑杆设置于所述竖杆上。

3.根据权利要求2所述的皮带输送机下行走轮，其特征在于，所述安装件包括安装板和分别设置在所述安装板上的第一转动连接部、第二转动连接部以及支撑连接部，所述第一转动连接部与所述轮体连接，所述第二转动连接部设置在所述安装板的一侧下部且与所述竖杆连接，所述支撑连接部设置在所述安装板的另一侧上部，所述第二支撑杆设置在所述支撑连接部上。

4.根据权利要求3所述的皮带输送机下行走轮，其特征在于，所述第一支撑杆和所述第二支撑杆均为螺杆，所述第一支撑杆通过螺母固定至所述竖杆上，所述第二支撑杆通过螺母固定至所述支撑连接部。

5.根据权利要求3所述的皮带输送机下行走轮，其特征在于，所述第二转动连接部设置在朝向所述竖杆的方向的一侧，所述支撑连接部设置在背向所述竖杆的方向的另一侧。

6.根据权利要求3所述的皮带输送机下行走轮，其特征在于，所述支撑连接部至所述第二转动连接部之间的所述安装件设置有用于供第一支撑杆抵靠的第一台阶。

7.根据权利要求6所述的皮带输送机下行走轮，其特征在于，所述支撑连接部至所述第二转动连接部之间的所述安装件上还设置有用于容纳所述横杆的第二台阶。

8.根据权利要求7所述的皮带输送机下行走轮，其特征在于，所述第一台阶和所述第二台阶形成两级台阶，且所述第一台阶位于所述第二台阶的下方。

9.一种伸缩式皮带输送机，其特征在于，其包括伸缩杆以及如权利要求1-8任一项所述的皮带输送机下行走轮，所述安装架与所述伸缩杆的机体连接，所述第二支撑杆能够抵靠于所述机体或与所述机体分离。

10.根据权利要求9所述的伸缩式皮带输送机，其特征在于，所述伸缩杆为多节，每节所述伸缩杆的端部均设置有所述皮带输送机下行走轮。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及自动化运输装置领域，具体而言，涉及一种皮带输送机下行走轮以及伸缩式皮带输送机。

背景技术

伸缩输送机又名伸缩装车机，它可与其它输送设备和物料分拣系统配合使用，实现物料出入库或车辆装卸的自动化生产，一般用于物流中心、企业仓储、快递、机场等场合，通过它的应用，极大地提升了货物搬运过程中的灵活性和高效性。实际使用过程中发现现有机构因设计原因会形成一个杠杆力，从而易拉弯用于安装滚轮的安装架。

实用新型内容

本实用新型的目的，例如包括提供一种皮带输送机下行走轮，其通过设置进行双位点支撑，避免单一位点支撑造成的杠杆力，从而能够有效保护安装架，避免安装架在使用过程中发生折弯的情况。

本实用新型的目的还包括提供一种伸缩式皮带输送机，其安全程度更佳，能够保证伸缩杆在伸缩过程中，滑动更加顺畅，且不会在滑动过程中产生杠杆力，保证伸缩过程的稳定性。

为了实现上述至少一种目的，本实用新型的实施例采用如下技术方案：

一种皮带输送机下行走轮，适于连接至伸缩杆的机体，其包括安装架、安装件以及轮体，安装件可转动地安装于安装架，轮体可转动地安装于安装件，安装架上设置有第一支撑杆，第一支撑杆可抵靠安装件，安装件上设置有用于抵靠机体的第二支撑杆。

可选地，在本实用新型的其他实施方式中，上述安装架包括横杆和竖杆，竖杆连接至横杆的中部以与横杆呈T形，横杆用于与机体连接，安装件可转动地连接至竖杆，第一支撑杆设置于竖杆上。

可选地，在本实用新型的其他实施方式中，上述安装件包括安装板和分别设置在安装板上的第一转动连接部、第二转动连接部以及支撑连接部，第一转动连接部与轮体连接，第二转动连接部设置在安装板的一侧下部且与竖杆连接，支撑连接部设置在安装板的另一侧上部，第二支撑杆设置在支撑连接部上。

可选地，在本实用新型的其他实施方式中，上述第一支撑杆和第二支撑杆均为螺杆，第一支撑杆通过螺母固定至竖杆上，第二支撑杆通过螺母固定至支撑连接部。

可选地，在本实用新型的其他实施方式中，上述第二转动连接部设置在朝向竖杆的方向的一侧，支撑连接部设置在背向竖杆的方向的另一侧。

可选地，在本实用新型的其他实施方式中，上述支撑连接部至第二转动连接部之间的安装件设置有用于供第一支撑杆抵靠的第一台阶。

可选地，在本实用新型的其他实施方式中，上述支撑连接部至第二转动连接部之间的安装件上还设置有用于容纳横杆的第二台阶。

可选地，在本实用新型的其他实施方式中，上述第一台阶和第二台阶形成两级台阶，且第一台阶位于第二台阶的下方。

一种伸缩式皮带输送机，其包括伸缩杆以及上述皮带输送机下行走轮，安装架与伸缩杆的机体连接，第二支撑杆能够抵靠于机体或与机体分离。

可选地，在本实用新型的其他实施方式中，上述伸缩杆为多节，每节伸缩杆的端部均设置有皮带输送机下行走轮。

本实用新型实施例的有益效果例如包括：

本实施例提供的皮带输送机下行走轮通过增加第二支撑杆，使得在安装件转动的过程中，实现两点支撑，其中，第一支撑杆从安装件的侧面进行支撑限位，而第二支撑杆连接至安装件上，在安装件转动到预设位置后，第二支撑杆会与伸缩机的机体接触，进而反作用于安装件，避免安装件进一步转动，两个位点的支撑，能够有效消除现有技术中仅为一个支撑点时产生的杠杆力，在只有一个位点支撑时，容易造成安装架的竖杆发生变形。而本申请中，通过两个位点支撑，并且对应改变安装件的结构，使得整体结构更加稳定，消除了杠杆力，皮带输送机下行走轮运行更平稳。

此外，本申请提供的伸缩式皮带输送机，通过在伸缩杆的下部安装皮带输送机下行走轮，能够保证伸缩杆在伸缩过程中，滑动更加顺畅，且不会在滑动过程中产生杠杆力，保证伸缩过程的稳定性。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例的技术方案，下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍，应当理解，以下附图仅示出了本实用新型的某些实施例，因此不应被看作是对范围的限定，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他相关的附图。

图1为现有技术中皮带输送机下行走轮的结构示意图；

图2为本实用新型实施例提供的皮带输送机下行走轮的结构示意图；

图3为本实用新型实施例提供的皮带输送机下行走轮的安装件的结构示意图；

图4为本实用新型实施例提供的伸缩式皮带输送机的结构示意图。

图标：100-皮带输送机下行走轮；110-安装架；111-第一支撑杆；112-横杆；113-竖杆；120-安装件；121-第二支撑杆；122-第一转动连接部；123-第二转动连接部；124-支撑连接部；125-第一台阶；126-第二台阶；127-安装板；130-轮体；200-伸缩式皮带输送机；210-伸缩杆；120A-现有安装板。

具体实施方式

为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本实用新型实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。

因此，以下对在附图中提供的本实用新型的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本实用新型的范围，而是仅仅表示本实用新型的选定实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

应注意到：相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项，因此，一旦某一项在一个附图中被定义，则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释。

在本实用新型的描述中，需要说明的是，术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，或者是该实用新型产品使用时惯常摆放的方位或位置关系，或者是本领域技术人员惯常理解的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。此外，术语“第一”、“第二”、“第三”等仅用于区分描述，而不能理解为指示或暗示相对重要性。

此外，术语“水平”、“竖直”、“悬垂”等术语并不表示要求部件绝对水平或悬垂，而是可以稍微倾斜。如“水平”仅仅是指其方向相对“竖直”而言更加水平，并不是表示该结构一定要完全水平，而是可以稍微倾斜。

在本实用新型的描述中，还需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“设置”、“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

实施例

请参照图2，本实施例提供一种皮带输送机下行走轮100，适于连接至伸缩杆210的机体，其包括安装架110、安装件120以及轮体130。

本实施例中，安装架110用于与伸缩杆210的机体连接，从而实现安装上述安装件120和轮体130。具体地，安装件120可转动地安装于安装架110，轮体130可转动地安装于安装件120，安装架110上设置有第一支撑杆111，第一支撑杆111可抵靠于安装件120，安装件120上设置有用于抵靠机体的第二支撑杆121。

本实施例中，通过设置第一支撑杆111和第二支撑杆121实现在轮体130运行过程中进行双位点支撑，避免单一位点支撑造成的杠杆力，从而能够有效保护安装架110，避免安装架110在使用过程中发生折弯的情况。

安装架110包括横杆112和竖杆113，其中，横杆112用于与机体连接，竖杆113的顶部连接至横杆112的中部以与横杆112呈T形，竖杆113的底部与安装件120铰接，实现安装件120可转动地连接至竖杆113的底部，而竖杆113的中部开设有螺纹孔，本实施例中，第一支撑杆111为螺杆，第一支撑杆111可以伸入螺纹孔并通过螺母固定，第一支撑杆111可以抵靠至安装件120的侧壁上，以避免安装件120进一步转动。

进一步地，请结合参阅图2和图3，本实施例中，安装件120包括安装板和分别设置在安装板上的第一转动连接部122、第二转动连接部123以及支撑连接部124。

其中，第一转动连接部122位于安装件120的中部用于与轮体130连接，第二转动连接部123位于安装板127的一侧下部，且与竖杆113连接，支撑连接部124位于安装件120的另一端上部，支撑连接部124高于第二转动连接部123。第二支撑杆121为螺杆，第二支撑杆121通过螺母固定至支撑连接部124。

本实施例中，安装件120位于安装架110的一侧，且通过第二转动连接部123与安装架110的竖杆113连接，因此，本实施例中，第二转动连接部123设置在朝向竖杆113的方向的一侧，而由于支撑连接部124位于安装件120的另一侧，即支撑连接部124设置于背向竖杆113的另一侧。

为了便于支撑和抵靠，本实施例中，支撑连接部124至第二转动连接部123之间的安装板127设置有用于供第一支撑杆111抵靠的第一台阶125。支撑连接部124至第二转动连接部123之间的安装板127设置有用于容纳横杆112的第二台阶126。第一台阶125和第二台阶126形成两级台阶，第一台阶125位于第二台阶126的下方。也即是，从支撑连接部124到第二转动杆连接部之间形成两个台阶状，由于第一支撑杆111连接至竖杆113的中部且抵靠至第一台阶125的侧壁，从而使得第二转动连接部123与竖杆113进行转动连接时，当转动至与第一支撑杆111接触时，第一支撑杆111的限制会避免第二转动连接部123继续转动，同时，第二台阶126能够避免安装件120在转动过程中与安装架110的横杆112发生接触或碰撞，安装件120在转动过程中，当靠近横杆112时，横杆112可以容纳嵌设在第二台阶126侧面和下表面，由于第二支撑杆121会抵靠于伸缩杆210的机体，避免安装件120继续转动，因此安装件120也不会与横杆112接触。

本实施例中，通过增加第二支撑杆121，使得在安装件120转动的过程中，实现两点支撑，其中，第一支撑杆111从安装件120的侧面进行支撑限位，而第二支撑杆121连接至安装件120上，在安装件120转动到预设位置后，第二支撑杆121会与伸缩机的机体接触，进而反作用于安装件120，避免安装件120进一步转动，两个位点的支撑，能够有效消除现有技术中仅为一个支撑点时产生的杠杆力，请参阅图1，在只有一个位点支撑时，容易造成现有安装板120A的竖杆113发生变形。而本申请中，通过两个位点支撑，并且对应改变安装件120的结构，使得整体结构更加稳定，消除了杠杆力，皮带输送机下行走轮100运行更平稳。

此外，请参阅图4，本申请还提供了一种伸缩式皮带输送机200，其包括伸缩杆210以及上述皮带输送机下行走轮100，安装架110与伸缩杆210的机体连接，第二支撑杆121可抵靠于机体或与机体分离。本实施例中，伸缩杆210为多节，每节伸缩杆210的端部均设置有皮带输送机下行走轮100。通过在伸缩杆210的下部安装皮带输送机下行走轮100，能够保证伸缩杆210在伸缩过程中，滑动更加顺畅，且不会在滑动过程中产生杠杆力，保证伸缩过程的稳定性。

综上所述，本实用新型实施例提供的皮带输送机下行走轮100通过增加第二支撑杆121，使得在安装件120转动的过程中，实现两点支撑，能够有效消除现有技术中仅为一个支撑点时产生的杠杆力，在只有一个位点支撑时，容易造成安装架110的竖杆113发生变形。而本申请中，通过两个位点支撑，并且对应改变安装件120的结构，使得整体结构更加稳定，消除了杠杆力，皮带输送机下行走轮100运行更平稳。此外，本申请提供的伸缩式皮带输送机200，通过在伸缩杆210的下部安装皮带输送机下行走轮100，能够保证伸缩杆210在伸缩过程中，滑动更加顺畅，且不会在滑动过程中产生杠杆力，保证伸缩过程的稳定性。

以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型，对于本领域的技术人员来说，本实用新型可以有各种更改和变化。凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920298922.3

申请日:2019-03-08

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:84(南京)

授权编号:CN209582681U

授权时间:20191105

主分类号:B65G 15/26

专利分类号:B65G15/26;B65G41/00

范畴分类:32F;

申请人:江苏冠超物流科技有限公司

第一申请人:江苏冠超物流科技有限公司

申请人地址:210000 江苏省南京市东屏镇金港路20号

发明人:王其荣

第一发明人:王其荣

当前权利人:江苏冠超物流科技有限公司

代理人:郭莲梅

代理机构:11371

代理机构编号:北京超凡志成知识产权代理事务所（普通合伙）

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/e012ea19806a8114711a0f0c.html