# 一种采油用地下油层注水装置论文和设计-李江江

### 全文摘要

本实用新型公开了一种采油用地下油层注水装置，包括连接管和涡轮，所述连接管的一端同轴贯通连接有出水端头，且连接管另一端的外侧设置有螺纹槽，并且连接管的内部安装有固定滑环，所述涡轮设置于固定滑环内，且涡轮的中部固定连接有转动齿轮轴，所述支撑杆通过固定件固定安装于连接管中，且支撑杆和连接管贯通连接，所述出水端头的内部设置有挡板，所述挡板的背部预留有滑槽，且挡板靠近滑槽的一侧设置有定位杆，所述定位杆的边侧连接有连接弹簧的一端。该采油用地下油层注水装置，能够对进入油田井下的装置进行注水时的固定操作，方便注水操作进行，同时能够避免油田内的油液进入装置内，影响装置的正常使用。

### 主设计要求

1.一种采油用地下油层注水装置，包括连接管（1）和涡轮（5），其特征在于：所述连接管（1）的一端同轴贯通连接有出水端头（2），且连接管（1）另一端的外侧设置有螺纹槽（3），并且连接管（1）的内部安装有固定滑环（4），所述涡轮（5）设置于固定滑环（4）内，且涡轮（5）的中部固定连接有转动齿轮轴（6），并且涡轮（5）的边侧设置有支撑杆（7），所述支撑杆（7）通过固定件（8）固定安装于连接管（1）中，且支撑杆（7）和连接管（1）贯通连接，并且支撑杆（7）和固定件（8）之间设置有复位弹簧（9），所述出水端头（2）的内部设置有挡板（10），且挡板（10）通过转轴（11）与出水端头（2）的内部相互连接，并且挡板（10）的端部套设有密封橡胶片（12），所述挡板（10）的背部预留有滑槽（13），且挡板（10）靠近滑槽（13）的一侧设置有定位杆（14），所述定位杆（14）的边侧连接有连接弹簧（15）的一端，且连接弹簧（15）的另一端通过滑块（16）与滑槽（13）相互连接。

### 设计方案

1.一种采油用地下油层注水装置，包括连接管（1）和涡轮（5），其特征在于：所述连接管（1）的一端同轴贯通连接有出水端头（2），且连接管（1）另一端的外侧设置有螺纹槽（3），并且连接管（1）的内部安装有固定滑环（4），所述涡轮（5）设置于固定滑环（4）内，且涡轮（5）的中部固定连接有转动齿轮轴（6），并且涡轮（5）的边侧设置有支撑杆（7），所述支撑杆（7）通过固定件（8）固定安装于连接管（1）中，且支撑杆（7）和连接管（1）贯通连接，并且支撑杆（7）和固定件（8）之间设置有复位弹簧（9），所述出水端头（2）的内部设置有挡板（10），且挡板（10）通过转轴（11）与出水端头（2）的内部相互连接，并且挡板（10）的端部套设有密封橡胶片（12），所述挡板（10）的背部预留有滑槽（13），且挡板（10）靠近滑槽（13）的一侧设置有定位杆（14），所述定位杆（14）的边侧连接有连接弹簧（15）的一端，且连接弹簧（15）的另一端通过滑块（16）与滑槽（13）相互连接。

2.根据权利要求1所述的一种采油用地下油层注水装置，其特征在于：所述出水端头（2）的侧截面设置为矩形结构，且出水端头（2）的矩形内部截面面积等于挡板（10）的两倍，并且挡板（10）和出水端头（2）构成相对转动结构。

3.根据权利要求1所述的一种采油用地下油层注水装置，其特征在于：所述支撑杆（7）的边侧设置为锯齿状结构，且支撑杆（7）和转动齿轮轴（6）的外壁之间相互啮合，并且支撑杆（7）设置有2个，并且2个支撑杆（7）的杆端朝向相反。

4.根据权利要求1所述的一种采油用地下油层注水装置，其特征在于：所述固定件（8）的中部设置为内凹形结构，且固定件（8）和支撑杆（7）构成卡合的滑动安装结构，并且支撑杆（7）和连接管（1）为相对伸缩安装。

5.根据权利要求1所述的一种采油用地下油层注水装置，其特征在于：所述定位杆（14）设置为“T”字型结构，且定位杆（14）的一端与挡板（10）的边侧相互贴合。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及油田开采技术领域，具体为一种采油用地下油层注水装置。

背景技术

地下油层注水装置是通过外界持续导入流水，使得流水进入地下的油层之间，因为油层的压力低于水层的压力，使得水层持续的为油层供能，使得油层溢出地面，进行油层的持续开采工作。

然而现有的地下油层注水装置在深入地下进行油层的注水操作时，管道易反向流入油液，造成管道的清洗困难，同时管道在通过地面开设井口进行地下后，注水操作时管道固定不便，易发生松动。针对上述问题，急需在原有的基础上进行创新设计。

发明内容

本实用新型的目的在于提供一种采油用地下油层注水装置，以解决上述背景技术提出现有的地下油层注水装置在深入地下进行油层的注水操作时，管道易反向流入油液，造成管道的清洗困难，同时管道在通过地面开设井口进行地下后，注水操作时管道固定不便，易发生松动的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种采油用地下油层注水装置，包括连接管和涡轮，所述连接管的一端同轴贯通连接有出水端头，且连接管另一端的外侧设置有螺纹槽，并且连接管的内部安装有固定滑环，所述涡轮设置于固定滑环内，且涡轮的中部固定连接有转动齿轮轴，并且涡轮的边侧设置有支撑杆，所述支撑杆通过固定件固定安装于连接管中，且支撑杆和连接管贯通连接，并且支撑杆和固定件之间设置有复位弹簧，所述出水端头的内部设置有挡板，且挡板通过转轴与出水端头的内部相互连接，并且挡板的端部套设有密封橡胶片，所述挡板的背部预留有滑槽，且挡板靠近滑槽的一侧设置有定位杆，所述定位杆的边侧连接有连接弹簧的一端，且连接弹簧的另一端通过滑块与滑槽相互连接。

优选的，所述出水端头的侧截面设置为矩形结构，且出水端头的矩形内部截面面积等于挡板的两倍，并且挡板和出水端头构成相对转动结构。

优选的，所述支撑杆的边侧设置为锯齿状结构，且支撑杆和转动齿轮轴的外壁之间相互啮合，并且支撑杆设置有2个，并且2个支撑杆的杆端朝向相反。

优选的，所述固定件的中部设置为内凹形结构，且固定件和支撑杆构成卡合的滑动安装结构，并且支撑杆和连接管为相对伸缩安装。

优选的，所述定位杆设置为“T”字型结构，且定位杆的一端与挡板的边侧相互贴合。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该采油用地下油层注水装置，能够对进入油田井下的装置进行注水时的固定操作，方便注水操作进行，同时能够避免油田内的油液进入装置内，影响装置的正常使用，

1、只需要通过水流的持续推动，使得涡轮发生高度旋转，在涡轮转动的过程中推动支撑杆进行连接管内的径向收缩运动，使得支撑杆对井下的井壁进行支撑，使得装置被定位安装；

2、在转动结构的挡板作用下，能够防止油田井下的油液进行装置内，影响装置的正常使用，同时在水流的推动作用下，发生翻转，方便对油田井下进行注水工作。

附图说明

图1为本实用新型正面结构示意图；

图2为本实用新型支撑杆安装结构示意图；

图3为本实用新型挡板安装结构示意图；

图4为本实用新型固定件和支撑杆连接结构示意图。

图中：1、连接管；2、出水端头；3、螺纹槽；4、固定滑环；5、涡轮；6、转动齿轮轴；7、支撑杆；8、固定件；9、复位弹簧；10、挡板；11、转轴；12、密封橡胶片；13、滑槽；14、定位杆；15、连接弹簧；16、滑块。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-4，本实用新型提供一种技术方案：一种采油用地下油层注水装置，包括连接管1、出水端头2、螺纹槽3、固定滑环4、涡轮5、转动齿轮轴6、支撑杆7、固定件8、复位弹簧9、挡板10、转轴11、密封橡胶片12、滑槽13、定位杆14、连接弹簧15和滑块16，连接管1的一端同轴贯通连接有出水端头2，且连接管1另一端的外侧设置有螺纹槽3，并且连接管1的内部安装有固定滑环4，涡轮5设置于固定滑环4内，且涡轮5的中部固定连接有转动齿轮轴6，并且涡轮5的边侧设置有支撑杆7，支撑杆7通过固定件8固定安装于连接管1中，且支撑杆7和连接管1贯通连接，并且支撑杆7和固定件8之间设置有复位弹簧9，出水端头2的内部设置有挡板10，且挡板10通过转轴11与出水端头2的内部相互连接，并且挡板10的端部套设有密封橡胶片12，挡板10的背部预留有滑槽13，且挡板10靠近滑槽13的一侧设置有定位杆14，定位杆14的边侧连接有连接弹簧15的一端，且连接弹簧15的另一端通过滑块16与滑槽13相互连接；

出水端头2的侧截面设置为矩形结构，且出水端头2的矩形内部截面面积等于挡板10的两倍，并且挡板10和出水端头2构成相对转动结构，方便挡板10的安装，在挡板10和其配套结构的作用下，能够防止油液回流进行管道内，在管道进行单向的液体输出；

支撑杆7的边侧设置为锯齿状结构，且支撑杆7和转动齿轮轴6的外壁之间相互啮合，并且支撑杆7设置有2个，并且2个支撑杆7的杆端朝向相反，支撑杆7的结构设置，在转动齿轮轴6因水流被涡轮5带动旋转时，使得两个支撑杆7做相对径向移动，对连接管1进行井下的支撑固定；

固定件8的中部设置为内凹形结构，且固定件8和支撑杆7构成卡合的滑动安装结构，并且支撑杆7和连接管1为相对伸缩安装，固定件8的结构设置，使得支撑杆7在固定件8上滑动时，不会发生滑动偏位问题的发生；

定位杆14设置为“T”字型结构，且定位杆14的一端与挡板10的边侧相互贴合，定位杆14的设置，在连接弹簧15的作用下，能够进行挡板10转动后的复位操作，同时在挡板10进行转动时，对其背部进行支撑，避免出水端头2中发生液体的回流。

工作原理：在使用该采油用地下油层注水装置时，首先根据图1-2和图4，通过螺纹槽3进行连接管1和外界注水器进行良好连接，然后将连接管1和出水端头2同步置于采油井中，在水流的持续注入作用下，水流持续通过涡轮5，使得涡轮5在固定滑环4中持续旋转，在涡轮5的持续转动过程中，涡轮5带着转动齿轮轴6转动，利用转动齿轮轴6和支撑杆7边侧之间的相互啮合连接关系，使得支撑杆7在固定件8的作用下，和连接管1发生径向伸缩运动，通过支撑杆7端部和注水井内壁的相互推动挤压，对连接管1的位置进行定位固定，在水流的持续通入断开后，涡轮5停止转动，使得支撑杆7在复位弹簧9的作用下发生复位运动方便收纳存放；

根据图1和图3，在出水端头2带着连接管1深入油田井下时，在挡板10的作用下，能够将油田下的油液封堵，避免其涌入连接管1和出水端头2内，在有水流推动时，会使得挡板10在转轴11的作用下和出水端头2发生相对转动，对出水端头2进行内部敞开，在挡板10被水流推动时，定位杆14通过连接弹簧15和滑块16与挡板10内部的滑槽13发生卡合的滑动连接，使得挡板10在翻转敞开后，水流停止时会发生复位，重新对出水端头2进行封堵。

尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换，凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920086136.7

申请日:2019-01-18

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:61(陕西)

授权编号:CN209339920U

授权时间:20190903

主分类号:E21B 43/20

专利分类号:E21B43/20;E21B23/04

范畴分类:22A;

申请人:李江江

第一申请人:李江江

申请人地址:717500 陕西省延安市志丹县保安镇城北街145号延长油田股份有限公司志丹采油厂

发明人:李江江;孙昆;田耕虎;井亚洁

第一发明人:李江江

当前权利人:李江江

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/e04e909ea89431438b6c8015.html