# 一种动铁式激励器及整机论文和设计-邱士嘉

### 全文摘要

本实用新型提供了一种动铁式激励器，其特征在于：包括底板，所述底板上设有端板，所述端板上设有弹片，所述底板上还设有第一侧板和第二侧板，所述底板、端板、第一侧板和第二侧板一体成型。一种整机，包括固定面和屏幕，还包括如上所述的动铁式激励器，所述底板与固定面连接，所述弹片与屏幕连接。由于采用了上述技术方案，与现有技术相比，本实用新型的优点是：壳体，弹片，铁芯为一体结构设计，结构紧凑，方便安装于手机等整机中，实现屏幕发声。

### 主设计要求

1.一种动铁式激励器，其特征在于：包括底板（1），所述底板（1）上设有端板（3），所述端板（3）上设有弹片（8），所述底板（1）上还设有第一侧板（4）和第二侧板（11），所述底板（1）、端板（3）、第一侧板（4）和第二侧板（11）一体成型。

### 设计方案

1.一种动铁式激励器，其特征在于：包括底板（1），所述底板（1）上设有端板（3），所述端板（3）上设有弹片（8），所述底板（1）上还设有第一侧板（4）和第二侧板（11），所述底板（1）、端板（3）、第一侧板（4）和第二侧板（11）一体成型。

2.根据权利要求1所述的动铁式激励器，其特征在于：所述弹片（8）上设有顶动部（7）。

3.根据权利要求2所述的动铁式激励器，其特征在于：所述顶动部（7）与弹片（8）一体成型。

4.根据权利要求2所述的动铁式激励器，其特征在于：所述顶动部（7）与弹片（8）焊接或粘接。

5.根据权利要求2所述的动铁式激励器，其特征在于：所述顶动部（7）端部设有连接部（10）。

6.根据权利要求5所述的动铁式激励器，其特征在于：所述连接部（10）与顶动部（7）一体成型。

7.根据权利要求5所述的动铁式激励器，其特征在于：所述连接部（10）与顶动部（7）焊接或粘接。

8.根据权利要求1到7其中之一所述的动铁式激励器，其特征在于：所述底板（1）上设有线圈（2）和方铁（6），所述方铁（6）的形状为环形，所述方铁（6）内侧设有第一磁铁（5）和第二磁铁（9），所述弹片（8）穿过线圈（2），所述弹片（8）穿过第一磁铁（5）与第二磁铁（9）之间的空隙。

9.根据权利要求8所述的动铁式激励器，其特征在于：所述方铁（6）由若干硅钢片制成。

10.一种整机，包括固定面（12）和屏幕（13），其特征在于：还包括如权利要求1所述的动铁式激励器，所述底板（1）与固定面（12）连接，所述弹片（8）与屏幕（13）连接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及电声技术领域。

具体地说，是涉及一种动铁式激励器及整机。

背景技术

激励器，应用领域涉及手机，平板及其他应用于屏幕发声的电声元件，学科领域包含声学及振动力学领域，他替代传统的受话器和屏幕发声结构，使屏幕与空气共振，产生声音。

目前市场上出现的屏幕发声元件，其原理多为通过动磁或动圈切割磁感线产生电磁力的方式“间接”推屏，其电磁转化效率低，磁感线利用率较低，单体制造成本较高。

“直推式”结构中，由于产品的一部分需要通过固定支架与整机的固定面连接，其装配难度较大，工艺复杂，导致整机生产良率较低。

实用新型内容

本实用新型的目的在于克服上述传统技术的不足之处，提供一种动铁式激励器及整机，结构紧凑，方便安装于手机等整机中，实现屏幕发声。

本实用新型的目的是通过以下技术措施来达到的：

一种动铁式激励器，其特征在于：包括底板，所述底板上设有端板，所述端板上设有弹片，所述底板上还设有第一侧板和第二侧板，所述底板、端板、第一侧板和第二侧板一体成型。

作为一种改进：所述弹片上设有顶动部。

作为一种改进：所述顶动部与弹片一体成型。

作为一种改进：所述顶动部与弹片焊接或粘接。

作为一种改进：所述顶动部端部设有连接部。

作为一种改进：所述连接部与顶动部一体成型。

作为一种改进：所述连接部与顶动部焊接或粘接。

作为一种改进：所述底板上设有线圈和方铁，所述方铁的形状为环形，所述方铁内侧设有第一磁铁和第二磁铁，所述弹片穿过线圈，所述弹片穿过第一磁铁与第二磁铁之间的空隙。

作为一种改进：所述方铁由若干硅钢片制成。

一种整机，包括固定面和屏幕，还包括如上所述的动铁式激励器，所述底板与固定面连接，所述弹片与屏幕连接。

由于采用了上述技术方案，与现有技术相比，本实用新型的优点是：

1、壳体，弹片，铁芯为一体结构设计，结构紧凑，方便安装于手机等整机中，实现屏幕发声；

2、连接部屏幕相连，增大与屏幕的接触面积，从而实现单体较高的电磁转化率和较大的驱动力，通过不同的接触面积进而实现不同需求下对整机的不同声学性能。

3、所述底板与固定面连接，所述弹片与屏幕连接，简化生产工艺，提高生产效率，降低整机的装配难度和成本。

下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步说明。

附图说明

附图1是本实用新型一种动铁式激励器的结构示意图。

附图2是本实用新型一种动铁式激励器的分解结构示意图。

附图3是本实用新型一种动铁式激励器中底板的结构示意图。

附图4是本实用新型实施例4中一种整机的结构示意图。

附图5是图4的俯视结构示意图。

附图6是本实用新型实施例5中一种整机的结构示意图。

附图7是图6的俯视结构示意图。

附图8是本实用新型实施例6中一种整机的结构示意图。

附图9是图8的俯视结构示意图。

图中：1-底板；2-线圈；3-端板；4-第一侧板；5-第一磁铁；6-方铁；7-顶动部；8-弹片；9-第二磁铁；10-连接部；11-第二侧板；12-固定面；13-屏幕。

具体实施方式

实施例1：如附图1所示，一种动铁式激励器，包括底板1，所述底板1上设有端板3，所述端板3上设有弹片8，所述底板1上还设有第一侧板4和第二侧板11，所述底板1、端板3、第一侧板4和第二侧板11一体成型。

如附图2所示，所述底板1上设有线圈2和方铁6，所述方铁6的形状为环形，所述方铁6内侧设有第一磁铁5和第二磁铁9，所述弹片8穿过线圈2，所述弹片8穿过第一磁铁5与第二磁铁9之间的空隙。

所述弹片8由超导磁材质制成，既起到铁芯的作用又起到弹片8的作用。

所述方铁6由若干硅钢片制成。

如附图3所示，选优的，所述端板3与底板1垂直设置，所述第一侧板4与底板1垂直设置，所述第二侧板11与底板1垂直设置，所述弹片8与底板1平行设置。

所述弹片8上设有顶动部7。

选优的，所述顶动部7与弹片8垂直设置。

所述顶动部7与弹片8一体成型。

实施例2：如附图4所示，一种动铁式激励器，包括底板1，所述底板1上设有端板3，所述端板3上设有弹片8，所述底板1上还设有第一侧板4和第二侧板11，所述底板1、端板3、第一侧板4和第二侧板11一体成型。

所述底板1上设有线圈2和方铁6，所述方铁6的形状为环形，所述方铁6内侧设有第一磁铁5和第二磁铁9，所述弹片8穿过线圈2，所述弹片8穿过第一磁铁5与第二磁铁9之间的空隙。

所述弹片8由超导磁材质制成，既起到铁芯的作用又起到弹片8的作用。

所述方铁6由若干硅钢片制成。

选优的，所述端板3与底板1垂直设置，所述第一侧板4与底板1垂直设置，所述第二侧板11与底板1垂直设置，所述弹片8与底板1平行设置。

所述弹片8上设有顶动部7。

选优的，所述顶动部7与弹片8垂直设置。

所述顶动部7与弹片8一体成型。

所述顶动部7端部设有连接部10。

所述连接部10与顶动部7一体成型。

所述连接部10的形状为矩形

实施例3：如附图6所示，一种动铁式激励器，包括底板1，所述底板1上设有端板3，所述端板3上设有弹片8，所述底板1上还设有第一侧板4和第二侧板11，所述底板1、端板3、第一侧板4和第二侧板11一体成型。

所述底板1上设有线圈2和方铁6，所述方铁6的形状为环形，所述方铁6内侧设有第一磁铁5和第二磁铁9，所述弹片8穿过线圈2，所述弹片8穿过第一磁铁5与第二磁铁9之间的空隙。

所述弹片8由超导磁材质制成，既起到铁芯的作用又起到弹片8的作用。

所述方铁6由若干硅钢片制成。

选优的，所述端板3与底板1垂直设置，所述第一侧板4与底板1垂直设置，所述第二侧板11与底板1垂直设置，所述弹片8与底板1平行设置。

所述弹片8上设有顶动部7。

选优的，所述顶动部7与弹片8垂直设置。

所述顶动部7与弹片8焊接或粘接。

所述顶动部7端部设有连接部10。

所述连接部10与顶动部7焊接或粘接。

所述连接部10的形状为圆形。

实施例4：如附图4、5所示，一种整机，包括固定面12和屏幕13。

选优的，所述整机为手机，所述固定面12为手机后壳。

还包括如实施例1所述的动铁式激励器，所述底板1与固定面12连接，所述弹片8与屏幕13连接。

选优的，所述底板1与固定面12粘接或机械连接，具体粘接或机械连接方式采用此案有技术，再此不再赘述。

所述弹片8与屏幕13粘接，体粘接方式采用此案有技术，再此不再赘述。

实施例5：如附图6、7所示，一种整机，包括固定面12和屏幕13。

选优的，所述整机为手机，所述固定面12为手机后壳。

还包括如实施例2所述的动铁式激励器，所述底板1与固定面12连接，所述弹片8与屏幕13连接。

选优的，所述底板1与固定面12粘接或机械连接，具体粘接或机械连接方式采用此案有技术，再此不再赘述。

所述连接部10与屏幕13粘接，体粘接方式采用此案有技术，再此不再赘述。

实施例6：如附图8、9所示，一种整机，包括固定面12和屏幕13。

选优的，所述整机为手机，所述固定面12为手机后壳。

还包括如实施例2所述的动铁式激励器，所述底板1与固定面12连接，所述弹片8与屏幕13连接。

选优的，所述底板1与固定面12粘接或机械连接，具体粘接或机械连接方式采用此案有技术，再此不再赘述。

所述连接部10与屏幕13粘接，体粘接方式采用此案有技术，再此不再赘述。

以上对本实用新型的数个实施例进行了详细说明，但所述内容仅为本实用新型的较佳实施例，不能被认为用于限定本实用新型的实施范围。凡依本实用新型申请范围所作的均等变化与改进等，均应归属于本实用新型的专利涵盖范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201921074439.3

申请日:2019-07-10

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:94(深圳)

授权编号:CN209710315U

授权时间:20191129

主分类号:H04R11/02

专利分类号:H04R11/02

范畴分类:申请人:深圳市共达电声科技有限公司;共达电声股份有限公司

第一申请人:深圳市共达电声科技有限公司

申请人地址:518000 广东省深圳市南山区桃源街道田寮大厦315

发明人:邱士嘉;王海童

第一发明人:邱士嘉

当前权利人:深圳市共达电声科技有限公司

代理人:李光林

代理机构:37266

代理机构编号:潍坊中润泰专利代理事务所(普通合伙) 37266

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/e06b80c1949b80a9f423d305.html