# 磁致伸缩材料与石英音叉复合低阻尼谐振磁电效应

### 论文摘要

采用磁致伸缩材料与石英音叉谐振器复合设计了一种低阻尼的谐振式磁电敏感单元。石英音叉工作在弯曲振动模式,音叉叉指结合区域（底部）产生的应力/应变方向相反、弯矩相互抵消,实际为解耦区域。将底部与磁致伸缩材料粘接复合设计谐振式磁电敏感单元的Q值主要取决于音叉谐振器自身的高Q值,磁致伸缩材料的高磁机阻尼被隔离。动态磁场作用下,磁-机-电转换过程可看作一个受迫振动过程,当激励磁场频率接近于音叉谐振频率时,输出电信号最大。实验结果表明:磁电敏感单元Q值高达5 034;谐振磁电电流系数达到799.2 nA/Oe;在接近谐振频率32.774 kHz信号激励下,磁电电流系数相对偏置磁场变化的灵敏度达到5 （nA/Oe）/Oe。

### 论文目录

- 1 复合磁电敏感单元结构组成及原理

- 2 理论分析

- 3 器件制备与测试

- 4 实验结果与讨论

- 5 总结

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 李大威,卞雷祥,卜雄洙,郭涛,张胜

关键词: 谐振磁电效应,磁致伸缩材料,石英音叉,高值

来源: 传感技术学报 2019年04期

年度: 2019

分类: 信息科技,基础科学,工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 物理学,材料科学,电力工业

单位: 南京理工大学机械工程学院,陆军工程大学野战工程学院

基金: 国家自然科学基金项目(61471197),国家重大科研仪器研制项目(61527813),江苏省自然科学基金项目(BK20150774),中央高校基本科研专项资金项目(30918011201,309171A8802)

分类号: O441;TB33

页码: 495-500

总页数: 6

文件大小: 2190K

下载量: 123

### 相关论文文献

- [1].不同条件下阻尼片对音叉受迫振动的影响[J]. 大学物理 2020(06)

- [2].计为食品级音叉液位开关批量用于白酒生产过程[J]. 石油化工自动化 2020(04)

- [3].一个三维系统的音叉分岔（英文）[J]. 四川大学学报(自然科学版) 2020(05)

- [4].“音叉共振”系列实验改进[J]. 中学物理教学参考 2016(09)

- [5].一类三维混沌系统的音叉分岔分析[J]. 河南科学 2015(04)

- [6].音叉共鸣实验的优化[J]. 物理通报 2009(02)

- [7].声音哪里来?[J]. 科学大众(小学版) 2016(09)

- [8].音叉题集[J]. 初中生世界(八年级物理) 2011(Z5)

- [9].对音叉接触纸张的“低音”现象研究[J]. 物理通报 2020(05)

- [10].埃及音叉[J]. 大科技(科学之谜) 2010(04)

- [11].音叉的认知[J]. 乐器 2010(05)

- [12].自制音叉的对称性与非对称性破坏性实验研究[J]. 大学物理实验 2014(06)

- [13].利用“放大转换法”显示不明显振动[J]. 数理化学习(初中版) 2014(11)

- [14].应用于扫描探针显微镜的石英音叉机械模型研究[J]. 物理学报 2011(04)

- [15].石英音叉陀螺音叉封装问题研究[J]. 光学技术 2009(03)

- [16].石英音叉陀螺阻抗特性的实验研究[J]. 北京理工大学学报 2009(07)

- [17].图像处理技术在表晶音叉片激光刻蚀微调中的应用[J]. 科学技术与工程 2009(19)

- [18].声音在不同物体中的可视化传播[J]. 湖北教育(科学课) 2020(03)

- [19].光声光谱遥测装置中音叉光激励振动的数值模拟[J]. 西安交通大学学报 2014(07)

- [20].两参数对称音叉分歧问题的数值计算[J]. 哈尔滨师范大学自然科学学报 2008(05)

- [21].干涉法测量音叉振动[J]. 大学物理 2019(06)

- [22].音叉密度仪在大港油田港北潜山的应用[J]. 国外测井技术 2017(04)

- [23].基于增强石英音叉的光声探测器研究进展[J]. 激光与光电子学进展 2015(09)

- [24].一种新型共振演示装置的设计与制作[J]. 物理通报 2016(03)

- [25].激光激励下石英音叉的振动分析与测量[J]. 西安交通大学学报 2014(10)

- [26].石英音叉扫描探针显微镜[J]. 机械工程学报 2012(04)

- [27].基于石英音叉的扫描探针显微镜的设计与实现[J]. 工业计量 2009(03)

- [28].石英音叉陀螺芯片工艺误差的影响分析[J]. 微细加工技术 2008(05)

- [29].两端固定音叉的力-频率关系及其非线性[J]. 中国惯性技术学报 2008(03)

- [30].谐振式音叉密度仪的测量原理及电路设计[J]. 化学工程与装备 2018(12)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/e09700c266302145155ed93f.html