# 一种新型育种装置论文和设计-郑伟

### 全文摘要

本实用新型提供一种新型育种装置，包括育种恒温箱，所述育种恒温箱内部固定支撑架，所述支撑架上端镶嵌托盘，所述托盘内部底端设有海绵垫，所述海绵垫上端安装吸水布，所述加水管安装在托盘上端且延伸至托盘内部，所述加水管上端安装出水管，所述出水管安装在育种恒温箱内部且延伸至育种恒温箱右端，所述出水管右端固定分流管，所述分流管右端中间位置固定输送管，所述育种恒温箱内部底端左部位置安装电机，所述电机上端固定转轴，所述转轴环形外端安装传动齿轮，所述传动齿轮右端设有齿轮环，所述齿轮环内端固定补光灯，与现有技术相比，本实用新型具有如下的有益效果：增加了浇灌功能，可对植物种子进行补光。

### 主设计要求

1.一种新型育种装置，包括育种恒温箱，其特征在于：所述育种恒温箱内部固定支撑架，所述支撑架上端镶嵌托盘，所述托盘内部底端设有海绵垫，所述海绵垫上端安装吸水布，所述吸水布安装在托盘内部，所述加水管安装在托盘上端且延伸至托盘内部，所述加水管的出口左端设有海绵垫，所述加水管上端安装出水管，所述出水管安装在育种恒温箱内部且延伸至育种恒温箱右端，所述出水管右端固定分流管，所述分流管安装在育种恒温箱右侧，所述分流管右端中间位置固定输送管，所述输送管上端安装输送泵，所述输送泵固定在育种恒温箱右端，所述育种恒温箱内部底端左部位置安装电机，所述电机上端固定转轴，所述转轴环形外端安装传动齿轮，所述传动齿轮右端设有齿轮环，所述齿轮环内端固定补光灯，所述补光灯安装在支撑架下端。

### 设计方案

1.一种新型育种装置，包括育种恒温箱，其特征在于：所述育种恒温箱内部固定支撑架，所述支撑架上端镶嵌托盘，所述托盘内部底端设有海绵垫，所述海绵垫上端安装吸水布，所述吸水布安装在托盘内部，所述加水管安装在托盘上端且延伸至托盘内部，所述加水管的出口左端设有海绵垫，所述加水管上端安装出水管，所述出水管安装在育种恒温箱内部且延伸至育种恒温箱右端，所述出水管右端固定分流管，所述分流管安装在育种恒温箱右侧，所述分流管右端中间位置固定输送管，所述输送管上端安装输送泵，所述输送泵固定在育种恒温箱右端，所述育种恒温箱内部底端左部位置安装电机，所述电机上端固定转轴，所述转轴环形外端安装传动齿轮，所述传动齿轮右端设有齿轮环，所述齿轮环内端固定补光灯，所述补光灯安装在支撑架下端。

2.根据权利要求1所述的一种新型育种装置，其特征在于：所述出水管、加水管、支撑架、托盘、海绵垫、吸水布、齿轮环、补光灯以及传动齿轮均设有至少两个，至少两个所述支撑架等距设在育种恒温箱内部，至少两个所述支撑架左右两端分别固定在育种恒温箱内部左右两壁上，至少两个所述出水管均固定在分流管左端，至少两个所述补光灯上端通过连杆分别固定在支撑架下端以及育种恒温箱内部顶端。

3.根据权利要求1所述的一种新型育种装置，其特征在于：所述出水管上安装开关阀，所述输送泵上端安装进水管。

4.根据权利要求1所述的一种新型育种装置，其特征在于：所述支撑架上端开设凹槽，且凹槽内部设有托盘。

5.根据权利要求1所述的一种新型育种装置，其特征在于：所述育种恒温箱下端四角边缘位置均固定万向刹车轮，所述育种恒温箱左端通过铰链安装门盖，且门盖左端后部位置对称固定两个扁嘴搭扣子扣，所述育种恒温箱右端对称安装两个扁嘴搭扣母扣，所述育种恒温箱前端面设有密封垫圈。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型是一种新型育种装置，属于育种技术领域。

背景技术

目前，市场上出现恒温育种箱，现有的恒温育种箱内部没有设置浇灌机构，导致人员在对植物进行浇灌时需要打开恒温育种箱进行浇灌，操作麻烦，且现有的恒温育种箱内部没有设置补光机构，不能对需要补光的种子进行育苗。

实用新型内容

针对现有技术存在的不足，本实用新型目的是提供一种新型育种装置，以解决上述背景技术中提出的问题，本实用新型结构合理，增加了浇灌功能，可对植物种子进行补光，使用效果好。

为了实现上述目的，本实用新型是通过如下的技术方案来实现：一种新型育种装置，包括育种恒温箱，所述育种恒温箱内部固定支撑架，所述支撑架上端镶嵌托盘，所述托盘内部底端设有海绵垫，所述海绵垫上端安装吸水布，所述吸水布安装在托盘内部，所述加水管安装在托盘上端且延伸至托盘内部，所述加水管的出口左端设有海绵垫，所述加水管上端安装出水管，所述出水管安装在育种恒温箱内部且延伸至育种恒温箱右端，所述出水管右端固定分流管，所述分流管安装在育种恒温箱右侧，所述分流管右端中间位置固定输送管，所述输送管上端安装输送泵，所述输送泵固定在育种恒温箱右端，所述育种恒温箱内部底端左部位置安装电机，所述电机上端固定转轴，所述转轴环形外端安装传动齿轮，所述传动齿轮右端设有齿轮环，所述齿轮环内端固定补光灯，所述补光灯安装在支撑架下端。

进一步地，所述出水管、加水管、支撑架、托盘、海绵垫、吸水布、齿轮环、补光灯以及传动齿轮均设有至少两个，至少两个所述支撑架等距设在育种恒温箱内部，至少两个所述支撑架左右两端分别固定在育种恒温箱内部左右两壁上，至少两个所述出水管均固定在分流管左端，至少两个所述补光灯上端通过连杆分别固定在支撑架下端以及育种恒温箱内部顶端。

进一步地，所述出水管上安装开关阀，所述输送泵上端安装进水管。

进一步地，所述支撑架上端开设凹槽，且凹槽内部设有托盘。

进一步地，所述育种恒温箱下端四角边缘位置均固定万向刹车轮，所述育种恒温箱左端通过铰链安装门盖，且门盖左端后部位置对称固定两个扁嘴搭扣子扣，所述育种恒温箱右端对称安装两个扁嘴搭扣母扣，所述育种恒温箱前端面设有密封垫圈。

本实用新型的有益效果：本实用新型的一种新型育种装置，本实用新型因增加育种恒温箱、输送泵、输送管、分流管、出水管、支撑架、托盘、齿轮环、电机、传动齿轮、补光灯、海绵垫、吸水布、加水管以及转轴，该设计利用输送泵将浇灌液经过输送管、分流管、出水管以及加水管输送到海绵垫内部，使加水管内部浸满浇灌液，然后浇灌液经过吸水布对吸水布上端的种子进行作用，该种浇灌方式较传统的从上喷洒的方式来说避免了对种子的冲击力，更好的保护种子，此外电机工作通过转轴以及传动齿轮带动齿轮环转动，从而带动补光灯转动，使补光灯均匀的照射在吸水布上端的种子上，实现对种子进行均匀补光，从而便于更好的育种，本实用新型结构合理，增加了浇灌功能，可对植物种子进行补光，使用效果好。

附图说明

通过阅读参照以下附图对非限制性实施例所作的详细描述，本实用新型的其它特征、目的和优点将会变得更明显：

图1为本实用新型一种新型育种装置的主视图；

图2为本实用新型一种新型育种装置的局部剖视图；

图3为本实用新型一种新型育种装置中输送管以及补光灯的组装图；

图4为本实用新型一种新型育种装置的局部剖视图中A的局部放大图；

图中：1-育种恒温箱、2-输送泵、3-输送管、4-分流管、5-出水管、6-支撑架、7-托盘、8-齿轮环、9-电机、10-传动齿轮、11-补光灯、12-海绵垫、13-吸水布、14-加水管、15-转轴。

具体实施方式

为使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解，下面结合具体实施方式，进一步阐述本实用新型。

请参阅图1-图4，本实用新型提供一种技术方案：一种新型育种装置，包括育种恒温箱1，育种恒温箱1内部固定支撑架6，支撑架6上端镶嵌托盘7，托盘7内部底端设有海绵垫12，海绵垫12上端安装吸水布13，吸水布13安装在托盘7内部，加水管14安装在托盘7上端且延伸至托盘7内部，加水管14的出口左端设有海绵垫12，加水管14上端通过管道接头安装出水管5，出水管5安装在育种恒温箱1内部且延伸至育种恒温箱1右端，出水管5右端固定分流管4，分流管4安装在育种恒温箱1右侧，分流管4右端中间位置固定输送管3，输送管3上端安装输送泵2，输送泵2固定在育种恒温箱1右端，育种恒温箱1内部底端左部位置安装电机9，电机9上端固定转轴15，转轴15环形外端安装传动齿轮10，传动齿轮10右端设有齿轮环8，齿轮环8内端固定补光灯11，补光灯11安装在支撑架6下端，需要对种子进行浇灌时，人员启动输送泵2，输送泵2工作将浇灌液经过输送管3、分流管4、出水管5以及加水管14输送到海绵垫12内部，使海绵垫12内部浸满浇灌液，方便种子通过吸水布对浇灌液进行吸收，该种浇灌方式较传统的从上喷洒的方式来说避免了对种子的冲击力，更好的保护种子，需要对种子进行补光时，人员启动齿轮环8，齿轮环8工作对种子进行照射，实现对种子进行补光，然后人员启动电机9，电机9工作带动转轴15转动，转轴15转动带动传动齿轮10转动，传动齿轮10转动带动齿轮环8转动，从而带动补光灯11转动，使补光灯11均匀的照射在吸水布13上端的种子上，实现对种子进行均匀补光，从而便于更好的育种，育种恒温箱1、输送泵2、电机9以及补光灯11的结构以及控制系统均为现有技术，故在此就不做进一步赘述。

出水管5、加水管14、支撑架6、托盘7、海绵垫12、吸水布13、齿轮环8、补光灯11以及传动齿轮10均设有至少两个，至少两个支撑架6等距设在育种恒温箱1内部，至少两个支撑架6左右两端分别固定在育种恒温箱1内部左右两壁上，至少两个出水管5均固定在分流管4左端，至少两个补光灯11上端通过连杆分别固定在支撑架6下端以及育种恒温箱1内部顶端，至少两个吸水布13的设计便于对大量的种子分层进行育种，育种恒温箱1内部顶端固定一个补光灯11，至少两个支撑架6中最底部的支撑架6下端没有安装补光灯，其他的均安装有补光灯。

出水管5上安装开关阀，输送泵2上端安装进水管，开关阀的设计便于对每个吸水布13上端的种子的浇灌与否单独进行控制。

支撑架6上端开设凹槽，且凹槽内部设有托盘7，凹槽的设计便于放置托盘7。

育种恒温箱1下端四角边缘位置均固定万向刹车轮，育种恒温箱1左端通过铰链安装门盖，且门盖左端后部位置对称固定两个扁嘴搭扣子扣，育种恒温箱1右端对称安装两个扁嘴搭扣母扣，育种恒温箱1前端面设有密封垫圈，万向刹车轮的设计便于本实用新型的移动，关闭育种恒温箱1时，人员围绕铰链转动门盖，使门盖翻盖在育种恒温箱1前端，然后将扁嘴搭扣子扣以及扁嘴搭扣母扣固定连接，从而便于对门盖进行锁定，密封垫圈的设计实现了密封功能。

以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点，对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

此外，应当理解，虽然本说明书按照实施方式加以描述，但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案，说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见，本领域技术人员应当将说明书作为一个整体，各实施例中的技术方案也可以经适当组合，形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920043519.6

申请日:2019-01-04

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:37(山东)

授权编号:CN209498162U

授权时间:20191018

主分类号:A01G 31/06

专利分类号:A01G31/06;A01G7/04

范畴分类:12A;

申请人:莱芜职业技术学院

第一申请人:莱芜职业技术学院

申请人地址:271100 山东省莱芜市高新区山财大街1号

发明人:郑伟

第一发明人:郑伟

当前权利人:莱芜职业技术学院

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/e0ebe8134692ba17d75d8f4d.html