# 新型扬琴论文和设计

### 全文摘要

本实用新型涉及乐器制造技术领域，具体涉及一种新型扬琴。该新型扬琴包括扬琴壳体，设置在扬琴壳体上的拾音器、扬声器、击音板和多个琴键；拾音器分别与扬声器和击音板电连接，击音板上设有多个第一触点，琴键通过弹性结构可活动地设置在扬琴壳体上，所述弹性结构位于面板和击音板之间，并且下端设有第二触点，第一触点与第二触点相对，当按压琴键时第二触点与第一触点连通，松开琴键时第二触点与第一触点断开。本实用新型能够解决现有技术中扬琴结构复杂、调音困难和不易转调等问题。

### 主设计要求

1.一种新型扬琴，包括扬琴壳体(1)，其特征在于：还包括设置在扬琴壳体(1)上的拾音器、扬声器、击音板(4)和多个琴键(2)；拾音器分别与扬声器和击音板(4)电连接，击音板(4)上设有多个第一触点(41)，琴键(2)通过弹性结构(3)可活动地设置在扬琴壳体(1)上，所述弹性结构(3)位于面板(5)和击音板(4)之间，并且弹性结构(3)的下端设有第二触点(35)，第一触点(41)位于第二触点(35)的正下方。

### 设计方案

1.一种新型扬琴，包括扬琴壳体(1)，其特征在于：还包括设置在扬琴壳体(1)上的拾音器、扬声器、击音板(4)和多个琴键(2)；拾音器分别与扬声器和击音板(4)电连接，击音板(4)上设有多个第一触点(41)，琴键(2)通过弹性结构(3)可活动地设置在扬琴壳体(1)上，所述弹性结构(3)位于面板(5)和击音板(4)之间，并且弹性结构(3)的下端设有第二触点(35)，第一触点(41)位于第二触点(35)的正下方。

2.根据权利要求1所述的新型扬琴，其特征在于：所述弹性结构(3)包括基座(31)、限位件(32)和弹性件(33)，限位件(32)设置于基座(31)上方，并且限位件(32)的底部设有第二触点(35)，所述弹性件(33)设置于限位件(32)与基座(31)之间。

3.根据权利要求2所述的新型扬琴，其特征在于：所述限位件(32)包括相互连接的安装段(321)和引导段(322)，琴键(2)设置在安装段(321)的上端，第二触点(35)设置在引导段(322)的下端，所述弹性件(33)为弹簧且套设在引导段(322)上，基座(31)上形成有容纳引导段(322)的开口槽(36)。

4.根据权利要求2所述的新型扬琴，其特征在于：所述琴键(2)包括键帽(21)和与键帽(21)相连的连接轴(22)，连接轴(22)的下端设有外螺纹，限位件(32)设有与外螺纹相匹配的内螺纹。

5.根据权利要求4所述的新型扬琴，其特征在于：所述面板(5)位于键帽(21)和限位件(32)之间，且面板(5)上设有供连接轴(22)通过的导槽(51)。

6.根据权利要求5所述的新型扬琴，其特征在于：所述琴键(2)上还设有限位枝(23)，限位枝(23)与连接轴(22)之间具有间隙，限位枝(23)的一端固设在键帽(21)上，另一端设有环状的凸台(24)，所述导槽(51)上形成有与凸台(24)相匹配的限位环(52)。

7.根据权利要求2所述的新型扬琴，其特征在于：所述限位件(32)的上端设有缓冲垫(34)。

8.根据权利要求1-7中任一项所述的新型扬琴，其特征在于：所述新型扬琴还包括琴盖，琴盖可转动地连接在扬琴壳体(1)上。

9.根据权利要求1-7中任一项所述的新型扬琴，其特征在于：每个所述琴键(2)上设有触摸屏，触摸屏与击音板(4)相连。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及乐器制造技术领域，具体地，涉及一种新型扬琴。

背景技术

扬琴是中国常用的一种击弦乐器，表现力极为丰富，有八音(实发二十四音)、十音(实发三十音)、十二音(实发三十六音)三种。又称双八型、双十型、双十二型。各种扬琴有着不同的音域，八音扬琴由f1～e2，十音扬琴由d’～d3，十二音扬琴由c～e3，变音扬琴由G～g3，转盘转调扬琴由G～a3，全律活马大扬琴由G～c4，电扬琴由G～g3。扬琴的音色丰富多彩，低音区发音朦胧、雄厚而深沉；中音区柔和、纯净而透明；高音区清脆、明亮；最高音区则较紧张。演奏旋律时主要用中音和高音区，有时也接触到最高音区，但很少使用。低音区较少演奏旋律，多用作和声的衬托。扬琴适于演奏快速的乐曲，最适合表现轻快、活泼的情绪和欢快、喜悦的感情。

当前传统的扬琴系上等木材加工制作，结构较为复杂，包含124根琴弦，琴弦一般为钢丝弦或金属缠钢丝弦。在演奏时，扬琴容易产生较多的余音，且音域不宽，存在着调音困难、不易转调等问题，这些问题长期困扰着演奏员，并限制了含有复杂调性等技术的扬琴音乐创作。

实用新型内容

本实用新型的目的是提供一种新型扬琴，以解决现有技术中扬琴结构复杂、调音困难和不易转调等问题。

为了实现上述目的，本实用新型提供一种新型扬琴，包括扬琴壳体，还包括设置在扬琴壳体上的拾音器、扬声器、击音板和多个琴键；拾音器分别与扬声器和击音板电连接，击音板上设有多个第一触点，琴键通过弹性结构可活动地设置在扬琴壳体上，所述弹性结构位于面板和击音板之间，并且弹性结构的下端设有第二触点，第一触点位于第二触点的正下方。

可选地，所述弹性结构包括基座、限位件和弹性件，限位件设置于基座上方，并且限位件的底部设有第二触点，所述弹性件设置于限位件与基座之间。

可选地，所述限位件包括相互连接的安装段和引导段，琴键设置在安装段的上端，第二触点设置在引导段的下端，所述弹性件为弹簧且套设在引导段上，基座上形成有容纳引导段的开口槽。

可选地，所述琴键包括键帽和与键帽相连的连接轴，连接轴的下端设有外螺纹，限位件设有与外螺纹相匹配的内螺纹。

可选地，所述面板位于键帽和限位件之间，且面板上设有供连接轴通过的导槽。

可选地，所述琴键上还设有限位枝，限位枝与连接轴之间具有间隙，限位枝的一端固设在键帽上，另一端设有环状的凸台，所述导槽上形成有与凸台相匹配的限位环。

可选地，限位件的上端设有缓冲垫。

可选地，所述新型扬琴还包括琴盖，琴盖可转动地连接在扬琴壳体上。

可选地，每个所述琴键上设有触摸屏，触摸屏与击音板相连。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果为：

1、击音板上预设有多种不同的音符信息，第一触点分别与相应的音符信息相连，因此在演奏时，不仅可以省去调音的步骤，同时，还可以通过预设的音符信息实现转调，从而解决了调音困难和不易转调的问题。由于琴键可活动地设置在扬琴壳体上，因此当演奏者按下琴键时，触点与击音板接通，击音板将相应的音符信号传递给拾音器，并通过扬声器将音符声音放大；松开琴键时，触点与击音板断开，声音停止。也就是说，演奏者可以使用敲击琴键的方式来演奏音乐，能够替代传统的使用琴弦演奏的方式，并且结构简单，操作方便。该新型扬琴降低了弹奏者的学习难度，便于没有基础或者基础较弱的人学习，适于推广。

2、由于限位件的上端设有缓冲垫，基于缓冲垫的柔性特点，可以将刚性冲击转为柔性冲击，从而减少琴键在复位时面板对限位件的作用力，从而保证限位件的使用寿命，同时，可以使得弹奏的手感更好。

3、通过连接轴与限位件的螺纹连接，可以便于琴键的拆卸和安装，灵活性好。

4、通过在面板上设置供连接轴通过的导槽，可以引导连接轴移动，从而保证琴键在移动中的可靠性，并且设有与连接轴具有一定间隙的限位枝，这样可以进一步限定连接轴在径向和轴向的移动范围，提高连接轴在移动时的稳定性。

本实用新型的其他特征和优点将在随后的具体实施方式部分予以详细说明。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。在附图中：

图1是本实用新型提供的一种具体实施例中新型扬琴中的俯视示意图；

图2是本实用新型提供的一种具体实施例中新型扬琴中的剖视示意图；

图3是图2中A部分的结构放大示意图。

附图标记说明

1-扬琴壳体，2-琴键，21-键帽，22-连接轴，23-限位枝，24-凸台，3-弹性结构，31-基座，32-限位件，321-安装段，322-引导段，33-弹性件，34-缓冲垫，35-第二触点，36-开口槽，4-击音板，41-第一触点，5-面板，51-导槽，52-限位环。

具体实施方式

下面结合附图及具体实施例对本实用新型作进一步阐述。在此需要说明的是，对于这些实施例方式的说明用于帮助理解本实用新型，但并不构成对本实用新型的限定。本文公开的特定结构和功能细节仅用于描述本实用新型的示例实施例。然而，可用很多备选的形式来体现本实用新型，并且不应当理解为本实用新型限制在本文阐述的实施例中。

应当理解，术语第一、第二等仅用于区分描述，而不能理解为指示或暗示相对重要性。尽管本文可以使用术语第一、第二等等来描述各种单元，这些单元不应当受到这些术语的限制。这些术语仅用于区分一个单元和另一个单元。例如可以将第一单元称作第二单元，并且类似地可以将第二单元称作第一单元，同时不脱离本实用新型的示例实施例的范围。

应当理解，本文中术语“和\/或”，仅仅是一种描述关联对象的关联关系，表示可以存在三种关系，例如，A和\/或B，可以表示：单独存在A，单独存在B，同时存在A和B三种情况，本文中术语“\/和”是描述另一种关联对象关系，表示可以存在两种关系，例如，A\/和B，可以表示：单独存在A，单独存在A和B两种情况，另外，本文中字符“\/”，一般表示前后关联对象是一种“或”关系。

在本实用新型中，在未作相反说明的情况下，使用的方位词如“上、下”通常是指本实用新型提供的新型扬琴在正常使用情况下的上、下，具体可参考图1的图面方向，“内、外”是指相应零部件轮廓的内、外。

应当理解，在本实用新型的描述中，术语“上”、“竖直”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系，是该实用新型产品使用时惯常摆放的方位或位置关系，或者是本领域技术人员惯常理解的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

应当理解，当将单元称作与另一个单元“连接”、“相连”或“耦合”时，它可以与另一个单元直相连接或耦合，或中间单元可以存在。相対地，当将单元称作与另一个单元“直接相连”或“直接耦合”时，不存在中间单元。应当以类似方式来解释用于描述单元之间的关系的其他单词(例如，“在……之间”对“直接在……之间”，“相邻”对“直接相邻”等等)。

在本实用新型的描述中，还需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“设置”、“安装”、“连接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

本文使用的术语仅用于描述特定实施例，并且不意在限制本实用新型的示例实施例。如本文所使用的，单数形式“一”、“一个”以及“该”意在包括复数形式，除非上下文明确指示相反意思。还应当理解术语“包括”、“包括了”、“包含”、和\/或“包含了”当在本文中使用时，指定所声明的特征、整数、步骤、操作、单元和\/或组件的存在性，并且不排除一个或多个其他特征、数量、步骤、操作、单元、组件和\/或他们的组合存在性或增加。

还应当注意到在一些备选实施例中，所出现的功能\/动作可能与附图出现的顺序不同。例如，取决于于所涉及的功能\/动作，实际上可以实质上并发地执行，或者有时可以以相反的顺序来执行连续示出的两个图。再者，不同的附图中的同一标记表示相同的要素。

根据本公开的具体实施方式提供了一种新型扬琴，图1至图3示出了其中一种具体实施例。

图1至图3所示，该新型扬琴包括扬琴壳体1，还包括设置在扬琴壳体1上的拾音器、扬声器、击音板4和多个琴键2；拾音器分别与扬声器和击音板4电连接，击音板4上设有多个第一触点41，琴键2通过弹性结构3可活动地设置在扬琴壳体1上，所述弹性结构3位于面板5和击音板4之间，并且弹性结构3的下端设有第二触点35，第一触点41位于第二触点35的正下方。

击音板4上预设有多种不同的音符信息，第一触点41分别与相应的音符信息相连，因此在演奏时，可以省去调音的步骤，同时，由于预设音符中包含了多种音调，因此可以通过按压琴键2实现转调，从而解决了调音困难和不易转调的问题。弹性结构3位于击音板4和面板5之间，可以限定弹性结构3的活动范围。

由于琴键2可活动地设置在扬琴壳体1上，因此当演奏者按下琴键2时，第二触点35与第一触点41相连，即第二触点35与击音板4接通，击音板4将相应的音符信号传递给拾音器，并通过扬声器将音符声音放大；松开琴键2时，第二触点35与第一触点41断开，此时声音停止。这样，演奏者可以通过敲击琴键2的方式来演奏音乐，从而替代传统的使用琴弦演奏的方式，并且该新型扬琴的结构简单，便于操作，降低了弹奏者的学习和操作难度，便于没有基础或者基础较弱的人学习，适于推广。

如图2所示，所述弹性结构3包括基座31、限位件32和弹性件33，限位件32设置于基座31上方，并且限位件32的底部设有第二触点35，所述弹性件33设置于限位件32与基座31之间，从而有效限定弹性件33的位置，使得各个琴键2的活动范围大致保持一致，提高弹奏的手感。

为了适应不同的演奏需求，该新型扬琴还包括压力传感器和控制器，该压力传感器用于检测琴键2向下运动时的压力，控制器分别与压力传感器和击音板4相连，以根据压力传感器检测到的压力信息，控制击音板4输出相应的音调，从而满足演奏需求。其中，压力传感器设置在第一触点41上，控制器可设置在任意合适的位置。具体地，可以选用型号为RFP-604的薄膜压力传感器，控制器可以选用三菱FX2N-10MT晶体管迷你微型可编程序逻辑控制器，本公开对此均不做限制。

如图2所示，限位件32可以包括相互连接的安装段321和引导段322，琴键2设置在安装段321的上端，第二触点35设置在引导段322的下端，弹性件33套设在引导段322上，基座31上形成有容纳引导段322的开口槽36，这样在按压琴键2时，引导段322能够陷入开口槽36中，从而使得第二触点35与第一触点41连通，而在松开琴键2时，引导段322远离开口槽36，从而实现复位。

可选地，所述弹性件33为弹簧，引导段322配置为与弹簧相适应的结构，以引导弹簧移动。如图1所示，弹性件33配置为锥形弹簧，引导段322的直径沿远离安装段321的方向逐渐变大，从而便于引导锥形弹簧移动。此外，在其他实施方式中，弹性件33还可以配置为弹簧臂或者橡胶垫，本公开对此不做限制。

在本公开的具体实施方式中，琴键2可以以任意合适的方式配置。

如图2和图3所示，所述琴键2可以包括键帽21和与键帽21相连的连接轴22，连接轴22的下端设有外螺纹，限位件32设有与外螺纹相匹配的内螺纹，从而将琴键2固定在限位件32上。这样设置，可以便于琴键2的拆卸和安装，灵活性好。此外，连接轴22还可以卡接在限位件32上，本公开对此不做限制。

为了避免连接轴22在上下移动时，产生位置的偏移，可以将面板5设置于键帽21和限位件32之间，这样可以限定连接轴22在竖直方向的移动范围，并且面板5上设有供连接轴22通过的导槽51，该导槽51可以引导连接轴22移动，从而提高琴键2在移动中的稳定性。

如图2和图3所示，所述琴键2上还设有限位枝23，限位枝23与连接轴22之间具有间隙，限位枝23的一端固设在键帽21上，另一端设有环状凸台24，所述导槽51上形成有与凸台24相匹配的限位环52。凸台24的设置，有益于引导限位枝23顺利插入到导槽51中。限位环52的设置，可以在松开琴键2时，保持在连接轴22在导槽51中的相对位置。琴键2在上下移动时，可以通过限位枝23进一步限定连接轴22在径向和轴向的移动范围，提高稳定性。

如图2和图3所示，限位件32的上端设有缓冲垫34，基于缓冲垫34的柔性特点，可以将刚性冲击转为柔性冲击，从而减少琴键2在复位时面板5对限位件32的作用力，从而保证限位件32的使用寿命，同时，可以使得弹奏的手感更好。

由于新型扬琴中琴键2较多，并且由于长期处于开放的环境中，极易有灰尘、碎屑等杂质堵塞间隙和通道，致使琴键2变得不灵敏，影响使用效果。因此，所述新型扬琴还可以包括琴盖，琴盖可转动地连接在扬琴壳体1上。这样，在需要弹奏时可以打开琴盖，在存放时，使琴盖覆盖在琴键2上，从而起到保护的作用。

此外，还可以在每个琴键2上设有触摸屏，触摸屏与击音板4相连，从而通过触摸琴键的方式实现演奏，以减少指尖的受力，降低弹奏的劳动强度。这样，扬琴的演奏既可以通过按压琴键实现，还可以通过触摸琴键实现，从而增加了演奏者的选择范围，丰富了扬琴的功能。为了便于演奏，两种操作方式可以分别单独控制。

在本公开的具体实施方式中，琴键2可以配置为任意合适的尺寸。其中，琴键2的长度为40mm-50mm，宽度为30mm-40mm，琴键2之间的间距为10mm-20mm。可选地，琴键2的长度为40mm，宽度为30mm，每个琴键2之间的距离为10mm，这样，可以使得新型扬琴的结构紧凑，并且能够满足演奏需求。如图2所示，该新型扬琴包括85个音位，其中异音位有25个，其中，扬琴的音位排列可以采用横五纵二(横向五度纵向二度)多排并列的形制，以满足演奏需求。当然，也可以采用其他任意合适的形制，本公开对此不做限制。

以上结合附图详细描述了本实用新型的优选实施例，但是，本实用新型并不限于上述实施例中的具体细节，在本实用新型的技术构思范围内，可以对本实用新型的技术方案进行多种简单变型，这些简单变型均属于本实用新型的保护范围。

另外需要说明的是，在上述具体实施例中所描述的各个具体技术特征，在不矛盾的情况下，可以通过任何合适的方式进行组合。为了避免不必要的重复，本实用新型对各种可能的组合方式不再另行说明。

此外，本实用新型的各种不同的实施例之间也可以进行任意组合，只要其不违背本实用新型的思想，其同样应当视为本实用新型所公开的内容。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920313959.9

申请日:2019-03-12

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209691370U

授权时间:20191126

主分类号:G10D1/00

专利分类号:G10D1/00;G10D3/00

范畴分类:15K;

申请人:范清福

第一申请人:范清福

申请人地址:221000 江苏省徐州市鼓楼区彭城路1-88号

发明人:范清福

第一发明人:范清福

当前权利人:范清福

代理人:左正超

代理机构:51224

代理机构编号:成都顶峰专利事务所(普通合伙) 51224

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/e103faf27883eae3b1eb3e93.html