# 毫米波基波混频器论文和设计

### 全文摘要

本实用新型毫米波基波混频器，包括设置于同一中心线上的本振端口和射频端口，射频和本振信号通过本振端口和射频端口传输到微带线；射频波导通过一次90度转弯，将信号直接耦合到微带线上；本振波导通过两次90度转弯，将信号耦合到微带线上。

### 主设计要求

1.一种毫米波基波混频器，其特征在于：包括设置于同一中心线上的本振端口和射频端口，射频和本振信号通过本振端口和射频端口传输到微带线；射频波导通过一次90度转弯，将信号直接耦合到微带线上；本振波导通过两次90度转弯，将信号耦合到微带线上。

### 设计方案

1.一种毫米波基波混频器，其特征在于：包括设置于同一中心线上的本振端口和射频端口，射频和本振信号通过本振端口和射频端口传输到微带线；射频波导通过一次90度转弯，将信号直接耦合到微带线上；本振波导通过两次90度转弯，将信号耦合到微带线上。

2.根据权利要求1所述的一种毫米波基波混频器，其特征在于：本振和射频波导上设置有一段过渡波导。

3.根据权利要求2所述的一种毫米波基波混频器，其特征在于：过渡波导对应波导中心频率四分之一波长。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及毫米波收发设备，具体的，其展示一种毫米波基波混频器。

背景技术

超外差结构广泛应用于毫米波收发机，实现超外差结构的重要部件是毫米波混频器。

混频器分为基波混频器和谐波混频两种类型，在一定的中频带宽范围内，基波混频方式产生的谐杂波分量最少，而谐波混频会产生较多的谐杂波。因为谐杂波在中频带宽内，无法通过滤波器有效滤除。

因此，在测量仪器中使用谐波混频器虽然可以满足测量功能需求，但是会给后续信号处理带来较多不便，易于产生伪响应。

因此，有必要提供一种毫米波基波混频器来解决上述问题。

实用新型内容

本实用新型的目的是提供一种毫米波基波混频器，其应用于测量仪器则可以有效减小后续信号处理的复杂度，提升测试的可靠性。

技术方案如下：

一种毫米波基波混频器，设置于同一中心线上的本振端口和射频端口，射频和本振信号通过本振端口和射频端口传输到微带线；射频波导通过一次90度转弯，将信号直接耦合到微带线上；本振波导通过两次90度转弯，将信号耦合到微带线上。

进一步的，本振和射频波导上设置有一段过渡波导。

进一步的，过渡波导对应波导中心频率四分之一波长。

与现有技术相比，本实用新型便于毫米波测量仪器内部部件集成，提高射频和本振信号传输到微带线上的效率，改善毫米波基波混频器的变频损耗性能。

附图说明

图1是本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

实施例：

请参阅图1，本实施例展示一种毫米波基波混频器，设置于同一中心线上的本振端口1和射频端口2，射频和本振信号通过本振端口1和射频端口2传输到微带线3；射频波导通过一次90度转弯，将信号直接耦合到微带线3上；本振波导通过两次90度转弯，将信号耦合到微带线3上。

本振和射频波导上设置有一段过渡波导4。

过渡波导4对应波导中心频率四分之一波长。

与现有技术相比，本实用新型便于毫米波测量仪器内部部件集成，提高射频和本振信号传输到微带线上的效率，改善毫米波基波混频器的变频损耗性能。

以上所述的仅是本实用新型的一些实施方式。对于本领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型创造构思的前提下，还可以做出若干变形和改进，这些都属于本实用新型的保护范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920292936.4

申请日:2019-03-07

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209389190U

授权时间:20190913

主分类号:H01P 1/213

专利分类号:H01P1/213

范畴分类:38G;

申请人:苏州伏波电子科技有限公司

第一申请人:苏州伏波电子科技有限公司

申请人地址:215000 江苏省苏州市工业园区唯新路58号启迪时尚科技城22栋6单元

发明人:黄聪;韦柳泰

第一发明人:黄聪

当前权利人:苏州伏波电子科技有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/e11ff0ab8e34775f58b524e5.html