# 换热管论文_霍丽娜

导读:本文包含了换热管论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:热管,热交换器,工装,硬度,管材,数值,粉末。

### 换热管论文文献综述

霍丽娜[1]（2019）在《基于粗粒度-主从式并行遗传算法的换热管最优清洗路径规划》一文中研究指出针对清洗机器人清洗路径冗余耗时等问题,提出基于粗粒度-主从式并行遗传算法策略获取最优清洗路径。采用多核CPU+GPU与算法相结合方法最大程度加速最优路径计算过程,充分利用了多核CPU和GPU协作并行计算潜力,充分发挥了粗粒度-主从式并行遗传算法的计算优势。实验结果表明,相比传统简单遗传算法计算时间缩短了62.4%,总合成位移减少11.9%。(本文来源于《自动化技术与应用》期刊2019年11期）

孟祥宇,王学生,陈琴珠,张庆[2]（2019）在《不锈钢高通量换热管传热性能研究与工业应用》一文中研究指出为探讨不锈钢材料高通量换热管的强化传热性能以及实现该类换热器的工程应用设计,文中给出了常用不锈钢高通量换热管内外表面的结构特征参数,并对该类换热管的传热性能进行了实验研究,结果表明:与光管相比,管内烧结表面的沸腾传热系数提高100%以上,管外纵槽表面的冷凝传热系数提高80%以上。采用Wilson图解法,对实验数据回归分析得到了不锈钢高通量换热管管外冷凝传热与管内沸腾传热的计算关联式,并完成了高通量再沸器的工程设计,设计结果表明比普通再沸器传热效率提高了51.3%,设备进行工业应用后运行良好,为该类型高通量换热器的工程设计提供了依据。(本文来源于《化学工程》期刊2019年11期）

田瑞[3]（2019）在《内置偏心多螺旋扭带换热管的传热特性研究》一文中研究指出通过数值模拟对内置偏心多螺旋扭带换热管的传热特性进行了计算与分析,结果表明:换热管的对流传热强度随着扭带数量的增加而提高,随着扭带扭率的减小而提高。流动阻力损失相对于空管有很大程度的提高。传热性能评价指标在湍流时普遍较低,故多螺旋扭带换热管的使用应考虑流动阻力损失的影响。(本文来源于《云南化工》期刊2019年09期）

刘昕,伍砚,赵天波,文羽军[4]（2019）在《硫冷凝冷却器换热管与管板的焊接技术研究》一文中研究指出硫冷凝冷却器是硫磺回收装置的核心设备,其换热管与管板的焊接是制造关键工序。本台产品设计换热管和管板与常规换热器相比,采用了J形坡口结构,大大增加了焊接难度。通过不同的焊接方法组合试验,从中优选出了手工钨极氩弧焊M-GTAW打底焊+脉冲TIG相结合的焊接工艺,试验结果表明,焊缝中气孔极少,突破了单边V形坡口根部未焊透的瓶颈,同时亦改善了根部的应力集中状况。该焊接技术具有较高的研究价值和较广的市场应用前景。(本文来源于《压力容器》期刊2019年10期）

胡国呈,董金善,丁毅[5]（2019）在《余热回收器换热管与管板连接处泄漏失效分析》一文中研究指出某公司余热回收器短期运行后发生泄漏。采用宏观形貌观察、化学成分分析、金相检验、扫描电镜分析等方法,对换热管泄漏失效原因进行分析。同时结合有限元法对管板进行应力分析。结果表明,泄漏系由管板和换热管焊缝处发生应力腐蚀开裂所致,焊接缺陷诱导并加速了应力腐蚀,管板与换热管连接处应力过大是引起失效的根本原因。(本文来源于《压力容器》期刊2019年09期）

金彦枫,田金龙,刘泉,侯彦华,程旺富[6]（2019）在《列管式热交换器换热管-管板焊缝无损检测方法》一文中研究指出列管式热交换器换热管-管板焊缝容易发生泄漏,导致热交换器失效。采用无损检测可及时发现焊缝表面和内部的各种缺陷,有效预防和减少热交换器的泄漏故障,保障生产装置的安全可靠运行。介绍了几种常见的换热管-管板连接焊缝形式及易产生的缺陷种类。针对焊缝表面缺陷,介绍了磁粉检测法和渗透检测法。针对焊缝内部缺陷,介绍了棒阳极射线检测法、超声波检测法和相控阵检测法。针对采用ASME标准制造的热交换器的焊缝缺陷,简要介绍了气泡检测法和氦检漏法。结合热交换器的泄漏控制要求和焊接结构,总结了各种无损检测方法的选用要点。(本文来源于《石油化工设备》期刊2019年05期）

王海波,贺旭明,武风雷,杨昆[7]（2019）在《一种U型换热管弯管工装的改进》一文中研究指出介绍了采用简易的工装煨制U型换热器中的换热管,对于大直径的换热器能有效节约材料成本,控制费用。在实际生产过程中已取得较好的效果。(本文来源于《大众标准化》期刊2019年12期）

郑强[8]（2019）在《奥氏体管板+双相钢换热管胀接试验研究》一文中研究指出换热器胀管通常要求管板材料的硬度应大于管子材料硬度30HB左右,但在某些特殊工况条件下,二者硬度状况可能相反。现管板材料为304S,换热管材料为00Cr22Ni5Mo3N的管板胀接接头,换热管材料硬度远大于管板材料硬度,与通常的胀接工艺要求不相符。经模拟试验,优化胀接工艺,经过水压试验,强度和密封性均满足要求,最终应用于产品设备的制造。(本文来源于《石油和化工设备》期刊2019年09期）

燕辉,刘鸿彦,郗运富,左晓婷,陈欣[9]（2019）在《TA10换热管氢脆腐蚀的失效分析》一文中研究指出本文针对某化工设备中的TA10换热管失效进行分析,从材料成分、力学性能、宏观、微观组织及断口进行分析,结果显示钛管存在严重腐蚀,氢含量超出氢在TA10合金中固溶度,钛管塑性明显下降,内表面硬度偏高,失效区域管材内部存在破裂、粉化和剥落现象。金相试验发现组织中氢化物相,断口分析可发现裂纹起源于管内壁,断口面存在不同程度的腐蚀。结合实际工况,判断为TA10管材碱性介质、高温环境中发生腐蚀。TA10管材使用过程中存在吸氢现象,氟化物的存在加剧了钛材的腐蚀,长期使用导致管材失效。(本文来源于《石油和化工设备》期刊2019年09期）

王伟洁[10]（2019）在《降膜蒸发器中异型换热管外成膜情况数值模拟》一文中研究指出提高水平管降膜蒸发器的换热效率是制冷行业中亟待解决的问题。影响换热器换热效率的一个重要因素为管束的管型。因此，在制冷系统中，对不同管型换热管管外成膜情况及液膜流动情况进行研究以此来提高换热器的换热效率更为重要。本文通过Fluent商业数值模拟软件,建立二维模型，分别模拟计算了圆管、滴形管和蛋形管叁种管型的换热管，分析比较了换热管外成膜情况、液膜流动状态及液膜厚度来研究水平管降膜蒸发器在不同管型下的换热效率。计算结果表明：在换热面积相等的情况下，异型管换热效率要高于圆管，其中蛋形管管外成膜排数最多，液膜厚度最薄，液膜流动较稳定，换热效果优于其他异型管。同时针对蛋形管管束，分别研究了不同流速和管间距对其换热效率的影响。(本文来源于《中国燃气运营与安全研讨会（第十届）暨中国土木工程学会燃气分会2019年学术年会论文集（中册）》期刊2019-08-28）

### 换热管论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

为探讨不锈钢材料高通量换热管的强化传热性能以及实现该类换热器的工程应用设计,文中给出了常用不锈钢高通量换热管内外表面的结构特征参数,并对该类换热管的传热性能进行了实验研究,结果表明:与光管相比,管内烧结表面的沸腾传热系数提高100%以上,管外纵槽表面的冷凝传热系数提高80%以上。采用Wilson图解法,对实验数据回归分析得到了不锈钢高通量换热管管外冷凝传热与管内沸腾传热的计算关联式,并完成了高通量再沸器的工程设计,设计结果表明比普通再沸器传热效率提高了51.3%,设备进行工业应用后运行良好,为该类型高通量换热器的工程设计提供了依据。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 换热管论文参考文献

[1].霍丽娜.基于粗粒度-主从式并行遗传算法的换热管最优清洗路径规划[J].自动化技术与应用.2019

[2].孟祥宇,王学生,陈琴珠,张庆.不锈钢高通量换热管传热性能研究与工业应用[J].化学工程.2019

[3].田瑞.内置偏心多螺旋扭带换热管的传热特性研究[J].云南化工.2019

[4].刘昕,伍砚,赵天波,文羽军.硫冷凝冷却器换热管与管板的焊接技术研究[J].压力容器.2019

[5].胡国呈,董金善,丁毅.余热回收器换热管与管板连接处泄漏失效分析[J].压力容器.2019

[6].金彦枫,田金龙,刘泉,侯彦华,程旺富.列管式热交换器换热管-管板焊缝无损检测方法[J].石油化工设备.2019

[7].王海波,贺旭明,武风雷,杨昆.一种U型换热管弯管工装的改进[J].大众标准化.2019

[8].郑强.奥氏体管板+双相钢换热管胀接试验研究[J].石油和化工设备.2019

[9].燕辉,刘鸿彦,郗运富,左晓婷,陈欣.TA10换热管氢脆腐蚀的失效分析[J].石油和化工设备.2019

[10].王伟洁.降膜蒸发器中异型换热管外成膜情况数值模拟[C].中国燃气运营与安全研讨会（第十届）暨中国土木工程学会燃气分会2019年学术年会论文集（中册）.2019

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/e185a33a458f1ed3e9f0e073.html