# 房屋建筑施工中节能技术的应用李元霄

关键词：房屋建筑施工；节能技术；应用

1导言

在现代化城市建设中，房屋建筑工程是必不可少的一部分，且对资源的消耗非常大。为有效减轻房屋建筑工程对环境带来的不良影响，在实际施工建设中，应当采用更为良好的节能施工技术，使用一些具有较高节能性能的材料，以此来降低对能源的消耗。

2房屋建筑工程中节能施工概述

2.1房屋建筑工程中节能施工的含义

房屋建筑工程的节能施工是指房屋建筑在规划时，就按照节能施工技术标准，开展施工规划，并将该节能标准运用到建筑设计中。房屋建筑的节能施工，涉及到建筑技术、工艺、设备和材料、产品等众多因素，而且建筑节能措施需要在保证建筑工程质量的前提下完成。目前我国房屋建筑节能施工主要在优化建筑墙体保温结构、可再生资源的利用等方面，只有在实现节能施工的同时，不会带给环境影响，才能从根本上实现房屋建筑节能施工的目的，才能有助于我国能源和资源不足问题的解决。

2.2房屋建筑工程中节能施工的重要作用

房屋建筑工程作为我国城市化发展的基础，直接影响着我国的城市化和工业化推进速度。改革开放以来，我国在城市化建设中，忽视了对房屋建筑的节能和环保要求，导致房屋建筑工程消耗了大量的原生材料，并给周边环境及生态带来了严重影响。实现房屋建筑工程的节能施工，则是改变我国建筑工程现状的重要方法和途径，只有实现房屋建筑工程的节能施工，才能降低房屋建筑工程中对原生材料的耗用，才能在建筑施工的同时降低其对环境的影响，从而在保护环境和节约资源的同时实现城市化，最终实现提高我国工业化水平，实现中华民族伟大复兴的中华强国梦。

2.3现状

当前房屋建筑工程的施工建设中，消耗着各种各样的资源，而随着房屋建筑工程的不断发展，这种资源消耗就会继续增加，形成能源危机。为了改善这一状况，使工程建筑的发展可以走可持续发展的道路，节能施工技术就此诞生。它的应用不仅可以起到降低能源消耗的目的，还能在一定程度上提高建筑的经济性。房屋建筑工程施工中，工序十分复杂，采用的施工技术也不尽相同，应用节能施工技术时，有待解决的问题还有很多，这就要求在建筑工程施工的过程中，不断改善施工技术，不断创新，尤其是在节能施工方面要不断探索。

3房屋建筑施工中节能技术的应用

3.1墙体节能施工技术

在房屋建筑工程的节能施工中，墙体节能施工属于十分重要的一部分，节能施工主要可以从两个方面展开：升墙体施工的施工质量。在实际施工过程中，采用不同的砌墙施工方式，选择空心砖孔洞朝向等都可能对施工质量造成影响。因此，在实际施工过程中需要严格按照施工要求进行施工，并对砌筑方式和空心砖孔洞朝向进行有效的控制，同时还应当重视对开裂部位的粉刷，对灰缝饱满度较低的部位进行处理等，这样才能够尽可能的保证墙体施工的施工质量；墙体节能保温施工。如果要让墙体在后期使用中具有较好的保温节能效果，还需要对墙体进行保温处理。较为常见的墙体节能施工方式有两种：墙体外侧安装保温材料和墙体内侧安装保温材料，两种墙体节能施工方式，各自有不同的优点和缺点。采用外墙保温节能施工方式，在一定程度上能够节省房屋建筑工程的内部空间，但是采用这种施工方式缺点也较为明显，在外部环境作用下，墙体较为容易出现开裂、渗水、脱落的现象，严重影响到墙体的整体质量。如果采用内墙保温，虽然能够在一定程度上避免外墙保温带来的弊端，但是在保温的效果上也受到较大的影响。在实际的墙体保温节能施工中，还需要结合实际情况进行相关技术的选用，以提升墙体节能施工技术的合理性。

3.2门窗安装的节能施工技术

房屋建筑的门窗是房屋建筑必不可少的构建，也是建筑中最造成室内外温度交换，影响建筑保温性能的构建。在门窗安装时，一定要考虑好建筑的通风及采光需求，合理的布置门窗的位置，实现最大限度的自然通风和采光，降低建筑采光和通风系统的能耗。除此之外，还要考虑好门窗的形状、材料及施工质量，在选择门窗材料时，要尽量选择保温性能好的材料，施工时则要保证门窗施工的密封性和稳定性。只有做好门窗材料选择和控制好施工安装质量，才能保证门窗的通风、透光性，并降低冬季或夏季与室外空气的热交换，提高房屋建筑的节能性。例如，位于南方湿热地区的福州大学在建筑设计中，其示范公寓广泛采用了遮阳结构并采用中空玻璃实现隔热。相比不设置遮阳结构，公寓室内空气更加凉爽，中空保温隔热玻璃设计，较小了室内外冷热空气对流，降低了夏天室内空调系统的能耗。

3.3屋面施工中的节能技术应用

建筑屋面是房屋的保护结构，承受着风、雨水和雪等荷载，目前我国的房屋建筑中，坡屋面渐渐被平屋面代替，这样就对屋面材料的防水性能提出了更高要求。屋面在施工时要设置一定的坡度，避免屋顶积水的发生。屋面节能技术应遵循因地制宜的原则，比如全年雨水较多的地区，对屋面防水材料的要求比较高;而四季温差大的地区，就要注重屋面的保温和隔热效果。架空隔热层面技术需要确保空气畅通，物体表面平整后才可铺设架空板，架空进出风口要求正压区设置进风口，负压区设置出风口。此外，建筑屋面的材料还需具有密度低、导热系数小和吸水性能差等特点。建筑屋面节能施工的过程中，应严格按照施工设计要求，结合实际情况，合理调整屋面的厚度及坡度，加强过程监督和验收工作，确保工程有序进行。

3.4清洁能源技术的应用

太阳能技术在目前的房屋建筑施工中应用广泛，可被转化为热能和电能。太阳能电池发电系统可将太阳能转化为电能并储存起来，满足居民日常用电需求。太阳能不仅安全、无污染，而且太阳能设备也便于安装、维护和维修。风能同样有环保、清洁和可循环利用等特点，自然通风可降低通风设备的能耗，风力发电设备也可以将风能转换成电能并储存起来，以达到节能的目的。地源热泵技术可以利用地表层中储存的能量，调节建筑物的温度。夏季大地吸收热量把建筑物中多余的热量带走，而冬季建筑物也不会太冷，这样就可以减少能耗。地源热泵技术是安全、绿色又环保的节能技术。

4结论

综上所述，随着房屋建筑工程的绿色和环保理念逐渐深入人心，现代的房屋建筑工程采用节能施工技术，已经是其发展的必然趋势。为了保证房屋建筑工程的节能环保性能，在规划设计阶段，就要严格把握好节能施工标准，并按照房屋建筑施工的节能施工原则，设计具体的节能施工流程，在保证房屋建筑工程施工质量的基础上，做好对房屋建筑工程节能施工技术的应用。

参考文献：

[1]郑国伟.房屋建筑施工中节能技术的应用[J].工程技术研究,2017(03):64+73.

[2]李海龙.浅析房屋建筑施工中节能技术的应用[J].江西建材,2016(11):64+68.

[3]缪开斌.房屋建筑施工中节能技术的应用研究[J].住宅与房地产,2016(18):153.

[4]周开幸.房屋建筑工程施工中“节能技术”的应用[J].建材与装饰,2016(30):28-29.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/e19e050ce9d1683a56d4b178.html