# 电力工程输电线路施工工艺的分析申国栋

国网河北省电力有限公司涉县供电分公司

摘要：现阶段，我国电力工程输电线路的建设数量有所增加，施工过程中存在着较大的安全风险，这使得其与其他的社会建设工程相比，有更大的难度。另一方面，电力工程输电线路的建设质量很大程度上是由施工工艺的优劣决定的。良好的施工工艺，不但能够保障输电线路建设工程的质量，还能显著提高其效率。众所周知，输电线路是电力系统供电中不可或缺的一个环节，要保证供电的稳定性和合理性，取决于输电线路的建设是否符合要求。总而言之，电力行业应对输电线路的施工工艺引起足够的重视，不断进行创新以及改进。

关键词：电力工程；输电线路；施工工艺

引言

电力工程整个行业在我国发展的历史十分悠久，目前随着人均用电水平的不断提高，电力领域开始革新现有的操作技术，旨在缓解社会上巨大的供电压力。目前我国电力工程在发展过程中仍然会存在很多问题，如果得不到有效地解决会大大阻碍电力工程的长远发展。本文将从实际情况出发，深入介绍影响电力企业发展的基本原因，同时提出相关措施，希望能够对相关工作者有所助益。

1我国输电线路的近况

电力是以电能作为动力的能源，而新技术的不断出现使得电力成为人们的必需品。工业随着时代的变化发展得极其迅速，电力资源对于各行各业的重要性日益攀升，人们对电力资源的需求越来越大。为解决电力供不应求的问题，满足人们对电力的需求，我国建立了越来越多的500kv超高压输电线路数。如今，500kv超高压构成供电的主要部分，缓解了国内部分供电紧张的局势；但是对500kV超高压输电线路运行维护管理仍然存在问题，因此应该采用科学的管理措施，避免部分地区供应短缺的紧张趋势，为人们的正常生活和工作提供有力的保障。

2电力工程输电线路施工工艺

2.1桩基础施工技术

这项技术施工时主要依靠水泥与土壤的相关摩擦力来提高粘附力度。整个桩基的排水性能、承载能力能够直接影响混泥土本身的施工质量。但是这项技术本身消耗的费用相对较高，应用技术时，一定要科学的设立挡土墙，这样能够有效防止出现地质灾害或者是山体滑坡的现象。可以说基础性应用工程是施工过程中非常隐蔽的一项工作，因此施工时一定要做好监理工作，保证施工现场的稳定应用性。只有当相关工序完全验收达到标准后才能够进行下一部的具体施工。桩基础施工过程中经常会发生钻孔倾斜、基础面积聚水、塔杆不平衡、回填过度等现象。桩基本身最主要的承载能力是整个工程建设中非常重要的一项，可以说地质的建设情况能够直接影响后期的施工质量与安全运行稳定性。地基建设质量的好坏能够直接影响线路的施工效果，如果地基建设不规范时可能导致整个桩基出现下降现象，同时还可能会产生塔杆倾倒的情况。建设塔杆时，需要提前做好开挖工作，保证混凝土的良好浇制质量，这样能够避免土壤受到其他干扰。因此一定要充分重视地基的建设质量相关工作。

2.2线路架设

架线施工是输电线路建设常用到的一种方法，多应用于高压输电线路的建设中，然而，其工作内容又多又杂，具有很高的安全风险。因此，相关人员要加强对该过程中每一个关键环节的控制，采取相关的措施预防安全事故的出现，确保高压线路施工的质量和安全性。在施工过程中，紧线是一个很关键的操作环节，如果这一环节没有提前做好规划，会造成较大的材料浪费，降低企业的经济效益，同时也会使得高压输电线路的质量较低，有可能会影响到整个电力系统的运行。因此，在具体的施工过程中，技术人员要对这一环节引起足够的重视，加强管控和质量检测。通常而言，高压输电线路的建设一般包括张力显示以及拖地两种，拖地这种方法比较简单易行，没有过于复杂的操作流程，而缺点就是要花费较多的人力资源，同时线路磨损这一问题也比较突出，会极大地缩短线路的使用寿命。因此，技术人员在选择显示方式的时候，要结合实际情况，按照需求采用最合适的施工工艺。

2.3杆塔工程施工

杆塔工程是输电线路施工过程中重要步骤之一，杆塔架构可以让电路工程更安全，更稳定，更可靠，但前提是要根据工程特点选取合适的杆塔结构与类型。杆塔的类型多种多样，比如按照受力特点可以分成耐张型和直线型。要想让电路工程达到最高质量的运作，即使在高压工作下也能拥有最快传输速度，就要合理有效的选择杆塔结构与类型，同时，为后期检修维护工作提供方便。

2.4输电线路检修施工

电力企业应该安排专门的输电线路检修人员，按时对电力系统的输电线路进行检查，一旦出现问题要采取合理措施及时进行解决。一般来说，电力系统的运行受到很多外界因素的干扰，例如天气状况，相关机械设备的运行情况等。如果在恶劣天气的影响下，输电线路出现断裂、破损，相关设备运行故障等情况，很可能会导致停电，为了不影响到人们的日常生活，电力企业要及时安排人员进行维修，尽量降低停电的影响范围。在维修的过程中，也要做好相关的安全措施，保证工作人员的生命安全。

3提高输电线路的应用质量

3.1电力工程输电线路施工质量控制机制

钢筋混凝土浇筑技术在基础工程的施工中占据着至关重要的作用，例如在转角塔施工项目中，通常是依赖于钢筋混凝土的应用，其能够保障工程的质量，显著提高抵抗上拔力的水平。根据实际的岩石地质情况，进行施工前期的准备工作，进行合理深入的实地考察，以保障基础施工项目的质量符合要求。要想全面地提高电力工程输电线路基础工程施工项目的质量，必须要结合实际情况，充分考虑到工程的体系架构，建立健全合理高效的质量控制体系。在输电线路的基础工程中，最重要的是要确保杆塔的质量，实时检测其运行状况，一旦发现问题要采取有效措施及时解决。最常见的问题是，外界因素的干扰、施工下沉等。

3.2输电线路工程中各种施工工程的质量控制管理

第一，对于安装线路要加以保护，避免安装线路出现松动情况，压线工作之中一般使用机器，但是注意，如果机器压线不够完善，应当辅以人工压线，除此之外注意输电线路尺寸差异，保证电线差异能够控制在科学合理范围之内，还应当避免受到环境因素影响，选择较为适宜的施工环境，第二，工作人员要切实加强光缆施工质量控制。工作人员在对光缆进行控制之前，要对于光缆长度进行测量，另外技术人员要避免光缆接头出现问题，防止光缆资源浪费，第三，工作人员还要加强塔杆工作，切实注重基础部分测量工作，对于底部螺丝要拧紧，避免出现倾斜情况，一般塔杆很容易被锈蚀，所以要切实做好防锈工作，采取先进合理的镀锌防锈技术，另外注意外层防护，避免生锈情况产生。

结语

为了保障电力系统能够可靠、稳定地运行，需要加大对输电线路施工工艺的研发力度，不断进行创新和改进。相关部门也要采取一系列的措施和规定，对施工工艺的研究进行规范，使其能够稳定健康的发展。优良的电力工程施工工艺不但能够保障电力系统持续供电，满足人们生产生活的要求，还能够带来巨大的经济效益。相关工作人员要不断进行自我提升，为我国电力工程的发展做出贡献。

参考文献

[1]雷震.电力工程输电线路施工工艺问题探讨[J].山东工业工艺，2017（14）：54,210.

[2]雷震.电力工程输电线路施工技术问题探讨[J].山东工业技术,2017(14):210+54.

[3]陈玉龙.浅谈电力工程中输电线路施工监理的措施与方法[J].工程管理，2016（7）.

[4]穆勇，易资兴.电力工程输电线路施工工艺的分析[J].南方农机，2018，49（01）：167,169.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/e1bb6f995918366478460e91.html