# 道桥施工中沥青路面摊铺技术的优化探索张伟

哈尔滨市阿城区道路桥梁维修处黑龙江哈尔滨150300

摘要：摊铺技术是道路桥梁路面施工过程中一项非常重要的施工方法，随着近几年公路建设的不断发展，人们的生活水平也有了很大的提高，这时人们对道路桥梁工程的质量要求也就越高，所以在道路桥梁工程施工过程中，一定要严格控制摊铺的施工质量，本文主要对道桥施工中沥青路面摊铺技术进行分析研究。

关键词：道桥施工；沥青路面；摊铺；施工技术；

一、道桥施工中沥青路面摊铺的重要性

随着我国经济的不断发展，我国对交通的要求越来越高。可以说，交通质量对经济发展和人民生活水平提高起着非常重要的作用。作为交通线路的重要组成部分，道路桥梁的重要性已经日益得到凸显，其为地区经济发展和国家各地区之间的相互联系、交流做出了突出的贡献。在已建成的道路桥梁中,绝大部分是沥青混凝土路面。随着车辆的增多,道路桥梁势必要承受更多的重量。如何保证沥青路面能适应未来日益增长的交通强度(重载、高速)的需要,使之保持良好的路况，改善路面的平整度和提高路面的承载能力已经成为了一个重要的问题。在实际施工中，沥青路面也常常因施工不到位而导致路面平整度差，厚度、密实度不能满足设计要求而造成承载力低、出现早期破坏等现象，这不但影响了道路桥梁的美观，更极大的降低了道路桥梁的使用效果和使用寿命。对于沥青路面施工来说，摊铺是沥青路面施工质量控制的关键环节，其对沥青路面平整度、厚度、密实度等关键质量技术指标有决定性作用，摊铺工艺如果控制不好，就会让整个工程功亏一篑。也正因为如此，提高道路桥梁沥青路面摊铺碾压工艺控制技术是非常必要的。

二、道桥施工中沥青路面摊铺技术优化措施

2.1摊铺施工准备工作

（1）下承层准备

在铺筑沥青混合料时，下承层表面出现任何质量缺陷，都会影响到路面结构间结合强度，以至于路面整体强度受损。虽然下承层完成之后已进行检查验收，但在两层施工的间隔中，很可能会因为某种原因，如雨天、施工车辆或社会车辆通行或其他施工干扰，会使其发生程度不同的损坏，比如基层的透油层被粘连脱落、基层表面出现松散、表面浮尘；受雨水侵蚀基层出现弹软，因此，必须对弹软部位进行处理，松散有浮尘的必须清扫干净并在摊铺作业前补洒透层油，沥青联结下面层表面如有污染，应及时进行清洗、补洒粘层油。

（2）施工放样

首先要用全站仪精确的确定中桩的位置，对于弯道处的中线要进行10m一桩或5m一桩的加桩，以保证最终摊铺出的路面线性直顺圆滑、宽度合适。在确定中线后，根据中桩和设计宽度定出摊铺的引导线最好能同时画出路面两侧的宽度线，以便更好地控制路面宽度和线形。

标高放样时应考虑下承层的标高差值（设计值与实际标高值之差）厚度和本层应铺厚度。综合考虑后定出挂线桩顶的标高，再打桩挂线。当下承层厚度和标高都不够时，应按差值大的为标准进行放样。如高程与厚度有冲突时，应以满足厚度为主，放样时计入试验段时得到实测的松铺系数，挂线最好使用2mm～2.5mm的弹簧钢丝，每段长度150m～200m为宜，总长度根据实际生产进度而定，以不影响第2天的工作为宜，挂线的钢筋立杆间距以10m为宜，在弯道处还要进行适度的加密；以减少钢丝张紧后在立杆处折曲现象。150m～200m长的钢丝张紧力一般需800W～1000W，不要过紧或太松，实际操作中用手感确定钢丝的张紧力。对无自控装置的摊铺机最好采用平衡梁作业，不存在挂线问题，但要根据所测标高值和本层应铺厚度综合考虑确定实铺厚度，用适当垫块或定位螺旋定位。

2.2合理选择摊铺机结构参数

路面摊铺质量受到熨平板刚性的影响，因此在熨平的选择时应遵循一定的原则，即：组合后，熨平板和机械本身应左右对称；组合宽度内使纵向接缝最大程度的减少；在多层次路面，避免上层与下层的纵向接缝的重合。同时，调整熨平板的拱度，通常要求前拱较大，通常超过后拱约3－5mm。在进行摊铺嵌，对基本与附加的熨平板底面高度差、不平整度进行检查，防止因熨平板影响路面平整度。此外，在摊铺作业的过程中，应根据摊铺层厚度与宽度要求调整刮料板的开度，从而确保螺旋分料器混合料压力处于稳定状态。

2.3摊铺施工

（1）摊铺方式

摊铺时，如摊铺机宽度能满足路面宽度，那是最好不过的，如路面宽度超过了摊铺机的最大摊铺宽度时，可以选择单机非全幅作业和双机摊铺作业方法。使用单机运行非全幅作业时，每幅不宜铺太长，应在铺筑100m～150m后调头完成另一幅，一定要注意接茬工作的完成质量，在运行不同宽度的多次各条摊铺带的宽度可以有所不同，梯队作业间距不宜过大，可根据施工现场的具体情况、天气、温度和安全角度入手来定作业间距，我认为一般在15m～30m之间较好，这样可以很好的形成热接茬，同时也有利用多机作业的具体操作。

（2）摊铺速度

合理确定作业速度是提高摊铺机生产故障和摊铺质量的有效途径。摊铺速度在充分考虑混合料供应能力，摊铺厚度；根据材料供应，运输能力配备情况而定。摊铺机作业过程中严禁时快时慢、时停时行，这样会造成铺层平整度和密实度的缺陷；过快会使铺层疏松，供料困难；过慢会使铺层表面形成台阶状，且料温下降，压实困难。摊铺作业速度应以“恒定连续”为工作准则。不仅要求摊铺机匀速前进，同时也要求摊铺机的刮板输料器和螺旋布料器密切配合；如果刮板供料不足，会造成螺旋运速过高，影响路面平整度和质量，过慢又会使混合料产生离析，同时影响摊铺质量，另外摊铺速度的确定还与摊铺料的温度，摊铺机性能等有着不可分割的联系；根据我国许多道路桥梁作业和多年的工作经验，参照施工现场应综合考虑以上所诉因素，制定合理的匀速作业速度。

三、摊铺施工时的注意事项

在摊铺作业时应着重关注以下几点：

（1）选用性能较好的设备，保证设备运转正常，加大检修力度,沥青路面机械化施工程度高，良好性能的设备是沥青路面施工质量的重要保证。在施工前要对设备进行细致地检查，确保各种施工设备处于良好状态，以保证施工质量和降低施工过程中因设备故障造成质量下降的概率。（2）调整机械的施工参数，机械施工参数包括熨平板的宽度、拱度、初始工作仰角、布料螺旋与熨平板前缘距离和振捣梁频率、行程等。它们对施工起着非常重要的作用，要根据设备型号、混合料类型、摊铺厚度等实际情况来调整。（3）熨平板加热，熨平板加热是摊铺施工前的重要环节，只有熨平板的温度适宜，才能够让摊铺工作良好进行，让路面质量得到有效保证。（4）基准线钢丝架设，一般选用￠3mm钢丝，支撑杆间距直线段为10m,曲线段为5m为宜,张拉要紧,以减少钢丝下垂对施工的影响,做到精准施工。（5）保证路面的摊铺厚度，路面的摊铺厚度对路面使用寿命起关键作用。因此，施工时一定要保证路面的摊铺厚度。在摊铺施工中要选用型号和性能相同或相近的摊铺机，这样就非常有利于保证摊铺混合料的横向均匀性，进而保证路面摊铺的厚度。

结束语

我国高度重视对道路桥梁的建设,随着道路桥梁的里程越来越长,保证道路桥梁的质量是非常有必要的。只有提高沥青混凝土路面摊铺工艺控制技术,有效地控制道路桥梁路面的质量,才能更好地满足人民生活水平的提高对道路交通基础设施的需求。

参考文献

[1]宋东平.论沥青路面摊铺及碾压施工技术的控制[J].科技视界，2012，(23)．

[2]苗浩浩.浅析沥青路面摊铺碾压施工技术[J].科技致富向导，2015，(5)．

[3]刘勇.如何加强沥青路面摊铺及碾压环节质量控制[J].科技资讯，2011，(22)．

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/e20ed651085c1dccef731da9.html