# 一种装饰性陶瓷木板论文和设计-谢煌

### 全文摘要

本实用新型提供了一种装饰性陶瓷木板，包括陶瓷木板本体，在陶瓷木板本体上部设有凹槽，凹槽从陶瓷木板本体前侧面至后侧面贯穿陶瓷木板本体上部，陶瓷木板本体的侧面上设有第一卡接部，陶瓷木板本体前侧面和后侧面均连接有第一陶瓷木板，在凹槽中分布有一个以上凸起，在凹槽中填充透明改性聚氨酯，透明改性聚氨酯包覆在凸起外周，该装饰性陶瓷木板不光美观度高，而且易于加工、结实可靠，具有抗冲击耐磨性，不易损坏，稳定性高、安全性能高，对装饰品的密封性好、使其不易脱落及腐化，无毒无害、绿色环保，防腐、防水、防蛀效果好，有效时间长，手感好，应用范围广。

### 主设计要求

1.一种装饰性陶瓷木板，包括陶瓷木板本体，其特征在于：在所述陶瓷木板本体上部设有凹槽，所述凹槽从陶瓷木板本体前侧面至后侧面贯穿陶瓷木板本体上部，陶瓷木板本体的侧面上设有第一卡接部，陶瓷木板本体前侧面和后侧面均连接有第一陶瓷木板，在所述凹槽中分布有一个以上凸起，在所述凹槽中填充透明改性聚氨酯，透明改性聚氨酯包覆在凸起外周。

### 设计方案

1.一种装饰性陶瓷木板，包括陶瓷木板本体，其特征在于：在所述陶瓷木板本体上部设有凹槽，所述凹槽从陶瓷木板本体前侧面至后侧面贯穿陶瓷木板本体上部，陶瓷木板本体的侧面上设有第一卡接部，陶瓷木板本体前侧面和后侧面均连接有第一陶瓷木板，在所述凹槽中分布有一个以上凸起，在所述凹槽中填充透明改性聚氨酯，透明改性聚氨酯包覆在凸起外周。

2.根据权利要求1所述的装饰性陶瓷木板，其特征在于：所述陶瓷木板本体上位于凹槽两端位置分别连接有第一陶瓷木板，第一陶瓷木板侧面上设有与第一卡接部相匹配的第二卡接部，第一陶瓷木板的上表面与陶瓷木板本体的上表面平齐，第一陶瓷木板的下表面与陶瓷木板本体的下表面平齐。

3.根据权利要求2所述的装饰性陶瓷木板，其特征在于：所述陶瓷木本体的左侧面和右侧面连接有第二陶瓷木板，第二陶瓷木板侧面上设有与第一卡接部相匹配的第三卡接部，第二陶瓷木板的上表面与陶瓷木板本体相平齐，第二陶瓷木板的下表面与陶瓷木板本体的下表面相平齐。

4.根据权利要求3所述的装饰性陶瓷木板，其特征在于：所述第一陶瓷木板的宽度等于陶瓷木板本体的宽度，所述第二陶瓷木板的长度等于陶瓷木板本体的长度与第一陶瓷木板的长度之和。

5.根据权利要求1所述的装饰性陶瓷木板，其特征在于：所述第一卡接部为卡槽或卡扣，第二卡接部为卡槽或卡扣，第三卡接部为卡槽或卡扣。

6.根据权利要求1所述的装饰性陶瓷木板，其特征在于：所述改性聚氨酯的上表面不高于凹槽槽口，所述凸起的最高点不高于改性聚氨酯的上表面。

7.根据权利要求1所述的装饰性陶瓷木板，其特征在于：所述改性聚氨酯为有色透明改性聚氨酯。

8.根据权利要求1所述的装饰性陶瓷木板，其特征在于：所述凸起为固定在凹槽的底面上的石头或所述凸起为在凹槽底部雕刻形成的与凹槽一体成型的陶瓷木凸起。

9.根据权利要求8所述的装饰性陶瓷木板，其特征在于：在所述石头为有色石头。

10.根据权利要求8所述的装饰性陶瓷木板，其特征在于：在所述陶瓷木凸起上设有有色涂层。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及木材领域，具体涉及一种装饰性陶瓷木板。

背景技术

木材是用于家具、装饰、建筑和艺术品等等的重要原材料，木材做成制品后，为了提高其使用寿命，一般需要做防腐、防水处理，目前使用最多的处理方法是在木制品表面涂防腐漆，但防腐漆只是涂覆在木材的表面，容易脱落，同时，油漆中含有大量有毒有机物，对人体危害极大，所以现在原木制品越来越受到青睐，为了提升原木的性能，木材商采用很多方法制造防腐防水木材，目前市面的防腐木，是采用防腐剂处理，防腐剂可以增强木材抵抗菌腐、虫害、海生钻孔动物侵蚀等的作用，但木材防腐剂的效力主要是由其对有害生物的毒性决定的，防腐效果越强，对危害木材的生物毒性越大，同样也会对人体造成危害，也会破坏木材的力学强度、纹理和悦人的色泽，同时防腐剂易溶于水，遇水后容易失效，将木材加工成为陶瓷木，陶瓷木像陶瓷一样防腐、防水、防蛀、尺寸稳定、使用寿命长，性能好，弹性好，使得木材不容易变形、发霉，同时耐用，而且陶瓷木的里层和外层一致，不会因外层材料被打磨掉后与内层陶瓷木不一样。

为了提升陶瓷木制品的美观度和趣味性，在制造或装修过程中，会用玻璃将装饰品封装在木制品中，但是玻璃与木材制品通过玻璃胶来密封，随着时间推移，玻璃胶容易老化脱落，同时玻璃容易破碎，即使是强度较高的钢化玻璃，边角受到撞击后，也会造成整个玻璃的破碎，玻璃破碎需要重新封装，费时费力，其中的装饰品也不能得到有效的保护，破碎的玻璃如果没有及时清理，可能会造成人身的伤害，非常危险。

发明内容

为解决现有技术中存在的问题，本实用新型提供一种装饰性陶瓷木板，该装饰性陶瓷木板可靠性好、稳定性高、装饰效果好且绿色环保。

为达到上述目的，本实用新型的技术方案是：

一种装饰性陶瓷木板，包括陶瓷木板本体，在所述陶瓷木板本体上部设有凹槽，所述凹槽从陶瓷木板本体前侧面至后侧面贯穿陶瓷木板本体上部，陶瓷木板本体的侧面上设有第一卡接部，陶瓷木板本体前侧面和后侧面均连接有第一陶瓷木板，在所述凹槽中分布有一个以上凸起，在所述凹槽中填充透明改性聚氨酯，透明改性聚氨酯包覆在凸起外周。

本实用新型中在陶瓷木板本体上部设有凹槽，且陶瓷木板本体的前侧面和后侧面均连接有第一陶瓷木板，使得在陶瓷木板本体的前侧面和后侧面形成阻挡物，防止在凹槽内填充的改性聚氨酯流出，提高装饰性陶瓷木的可靠性，同时由于在陶瓷木本体的侧面上设有第一卡接部，从而使得通过在陶瓷木本体的侧面通过第一卡接部外接其它陶瓷木板实现改变陶瓷木板的长度和宽度，进而提升装饰性陶瓷木板的通用性；另外在凹槽底部分布有一个以上凸起，一方面能增加陶瓷木的装饰效果，另一方面由于透明改性聚氨酯包覆在凸起外周，增大了改性聚氨酯与陶瓷木板本体的接触面积，继而增大了改性聚氨酯的表面张力，使改性聚氨酯更不容易脱落，进一步提高了装饰性陶瓷木板的稳定性，凹槽内凸起外包覆有透明改性聚氨酯，一方面能保护凸起结构受到外界环境影响，另一方面利用透明改性聚氨酯填平凹槽，提高陶瓷木板的装饰性。选用陶瓷木作为木制品原料，绿色环保，不含有毒物质，安全性高。

进一步的，所述陶瓷木板本体上位于凹槽两端位置分别连接有第一陶瓷木板，第一陶瓷木板侧面上设有与第一卡接部相匹配的第二卡接部，第一陶瓷木板的上表面与陶瓷木板本体的上表面平齐，第一陶瓷木板的下表面与陶瓷木板本体的下表面平齐。

陶瓷木板本体侧面位于凹槽两端位置通过第一卡接部与第二卡接部相连连接有第一陶瓷木板，且第一陶瓷木板的厚度与陶瓷木板本体的厚度相等，从而能更加有效地防止改性聚氨酯从凹槽中流出，第一陶瓷木板侧面上设有的第二卡接部与陶瓷木板本体的侧面上设有的第一卡接部卡结，连接紧密，操作简单，方便安全；第一陶瓷木板与陶瓷木板本体的上下平齐，连接为一体既美观又安全。

进一步的，所述陶瓷木本体的左侧面和右侧面连接有第二陶瓷木板，第二陶瓷木板侧面上设有与第一卡接部相匹配的第三卡接部，第二陶瓷木板的上表面与陶瓷木板本体相平齐，第二陶瓷木板的下表面与陶瓷木板本体的下表面相平齐。

因为在实际实用过程中，为了满足使用需求，需要扩大陶瓷木板面积，所以在陶瓷木板本体的左右两侧设有卡接部，以便根据实际宽度需要时连接第二陶瓷木板。

进一步的，所述第一陶瓷木板的宽度等于陶瓷木板本体的宽度，所述第二陶瓷木板的长度等于陶瓷木板本体的长度与第一陶瓷木板的长度之和，这样将第一陶瓷木板拼接在陶瓷木板本体的宽度方向，将第二陶瓷木板拼接在陶瓷木板本体的长度方向，从而拼接出的陶瓷木板整体整齐美观。

进一步的，所述第一卡接部为卡槽或卡扣，第二卡接部为卡槽或卡扣，第三卡接部为卡槽或卡扣，

卡槽和卡扣连接结构简单，拆卸方便，连接紧密，稳定间隙，节约成本。

进一步的，所述改性聚氨酯的上表面不高于凹槽槽口，所述凸起的最高点不高于改性聚氨酯的上表面，

改性聚氨酯的上表面不高于凹槽槽口，防止改性聚氨酯未凝固前流出凹槽，凹槽中凸起装饰物的最高点不高于改性聚氨酯的上表面，使得凸起装饰物完全被聚氨酯封装，提高美观度和安全性。

进一步的，所述改性聚氨酯为有色透明改性聚氨酯，

提高了木制品的美观度。

进一步的，所述凸起为固定在凹槽的底面上的石头或所述凸起为在凹槽底部雕刻形成的与凹槽一体成型的陶瓷木凸起，

采用石头作为凸起装饰物，并固定在凹槽底部，石头种类较多，来源方便，成本较低，操作简单；通过在凹槽底部雕刻凸起形成凸起部，一体成型，加工方便，可以根据自己喜好，雕刻成各种形状，增加趣味性。

进一步的，在所述石头为有色石头，

提高了木制品的美观度和趣味性。

进一步的，在所述陶瓷木凸起上设有色涂层，

在陶瓷木凸起上设有有色涂层，使得陶瓷凸起具有各种颜色，增加了美观度和趣味性.

附图说明

图1为本实用新型装饰性陶瓷木板的正视图。

图2为图1中A-A剖视图。

图3为图1中B-B剖视图。

具体实施方式

下面结合附图和具体实施方式对本实用新型做进一步详细说明。

如图1～图3所示，一种装饰性陶瓷木板，包括陶瓷木板本体1，在陶瓷木板本体1上部设有凹槽11，凹槽11从陶瓷木板本体1前侧面至后侧面贯穿陶瓷木板本体上部，陶瓷木板本体1的侧面上设有由卡槽或卡扣构成的第一卡接部12，陶瓷木板本体前侧面和后侧面均连接有第一陶瓷木板2，第一陶瓷木板 2的侧面上设有与第一卡接部12相匹配的由卡扣或卡槽构成的第二卡接部21，第一陶瓷木板2的上表面与陶瓷木板本体1的上表面平齐，第一陶瓷木板2的下表面与陶瓷木板本体1的下表面平齐，陶瓷木本体1的左侧面和右侧面连接有第二陶瓷木板3，第二陶瓷木板3侧面上设有与第一卡接部12相匹配的由卡扣或卡槽构成的第三卡接部31，第二陶瓷木板3的上表面与陶瓷木板本体1相平齐，第二陶瓷木板3的下表面与陶瓷木板本体1的下表面相平齐，第一陶瓷木板2的宽度等于陶瓷木板本体1的宽度，第二陶瓷木板3的长度等于陶瓷木板本体1的长度与第一陶瓷木板2的长度之和，陶瓷木板本体的长度方向为图 1中a方向，陶瓷木板本体的宽度方向为图1中b方向。

在凹槽11中分布有一个以上凸起4，凸起4的一种结构为有色石头，有色石头分布在凹槽中，也可以是通过粘胶层固定在凹槽中，凸起的另一种结构为在凹槽底部雕刻形成的与凹槽一体成型的陶瓷木凸起，陶瓷木凸起上设有有色涂层使得陶瓷木凸起具有颜色，有色涂层可是具有色的改性聚氨酯，这样能使得陶瓷木凸起具有不同的颜色，有色涂层也可以是在改性聚氨酯中设有荧光粉，从而使得光照射在有色涂层上从而发出不同的光线；

在凹槽11中填充有色透明改性聚氨酯，有色透明改性聚氨酯包覆在凸起4 外周。

在陶瓷木凹槽11中放入有色石头或在凹槽底部雕刻形成的凸起作为凸起装饰物，种类较多，操作方便，成本较低，在凹槽内通过设有有色透明改性聚氨酯5显现不同的颜色，增加了美观度和趣味性。

改性聚氨酯5的上表面不高于凹槽11槽口，凸起4的最高点不高于改性聚氨酯5的上表面。

改性聚氨酯5的上表面不高于凹槽11槽口，防止改性聚氨酯5未凝固前流出凹槽11，凹槽11中凸起装饰物的最高点不高于改性聚氨酯5的上表面，使得凸起装饰物完全被聚氨酯5封装，提高美观度和安全性，本实用新型中改性聚氨酯、有色改性聚氨酯和有色涂层为现有材料，在此不再累述。

本实用新型中在陶瓷木板本体1上部设有凹槽11，且陶瓷木板本体1的前侧面和后侧面均连接有第一陶瓷木板2，使得在陶瓷木板本体的前侧面和后侧面形成阻挡物，防止在凹槽内填充的改性聚氨酯5流出，提高装饰性陶瓷木的可靠性，同时由于在陶瓷木本体1的侧面上设有第一卡接部12，从而使得通过在陶瓷木本体1的侧面通过第一卡接部12外接其它陶瓷木板实现改变陶瓷木板的长度和宽度，进而提升装饰性陶瓷木板的通用性；另外在凹槽11底部分布有一个以上凸起4，一方面能增加陶瓷木的装饰效果，另一方面由于透明改性聚氨酯包覆在凸起外周，增大了改性聚氨酯与陶瓷木板本体的接触面积，继而增大了改性聚氨酯的表面张力，使改性聚氨酯更不容易脱落，进一步提高了装饰性陶瓷木板的稳定性，凹槽内凸起外包覆有透明改性聚氨酯，一方面能保护凸起结构受到外界环境影响，另一方面利用透明改性聚氨酯填平凹槽，提高陶瓷木板的装饰性。选用陶瓷木作为木制品原料，绿色环保，不含有毒物质，安全性高。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822274681.7

申请日:2018-12-31

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:37(山东)

授权编号:CN209780093U

授权时间:20191213

主分类号:E04F13/072

专利分类号:E04F13/072;E04F13/077

范畴分类:36C;36D;

申请人:中吉亚（山东）新材料有限公司

第一申请人:中吉亚（山东）新材料有限公司

申请人地址:274000 山东省菏泽市高新区中华西路2059号启迪之星201-20号

发明人:谢煌;黄玉真;韩菲桐;杨海景

第一发明人:谢煌

当前权利人:中吉亚（山东）新材料有限公司

代理人:刘各慧;胡燕

代理机构:44433

代理机构编号:广州慧宇中诚知识产权代理事务所(普通合伙) 44433

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/e230f8f10f0cf9c4eb18f18c.html