# 爆炸过程论文_位永辉,王石语,吴梦瑶,蔡德芳,过振

导读:本文包含了爆炸过程论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:粉末涂料,模型,爆炸物,荷载,等离子体,甲烷,丙烯酸。

### 爆炸过程论文文献综述

位永辉,王石语,吴梦瑶,蔡德芳,过振[1]（2019）在《纳秒脉冲激光对金属丝电爆炸过程的瞬态测量方法研究》一文中研究指出金属丝电爆炸是获取金属纳米级粉粒的有效途径,电爆炸的演绎过程直接影响金属粉颗粒的尺度范围。采用纳秒级脉冲激光对爆炸过程的瞬态进行观察,以激光干涉条纹为背景,依据电爆炸过程中,对条纹的扰动获取具有清晰边缘的爆炸区图像;再根据激光穿过爆炸云团的透过率计算出不同时刻粉尘体浓度的叁维分布图。测量结果表明:通电后0.5μs,金属丝直径由0.3 mm扩展为4.7 mm,直到18μs时扩展为28 mm,而粒子的最大浓度由3×10~(21)/cm~3减小为1.1×10~(20)/cm~3。整个扩展过程中,粒子浓度沿径向呈现多个环带的分布形态。(本文来源于《应用光学》期刊2019年06期）

张炜[2]（2019）在《爆炸法销毁废旧炮弹的实施过程及效果》一文中研究指出针对每年公安机关在社会公共安全管理及非法制贩爆炸物案件侦破中会收缴大量的非法、过期爆炸物及战争年代收缴的废旧炮弹需要采用爆炸法进行销毁的情况,以合肥市某次销毁废旧炮弹的实施过程为例,阐述了废旧炮弹的鉴别、销毁场地的选择、装箱运输、药量计算、弹坑设计、炮弹放置的方法,为了确保废旧炮弹销毁工作的安全实施,进行了爆破振动、爆破冲击波、个别飞散物的安全核算。并对实际销毁效果进行总结,为同类工作提供参考。(本文来源于《工程爆破》期刊2019年05期）

秦文静,范宾,刘嘉伟,王耀,肖秋平[3]（2019）在《粉末涂料爆炸过程动力学和热力学研究》一文中研究指出为了解喷涂工艺过程中粉末涂料的爆炸危险性,通过Siwek 20L球形爆炸装置对环氧、聚酯以及丙烯酸这3种常用的粉末涂料进行了爆炸动力学以及热力学参数的实验研究,同时结合热重和DSC 2种分析方法,比较不同种类粉末涂料爆炸过程的危险性。结果表明:3种粉末涂料中,丙烯酸粉末涂料的最大爆炸压力和压力上升速率最大,为0.730 MPa和76.0 MPa/s,爆炸危险等级为St2级;聚酯粉末涂料的最大爆炸压力和压力上升速率最小,为0.617 MPa和37.9 MPa/s,爆炸危险等级为St1级。环氧、聚酯以及丙烯酸粉末涂料的玻璃化转变温度分别为62℃、57℃和58℃,在惰性气氛中失质量率分别为52.9%、98.0%和97.3%,空气气氛中失质量率均增大。(本文来源于《涂料工业》期刊2019年11期）

[4]（2019）在《在清理太空垃圾的过程中，清理卫星会不会和碎片相撞爆炸？》一文中研究指出我们看到目前设计的这些清理卫星都是利用长臂或者抛出具有一定长度的工具捕捉碎片,这是因为清理卫星和空间碎片之间保持着一定的距离,且是在两个不同的轨道上运行,所以不会相撞。不仅如此,虽说碎片的运行速度很快,冲击力很强,但是在清理的时候,航天人员会调整清理卫星(本文来源于《百科探秘(航空航天)》期刊2019年10期）

王强,曲文晶[5]（2019）在《民用爆炸物品道路运输过程风险分析》一文中研究指出民用爆炸物品具有瞬间剧变、能量大、破坏性强的特点,在道路运输过程中一旦发生爆炸事故,将对人民群众的生命财产安全造成巨大损失。本文运用事故树分析(FTA)方法,分别以爆炸物品热感度和爆炸物品机械感度为顶事件编制事故树,对民用爆炸物品道路运输过程进行定性和定量风险分析,为民用爆炸物品安全监管部门和运输企业制定针对性的事故预防及控制措施提供了理论依据。(本文来源于《中国标准化》期刊2019年18期）

明胜,姚颖康,孙金山,谢先启,贾永胜[6]（2019）在《钻孔爆破过程中炮孔远区爆炸荷载的实验研究》一文中研究指出为了研究钻孔爆破过程中炮孔远区的爆炸荷载作用特征,以高层建筑物钢筋混凝土立柱为原型,建立了1∶1物理模型,采用圆柱形乳化炸药进行钻孔爆破试验,并对立柱的钻孔爆破过程进行高速摄影及应变监测。监测结果表明:采用延期雷管起爆时炮孔存在明显的起爆时间的不一致现象,这导致炸药爆炸荷载作用下立柱破坏过程的渐进性,同时立柱保留区爆炸荷载具有显着的多峰性及互相迭加现象。采用空气间隔装药药包长度为10～30 cm时,爆炸荷载作用时间在0.1～1 ms之间,且加载应变率大于卸载应变率。基于试验结果,构建了爆炸荷载的叁角形荷载函数,并通过一维直杆波动力学模型,对炮孔远区的应变时程曲线进行了模拟。与监测结果对比表明:采用叁角形爆炸荷载函数可较准确的模拟炮孔远区的爆炸荷载。同时,对于采用延期雷管的多炮孔爆破的模拟,多峰值叁角形爆炸荷载函数更为适用。(本文来源于《爆破》期刊2019年03期）

程科,叶文华,冯阳,肖磊明,陈阳明[7]（2019）在《破碎机锤轴转动对爆炸过程影响的数值模拟》一文中研究指出为了研究破碎机内部锤轴转动对爆炸过程的影响,以常见的易燃、易爆气体甲烷作为模型气体,利用数值模拟软件Fluent模拟破碎机内的爆炸。采用滑移网格模型,从爆炸过程中压力变化、火焰扩散效应两个方面研究了锤轴转动对爆炸过程的影响。结果表明:锤轴转动对爆炸产生最大压力的影响可以忽略,但锤轴转速越快,达到最大压力的时间越短,最大压力上升速率越大;锤轴转速越快,破碎机内部气体流动越快,火焰扩散效应越明显,完成爆炸的时间越短。(本文来源于《工程爆破》期刊2019年04期）

王建,王冬,张培理,梁建军,刘冲[8]（2019）在《叁种多分支结构坑道内油气爆炸过程的大涡模拟》一文中研究指出多分支结构坑道在石油化工、天然气工业中应用十分广泛。研究多分支结构坑道内的油气爆炸过程,对避免或减小人员伤亡和财产损失、提高多分支结构坑道的安全防护水平具有重要意义。针对叁种多分支结构坑道(一字分布型、交错分布型、相对分布型),采用WALE湍流模型和Zimout预混燃烧模型对上述叁种坑道内的油气爆炸过程迚行了模拟分析,重点研究了火焰传播速度、火焰面积、超压峰值、超压上升速率等爆炸过程的关键参数。数值模拟结果表明:总容积不变时,一字分布型和交错分布型坑道内的火焰速度、升压速率均大于相对分布型坑道;支坑道数量不变时,一字分布型和交错分布型火焰传播规律相似,但交错型分布坑道内较一字型分布作用更强;数值分析结果表明,火焰传播速度、火焰面积与爆炸超压特性关系密切,叁者之间相互耦合、相互激励,存在显着的正反馈机制。(本文来源于《当代化工》期刊2019年08期）

李廷,梁婷,李江存,蒋志刚,龚皓[9]（2019）在《爆炸分散过程的数值模拟研究进展》一文中研究指出近年来与含毒危化品相关的爆炸事件频频发生,给国家和人民生命、财产安全都带来了严重危害。爆炸作用下扩散过程复杂,不易掌握和控制。分析对比了爆炸分散在化学武器、燃料空气炸药、灭火弹药中等应用,从理论和数值模拟等斱面对爆炸分散过程的相关研究进行了综述,总结了整个抛撒过程中被分散介质的颗粒速度、浓度、形成气溶胶云团的范围等主要参数的研究进展,得出启示幵提出了今后对含毒危化品的研究斱向。(本文来源于《当代化工》期刊2019年08期）

刘兵,程永恒,王亮,蔡大鹏[10]（2019）在《防爆起重机检验过程中爆炸危险因素辨识与控制》一文中研究指出文章基于"爆炸叁要素"理论,阐述了防爆起重机检验过程中可能出现的危险因素,并从点燃源、氧气及可燃物质叁个方面分别论述了控制措施及实现难度。通过分析得出,控制可燃物质(气体或粉尘)出现的最高浓度不超过爆炸下限的10%,成为防止防爆起重机检验过程中可燃物质爆炸的最佳选择。(本文来源于《起重运输机械》期刊2019年14期）

### 爆炸过程论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

针对每年公安机关在社会公共安全管理及非法制贩爆炸物案件侦破中会收缴大量的非法、过期爆炸物及战争年代收缴的废旧炮弹需要采用爆炸法进行销毁的情况,以合肥市某次销毁废旧炮弹的实施过程为例,阐述了废旧炮弹的鉴别、销毁场地的选择、装箱运输、药量计算、弹坑设计、炮弹放置的方法,为了确保废旧炮弹销毁工作的安全实施,进行了爆破振动、爆破冲击波、个别飞散物的安全核算。并对实际销毁效果进行总结,为同类工作提供参考。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 爆炸过程论文参考文献

[1].位永辉,王石语,吴梦瑶,蔡德芳,过振.纳秒脉冲激光对金属丝电爆炸过程的瞬态测量方法研究[J].应用光学.2019

[2].张炜.爆炸法销毁废旧炮弹的实施过程及效果[J].工程爆破.2019

[3].秦文静,范宾,刘嘉伟,王耀,肖秋平.粉末涂料爆炸过程动力学和热力学研究[J].涂料工业.2019

[4]..在清理太空垃圾的过程中，清理卫星会不会和碎片相撞爆炸？[J].百科探秘(航空航天).2019

[5].王强,曲文晶.民用爆炸物品道路运输过程风险分析[J].中国标准化.2019

[6].明胜,姚颖康,孙金山,谢先启,贾永胜.钻孔爆破过程中炮孔远区爆炸荷载的实验研究[J].爆破.2019

[7].程科,叶文华,冯阳,肖磊明,陈阳明.破碎机锤轴转动对爆炸过程影响的数值模拟[J].工程爆破.2019

[8].王建,王冬,张培理,梁建军,刘冲.叁种多分支结构坑道内油气爆炸过程的大涡模拟[J].当代化工.2019

[9].李廷,梁婷,李江存,蒋志刚,龚皓.爆炸分散过程的数值模拟研究进展[J].当代化工.2019

[10].刘兵,程永恒,王亮,蔡大鹏.防爆起重机检验过程中爆炸危险因素辨识与控制[J].起重运输机械.2019

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/e28968b14648be30cf4cb701.html