# 一种便携式超声波清洗装置论文和设计-赵昊冉

### 全文摘要

本实用新型涉及超声波清洗设备领域，尤其是一种便携式超声波清洗装置，包括：基座，包括壳体、设置在所述壳体顶部的不锈钢基板；超声波发生单元，设置在所述壳体内，且与所述不锈钢基板相连；可折叠侧壁，设置于所述壳体顶部，且与所述壳体共同围成液体的容纳空间，至少有部分所述不锈钢基板置于所述可折叠侧壁内侧；顶盖座，设置于所述可折叠侧壁顶部；顶盖，与所述顶盖座相连，本实用新型通过设置可折叠侧壁，即可在展开状态下进行超声波清洗，还可在收缩状态下缩小整个装置的体积，便于携带，能够有效解决当前的问题。

### 主设计要求

1.一种便携式超声波清洗装置，其特征在于，包括：基座，包括壳体、设置在所述壳体顶部的不锈钢基板；超声波发生单元，设置在所述壳体内，且与所述不锈钢基板相连；可折叠侧壁，设置于所述壳体顶部，且与所述壳体共同围成液体的容纳空间，至少有部分所述不锈钢基板置于所述可折叠侧壁内侧；顶盖座，设置于所述可折叠侧壁顶部；顶盖，与所述顶盖座相连。

### 设计方案

1.一种便携式超声波清洗装置，其特征在于，包括：

基座，包括壳体、设置在所述壳体顶部的不锈钢基板；

超声波发生单元，设置在所述壳体内，且与所述不锈钢基板相连；

可折叠侧壁，设置于所述壳体顶部，且与所述壳体共同围成液体的容纳空间，至少有部分所述不锈钢基板置于所述可折叠侧壁内侧；

顶盖座，设置于所述可折叠侧壁顶部；

顶盖，与所述顶盖座相连。

2.根据权利要求1所述的一种便携式超声波清洗装置，其特征在于：所述可折叠侧壁包括：

硅胶侧壁；

N个伸缩杆，N为大于0的整数，且所述伸缩杆的上下两端部分别与所述基座、所述顶盖座抵接。

3.根据权利要求2所述的一种便携式超声波清洗装置，其特征在于：所述伸缩杆包括：

M个套管段，且各所述套管段依次滑动套接，M为大于1的整数；

弹性锁止结构，设置于两相邻套管段之间，以使两相邻所述套管段之间滑动伸长时，所述弹性锁止结构限制两相邻套管相对滑动。

4.根据权利要求3所述的一种便携式超声波清洗装置，其特征在于：两相邻套管段之间的所述弹性锁止件如此设置：

包括用于插入的套管段插入端位置处设置的碰珠，在被插入套管段的被插入端位置处设有碰珠孔。

5.根据权利要求3所述的一种便携式超声波清洗装置，其特征在于：两相邻套管段之间的所述弹性锁止件如此设置：

包括设置被插入套管段的被插入端内侧的橡胶筒。

6.根据权利要求3所述的一种便携式超声波清洗装置，其特征在于：所述伸缩杆与所述基座之间、与所述顶盖座之间可拆卸连接。

7.根据权利要求6所述的一种便携式超声波清洗装置，其特征在于：在所述壳体侧壁上设有N个容纳槽，所述容纳槽如此设置，以使得所述伸缩杆收缩后，所述容纳槽提供所述伸缩杆的存放空间。

8.根据权利要求6所述的一种便携式超声波清洗装置，其特征在于：在所述硅胶侧壁外侧的所述壳体顶部、顶盖座底部设有相互对应的安装孔，以使得所述伸缩杆在安装时，所述伸缩杆的两端部分别插装于所述壳体顶部的安装孔内、所述顶盖座底部的安装孔内。

9.根据权利要求7所述的一种便携式超声波清洗装置，其特征在于：在所述容纳槽处设有一橡胶盖板。

10.根据权利要求1所述的一种便携式超声波清洗装置，其特征在于：所述超声波发生单元包括超声波发生器、与所述不锈钢基板相连的超声波换能器、锂电池供电模块。

### 设计说明书

技术领域：

本实用新型涉及超声波清洗设备领域，尤其是一种便携式超声波清洗装置。

背景技术：

近年来，佩戴假牙、牙齿矫治器、隐形眼镜的人们越来越多，对于这些用具在使用时，需要经常对其进行清洗，例如对于佩戴假牙的使用者，需要对假牙经常清洁，以清理假牙表面的食物残渣、污物，以防止假牙表侧滋生细菌，目前，对于这些用具的清洁多采用手工刷洗、冲洗、浸泡等方式，采用该种方式，不仅清洗较为麻烦，而且清洗不彻底，尤其是假牙、牙齿矫治器表面往往存在不易清洗的死角，还易残留油脂等物质。目前，由于超声波清洗可以利用空化作用快速高效的将待清洗用具表面的污物分解、剥落，可以无死角清洗，且对用具表面无损伤，对于这些用具清洗时越来越多的采用超声波清洗装置。现有的超声波清洗装置多如此设置，包括外壳、设置在外壳内侧的内胆、设置在外壳与内胆之间的超声波发生单元，采用整体的壳式结构，由此导致现有的超声波清洗装置往往尺寸较大，不易携带，多在固定使用位置使用，使用者在外出时往往无法及时有效的对该类用具进行超声波清洗。因此，急需一种便携式超声波清洗装置。

实用新型内容：

本实用新型提供了一种便携式超声波清洗装置，通过设置可折叠侧壁，即可在展开状态下进行超声波清洗，还可在收缩状态下缩小整个装置的体积，便于携带，能够有效解决当前的问题。

本实用新型为解决上述技术问题所采用的技术方案是：一种便携式超声波清洗装置，包括：

基座，包括壳体、设置在所述壳体顶部的不锈钢基板；

超声波发生单元，设置在所述壳体内，且与所述不锈钢基板相连；

可折叠侧壁，设置于所述壳体顶部，且与所述壳体共同围成液体的容纳空间，至少有部分所述不锈钢基板置于所述可折叠侧壁内侧；

顶盖座，设置于所述可折叠侧壁顶部；

顶盖，与所述顶盖座相连。

进一步的，所述可折叠侧壁包括：

硅胶侧壁；

N个伸缩杆，N为大于0的整数，且所述伸缩杆的上下两端部分别与所述基座、所述顶盖座抵接。

进一步的，所述伸缩杆包括：

M个套管段，且各所述套管段依次滑动套接，M为大于1的整数；

弹性锁止结构，设置于两相邻套管段之间，以使两相邻所述套管段之间滑动伸长时，所述弹性锁止结构限制两相邻套管相对滑动。

进一步的，两相邻套管段之间的所述弹性锁止件如此设置：

包括用于插入的套管段插入端位置处设置的碰珠，在被插入套管段的被插入端位置处设有碰珠孔。

或者，两相邻套管段之间的所述弹性锁止件如此设置：

包括设置被插入套管段的被插入端内侧的橡胶筒。

进一步的，所述伸缩杆与所述基座之间、与所述顶盖座之间可拆卸连接。

进一步的，在所述壳体侧壁上设有N个容纳槽，所述容纳槽如此设置，以使得所述伸缩杆收缩后，所述容纳槽提供所述伸缩杆的存放空间。

进一步的，在所述硅胶侧壁外侧的所述壳体顶部、顶盖座底部设有相互对应的安装孔，以使得所述伸缩杆在安装时，所述伸缩杆的两端部分别插装于所述壳体顶部的安装孔内、所述顶盖座底部的安装孔内。

进一步的，在所述容纳槽处设有一橡胶盖板。

进一步的，所述超声波发生单元包括超声波发生器、与所述不锈钢基板相连的超声波换能器、锂电池供电模块。

本实用新型的有益效果在于，通过设置可折叠侧壁，即可在展开状态下进行超声波清洗，还可在收缩状态下缩小整个装置的体积，便于携带，能够有效解决当前的问题。

附图说明：

图1为本实用新型的结构示意图；

图2为本实用新型处于收缩状态时的侧视结构示意图；

图3为本实用新型一实施例中弹性锁止结构的结构示意图；

图4为本实用新型一实施例中弹性锁止结构的结构示意图；

图中，1、基座；1a、壳体；1b、不锈钢基板；2、顶盖座；3、顶盖；4、硅胶侧壁；5、伸缩杆；6、套管段；7、碰珠；8、碰珠孔；9、橡胶筒；10、容纳槽；11、安装孔；12、橡胶盖板；13、超声波发生器；14、超声波换能器；15、锂电池供电模块。

具体实施方式：

为能清楚说明本方案的技术特点，下面通过具体实施方式，并结合其附图，对本实用新型进行详细阐述。

本实用新型的实施方式如图1-4所示，一种便携式超声波清洗装置，包括：

基座1，包括壳体1a、设置在所述壳体1a顶部的不锈钢基板1b；

超声波发生单元，设置在所述壳体1a内，且与所述不锈钢基板1b相连；

可折叠侧壁，设置于所述壳体1a顶部，且与所述壳体1a共同围成液体的容纳空间，至少有部分所述不锈钢基板1b置于所述可折叠侧壁内侧；

顶盖座2，设置于所述可折叠侧壁顶部；

顶盖3，与所述顶盖座2相连。

本实用新型的清洗装置在使用时，将可折叠侧壁伸展后，通过可折叠侧壁与基座1之间构成液体的容纳空间，向其内部加入清洗液体，然后将待清洗的用具放入可折叠侧壁内侧，然后通过超声波发生单元向不锈钢基板1b处发送超声波，带动超声波清洗液对用具进行超声波清洗，在非清洗状态时，通过将可折叠侧壁收起，使得整个超声波清洗装置的外部轮廓变小。

由于本实用新型的超声波清洗装置采用了可折叠侧壁，使得本实用新型的超声波清洗装置具有展开、收缩两种状态，不仅在使用时，可以将可折叠侧壁展开，正常使用，还可在收缩状态时，使得整个清洗装置在竖直方向上，仅保留基座1的厚度、可折叠侧壁折叠后的厚度、顶盖座和顶盖的厚度，缩小整个超声波清洗装置的体积，便于携带；

其中，采用不锈钢基板1b作为超声波发生单元的与液体之间的的传递介质，可以保证超声波发生单元与清洗液体之间的转换效率；

其中，顶盖3与顶盖座2之间可以转动连接，转动扣合的方式来接，或者，也可采用插装式扣合的方式。

进一步的具体的说，所述可折叠侧壁包括：

硅胶侧壁4；

N个伸缩杆5，N为大于0的整数，且所述伸缩杆5的上下两端部分别与所述基座1、所述顶盖座2抵接。

由此通过设置硅胶侧壁4和伸缩杆5，可通过硅胶侧壁4与基座1之间围成容纳清洗液的空间，通过伸缩杆5与基座1、顶盖3抵接，可以通过伸缩杆5伸长时，使得整个可折叠侧壁展开，供清洗使用，在伸缩杆5缩短时，可将顶盖座2与基座1之间距离缩短，缩小整个装置的尺寸。

进一步的具体的说，所述伸缩杆5包括：

M个套管段6，且各所述套管段6依次滑动套接，M为大于1的整数；

弹性锁止结构，设置于两相邻套管段6之间，以使两相邻所述套管段之间滑动伸长时，所述弹性锁止结构限制两相邻套管相对滑动。

其中，在一些优选的实施例中，两相邻套管段之间的所述弹性锁止件如此设置：

包括用于插入的套管段插入端位置处设置的碰珠7，在被插入套管段被插入端位置处设有碰珠孔8。

或者，在一些可替换的实施例中，两相邻套管段之间的所述弹性锁止件如此设置：

包括设置在被插入套管段6的被插入端内侧的橡胶筒9，在另一套管段插入橡胶筒内时，插入的套管段与所述橡胶筒9之间过盈配合。

进一步的优化之处在于，所述伸缩杆5与所述基座1之间、与所述顶盖座2之间可拆卸连接。

由此可以在整个装置处于收缩状态时，将伸缩杆5取下，便于将顶盖座2与基座1之间的距离进一步的缩短，进一步的缩小整个装置的体积。

其中，为了便于携带、收纳伸缩杆5，在所述壳体1a侧壁上设有N个容纳槽10，所述容纳槽10如此设置，以使得所述伸缩杆5收缩后，所述容纳槽10提供所述伸缩杆5的存放空间。

进一步的具体的说，在所述硅胶侧壁4外侧的所述壳体1a顶部、顶盖座2底部设有相互对应的安装孔11，以使得所述伸缩杆5在安装时，所述伸缩杆5的两端部分别插装于所述壳体1a顶部的安装孔11内、所述顶盖座2底部的安装孔11内。

进一步的具体的说，在所述容纳槽10处设有一橡胶盖板12。由此可以在将伸缩杆5置于容纳槽10内时，通过橡胶盖板12将容纳槽10封闭，防止伸缩杆5掉落。

或者，可在伸缩杆5外侧与容纳槽10之间设置卡扣连接结构，在将伸缩杆5置于容纳槽10内时，通过卡扣结构固定伸缩杆5。

进一步的具体的说，所述超声波发生单元包括超声波发生器13、与所述不锈钢基板1b相连的超声波换能器14、锂电池供电模块15。由此可以通过锂电池模块供电，进一步的增加本实用新型的可携带性。

上述具体实施方式不能作为对本实用新型保护范围的限制，对于本技术领域的技术人员来说，对本实用新型实施方式所做出的任何替代改进或变换均落在本实用新型的保护范围内。

本实用新型未详述之处，均为本技术领域技术人员的公知技术。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920081102.9

申请日:2019-01-17

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:37(山东)

授权编号:CN209613682U

授权时间:20191112

主分类号:B08B 3/12

专利分类号:B08B3/12

范畴分类:26P;

申请人:赵昊冉

第一申请人:赵昊冉

申请人地址:271600山东省泰安市肥城市边家院镇

发明人:赵昊冉

第一发明人:赵昊冉

当前权利人:赵昊冉

代理人:商福全

代理机构:37232

代理机构编号:济南千慧专利事务所(普通合伙企业)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/e36637fa23b314969f0479a6.html