# 一种方便投料的粮仓论文和设计-王清峰

### 全文摘要

本实用新型涉及一种方便投料的粮仓，包括粮仓本体，粮仓本体顶部设置有进料口，底部设置有出料口，粮仓本体外侧连接有支撑板，支撑板上连接有升降机构，升降机构上连接有投料装置，投料装置包括连接在升降机构上的投料槽，靠近粮仓本体一侧的投料槽的槽壁通过铰接机构铰接在所述投料槽的槽底。该粮仓具有自动投料的功能，操作方便，不需要浪费太多的人工劳动力，且工作效率很高。

### 主设计要求

1.一种方便投料的粮仓，包括粮仓本体(4)，所述粮仓本体(4)顶部设置有进料口(5)，底部设置有出料口，其特征在于：所述粮仓本体(4)外侧连接有支撑板(11)，所述支撑板(11)上连接有升降机构，所述升降机构上连接有投料装置，所述投料装置包括连接在所述升降机构上的投料槽(8)，靠近所述粮仓本体(4)一侧的所述投料槽(8)的槽壁(13)通过铰接机构铰接在所述投料槽(8)的槽底。

### 设计方案

1.一种方便投料的粮仓，包括粮仓本体(4)，所述粮仓本体(4)顶部设置有进料口(5)，底部设置有出料口，其特征在于：所述粮仓本体(4)外侧连接有支撑板(11)，所述支撑板(11)上连接有升降机构，所述升降机构上连接有投料装置，所述投料装置包括连接在所述升降机构上的投料槽(8)，靠近所述粮仓本体(4)一侧的所述投料槽(8)的槽壁(13)通过铰接机构铰接在所述投料槽(8)的槽底。

2.根据权利要求1所述的一种方便投料的粮仓，其特征在于：所述升降机构包括第一电动伸缩杆(9)和第二电动伸缩杆(10)，所述第一电动伸缩杆(9)与所述第二电动伸缩杆(10)相互平行，所述第一电动伸缩杆(9)和第二电动伸缩杆(10)均为一端连接在支撑板(11)上，另一端连接在投料槽(8)底部。

3.根据权利要求1所述的一种方便投料的粮仓，其特征在于：所述铰接机构包括连接在所述投料槽(8)底部的铰接座(14)，所述铰接座(14)上连接有铰接轴(15)，靠近所述粮仓本体(4)的所述投料槽(8)的槽壁(13)连接在铰接轴(15)上，所述铰接轴(15)上连接有驱动铰接轴(15)旋转的驱动机构。

4.根据权利要求3所述的一种方便投料的粮仓，其特征在于：所述驱动机构包括电机(6)，所述电机(6)的输出轴通过联轴器(12)与所述铰接轴(15)连接。

5.根据权利要求1所述的一种方便投料的粮仓，其特征在于：靠近所述粮仓本体(4)的所述投料槽(8)的槽壁(13)与其相邻的槽壁之间连接有收缩机构。

6.根据权利要求5所述的一种方便投料的粮仓，其特征在于：所述收缩机构包括具有弹性的弹性布(7)，所述槽壁(13)上设置有连接弹性布(7)的凹槽，所述弹性布(7)通过胶黏剂粘接在凹槽内。

7.根据权利要求1所述的一种方便投料的粮仓，其特征在于：所述粮仓本体(4)底部连接有便于粮仓移动的行走机构。

8.根据权利要求7所述的一种方便投料的粮仓，其特征在于：所述行走机构包括连接在粮仓底部的行走支架，所述行走支架上连接有万向轮(1)，所述万向轮(1)上连接有锁紧组件。

9.根据权利要求8所述的一种方便投料的粮仓，其特征在于：所述锁紧组件包括设置在所述万向轮(1)上的锁紧孔(3)，所述锁紧孔(3)上连接有与锁紧孔(3)配合的定位销(2)。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及粮食储存设备技术领域，具体涉及一种方便投料的粮仓。

背景技术

“及时烘干，安全入仓”是粮食生产的最后关键环节，既能起到确保粮食安全的作用，又能得到有效提高粮食品质的功效。为了减少田间损失和保证收获质量，一般要求适时收获，但这时收获的粮食大都水分较高，人工晾晒困难，因此，粮食机械化干燥是粮食“颗粒归仓”重要保证手段。我国粮食收获后，因气候潮湿、来不及晒干或未达到安全储存水分而导致在储存、运输、加工等环节出现霉变和发芽变质，及在晾晒过程中的抛洒损失，合计可达我国粮食总产量的5％，约700亿斤以上，经济损失高达300～600亿元，气候异常的年份粮食损失更为严重。因此，发展粮食烘干产业，最大限度地减少储粮损失，是确保丰产丰收、稳定粮食总量的重要途径，也直接影响粮食的等级、加工质量和食用品质，从而影响到粮农和粮食流通企业的经济效益和人们的生活质量。

现有的粮仓通常只是由一个储存的罐体构成，而且为了能储存更多的粮食，修筑的粮仓通常都很高，在工作人员向粮仓中投放粮食时，需要使用升降梯，工作人员搬运着粮食行走在升降梯上十分的危险，在升降梯没有安装稳定的情况下，升降梯很容易倒，工作人员从升降梯上摔下，对身体造成很严重的伤害，因此现有的根仓在投料时很不方便。

实用新型内容

针对现有的粮仓在装粮食的过程中存在需要使用升降梯很不方便，且在搬运过程中如果升降梯没有安装稳，工作人员很容易摔下导致身体受伤，且通过人工搬运工作效率很低的问题，本申请提出了一种方便投料的粮仓，该粮仓具有自动投料的功能，操作方便，不需要浪费太多的人工劳动力，且工作效率很高。

为了实现上述目的，本实用新型提供一种方便投料的粮仓，包括粮仓本体，所述粮仓本体顶部设置有进料口，底部设置有出料口，所述粮仓本体外侧连接有支撑板，所述支撑板上连接有升降机构，所述升降机构上连接有投料装置，所述投料装置包括连接在所述升降机构上的投料槽，靠近所述粮仓本体一侧的所述投料槽的槽壁通过铰接机构铰接在所述投料槽的槽底。

本技术方案的工作原理和过程如下：在使用本申请提供的一种方便投料的粮仓时，首先将需要投放到粮仓中的粮食搬运到粮仓附近，工作人员将粮食倒到投料槽中，当投料槽中的粮食装满之后，工作人员控制升降机构，开启升降机构，即可使连接在升降机构上的投料槽向上移动，当投料槽移动到粮仓的进料口处时，工作人员将升降机构关闭，打开铰接机构的控制装置，将铰接的投料槽的槽壁打开，然后关闭铰接机构控制装置，再次打开升降机构，即可使投料槽中的粮食进入到粮仓中，其中粮仓进料口处的两侧有向外延伸的挡板，当铰接的槽壁打开之后刚好与挡板贴合以防止粮食从槽壁与进料口之间的缝隙掉落。当投料槽中的粮食全部投放到粮仓中之后，再次打开铰接机构，使连接在铰接机构上的槽壁恢复到原始位置，通过升降机构往下降至工作人员方便将粮食放置到投料槽中的位置即可重复操作。

与传统的粮仓相比，本申请的粮仓在使用过程中不需要人工将粮食搬运到粮仓的进料口处进行投放，直接在地面上即可进行操作，工作人员只需要将粮食投放到投料槽中即可，避免工作人员使用升降梯自己附带着粮食爬到粮仓顶部进行投料出现的不安全事故，提高了投料过程中的安全性，同时减少了工作人员的劳动力度，提高了工作效率。

进一步的，所述升降机构包括第一电动伸缩杆和第二电动伸缩杆，所述第一电动伸缩杆与所述第二电动伸缩杆相互平行，所述第一电动伸缩杆和第二电动伸缩杆均为一端连接在支撑板上，另一端连接在投料槽底部。其中第一电动伸缩杆与投料槽底部是采用铰接的方式连接，在投料槽到达粮仓进料口之前，第一电动伸缩杆和第二电动伸缩杆同时网上升，当投料槽到达粮仓进料口时，铰接的投料槽的槽壁打开之后，第一电动伸缩杆停止升高，工作人员控制第二电动伸缩杆缓慢往上移动，使投料槽的槽底倾斜至与铰接的槽壁处于同一面上，即可使投料槽中的粮食能更加快速的进入到粮仓中，同时使投料槽中的粮食能投放得更加的干净，提高了工作效率，通过使用电动伸缩杆升降，使升降过程更加的稳定，避免在升降过程中振动太大造成投料槽中的粮食洒落。

进一步的，所述铰接机构包括连接在所述投料槽底部的铰接座，所述铰接座上连接有铰接轴，靠近所述粮仓本体的所述投料槽的槽壁连接在铰接轴上，所述铰接轴上连接有驱动铰接轴旋转的驱动机构。当投料槽到达粮仓本体的进料口处时，通过驱动机构驱动铰接轴旋转，从而使连接在铰接轴上的槽壁往下转动，使槽壁转动至搭在进料口上，即可使投料槽中的粮食投放到粮仓中，投放完毕之后，再通过驱动机构驱动铰接轴反向旋转，即可使铰接的槽壁恢复至最初的位置，继续下一步的操作。

更进一步的，所述驱动机构包括电机，所述电机的输出轴通过联轴器与所述铰接轴连接。其中的电机为正反转电机，当需要投料时，打开铰接的槽壁时，使电机的输出轴顺时针旋转，即可使连接在铰接轴上的槽壁打开，投料完毕需要关上槽壁时，使电机的输出轴逆时针旋转即可，操作方便，使用简单，本申请中的电机的输出轴通过联轴器与铰接轴连接，即可使电机在控制铰接轴旋转的过程中更加的稳定，避免振动太大对设备造成损坏，进一步延长了设备的使用寿命，其中正反转电机为现有技术，本领域技术人员能在市场上根据需要进行购买即可。

进一步的，靠近所述粮仓本体的所述投料槽的槽壁与其相邻的槽壁之间连接有收缩机构，所述收缩机构包括具有弹性的弹性布，所述槽壁上设置有连接弹性布的凹槽，所述弹性布通过胶黏剂粘接在凹槽内。本申请通过在投料槽的槽壁与其相邻的槽壁之间连接弹性布，具有弹性的布，可以像扇子一样打开，这样在倾倒的时候，就不需要太大的角度，整个底面是一个平面，倾倒得很干净，一方面避免在铰接的槽壁打开之后，槽壁与粮仓本体上的进料口之间存在缝隙，粮食从缝隙处掉落；另一方便避免铰接的槽壁与相邻槽壁之间密封不严导致在粮食放进投料槽中之后，在上升的过程中，粮食从铰接的槽壁与相邻槽壁之间的缝隙掉落，本申请通过连接软质的收缩布，即不会影响铰接槽壁的旋转，同时还起到了密封的效果。

进一步的，所述粮仓底部连接有便于粮仓移动的行走机构。通过在粮仓底部连接行走机构，即可在需要调整粮仓的位置时更加的方便，避免出现由于粮仓中粮食太多无法对粮仓进行移动的情况，进一步提高了粮仓使用的便捷性。

更进一步的，所述行走机构包括连接在粮仓底部的行走支架，所述行走支架上连接有万向轮，所述万向轮上连接有锁紧组件。在需要移动粮仓时，松开锁紧组件，即可推动粮仓移动，在不需要移动粮仓时，即可将锁紧件锁紧固定，避免粮仓自由滑动。

更进一步的，所述锁紧组件包括设置在所述万向轮上的锁紧孔，所述锁紧孔上连接有与锁紧孔配合的定位销。在需要松开锁紧件时，将连接在锁紧孔中的定位销松掉即可，在需要固定锁紧件时，将定位销固定在锁紧孔中即可，操作方便。

综上所述，本实用新型相较于现有技术的有益效果是：

(1)本申请的粮仓在使用过程中不需要人工将粮食搬运到粮仓的进料口处进行投放，直接在地面上即可进行操作，工作人员只需要将粮食投放到投料槽中即可，避免工作人员使用升降梯自己附带着粮食爬到粮仓顶部进行投料出现的不安全事故，提高了投料过程中的安全性，同时减少了工作人员的劳动力度，提高了工作效率。

(2)本申请通过使用第一电动伸缩杆和第二电动伸缩杆配合使用的方式使投料槽中的粮食能投放得更加的干净，提高了工作效率，通过使用电动伸缩杆升降，使升降过程更加的稳定，避免在升降过程中振动太大造成投料槽中的粮食洒落。

(3)本申请中的电机的输出轴通过联轴器与铰接轴连接，即可使电机在控制铰接轴旋转的过程中更加的稳定，避免振动太大对设备造成损坏，进一步延长了设备的使用寿命，其中正反转电机为现有技术，本领域技术人员能在市场上根据需要进行购买即可。

(4)本申请通过在投料槽的槽壁与其相邻的槽壁之间连接软质收缩布，一方面避免在铰接的槽壁打开之后，槽壁与粮仓本体上的进料口之间存在缝隙，粮食从缝隙处掉落；另一方便避免铰接的槽壁与相邻槽壁之间密封不严导致在粮食放进投料槽中之后，在上升的过程中，粮食从铰接的槽壁与相邻槽壁之间的缝隙掉落，本申请通过连接软质的收缩布，即不会影响铰接槽壁的旋转，同时还起到了密封的效果。

(5)本申请通过在粮仓底部连接行走机构，即可在需要调整粮仓的位置时更加的方便，避免出现由于粮仓中粮食太多无法对粮仓进行移动的情况，进一步提高了粮仓使用的便捷性。

附图说明

图1是本实用新型中一种方便投料的粮仓的结构示意图；

图2是本实用新型中一种方便投料的粮仓的投料槽的左视图。

图中标记为：1-万向轮，2-定位销，3-锁紧孔，4-粮仓本体，5-进料口，6-电机，7-弹性布，8-投料槽，9-第一电动伸缩杆，10-第二电动伸缩杆，11-支撑板，12-联轴器，13-槽壁，14-铰接座，15-铰接轴。

具体实施方式

本说明书中公开的所有特征，除了互相排斥的特征和\/或步骤以外，均可以以任何方式组合。

为了使本领域的技术人员更好地理解本实用新型的技术方案，下面结合图1-2和具体的实施例对本实用新型作进一步的详细说明。

实施例1

参照图1-2，本实用新型提供一种方便投料的粮仓，包括粮仓本体4，粮仓本体4顶部设置有进料口5，底部设置有出料口，粮仓本体4外侧连接有支撑板11，支撑板11上连接有升降机构，升降机构上连接有投料装置，投料装置包括连接在升降机构上的投料槽8，靠近粮仓本体4一侧的所述投料槽8的槽壁13通过铰接机构铰接在所述投料槽8的槽底。

工作原理：在使用本申请提供的一种方便投料的粮仓时，首先将需要投放到粮仓中的粮食搬运到粮仓附近，工作人员将粮食倒到投料槽8中，当投料槽8中的粮食装满之后，工作人员控制升降机构，开启升降机构，即可使连接在升降机构上的投料槽8向上移动，当投料槽8移动到粮仓的进料口5处时，工作人员将升降机构关闭，打开铰接机构的控制装置，将铰接的投料槽8的槽壁13打开，然后关闭铰接机构控制装置，再次打开升降机构，即可使投料槽8中的粮食进入到粮仓中，其中粮仓进料口5处的两侧有向外延伸的挡板，当铰接的槽壁13打开之后刚好与挡板贴合以防止粮食从槽壁13与进料口5之间的缝隙掉落。当投料槽8中的粮食全部投放到粮仓中之后，再次打开铰接机构，使连接在铰接机构上的槽壁13恢复到原始位置，通过升降机构往下降至工作人员方便将粮食放置到投料槽8中的位置即可重复操作。

与传统的粮仓相比，本申请的粮仓在使用过程中不需要人工将粮食搬运到粮仓的进料口5处进行投放，直接在地面上即可进行操作，工作人员只需要将粮食投放到投料槽8中即可，避免工作人员使用升降梯自己附带着粮食爬到粮仓顶部进行投料出现的不安全事故，提高了投料过程中的安全性，同时减少了工作人员的劳动力度，提高了工作效率。

实施例2

参照图1-2，基于实施例1，该实施例的升降机构包括第一电动伸缩杆9和第二电动伸缩杆10，第一电动伸缩杆9与第二电动伸缩杆10相互平行，第一电动伸缩杆9和第二电动伸缩杆10均为一端连接在支撑板11上，另一端连接在投料槽8底部。

其中第一电动伸缩杆9与投料槽8底部是采用铰接的方式连接，在投料槽8到达粮仓进料口5之前，第一电动伸缩杆9和第二电动伸缩杆10同时网上升，当投料槽8到达粮仓进料口5时，铰接的投料槽8的槽壁13打开之后，第一电动伸缩杆9停止升高，工作人员控制第二电动伸缩杆10缓慢往上移动，使投料槽8的槽底倾斜至与铰接的槽壁13处于同一面上，即可使投料槽8中的粮食能更加快速的进入到粮仓中，同时使投料槽8中的粮食能投放得更加的干净，提高了工作效率，通过使用电动伸缩杆升降，使升降过程更加的稳定，避免在升降过程中振动太大造成投料槽8中的粮食洒落。

实施例3

参照图1-2，基于实施例1，该实施例的铰接机构包括连接在投料槽8底部的铰接座14，铰接座14上连接有铰接轴15，靠近粮仓本体4的投料槽8的槽壁13连接在铰接轴15上，铰接轴15上连接有驱动铰接轴15旋转的驱动机构。

当投料槽8到达粮仓本体4的进料口5处时，通过驱动机构驱动铰接轴15旋转，从而使连接在铰接轴15上的槽壁13往下转动，使槽壁13转动至搭在进料口5上，即可使投料槽8中的粮食投放到粮仓中，投放完毕之后，再通过驱动机构驱动铰接轴15反向旋转，即可使铰接的槽壁13恢复至最初的位置，继续下一步的操作。

实施例4

参照图1-2，基于实施例3，该实施例的驱动机构包括电机6，电机6的输出轴通过联轴器12与所述铰接轴15连接。

其中的电机6为正反转电机6，当需要投料时，打开铰接的槽壁13时，使电机6的输出轴顺时针旋转，即可使连接在铰接轴15上的槽壁13打开，投料完毕需要关上槽壁13时，使电机6的输出轴逆时针旋转即可，操作方便，使用简单，本申请中的电机6的输出轴通过联轴器12与铰接轴15连接，即可使电机6在控制铰接轴15旋转的过程中更加的稳定，避免振动太大对设备造成损坏，进一步延长了设备的使用寿命，其中正反转电机6为现有技术，本领域技术人员能在市场上根据需要进行购买即可。

实施例5

参照图1-2，基于实施例1，该实施例的靠近粮仓本体4的投料槽8的槽壁13与其相邻的槽壁之间连接有收缩机构，收缩机构包括具有弹性的弹性布7，槽壁13上设置有连接弹性布7的凹槽，弹性布7通过胶黏剂粘接在凹槽内。

本申请通过在投料槽8的槽壁13与其相邻的槽壁之间连接软质收缩布7，一方面避免在铰接的槽壁13打开之后，槽壁13与粮仓本体4上的进料口5之间存在缝隙，粮食从缝隙处掉落；另一方便避免铰接的槽壁13与相邻槽壁之间密封不严导致在粮食放进投料槽8中之后，在上升的过程中，粮食从铰接的槽壁13与相邻槽壁之间的缝隙掉落，本申请通过连接软质的收缩布，即不会影响铰接槽壁13的旋转，同时还起到了密封的效果。

实施例6

参照图1-2，基于实施例1，该实施例的粮仓本体4的底部连接有便于粮仓移动的行走机构。

通过在粮仓底部连接行走机构，即可在需要调整粮仓的位置时更加的方便，避免出现由于粮仓中粮食太多无法对粮仓进行移动的情况，进一步提高了粮仓使用的便捷性。

实施例7

参照图1-2，基于实施例6，该实施例的行走机构包括连接在粮仓底部的行走支架，行走支架上连接有万向轮1，万向轮1上连接有锁紧组件。

在需要移动粮仓时，松开锁紧组件，即可推动粮仓移动，在不需要移动粮仓时，即可将锁紧件锁紧固定，避免粮仓自由滑动。

实施例8

参照图1-2，基于实施例7，该实施例的锁紧组件包括设置在万向轮1上的锁紧孔3，锁紧孔3上连接有与锁紧孔3配合的定位销2。

在需要松开锁紧件时，将连接在锁紧孔3中的定位销2松掉即可，在需要固定锁紧件时，将定位销2固定在锁紧孔3中即可，操作方便。

所属技术领域的人员应当理解，本申请中的电机、第一电动伸缩杆、第二电动伸缩杆均属于现有技术，可根据具体需求在市场上采购到不同型号和规格的产品。

以上所述实施例仅表达了本申请的具体实施方式，其描述较为具体和详细，但并不能因此而理解为对本申请保护范围的限制。应当指出的是，对于本领域的普通技术人员来说，在不脱离本申请技术方案构思的前提下，还可以做出若干变形和改进，这些都属于本申请的保护范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920060198.0

申请日:2019-01-14

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:41(河南)

授权编号:CN209536010U

授权时间:20191025

主分类号:B65D 88/54

专利分类号:B65D88/54

范畴分类:34B;

申请人:郑州中锣科技有限公司

第一申请人:郑州中锣科技有限公司

申请人地址:450003 河南省郑州市金水区花园路天伦路花园茶楼D区29-1室

发明人:王清峰;王青瑞;王瑞

第一发明人:王清峰

当前权利人:郑州中锣科技有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/e3828f556bdede8cb02d35d0.html