# 深部调驱技术论文_李彦来,孙召勃,马奎前,姜瑞忠,花靖

导读:本文包含了深部调驱技术论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:油藏,深部,聚合物,砂岩,丙烯酰胺,海相,碎屑岩。

### 深部调驱技术论文文献综述

[1]（2019）在《油田废弃物深部定点调驱技术》一文中研究指出该技术利用电动电位值利于体系稳定、高分子桥联作用机理制备废弃物稳定悬浮体系;利用延时交联(固化)控制制备可驻留封窜体系及固化封口体系;采用物理模拟试验方法研究废弃物粒径与地层孔喉匹配关系,指导研究系列废弃物调堵体系适应的油藏条件,找出堵剂组合使用模式;通(本文来源于《中国自然资源报》期刊2019-09-27）

李彦来,孙召勃,马奎前,姜瑞忠,花靖[2]（2019）在《考虑渗透率时变的深部调驱技术数值模拟研究》一文中研究指出老油田高含水期取心资料显示,储层渗透率会随着注水开发的深入而发生连续变化,现有油藏数值模拟软件无法将渗透率时变这一因素考虑进去。随着储层非均质性的增强,针对近井地带的调剖堵水作业已无法起到稳油控水的作用,深部调驱技术作为一种新技术得到广泛应用。堵水调剖剂种类多样,机理复杂,现有常规数值模拟软件无法对其进行有效描述。综合这两种情况,建立了考虑渗透率时变因素的深部调驱数学模型,编制了数值模拟一体化软件。应用该软件建立概念模型,进行深部调驱机理分析及参数敏感性分析,并结合S油田进行深部调驱优化设计。(本文来源于《重庆科技学院学报(自然科学版)》期刊2019年04期）

高超利,鲁永辉,梁锋,彭海东,王长伟[3]（2019）在《含油污泥精细深部调驱技术在吴起采油厂的应用》一文中研究指出为改善水驱开发效果、实现油田环境友好型增产的目的,利用井间示踪技术,明确了49-469井与49-374井、49-468井、49-470井、49-1126之间存在连通通道,且49-469井组平面上非均质性较强,存在严重的锥进现象。通过对含油污泥深部调驱剂体系的研究,研发出了3类调剖剂的最佳配方,其中乳液型含油污泥调剖剂的最佳配方为:25%含油污泥+0.3%乳化剂+0.2%悬浮剂,其分散悬浮性能好,堵水率超90%;体膨颗粒型含油污泥调剖剂的最佳配方为:20%含油污泥+20%单体+0.1%交联剂,其热稳定性好,在120℃下仍具有良好的弹性和强度;冻胶型含油污泥调剖剂的最佳配方为:0.2%复合离子+0.25%交联剂+0.25%强度改进剂+9%含油污泥+0.09%乳化剂,其耐温、抗老化性好,恒温180 d后黏度保留率仍有53%。组合利用以上调剖剂在49-469井组开展试验后,综合含水下降10.1%,日产油增加1.03 t,效果显着。(本文来源于《非常规油气》期刊2019年03期）

张方[4]（2019）在《低渗透油藏纳微米聚合物微球深部调驱技术应用研究》一文中研究指出聚合物微球具有初始粒径较小、溶胀性能优良、工艺流程简单且封堵能力出色等特点,其在油田深部调驱领域有着较大应用潜力。本研究针对低渗透油藏深部调驱中堵剂应用性能较差等问题,设计合成了一种粒径分布集中、强度较大、溶胀性能适宜、体系有效成份含量较高、调驱性能良好的纳微米聚合物微球。以丙烯酰胺(AM)为单体,白油为分散介质,Span80/Tween80为复合乳化剂,配制了单体水溶液占38.0%,分散相占45.0%,质量比为3:1的Span80/Tween80复合乳化体系占17.0%(分别以体系总质量计)的反相微乳液。以过硫酸铵/亚硫酸氢钠(APS/SHS)氧化还原体系为引发剂,N,N-亚甲基双丙烯酰胺(MBA)为交联剂,利用反相微乳液聚合法合成了聚丙烯酰胺微球,并以高转化率和高溶胀倍率为目标,对合成条件进行了优化与选择,确定最优合成条件为:聚合反应引发温度为40℃,引发剂和交联剂加量分别为0.50%、0.40%(以单体质量计),搅拌速率为800 rpm。最终合成的微球体系稳定,转化率较高,达到75%以上,粒径分布较窄,粒径中值(D_(50))为72 nm,在模拟地层水中溶胀24 h的溶胀倍率达到162。为了证明其在低渗透油藏深部调驱应用中的可行性,对聚丙烯酰胺微球的物理性质、形貌特征、结构组成、热稳定性、有效含量、流变性和溶胀性能进行了表征与评价。合成的聚合物微球体系为浅黄色透明液体,在水中完全分散,无絮凝和沉淀,在25℃下的密度和粘度分别为0.962 g/cm~3和1728 mPa·s,形貌表征显示聚合物微球形状规则,球形度完整,单分散性好,粒径分布较窄,约在70 nm左右。在性能测试方面,聚合物微球体系有较高的有效含量,可达20%以上,且具有良好的热稳定性,符合相关使用标准;同时,聚合物微球体系还具有较好的注入性和溶胀性能。进行了室内填砂管调驱实验,实验结果表明聚合物微球可对水流优势通道实现有效封堵,并沿着孔隙吼道不断深入,最终起到深部调驱的作用。对聚合物微球调驱实验的注入参数进行了优化,结果显示其在注入量为0.5 PV,注入浓度为2000 mg/L,注入速度为0.3 mL/min的注入条件下,可以获得更高的采收率。为了进一步提高聚合物微球驱油能力,还对聚合物微球调驱实验的注入工艺进行了优化,结果表明中等质量浓度中等段塞注入工艺兼具高质量浓度短段塞和低质量浓度长段塞两种工艺的优点,为最佳段塞工艺;间歇式注入相比于连续式注入,其作用时间更长、微球利用率更高,为最佳注入方式,使用优化后的注入工艺,可以获得更高的采收率提高效果。(本文来源于《西安石油大学》期刊2019-06-14）

李爽[5]（2019）在《水驱砂岩油藏深部调驱技术研究》一文中研究指出深部调驱是水驱砂岩油藏二次开发主导技术,是水驱开发末期探索低成本开发方式、进一步提高采收率的有效手段,文章从油田稳产需求出发,打破思维定势,创新建立深部调驱关键技术,积极推进现场实施,为水驱砂岩油藏持续稳产提供技术支撑。(本文来源于《化工管理》期刊2019年13期）

胡鹏程[6]（2019）在《清5块深部调驱技术应用与评价》一文中研究指出针对大洼油田高含水后期油藏剩余油呈"总体高度分散,局部相对富集"的格局,优选弱凝胶体系,结合油藏开展深部调剖。通过优化调剖工艺进行现场应用,结果表明,弱凝胶深部调剖技术适用于清5块,凝胶体系与现场配伍性良好,具有提高波及系数和驱油效率的双重作用。(本文来源于《精细石油化工进展》期刊2019年02期）

任夏宏[7]（2018）在《化学聚合物深部调驱技术及应用》一文中研究指出近年来,化学聚合物深部调驱采油技术被不断的应用于油田现场,能有效降低油井含水,实现良好的增油效果。通过裂缝体系调控过程动力学机理分析,提出只有利用多段塞流在深部提高油水井间的压力梯度能有效提高采收率,研发了深部整体调剖凝胶体系,应用于油田实践效果较好。(本文来源于《云南化工》期刊2018年10期）

陈兰,于志楠,刘敏,钟婷,刘传家[8]（2018）在《哈得逊油田超深海相碎屑岩油藏深部调驱技术与矿场试验》一文中研究指出为了改善哈得4东河砂岩注水区开发效果,特展开了3个井组的深部调驱矿场试验。室内进行了吸水膨胀性能测试、耐温耐盐性能评价及封堵性试验,结果表明,颗粒类调驱体系具有较好的耐温抗盐性能,具有较好的封堵性能。矿场试验结果表明,随着注水井注水压力升高,实测吸水指数可下降33%。截止到2017年11月30日,试验区3个井组累计增油1.65×10~4t,效果显着。深部调驱技术在试验区的成功应用,对整个东河砂岩油藏开发方式的转变和调整具有十分重要的意义。(本文来源于《长江大学学报(自科版)》期刊2018年19期）

王平美,罗健辉,林远平,彭宝亮,丁彬[9]（2018）在《低渗透裂缝型油田长效智能深部调驱技术》一文中研究指出针对低渗透裂缝油田注水开发过程中低效或无效循环的突出问题,介绍了通过以柔性颗粒为主体段塞、微球和体膨颗粒等作预置段塞和保护段塞的长效智能深部调驱段塞组合技术,研究了柔性颗粒的特性,比较了柔性颗粒单一段塞和组合段塞在现场的应用情况。研究结果表明,柔性颗粒耐温抗盐性、抗拉伸性和回复性良好;在地层中具有堵塞/变形通过和二次黏结能力,可有效填充和封堵裂缝,达到智能沿程动态深部调驱和动态扩大波及体积的目的。现场应用结果表明,柔性颗粒单一段塞可以实现深部液流转向和深部沿程动态调剖,增油降水效果较好;柔性颗粒、聚合物微球和体膨颗粒组合段塞能达到甚至超过柔性颗粒单一段塞的增油降水效果,并大幅降低柔性颗粒的用量,节约成本。(本文来源于《油田化学》期刊2018年02期）

张峰,贾玉琴[10]（2018）在《聚合物微球迈进纳米时代》一文中研究指出截至6月20日，由长庆油田油气工艺研究院研发的纳米聚合物微球系列产品，2011年开始试验以来，已在全油田规模应用3380口注水井，对应油井增产原油25万吨，实施区自然递减及含水上升得到有效控制，新增产值5.08亿元，创效1.53亿元。此项技术的规模化运用(本文来源于《中国石油报》期刊2018-06-22）

### 深部调驱技术论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

老油田高含水期取心资料显示,储层渗透率会随着注水开发的深入而发生连续变化,现有油藏数值模拟软件无法将渗透率时变这一因素考虑进去。随着储层非均质性的增强,针对近井地带的调剖堵水作业已无法起到稳油控水的作用,深部调驱技术作为一种新技术得到广泛应用。堵水调剖剂种类多样,机理复杂,现有常规数值模拟软件无法对其进行有效描述。综合这两种情况,建立了考虑渗透率时变因素的深部调驱数学模型,编制了数值模拟一体化软件。应用该软件建立概念模型,进行深部调驱机理分析及参数敏感性分析,并结合S油田进行深部调驱优化设计。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 深部调驱技术论文参考文献

[1]..油田废弃物深部定点调驱技术[N].中国自然资源报.2019

[2].李彦来,孙召勃,马奎前,姜瑞忠,花靖.考虑渗透率时变的深部调驱技术数值模拟研究[J].重庆科技学院学报(自然科学版).2019

[3].高超利,鲁永辉,梁锋,彭海东,王长伟.含油污泥精细深部调驱技术在吴起采油厂的应用[J].非常规油气.2019

[4].张方.低渗透油藏纳微米聚合物微球深部调驱技术应用研究[D].西安石油大学.2019

[5].李爽.水驱砂岩油藏深部调驱技术研究[J].化工管理.2019

[6].胡鹏程.清5块深部调驱技术应用与评价[J].精细石油化工进展.2019

[7].任夏宏.化学聚合物深部调驱技术及应用[J].云南化工.2018

[8].陈兰,于志楠,刘敏,钟婷,刘传家.哈得逊油田超深海相碎屑岩油藏深部调驱技术与矿场试验[J].长江大学学报(自科版).2018

[9].王平美,罗健辉,林远平,彭宝亮,丁彬.低渗透裂缝型油田长效智能深部调驱技术[J].油田化学.2018

[10].张峰,贾玉琴.聚合物微球迈进纳米时代[N].中国石油报.2018

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/e51163a865b4a983cc22a713.html