# 探讨10kV配网线路防雷技术措施王紫熹

（通海供电有限公司云南省玉溪市652700）

摘要：由于社会经济的快速发展，工业水平得到了十分良好的提升，对于工业机械化作业一个十分重要的保证就是10kV配网线路的安全运行。故而在当前想要使工业得到发展其必然需要关注10kV配网线路，同时因为10kV配网线路还和人们的生命健康息息相关，一定关注10kV配网线路的安全情况，然而从实际情况当中可以知道雷电对线路的损坏情况比较严重。基于此，当前亟待解决的首要问题就是10kV配网线路的雷电问题，本文就针对10kV配网线路防雷技术的保护方案进行透彻的分析，旨在确保配电线路安全运行，希望可以给相关人士提供帮助。

关键词：10kV；配网线路；防雷技术；措施

引言

随着我国经济水平的不断提升，生产生活用电需求越来越大，因此电力行业的发展越来越迅速，电力工程项目越来越多。配网线路在电力稳定运行中具有举足轻重的作用，配电线路的建设环境比较复杂，而且配网结构本身的复杂程度也比较高，对配网线路进行运行和维护的难度就比较大，配网线路的故障率与很多原因有关，其中雷击事故是一个主要原因，雷击跳闸事故不仅会影响整个电网的正常供电，还会增加电路的维修难度，在配网线路建设过程中应该要积极加强对雷电灾害的预防。

1雷电对于10kV电力线路产生的危害

由于我国输电线路架设都是暴露在自然环境当中的，因此一旦出现天气变化会直接对电力线路造成影响，例如说电力线路因为雷电的影响导致电压过高，从而破坏了输电线路的绝缘能力，破坏了线路的稳定运行。在受到雷击过程中，雷电的袭击不仅会影响和破坏电力线路的输电线路，同时还容易导致变电站中的相关电气设备受到严重的损伤。据调查显示，雷电对于电力线路造成的影响主要是反击和绕击。反击就是指雷电直接击在了避雷设备的杆塔上，瞬间产生的电压值过大，造成输电线路的电压瞬间变大，然后有可能会诱发线路出现绝缘反击的现象。当雷电出现之后，击中杆塔，那么输电线中所有的电流都会直接经过杆塔和接地设备，随着时间的增加，相邻杆塔上的电流放入地作用变得越来越大，导致被雷击杆塔的电位有所下降。电力管理部门需要提升10kV线路的绝缘水平，同时降低线路架空线路接地线的接地电阻。绕击往往是由于雷电直接击中了相线出现的，据调查显示，输电线路如果遭到绕击，那么多半都是由于架空线路上的定向还有迎面先导等相关因素引发的。当迎面先导自导线向上发展，就容易诱发绕击现象发生。对于10kV输电线路来说，在运行过程中非常容易受到雷击的破坏，一旦发生雷击现象，雷击的电压过大容易造成闪络、线路断线、绝缘子击穿等安全故障，因此电力部门需要加强10kV电力线路防雷技术研究，减少10kV电力线路受到雷击的几率，加强线路当中的绝缘性质，降低杆塔的接地电阻，如果电力线路经过有重雷区域，需要相应架设耦合地线。

2关于lOkV配网线路防雷保护的意义

在我国当前阶段lOkV配网线路相对比较常用，有效保证lOkV配网线路的安全运行和整个电力系统的安全运行息息相关。我国经济角度上看，经济进步定然会使电网得到良好的发展、关于电网事业在我国非常重要。具体而言：①可以保证工业发展，从而推动社会进步；②可以保证安全，减少人员遭遇到生命威胁的情况、因此IOkV配网线路的防需保护无论是从经济效益上看，还是社会效益上看，都有百利而无一害、基于此种情况线路保护才有很大的现实意义。

310kV配网线路防雷技术措施

3.1防雷改造

对于配电网而言，在建设过程中就必须要考虑到配网结构的防雷性能，基于防雷技术的应用，可以对配电网进行防雷改造，提高其防雷水平。尤其是在一些雷电灾害几率比较高的地区，在进行防雷改造之前，应该加强对配网线路的了解，至少对前3一5年配网线路的雷击跳闸数据进行收集，并且要对配网结构现场进行调查，分析，确定跳闸的主要原因，然后再设计改造方案。

3.2要架设避雷线

在当前配网线路当中想要有效减少雷电带来的危害，可以架设避雷线，输电线路如果遇到雷电袭击，完全能够利用避雷线合理引导因为遭遇雷击所产生的过压，从而可以有效保证配网线路的安全、稳定。在当前经济不断发展的阶段，为了可以使经济发展得到保证，合理架设避雷线可以把电流给输送到地面，从而使经济损失减少，并且为了可以使避雷线的防雷效果得到十分明显的提高，要在其输电线路当中架设双避雷线，并且保护角需要在15°以下。

3.3要注意安装避雷器

想要防止10kV配网线路免于雷电的侵扰，可以使用避需器和其他相关技术进行有效的防范，在配网线路当中避需线虽然可以承担大量电压，然而美中不足的是雷击产生的电压太大，有关避需线方面完全没有办法承担电压，那么其必然会给线路造成影响、不过倘若在配网线路当中安装避需器，那么就可以把需击产生过大的电压给控制在一定的范围当中，从而可以减少电压带来的危害、最主要的是可以使用避需器当中的过电保护装置对雷电进行吸收，有效保护线路安全，而且还可以把过大的电压给引向地面，使配网线路得到保护。

3.4使用不平衡绝缘方法并且架设耦合地线

由于当前阶段现代化工业发展十分迅速，工业用电量就前所未有的增加，而有关于工业用电方面大多是高电压，因此想要有效保证工业用电，就需要在当前阶段高压配网线路当中多架设几条线路，有如此才可以有效的防止雷击，减少雷击造成的巨大损失。在这个基础之上，完全能够选择使用不平衡绝缘的方式，从而使因为雷击出现的跳闸频率下降，这样就能够是配网线路得到良好的保证，促进企业发展。而关于不平衡绝缘最主要的目的是可以保证杆塔上绝缘体数量可以产生差异，使配网线路绝缘体之间闪络的情况得以有效减少，这样就可以有效提升线路的防雷效果，从而令配网线路可以连续不断的供电。而耦合地线方面最主要的作用是可以有效加强配网线路和避雷线的耦合，从而使电压情况可以有效的降低并且还要对线路当中所产生的电流进行分担。伴随着当前阶段电量的使用不断增加，因而有效保证用电安全就是当前阶段的主要内容，在高压配网线路当中添加地线，在实际出现雷击时!可以有效降低电阻，使防雷效果可以得到增加。

3.5降低配电设备的接地电阻

在创新防雷技术过程中，电力技术人员都已经逐渐熟悉了如何利用各种手段来提升防雷效果，例如说降低配电设备的接地电阻，需要工作人员加强安装水平接地体，严格控制好线路的焊接质量并把接地极进行深埋处理，能够有效防止接地线长期暴露在空气中降低了保护质量，阻碍了雷击电流的地下发展需求，最终容易对电力设备造成影响。

结束语

随着电力行业的不断发展，配电网络的建设也越来越迅速，配电网很容易遭受雷电袭击，为了提高配电网的稳定性与可靠性，要加强防雷设计。一方面要对配电网进行科学合理的选址、设计，选址绝缘性能高的材料；另一方面要安装防雷装置，提高配电网结构的防雷水平。

参考文献：

[1]郑义新.10kV配网线路防雷技术的保护方案分析[J].通讯世界，2017（24）：176-177.

[2]袁龙，邹庆.农村地区10kV配网线路防雷治理[J].农村电工，2017，25（10）：41.

[3]贤昌华.配网线路杆塔防雷性能指标评价[J].电气开关，2017，55（03）：102-103+106.

[4]熊伟.配网防雷新技术研究[J].内燃机与配件，2017（05）：112-113.

[5]裴宇豪.关于10kV配网线路防雷技术措施探讨[J].城市建设理论研究（电子版），2017（06）：21-22.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/e54175aac208ce73c709ecb7.html