# 一种便于组装拆卸的防摔自行车头盔论文和设计-徐建新

### 全文摘要

本实用新型公开了一种便于组装拆卸的防摔自行车头盔，包括头盔主体、第一护板和第二护板，所述头盔主体的外表面顶部一端嵌接有减阻挡版，所述头盔主体的外表面顶部另一端固定连接有透风片，该种实用新型设计合理，非常适合自行车头盔使用，通过设置有第一卡键和第二卡键，并在第一键槽和第二键槽的配合下，当进行自行车头盔组装时，首先将第一护板和第二护板上的第二卡键和第一卡键，分别滑动卡进头盔主体两侧的第一键槽和第二键槽内部，实现快速组装，当拆卸时，只需将第二卡键和第一卡键从第一键槽和第二键槽滑动取出即可，简单方便，而且连接稳固，通过设置有减震层和防摔层，减震层和防摔层可以有效起到防摔防撞的作用，适合广泛推广。

### 主设计要求

1.一种便于组装拆卸的防摔自行车头盔，包括头盔主体(1)、第一护板(4)、连接端部(3)和第二护板(6)，其特征在于：所述头盔主体(1)的外表面顶部一端嵌接有减阻挡版(2)，所述头盔主体(1)的外表面顶部另一端固定连接有透风片(5)，所述连接端部(3)包括第一卡键(7)、第二卡键(9)、第一键槽(8)和第二键槽(10)，所述头盔主体(1)的外表面一侧设置有第一键槽(8)，所述头盔主体(1)的外表面另一侧设置有第二键槽(10)，所述头盔主体(1)的内部中端固定连接有减震层(14)，所述头盔主体(1)的内部上下两侧固定连接有防摔层(13)，所述防摔层(13)的内部设置有透气孔(12)，所述减震层(14)与防摔层(13)之间固定连接有防护垫(11)，所述第一护板(4)的外表面一侧固定连接有第二卡键(9)，所述第二护板(6)的外表面一侧固定连接有第一卡键(7)。

### 设计方案

1.一种便于组装拆卸的防摔自行车头盔，包括头盔主体(1)、第一护板(4)、连接端部(3)和第二护板(6)，其特征在于：所述头盔主体(1)的外表面顶部一端嵌接有减阻挡版(2)，所述头盔主体(1)的外表面顶部另一端固定连接有透风片(5)，所述连接端部(3)包括第一卡键(7)、第二卡键(9)、第一键槽(8)和第二键槽(10)，所述头盔主体(1)的外表面一侧设置有第一键槽(8)，所述头盔主体(1)的外表面另一侧设置有第二键槽(10)，所述头盔主体(1)的内部中端固定连接有减震层(14)，所述头盔主体(1)的内部上下两侧固定连接有防摔层(13)，所述防摔层(13)的内部设置有透气孔(12)，所述减震层(14)与防摔层(13)之间固定连接有防护垫(11)，所述第一护板(4)的外表面一侧固定连接有第二卡键(9)，所述第二护板(6)的外表面一侧固定连接有第一卡键(7)。

2.根据权利要求1所述的一种便于组装拆卸的防摔自行车头盔，其特征在于：所述第一卡键(7)的形状大小和第二卡键(9)的形状大小均相同，所述第一卡键(7)与第二卡键(9)的材质均为聚乙烯，所述第一卡键(7)与第二卡键(9)均为L形结构。

3.根据权利要求1所述的一种便于组装拆卸的防摔自行车头盔，其特征在于：所述第一键槽(8)的形状大小和第二键槽(10)的形状大小均相同，所述第一键槽(8)与第二键槽(10)均为L形结构，所述第一键槽(8)和第二键槽(10)与第一卡键(7)和第二卡键(9)滑动卡接。

4.根据权利要求1所述的一种便于组装拆卸的防摔自行车头盔，其特征在于：所述减阻挡版(2)的向上倾斜的角度为5度-15度，所述减阻挡版(2)的两端分别通过多个固定螺钉锁紧在所述头盔主体(1)上。

5.根据权利要求1所述的一种便于组装拆卸的防摔自行车头盔，其特征在于：所述第一护板(4)的形状大小和第二护板(6)的形状大小均相同，所述第一护板(4)和第二护板(6)的材质均为铝合金、高强度钢材或者玻璃纤维，所述第一护板(4)和第二护板(6)均为扇形结构。

6.根据权利要求1所述的一种便于组装拆卸的防摔自行车头盔，其特征在于：所述透气孔(12)设置有若干个，所述透气孔(12)的一侧孔壁向外倾斜张开，形成一斜面，所述透气孔(12)为圆柱形结构。

7.根据权利要求1所述的一种便于组装拆卸的防摔自行车头盔，其特征在于：所述减震层(14)的材质为海绵材料，所述防护垫(11)的材质为橡胶、硅胶或者聚乙烯，所述防护垫(11)上开有微孔。

8.根据权利要求1所述的一种便于组装拆卸的防摔自行车头盔，其特征在于：所述防摔层(13)的材质为聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯或者树脂，所述防摔层(13)与透风片(5)固定连接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及自行车头盔技术领域，特别涉及一种便于组装拆卸的防摔自行车头盔。

背景技术

自行车骑行头盔——骑行运动中生命最坚实的保护屏障。骑行过程中的摔倒会对头部造成很大的损害，即使骑行者是以较低的车速沿着坡度平稳的自行车道骑行，也同样不可忽视安全问题，骑行过程中的摔倒会对头部造成很大的损害，即使骑行者是以较低的车速沿着坡度平稳的自行车道骑行，也同样不可忽视安全问题。佩戴骑行头盔的原因很简单也很重要——保护头部，减少伤害。相关数据表明，在每年超过500例的骑车死亡事故中，有75％的死亡原因是头部受到致命伤害造成的。医学研究发现，骑车佩戴头盔可防止85％的头部受伤，并且大大减小了损伤程度和事故死亡率。

现有的自行车头盔在进行组装和拆卸时，非常麻烦，而且组装时容易连接不紧，当发生事故时，无法起到保护作用，对人体造成伤害。

实用新型内容

本实用新型的主要目的在于提供一种便于组装拆卸的防摔自行车头盔，可以有效解决背景技术中的问题。

为实现上述目的，本实用新型采取的技术方案为：

一种便于组装拆卸的防摔自行车头盔，包括头盔主体、第一护板、连接端部和第二护板，所述头盔主体的外表面顶部一端嵌接有减阻挡版，所述头盔主体的外表面顶部另一端固定连接有透风片，所述连接端部包括第一卡键、第二卡键、第一键槽和第二键槽，所述头盔主体的外表面一侧设置有第一键槽，所述头盔主体的外表面另一侧设置有第二键槽，所述头盔主体的内部中端固定连接有减震层，所述头盔主体的内部上下两侧固定连接有防摔层，所述防摔层的内部设置有透气孔，所述减震层与防摔层之间固定连接有防护垫，所述第一护板的外表面一侧固定连接有第二卡键，所述第二护板的外表面一侧固定连接有第一卡键。

进一步地，所述第一卡键的形状大小和第二卡键的形状大小均相同，所述第一卡键与第二卡键的材质均为聚乙烯，所述第一卡键与第二卡键均为L形结构。

进一步地，所述第一键槽的形状大小和第二键槽的形状大小均相同，所述第一键槽与第二键槽均为L形结构，所述第一键槽和第二键槽与第一卡键和第二卡键滑动卡接。

进一步地，所述减阻挡版的向上倾斜的角度为5度-15度，所述减阻挡版的两端分别通过多个固定螺钉锁紧在所述头盔主体上。

进一步地，所述第一护板的形状大小和第二护板的形状大小均相同，所述第一护板和第二护板的材质均为铝合金、高强度钢材或者玻璃纤维，所述第一护板和第二护板均为扇形结构。

进一步地，所述透气孔设置有若干个，所述透气孔的一侧孔壁向外倾斜张开，形成一斜面，所述透气孔为圆柱形结构。

进一步地，所述减震层的材质为海绵材料，所述防护垫的材质为橡胶、硅胶或者聚乙烯，所述防护垫上开有微孔。

进一步地，所述防摔层的材质为聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯或者树脂，所述防摔层与透风片固定连接。

与现有技术相比，本实用新型具有如下有益效果：该种实用新型设计合理，使用方便，非常适合自行车头盔使用，通过设置有第一卡键和第二卡键的配合操作方式，并在第一键槽和第二键槽的配合下，当进行自行车头盔组装时，首先将第一护板和第二护板上的第二卡键和第一卡键，分别滑动卡进头盔主体两侧的第一键槽和第二键槽内部，实现快速组装，当拆卸时，只需将第二卡键和第一卡键从第一键槽和第二键槽滑动取出即可，简单方便，而且连接稳固，通过设置有减震层和防摔层，减震层和防摔层可以有效起到防摔防撞的作用，适合广泛推广。

附图说明

图1为本实用新型整体结构示意图。

图2为本实用新型整体分解结构示意图。

图3为本实用新型卡键分离结构示意图。

图4为本实用新型键槽俯视断面示意图。

图5为本实用新型卡键组合断面示意图。

图6为本实用新型头盔主体内部示意图。

图中：1、头盔主体；2、减阻挡版；3、连接端部；4、第一护板；5、透风片；6、第二护板；7、第一卡键；8、第一键槽；9、第二卡键；10、第二键槽；11、防护垫；12、透气孔；13、防摔层；14、减震层。

具体实施方式

为使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解，下面结合具体实施方式，进一步阐述本实用新型。

如图1-6所示，一种便于组装拆卸的防摔自行车头盔，包括头盔主体1、第一护板4、连接端部3和第二护板6，所述头盔主体1的外表面顶部一端嵌接有减阻挡版2，所述头盔主体1的外表面顶部另一端固定连接有透风片5，所述连接端部3包括第一卡键7、第二卡键9、第一键槽8和第二键槽10，所述头盔主体1的外表面一侧设置有第一键槽8，所述头盔主体1的外表面另一侧设置有第二键槽10，所述头盔主体1的内部中端固定连接有减震层14，所述头盔主体1的内部上下两侧固定连接有防摔层13，所述防摔层13的内部设置有透气孔12，所述减震层14与防摔层13之间固定连接有防护垫11，所述第一护板4的外表面一侧固定连接有第二卡键9，所述第二护板6的外表面一侧固定连接有第一卡键7。

其中，所述第一卡键7的形状大小和第二卡键9的形状大小均相同，所述第一卡键7与第二卡键9的材质均为聚乙烯，所述第一卡键7与第二卡键9均为L形结构，通过将第一卡键7与第二卡键9设置成L形，可以增加连接稳固性。

其中，所述第一键槽8的形状大小和第二键槽10的形状大小均相同，所述第一键槽8与第二键槽10均为L形结构，所述第一键槽8和第二键槽10与第一卡键7和第二卡键9滑动卡接，通过第一键槽8与第二键槽10方便与第一卡键7与第二卡键9进行卡接。

其中，所述减阻挡版2的向上倾斜的角度为5度-15度，所述减阻挡版2的两端分别通过多个固定螺钉锁紧在所述头盔主体1上，通过减阻挡版2可以有效起到骑行时受到的空气阻力。

其中，所述第一护板4的形状大小和第二护板6的形状大小均相同，所述第一护板4和第二护板6的材质均为铝合金、高强度钢材或者玻璃纤维，所述第一护板4和第二护板6均为扇形结构，通过第一护板4和第二护板6设置成扇形，可以全面对人体头部起到保护作用。

其中，所述透气孔12设置有若干个，所述透气孔12的一侧孔壁向外倾斜张开，形成一斜面，所述透气孔12为圆柱形结构，通过透气孔12便于人体头部进行散热。

其中，所述减震层14的材质为海绵材料，所述防护垫11的材质为橡胶、硅胶或者聚乙烯，所述防护垫11上开有微孔，通过将减震层14采用海绵材料，既可以起到减震保护作用，也可以起到吸汗作用。

其中，所述防摔层13的材质为聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯或者树脂，所述防摔层13与透风片5固定连接，通过防摔层13的材质采用软塑料，可以有效起到防摔防撞作用。

需要说明的是，本实用新型为一种便于组装拆卸的防摔自行车头盔，当进行自行车头盔组装时，首先将第一护板4和第二护板6上的第二卡键9和第一卡键7，分别滑动卡进头盔主体1两侧的第一键槽8和第二键槽10内部，实现快速组装，当拆卸时，只需将第二卡键9和第一卡键7从第一键槽8和第二键槽10内滑动取出即可，简单方便，而且连接稳固，通过减震层14和防摔层13，减震层14和防摔层13可以有效起到防摔防撞的作用。

以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解，本实用新型不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理，在不脱离本实用新型精神和范围的前提下，本实用新型还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920013313.9

申请日:2019-01-04

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:42(湖北)

授权编号:CN209573356U

授权时间:20191105

主分类号:A42B 3/04

专利分类号:A42B3/04;A42B3/06;A42B3/28

范畴分类:15B;

申请人:荆州市泰克体育用品有限公司

第一申请人:荆州市泰克体育用品有限公司

申请人地址:434100 湖北省荆州市江凌县经济开发区天银路

发明人:徐建新

第一发明人:徐建新

当前权利人:荆州市泰克体育用品有限公司

代理人:王久明

代理机构:44321

代理机构编号:深圳市硕法知识产权代理事务所(普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/e591590e893898203343c44f.html