# 小议房建土建工程中的高支模施工技术刘刚

刘刚

身份证号码：23040319820914xxxx

摘要：随着建筑行业的飞速发展，房建土建工程日益增多。在土建工程技术之中，高支模技术是当前应用较为较多的一项技术，对于整个工程的质量以及工程的进度，都产生了较大的影响，对我国的房屋建筑提供了发展的动力。基于此，本文针对的土建工程中，采用的高支模施工技术进行了相关的阐述。

关键词：房建土建工程；高支模施工技术

引言

城市建设进程的加快，为土建施工行业的发展提供了更加广阔的发展空间和应用前景。随着建筑工程建设标准的提高和建筑难度的加大，土建工程施工将面临新的挑战。传统的土建施工技术在现代化的建筑工程应用时，不仅落实难度大，而且还存在很大的局限性，其现有的技术水平难以满足现代化工程建设发展的需要。所以必须结合建筑工程实际，对现有的土建施工技术进行创新应用发展，以期为促进建筑工程整体质量全面提升打下基础。

1房建土建工程高支模施工技术概述

当代建筑工程中，高支模施工技术是一种较为先进的广泛应用于房建土建工程中的新型技术。形象地说，该技术主要应用于在高空作业过程中搭设支撑性模板。实际施工，搭设水平方向模板要求高程大于8m，横跨需要大于18m，垂直方向模板要求高程大于6m。运用浇筑方法开展设计、计算、制作以及安装模板工作。在房建土建中应用该技术有助于提高建筑荷载力，保证建筑稳定性。

2关于高支模施工技术的特点

施工过程要将支撑性模板搭设在规定范围之内被称为高支模施工技术，通过这种技术来确保房屋建筑工程的牢固性。该施工的关键点在于，该施工的支撑体系和模板应高于4.5米。这种施工技术具备以下特点：首先，因为此项施工为高空作业，故具有较高的危险性，对从事该项施工的工作人员有着较为严格的技能要求。管理者要综合审核所有的施工环节，只有审核结构达标后，才可正式施工；其次，施工过程中难度大，导致对安全的控制难度也增加。假若忽视了安全管理类的相关工作，那么极易引发各类安全事故。当混凝土模板的横向跨度大于18.0m，水平方向的支撑高度超出8.0m，而垂直方向的高度大于6.0m时，才可使用高支模施工技术。从事建筑项目的设计者要科学合理的测算、设计模板，在有专业人员负责安装，确保在房屋建筑工程中广泛运用这种施工技术，从而促进国内建筑业的稳定、持续发展。

3高支模施工技术的具体应用探析

3.1高支模施工体系安装

高支模施工技术的顺利运用需借助高支模施工体系的有效安装，实现高支模施工体系的有效安装是为了最大限度的发挥房建土建工程的作用效果。随着建筑功工程高度的增加及建筑规模的增大，高支模施工设计和安装将会面临巨大的难度与挑战，同时增加了施工的危险性。因此在实施高支模施工体系安装时，首先要对各安装环节的相应施工数据进行精确计算，来为搭建工作的顺利提供可靠依据，确保工程安全顺利的进行。高支模支架的搭建在经过相关施工技术人员精确的计算和施工技术的分析后，方可进入正式安装环节。目前高支模施工体系常用的模板材料为松木板，在实际运用过程中，要充分考虑松木板自身特性及施工中的承载能力，模板之间的缝隙以及相互之间的作用力等，都需参照具体施工方案来完成。在进行模板安装时，重点做好模板之间的有效连接，从而确保整个高支模体系具有稳定的结构。为了充分发挥出高支模体系在后期的应用效果，两边的模板相互之间要留有合理的空隙，只有这样才能最大限度提升模板的承载能力。

3.2楼面安装

楼面工程模板的安装施工必须严格遵循施工技术流程开展，进而实现施工目的。①施工前，施工人员应当测量、计算、明确楼面实际高程；②施工时，然后结合楼面实际高度安装支架，针对纵梁开展防线处理工作，安装好脚手架，需要注意的是，在进行脚手架安装前，需要在水平方向上与垂直方向上分别针对脚手架位置进行定位，明确脚手架实际位置，在此基础上，同时进行脚手架两侧的安装施工；③基于类型有所差异的脚手架，确保其立柱处于同一中心线，确定其实际位置后再予以加固。施工人员上述工序完成后，再处理剩余的脚手架安装工作，以保障后期施工安全顺利。总之，楼面高支模安装必须严格依照上述流程，防范安全隐患。

3.3外圈框架柱梁施工

外圈框架梁主梁一般密度较大，因此施工自然层的高度也就相应的较高。因此，施工人员在进行外圈框架柱梁的施工时，应该采取先浇柱、后浇梁的施工顺序进行施工。比如，施工房屋土建工程项目施工过程中，屋顶采取的是井格梁的结构方式的话，施工人员应该按照全框架梁轮的要求选择支撑体系，同时要求施工人员在施工过程中，必须确保全框架与周边框架柱梁之间的稳定性与刚度。另外，施工人员在进行外圈框架柱梁的施工时，应该将水平剪力支撑设置于脚手架的两端或者中间位置，按照先插入钢筋后进行柱梁下端纵向水平杆安装的顺序进行施工，才能确保外墙框架梁柱的施工质量符合房屋土建工程施工的质量要求。

3.4浇筑技术

一般国内的房建土建工程中的高支模施工技术在进行浇筑时会选择使用混凝土。运输时，一般先将混凝土材料通过罐车运送到施工现场，随后借助汽车泵将混凝土运送到楼层顶端，再根据具体需求运送到楼顶各处，此时施工者要将其进行平整的铺展。而且进行混凝土浇筑时，混凝土桩的均匀性要有所保证，可通过控制其高度（一般将高度掌控为145mm上下）来完成。混凝土浇筑的过程中还应对其进行振捣，从而排出混凝土中的气泡，确保混凝土紧密结合，消除混凝土的蜂窝麻面，促进混凝土构件质量的提高，保证其强度达标。严格遵守相关的施工标准和规范进行混凝土振捣，提升混凝土的震动质量，使其振动的稳定性有所提高。

3.5对高支模体系进行拆除

在对高支模体系进行拆除之前，要先获得该项目负责人的明确指示，确保其不再具有利用价值。拆除时，应全方位分析拆除的时间、顺序、方法以及要点。关于时间：拆除承重模板时，待混泥土的试压报告符合标准之后，还要得到相关质检单位的签字盖章，这样方可对其进行拆除。关于顺序：拆除高支模体系，应先拆除非承重模板，随后再拆除承重模板，若拆除时梁底模具有较大的跨度，那么应先从跨度中间拆除模板，然后再从跨度两端进行拆除。

关于方法：因为支顶和连续高支模整体稳定构造存在于此项工程当中，故应选择从高到低的一次性拆除法进行模板的拆除。关于要点：首先，拆除高支模体系前，应先清理工具、脚手架的材料、以及杂物等；第二，拆除环节中，要科学并且合理的设置那些警戒区和警戒标志，还要由施工单位派专人负责安全警戒。

结语

以上我们针对房建土建工程当中的高支模施工技术的使用重点进行了详细的阐述，不但可以帮从事高支模施工的工作者对施工流程进行全面和深入的了解，而且，还可以促进房建土建工程整体施工质量的提高。针对那些从事高支模施工的工作者来说，应结合现实施工中所遇到的具体情况和问题，选择科学合理的策略进行解决，从而提升高支模施工技术的实用价值，为其能够在建筑行业中广泛运用做出贡献。

参考文献：

[1]王新宏.小议房建土建工程中的高支模施工技术[J].建材与装饰，2018（40）：15-16.

[2]李文龙.房建土建工程中的高支模施工技术探讨[J].建材与装饰，2018（37）：8-9.

[3]赵晶.房建土建工程中的高支模施工技术要点[J].佳木斯职业学院学报，2018（05）：475-476.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/e5c17d997cebe5e69f8063ec.html