# 一种新型多层结构的木门论文和设计-庞博强

### 全文摘要

本实用新型公开了一种新型多层结构的木门，包括实木板、木门主体和调光玻璃，所述木门主体由隔音腔体、吸音棉、支架和实木板组成，所述隔音腔体内腔竖向固定有支架，所述隔音腔体内腔内填充有吸音棉，所述隔音腔体外层固定有实木板，所述木门主体上部右侧设置有窗框，所述窗框内外侧均固定有钢化玻璃，所述钢化玻璃与钢化玻璃之间对应的窗框内设置有调光玻璃，所述窗框对应的木门本体位置处下方设置有通断开关。本实用新型通过设置实木板、木门主体和调光玻璃，解决了传统的木门使用功能单一，隔音效果不佳的问题。

### 主设计要求

1.一种新型多层结构的木门，包括实木板(3)、木门主体(5)和调光玻璃(13)，其特征在于：所述木门主体(5)由隔音腔体(8)、吸音棉(12)、支架(11)和实木板(3)组成，所述隔音腔体(8)内腔竖向固定有支架(11)，所述隔音腔体(8)内腔内填充有吸音棉(12)，所述隔音腔体(8)外层固定有实木板(3)，所述木门主体(5)上部右侧设置有窗框(2)，所述窗框(2)内外侧均固定有钢化玻璃(1)，所述钢化玻璃(1)与钢化玻璃(1)之间对应的窗框(2)内设置有调光玻璃(13)，所述窗框(2)对应的木门本体位置处下方设置有通断开关(7)。

### 设计方案

1.一种新型多层结构的木门，包括实木板(3)、木门主体(5)和调光玻璃(13)，其特征在于：所述木门主体(5)由隔音腔体(8)、吸音棉(12)、支架(11)和实木板(3)组成，所述隔音腔体(8)内腔竖向固定有支架(11)，所述隔音腔体(8)内腔内填充有吸音棉(12)，所述隔音腔体(8)外层固定有实木板(3)，所述木门主体(5)上部右侧设置有窗框(2)，所述窗框(2)内外侧均固定有钢化玻璃(1)，所述钢化玻璃(1)与钢化玻璃(1)之间对应的窗框(2)内设置有调光玻璃(13)，所述窗框(2)对应的木门本体位置处下方设置有通断开关(7)。

2.根据权利要求1所述的一种新型多层结构的木门，其特征在于：所述木门主体(5)中部右侧安装有门把(4)。

3.根据权利要求1所述的一种新型多层结构的木门，其特征在于：所述隔音腔体(8)主体由木丝板(9)和钢网架(10)组成，所述木丝板(9)内部镶嵌有钢网架(10)。

4.根据权利要求1所述的一种新型多层结构的木门，其特征在于：所述木门主体(5)左侧沿边安装有铰链(6)。

5.根据权利要求1所述的一种新型多层结构的木门，其特征在于：所述通断开关(7)通过导线与调光玻璃(13)控制端电性连接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及木门技术领域，具体为一种新型多层结构的木门。

背景技术

随着现代社会的发展，居室门使用的材料变化万千，对于隔音有需求的客户来说一般选用实木门和实木复合门，一般是实木门和实木复合门隔音性能要比免漆门、钢木门、模压门等好的多，对于实木门和实木复合门来说，隔音好坏主要取决于门板中的填充物，通常实木复合木门中填充的是蜂窝状结构的纸基，隔音效果一般，最好的是内芯使用刨花板的门，隔音效果能达到32分贝，此外木材密度高、重量沉、门板厚的木门，有很好的隔音性能，实木门是以自然原木做门芯，经由枯燥处置、加工而成，高档实木门所选用的多是宝贵木材，价钱因其木材用料、纹理等分歧而有所差别，中高档的实木有胡桃木、樱桃木、莎比利、花梨木等，纯实木门对制造工艺要求较高，要求脱水脱脂处置得好，不然轻易变形、开裂，一般家庭普遍选用复合实木门，但传统的复合实木门外形以及实用功能单一，隔音效果不佳。

实用新型内容

(一)解决的技术问题

针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种新型多层结构的木门，解决了传统的木门使用功能单一，隔音效果不佳的问题。

(二)技术方案

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种新型多层结构的木门，包括实木板、木门主体和调光玻璃，所述木门主体由隔音腔体、吸音棉、支架和实木板组成，所述隔音腔体内腔竖向固定有支架，所述隔音腔体内腔内填充有吸音棉，所述隔音腔体外层固定有实木板，所述木门主体上部右侧设置有窗框，所述窗框内外侧均固定有钢化玻璃，所述钢化玻璃与钢化玻璃之间对应的窗框内设置有调光玻璃，所述窗框对应的木门本体位置处下方设置有通断开关。

优选的，所述木门主体中部右侧安装有门把。

优选的，所述隔音腔体主体由木丝板和钢网架组成，所述木丝板内部镶嵌有钢网架。

优选的，所述木门主体左侧沿边安装有铰链。

优选的，所述通断开关通过导线与调光玻璃控制端电性连接。

(三)有益效果

本实用新型提供了一种新型多层结构的木门，具备以下有益效果：

(1)本实用新型在木门主体上部设置窗框用于放置钢化玻璃以及调光玻璃，用于普通采光，内外两层的钢化玻璃和调光玻璃一共三层玻璃设计，具有较高的保温隔音功能，其中调光玻璃与设置在下方的通断开关相连并外接电源，通过控制线路通断来控制调光玻璃的透明度，使用时可随意调节，进行采光或用于观察室外情况，在保证隐私的情况下具有一定的使用灵活性。

(2)本实用新型内芯为隔音腔体，隔音腔体内部采用支架进行支撑，整体稳定性较高，隔音腔体采用木丝板压合而成，木丝板以白杨木纤维为原料，结合独特的无机硬水泥粘合剂，采用连续操作工艺，在高温、高压条件下制成，木丝板内部镶嵌钢网架，提高结构强度，木丝板具有一定的保温、隔热、吸音功能，抗冲击、防火、防潮、防霉，在隔音腔体内部填充吸音棉，用于加强对音波的削弱。

附图说明

图1为本实用新型的主视图；

图2为本实用新型的后视图；

图3为本实用新型的局部剖视图；

图4为本实用新型的隔音腔体切面图；

图5为本实用新型的木丝板结构示意图；

图6为本实用新型的透光机构示意图。

图中附图标记为：1、钢化玻璃；2、窗框；3、实木板；4、门把；5、木门主体；6、铰链；7、通断开关；8、隔音腔体；9、木丝板；10、钢网架；11、支架；12、吸音棉；13、调光玻璃。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

如图1-6所示，本实用新型提供一种技术方案：一种新型多层结构的木门，包括实木板3、木门主体5和调光玻璃13，木门主体5由隔音腔体8、吸音棉12、支架11和实木板3组成，隔音腔体8主体由木丝板9和钢网架10组成，钢网架10用于加强木丝板9的结构强度，木丝板9内部镶嵌有钢网架10，隔音腔体8内腔竖向固定有支架11，支架11用于支撑整体，提高整体的稳定性，隔音腔体8内腔内填充有吸音棉12，用于吸收和削弱声波，隔音腔体8外层固定有实木板3，木门主体5上部右侧设置有窗框2，窗框2内外侧均固定有钢化玻璃1，钢化玻璃1与钢化玻璃1之间对应的窗框2内设置有调光玻璃13，调光玻璃13可根据实际使用情况，调节透光率，木门主体5中部右侧安装有门把4，木门主体5左侧沿边安装有铰链6，窗框2对应的木门本体位置处下方设置有通断开关7，通断开关7通过导线与调光玻璃13控制端电性连接。

使用时，通过铰链6将该新型安装在门框上，木门主体5上的窗框2用于透光，窗框2内外设置的钢化玻璃1以及调光玻璃13三层设置，具有较好的隔音、保温效果，其中调光玻璃13的透光率可通过下方连接的通断开关7进行控制，通断开关7切断调光玻璃13线路，调光玻璃13里面的液晶分子会呈现不规则的散布状态，使光线无法射入，让调光玻璃13呈现不透明的外观，当给调光玻璃13通电后，里面的液晶分子呈现整齐排列，光线可以自由穿透，此时调光玻璃13瞬间呈现透明状态，可根据使用情况进行灵活调节，声波经过木丝板9时被木丝间隔空腔不断反射被削弱，之后声波穿过吸音棉12时进一步的被吸收削弱，隔音效果高。

综上可得，本实用新型通过设置实木板3、木门主体5和调光玻璃13，解决了传统的木门使用功能单一，隔音效果不佳的问题。

需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920115491.2

申请日:2019-01-23

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:45(广西)

授权编号:CN209704379U

授权时间:20191129

主分类号:E06B3/70

专利分类号:E06B3/70;E06B7/30;E06B5/20;E06B3/66

范畴分类:36F;

申请人:广西好先生门业有限公司

第一申请人:广西好先生门业有限公司

申请人地址:537000 广西壮族自治区玉林市博白县博白镇城西村禾仓坡

发明人:庞博强

第一发明人:庞博强

当前权利人:广西好先生门业有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/e6a637a9aa45b83a9b8759ba.html