# 房屋建筑混凝土施工存在问题的技术预防和处理杜春南

1.沈阳腾越建筑工程有限公司辽宁沈阳110000；2.沈阳腾越建筑工程有限公司辽宁沈阳110000

摘要：在房屋建筑当中，施工人员要针对在施工过程中所出现的问题进行处理和解决，做好混凝土施工技术的有效应用，在材料方面，追求降低成本时也要保证材料达标、质量合格。施工人员要做好相关的施工监督工作，能够确保混凝土施工质量问题，保证在施工的过程中严谨性以及科学性，让各方面的混凝土结构达到相关标准，从而不断的提高房屋建筑的相关质量品质。本文对房屋建筑混凝土施工存在问题的技术预防和处理进行了探讨。

关键词：房屋建筑；混凝土施工；问题；技术预防；处理措施

在城市化的进程下，房屋建筑工程钢筋混凝土项目得到了空前的发展，但受多种因素的限制，房屋建筑工程钢筋混凝土项目存在一些问题。为此，需要相关人员结合房屋建筑混凝土施工存在的问题，在严格把关材料、设备使用的基础上，做好房屋建筑混凝土施工技术预防和处理工作，提高施工人员素质，从而为房屋建筑混凝土施工提供更多支持，促进我国建筑事业稳定发展。

1房屋建筑混凝土施工所存在的技术问题

1.1混凝土原材料运用问题

在房屋建筑施工的过程中，原材料的选用至关重要，不仅是保证混凝土质量的关键，更是保证房屋建筑使用年限的关键。但是，在我国房屋建筑行业中，为了有效地促进混凝土拌合、运输和使用，多使用的混凝土主要是商业混凝土。若是混凝土在运输的过程中，时间较长、运输路线复杂，已经搅拌好的混凝土容易出现坍落度损失情况、水灰比变大情况，严重影响混凝土质量，极易在使用的过程中出现裂缝。即使在施工现场中进行现场拌合，若是原材料中的细集料和粗集料的泥量较大，没有经过比较彻底的冲洗，会导致混凝土的强度达不到相应的标准。此外，粗集料本身级配系数不合理，石子、水泥、砂等比例不合理，很容易导致混凝土浇筑的时候出现蜂窝现象，严重影响混凝土的结构质量。

1.2混凝土工艺问题

混凝土施工工艺的不当，也会导致混凝土出现一些列问题。比较常见的主要有以下几种：第一种模板工程问题。模板的组合安装是为了混凝土浇筑成型而使用的，对于混凝土的成型至关重要。在施工的过程中，对于施工模板的设计、安装、装卸等方面都没有比较明确的标准，则在进行实际运用的时候很容易导致混凝土出现变形、裂缝等情况，甚至导致混凝土工程漏浆、蜂窝、麻面等混凝土结构质量问题，使原来的混凝土失去了原有的强度性能。第二种混凝土浇筑、振捣问题。在混凝土浇筑的过程中，混凝土的拌合时间不够，没有充分发挥水泥的水化反映或者在配料的过程中没有按照施工混凝土配合比进行配置，这些问题都会导致混凝土成型的性能和强度。若是混凝土浇筑施工的过程中，没有很好地对混凝土进行相应的振捣，导致振捣部位不够密实、振捣棒插入不够深等，都有可能导致混凝土结构出现蜂窝等情况，严重影响混凝土的质量和效率。

1.3混凝土养护工作不到位的情况

混凝土的养护，主要目的是帮助混凝土内部温度达到有效可行的目的，从而减少内外温度之间的状况，提升混凝土的抗力。一般而言，实施混凝土浇筑之后，应该要运用塑料布进行覆盖处理，尤其是冬季的时候，主要是为避免混凝土由于内外之间的温度差而导致裂缝的出现。

2房屋建筑混凝土施工问题的技术预防和处理措施

2.1对混凝土原材料质量进行严格控制

在混凝土施工之前，要对混凝土的原材料质量进行严格控制，确保质量合格。首先在选购原材料的时候要货比三家，选择质量好的混凝土原材料，对于那些不符和质量标准的混凝土原材料则禁止进入施工现场。其次是要根据建筑工程的实际要求来选择适当的混凝土材料，确定混凝土材料的抗压强度以及等级标准等，然后再根据不同的混凝土设计强度等级对混凝土原材料进行比例分配，确保原材料的材料符合设计的需求，保证混凝土的质量。当混凝土原材料运输到施工现场时，要合理放置混凝土原材料，避免原材料因为雨水等问题而影响其质量。

2.2提高混凝土的施工工艺

混凝土的施工工艺对混凝土的施工质量起着关键性的作用，所以在混凝土的施工过程中有必要提高混凝土的施工工艺水平，从而提高混凝土的施工质量。首先需要严格按照操作要领对混凝土模板进行安装，确保混凝土的模板规格、形状以及结构等符合混凝土的设计要求。在安装的过程中要注意模板安装的位置以及安装的封闭性，保证其达到施工设计的要求，避免因模板安装不当而对混凝土成型造成影响。在拆卸混凝土模板的时候同样需要按照操作要领进行操作。其次是在对混凝土进行搅拌的时候，需要按照石子、水泥、沙子、水的正确顺序来投放原材料，避免因投放顺序不当而使混凝土结构发生离析，只有把混凝土原材料按顺序投放才能保证混凝土强度和功能符合建筑施工要求。然后对混凝土进行浇筑的时候要严格控制混凝土每层每次的浇筑高度和浇筑时间，避免因操作不当造成混凝土结构分离和裂缝问题的产生。最后是混凝土的振捣工作，要严格控制振捣的时间、方向和强度、频率等问题，在振捣的过程中要确保将混凝土内部的气泡全部挤出来。

2.3混凝土养护的预防和处理

混凝土硬化与凝结是因为水泥同水产生了水化反应。在混凝土浇筑完成之后，我们应当采取一些有效的工艺手段，让水化反应发生得更快更彻底。这种建立合适水化反应环境的工作，就是混凝土养护的过程。为了让水化反应快速充分完成，使混凝土硬化凝结速度加快，我们要防止成型混凝土的过度风吹、寒冷、干燥、暴晒。这些恶劣的环境都会使其产生异常缩变或是裂缝破坏。对此我们在混凝土浇筑完成后，要对其表面进行及时洒水养护，以保护表面湿润，防止表面过干造成的裂缝。表面养护的具体要求有：第一养护混凝土的时间不应当少于28天。第二低塑性混凝土应当在浇筑完成之后，马上进行喷雾养护，之后再进行及时的洒水养护。而塑性混凝土也应当在浇筑完成的6-18小时之内开始进行洒水养护工作。第三，混凝土的养护应当连续进行，中间不要中断，确保在养护期内，被养护建筑一直处在表面温润的状态。

2.4对混凝土温度进行有效控制

在对混凝土的温度进行控制的时候要根据季节的不同采用不同的施工安排。例如在冬天的时候，要在温度较高的时候进行混凝土浇筑工作，浇筑速度要迅速，以防热度散失过快，从而影响混凝土的浇筑质量。在浇筑完成之后还要在混凝土表面覆盖保温材料，保证混凝土的温度。在对混凝土进行模具拆卸的时候也要选择在温度较高的时候进行。在夏季对混凝土温度进行控制的时候，要尽量在温度较低的时候进行混凝土浇筑工作。把混凝土原材料堆放在阴凉的地方，避免暴晒，在对混凝土进行搅拌的时候选择用冷水进行搅拌。

2.5正确处理混凝土裂缝问题

在混凝土施工的过程中经常会出现裂缝的问题，混凝土裂缝产生会对建筑物造成一定的危害，影响使用和安全功能。所以在发现裂缝的时候就需要及时采取措施进行弥补。例如使用灌浆的方法，把浆液注入到混凝土的裂缝中，对裂缝进行覆盖，从而保证混凝土的质量。

总之，对房屋建筑混凝土施工中常见问题以及相应的处理对策有更为全面的了解，混凝土施工各个环节效果均会影响建筑整体施工质量，所以混凝土施工质量应该得到严格的把控，施工单位应该从原料选择、施工工艺以及养护等系列性环节入手，做好问题预测与相关处理规划编制工作，从而使房屋建筑混凝土施工质量得到切实的保障。

参考文献

[1]孟祥瑞.房屋建筑工程中混凝土施工技术探究[J].中国住宅设施.2017(11).

[2]刘峰君,蒋松.房屋建筑工程中混凝土施工技术探究[J].绿色环保建材.2017(01).

[3]冯阔.房屋建筑工程混凝土施工的质量控制措施[J].山西建筑.2018(33).

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/e77441cc0cd27252ee851fbf.html