# 一种高效有机废气治理RTO蓄热式热力焚化炉论文和设计-门秀德

### 全文摘要

本实用新型提供一种高效有机废气治理RTO蓄热式热力焚化炉，包括：蓄热炉体，所述蓄热炉体安装在蓄热炉支架上，所述蓄热炉体的进气口通过气体输送管连接于燃烧室，所述蓄热炉体的出气口上设有排气管，所述燃烧室的进气口通过气体传输管连接于尾气预热管，所述尾气预热管缠绕在排气管上，所述燃烧室内设有燃烧头，所述燃烧头安装在燃烧盘上，所述燃烧盘连接于天然气管道，所述燃烧室安装在燃烧室支架上。本实用新型可以广泛适用有机废气种类，同时，维护工作量少、操作安全可靠、运行成本低、能处理大风量中低浓度废气等特点，浓度稍高时，还可进行二次余热回收，大大降低生产运营成本。

### 主设计要求

1.一种高效有机废气治理RTO蓄热式热力焚化炉，包括：蓄热炉体，其特征在于：所述蓄热炉体安装在蓄热炉支架上，所述蓄热炉体的进气口通过气体输送管连接于燃烧室，所述蓄热炉体的出气口上设有排气管，所述燃烧室的进气口通过气体传输管连接于尾气预热管，所述尾气预热管缠绕在排气管上，所述燃烧室内设有燃烧头，所述燃烧头安装在燃烧盘上，所述燃烧盘连接于天然气管道，所述燃烧室安装在燃烧室支架上。

### 设计方案

1.一种高效有机废气治理RTO蓄热式热力焚化炉，包括：蓄热炉体，其特征在于：所述蓄热炉体安装在蓄热炉支架上，所述蓄热炉体的进气口通过气体输送管连接于燃烧室，所述蓄热炉体的出气口上设有排气管，所述燃烧室的进气口通过气体传输管连接于尾气预热管，所述尾气预热管缠绕在排气管上，所述燃烧室内设有燃烧头，所述燃烧头安装在燃烧盘上，所述燃烧盘连接于天然气管道，所述燃烧室安装在燃烧室支架上。

2.根据权利要求1所述的一种高效有机废气治理RTO蓄热式热力焚化炉，其特征在于：所述蓄热炉体外侧设有保温层，排气管、尾气预热管外侧设有保温层。

3.根据权利要求1所述的一种高效有机废气治理RTO蓄热式热力焚化炉，其特征在于：所述燃烧室的出气口、进气口上设有连接法兰，气体输送管两端设有连接法兰，连接法兰支架通过固定螺栓连接固定。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及喷漆尾气处理装置技术领域，具体为一种高效有机废气治理RTO蓄热式热力焚化炉。

背景技术

喷漆工艺广泛应用于机械、电气设备、家电、汽车、船舶、家具等行业，喷漆原料—涂料由不挥发份和挥发份组成，不挥发份包括成膜物质和辅助成膜物质，挥发份指溶剂和稀释剂(主要以二甲苯为主)，喷漆废气中的有机气体来自溶剂和稀释剂的挥发，有机溶剂不会随油漆附着在喷漆物表面，在喷漆和固化过程将全部释放形成有机废气，在喷漆过程挥发的二甲苯废气量约占稀释剂用量的30％，另有70％在烘干过程挥发，喷漆涂装作业中涂料和溶剂雾化后形成的二相悬浮物逸散到周围的空气中，污染了空气，对被污染空气中的漆雾的收集和分离是提高喷漆质量、改善喷漆环境、达到环保排放要求的主要方法，因此提出喷漆尾气处理装置。

实用新型内容

本实用新型所解决的技术问题在于提供一种高效有机废气治理RTO蓄热式热力焚化炉，以解决上述背景技术中提出的问题。

本实用新型所解决的技术问题采用以下技术方案来实现：一种高效有机废气治理RTO蓄热式热力焚化炉，包括：蓄热炉体，所述蓄热炉体安装在蓄热炉支架上，所述蓄热炉体的进气口通过气体输送管连接于燃烧室，所述蓄热炉体的出气口上设有排气管，所述燃烧室的进气口通过气体传输管连接于尾气预热管，所述尾气预热管缠绕在排气管上，所述燃烧室内设有燃烧头，所述燃烧头安装在燃烧盘上，所述燃烧盘连接于天然气管道，所述燃烧室安装在燃烧室支架上。

所述蓄热炉体外侧设有保温层，排气管、尾气预热管外侧设有保温层。

所述燃烧室的出气口、进气口上设有连接法兰，气体输送管两端设有连接法兰，连接法兰支架通过固定螺栓连接固定。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：本实用新型可以广泛适用有机废气种类，同时，维护工作量少、操作安全可靠，、运行成本低、能处理大风量中低浓度废气等特点，浓度稍高时，还可进行二次余热回收，大大降低生产运营成本。

附图说明

图1为本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

为了使本实用新型的实现技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解，下面结合具体图示，进一步阐述本实用新型，在本实用新型的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“连”、“连接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以两个元件内部的连通。

如图1所示，一种高效有机废气治理RTO蓄热式热力焚化炉，包括：蓄热炉体10，所述蓄热炉体10安装在蓄热炉支架12上，所述蓄热炉体10的进气口通过气体输送管9连接于燃烧室4，所述蓄热炉体10的出气口上设有排气管13，所述燃烧室4的进气口通过气体传输管3连接于尾气预热管2，所述尾气预热管2缠绕在排气管13上，所述燃烧室4内设有燃烧头5，所述燃烧头5安装在燃烧盘6上，所述燃烧盘6连接于天然气管道7，所述燃烧室4安装在燃烧室支架8上。

所述蓄热炉体10外侧设有保温层11，排气管13、尾气预热管2外侧设有保温层。

所述燃烧室4的出气口、进气口上设有连接法兰，气体输送管9两端设有连接法兰，连接法兰支架通过固定螺栓连接固定。

本实用新型的蓄热炉体10的进气口通过气体输送管9连接于燃烧室4，所述蓄热炉体10的出气口上设有排气管13，所述燃烧室4的进气口通过气体传输管3连接于尾气预热管2，所述尾气预热管2缠绕在排气管13上，可以广泛适用有机废气种类：烷烃、烯烃、醇类、酮类、醚类、酯类、芳烃、苯类等碳氢化合物有机废气，同时，维护工作量少、操作安全可靠，、运行成本低、能处理大风量中低浓度废气等特点，浓度稍高时，还可进行二次余热回收，大大降低生产运营成本。

以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解，本实用新型不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理，在不脱离本实用新型精神和范围的前提下，本实用新型还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型的要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920103860.6

申请日:2019-01-22

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:31(上海)

授权编号:CN209512053U

授权时间:20191018

主分类号:F23G 7/06

专利分类号:F23G7/06

范畴分类:35B;41B;

申请人:上海门氏涂装设备有限公司

第一申请人:上海门氏涂装设备有限公司

申请人地址:201499 上海市奉贤区新奉公路4588号

发明人:门秀德;殷会雷;门秀秀

第一发明人:门秀德

当前权利人:上海门氏涂装设备有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/e787718a743cd31d73d78c6c.html