# 涤纶短丝论文_吴亚军

导读:本文包含了涤纶短丝论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:涤纶,装置,纤维,二甲酸,辊轴,游隙,石化。

### 涤纶短丝论文文献综述

吴亚军[1]（2017）在《涤纶短丝生产中减少拉伸过程废丝量的措施浅析》一文中研究指出介绍了涤纶短纤维生产工艺流程,从工艺、设备、原料、操作等方面分析了涤纶短纤维生产中拉伸过程废丝量的影响因素,并提出了解决措施。结果表明:通过对纺丝温度、侧吹风、上油等纺丝工艺参数,以及拉伸温度、拉伸倍数等后加工条件进行优化,可减少拉伸废丝的产生;加强设备管理、熔体质量监控及标准化操作,也可减少拉伸废丝量;通过上述条件的优化,涤纶短纤维生产中拉伸废丝量占总废丝量的比例由原来的32.97%减少到30.72%。(本文来源于《合成纤维工业》期刊2017年01期）

吴亚军[2]（2016）在《涤纶短丝装置卷绕绕辊原因分析》一文中研究指出介绍了涤纶短纤维纺丝生产工艺流程,从原料、设备、工艺、操作等方面分析了涤纶短纤维生产过程中卷绕绕辊的影响因素,并提出了解决措施。结果表明:聚酯熔体的特性黏数和端羧基含量、纺丝组件的组装质量、上油棒的上机质量、丝道的运行状态、纺丝温度、侧吹风条件及上油效果是导致卷绕绕辊的主要因素;减少聚酯熔体的质量波动,加强纺丝组件和上油棒的质量管理,优化纺丝工艺条件,减少环境因素的影响,可有效地减少卷绕绕辊。(本文来源于《合成纤维工业》期刊2016年06期）

吴亚军[3]（2016）在《涤纶短丝装置降低高压蒸汽消耗的措施》一文中研究指出分析短丝装置能源消耗构成,通过采取强化管理、优化工艺、备件升级、设备改造等措施,降低了短丝装置高压蒸汽消耗。(本文来源于《聚酯工业》期刊2016年04期）

孙健[4]（2016）在《涤纶短丝紧张热定型机辊轴装配技术及维护保养》一文中研究指出介绍了涤纶短丝紧张热定型机辊轴和轴上附件及其装配技术和方法;针对紧张热定型机前轴承内圈开裂故障原因进行了实例分析,确定了滚动轴承游隙有效值的计算方法,轴承游隙值的测定需将轴承内外圈温度差纳入测定标准中;提出了紧张热定型机传动机构的日常维护和保养措施;适当增大前轴承的轴承游隙值为0.40~0.43 mm,轴承故障率降低,确保紧张热定型机长周期、满负荷运转。(本文来源于《合成纤维工业》期刊2016年03期）

刘溪秋,孙贵捷,郑毅[5]（2015）在《涤纶短丝横动装置常见故障分析》一文中研究指出介绍了涤纶短丝横动装置的构成及工作原理,分析了横动装置的常见故障及其原因,并提出了相应的解决措施。结果表明:横动装置主要故障为盛丝桶出现卡桶、打滑现象,减速机漏油,变频器过热自停,往复装置不水平等;通过调整进桶及出桶装置中心位置,使附件在同一水平面,更换磨损件,采取加油或打眼注油确保减速机油位及往复装置各链节润滑,并加强日常操作的管理,有效降低了横动装置的故障率。(本文来源于《合成纤维工业》期刊2015年02期）

杨宏远[6]（2013）在《大容量涤纶短丝密闭式外环吹冷却装置研究》一文中研究指出随着社会的发展,人们对于涤纶需求量开始逐年的递增,但是国内现有化纤企业产量都相对较低,并且其能耗高,生产效率低,生产成本高,因而缺乏市场竞争力。所以发展大容量的涤纶短丝成套设备已经刻不容缓,本课题以大容量涤纶短丝成套设备中的密闭式环吹装置作为研究对象。本文首先通过对整流材料和整流机理的研究,同时为了降低生产运行成本和稳定产品质量,确定采用低阻尼系数的多孔板和不锈钢筛网作为环吹装置的整流材料,同时得到了阻力系数的计算模型；随后,运用CFD软件对叁种工艺风速分布的模拟,确定上风室导流板大致方案,再应用质量守恒和能量守恒,得到了导流板的数学模型,并通过MATLAB解方程得到导流板详细参数；其次,运用CFD软件对得到的设备进行气流动态模拟,验证模型的可靠性,同时了解设备内部各部分流速与压力的分布；最后,对设备进行试验,数据表明其周向速度不匀率低于8%,符合设计要求。(本文来源于《华东理工大学》期刊2013-01-05）

李娟[7]（2012）在《做和谐企业的好员工》一文中研究指出党的十八大报告指出，社会主义核心价值体系是兴国之魂。要深入开展社会主义核心价值体系学习教育，用社会主义核心价值体系引领社会思潮、凝聚社会共识。 十八大代表、上海石化涤纶部短丝联合装置高级技师朱虹认为，立足于弘扬民族优秀文化，积极推动(本文来源于《中国石化报》期刊2012-12-07）

尹品玉,钟涛,王平[8]（2012）在《西门子S7-300PLC在涤纶短丝后处理联合机上的应用》一文中研究指出主要介绍S7-300PLC与变频器MM440、逆变器6SE70及触摸屏TP270之间的Profibus-DP通讯;S7-300PLC通过CP342-5与PC之间的Profibus-DP通讯;S7-300PLC与S7-300PLC通过CP342-5的Profibus-FDL通讯在涤纶短丝后处理联合机上的应用。(本文来源于《纺织机械》期刊2012年03期）

尹品玉[9]（2010）在《西门子S7-300 PLC在涤纶短丝后处理联合机上的应用》一文中研究指出介绍了S7-300 PLC与变频器MM440、逆变器6SE70及触摸屏TP270之间的PROFIBUS-DP通信;S7-300 PLC通过CP342-5与PC之间的PROFIBUS-DP通信;S7-300 PLC之间通过CP342-5的PROFIBUS-FDL通信在涤纶短丝后处理联合机上的应用。(本文来源于《机床电器》期刊2010年06期）

黄洪英[10]（2009）在《涤纶短丝提产的工艺》一文中研究指出通过更换大容量喷丝板,采用4150孔喷丝板的合理设计实现了11万t/a涤纶短纤装置提产5%,调整提产后熔体输送工艺、纺丝箱体温度、冷却工艺、纺丝上油量,为提产后装置长周期稳定运转提供了保障。(本文来源于《聚酯工业》期刊2009年06期）

### 涤纶短丝论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

介绍了涤纶短纤维纺丝生产工艺流程,从原料、设备、工艺、操作等方面分析了涤纶短纤维生产过程中卷绕绕辊的影响因素,并提出了解决措施。结果表明:聚酯熔体的特性黏数和端羧基含量、纺丝组件的组装质量、上油棒的上机质量、丝道的运行状态、纺丝温度、侧吹风条件及上油效果是导致卷绕绕辊的主要因素;减少聚酯熔体的质量波动,加强纺丝组件和上油棒的质量管理,优化纺丝工艺条件,减少环境因素的影响,可有效地减少卷绕绕辊。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 涤纶短丝论文参考文献

[1].吴亚军.涤纶短丝生产中减少拉伸过程废丝量的措施浅析[J].合成纤维工业.2017

[2].吴亚军.涤纶短丝装置卷绕绕辊原因分析[J].合成纤维工业.2016

[3].吴亚军.涤纶短丝装置降低高压蒸汽消耗的措施[J].聚酯工业.2016

[4].孙健.涤纶短丝紧张热定型机辊轴装配技术及维护保养[J].合成纤维工业.2016

[5].刘溪秋,孙贵捷,郑毅.涤纶短丝横动装置常见故障分析[J].合成纤维工业.2015

[6].杨宏远.大容量涤纶短丝密闭式外环吹冷却装置研究[D].华东理工大学.2013

[7].李娟.做和谐企业的好员工[N].中国石化报.2012

[8].尹品玉,钟涛,王平.西门子S7-300PLC在涤纶短丝后处理联合机上的应用[J].纺织机械.2012

[9].尹品玉.西门子S7-300PLC在涤纶短丝后处理联合机上的应用[J].机床电器.2010

[10].黄洪英.涤纶短丝提产的工艺[J].聚酯工业.2009

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/e8eaa4eb85e2f38e13b8d43f.html