# 一种自清洗的刺针装置论文和设计-严寒汀

### 全文摘要

本实用新型提出了一种自清洗的刺针装置，该刺针装置安装于一外壳内，并包括有用于刺破奶盒并吸出牛奶的刺针；所述刺针上套设有导流套和导流盖，且导流套、导流盖与刺针外壁之间具有用于导流的间隙；所述导流套位于所述导流盖下方；所述导流盖的侧面设置有一用于导入热水的管路连接孔；所述管路连接孔与所述间隙连通。该刺针装置包括有用于刺破奶盒并吸出牛奶的刺针、导流套、导流盖；从导流盖的管路连接孔注入热水；热水沿着导流套、导流盖与刺针外壁之间的间隙流下，以清洗刺针的外壁。自清洗的刺针装置通过向间隙注入热水对刺针外壁的清洗，清洗效率高且清洗效果好；此外，还可达到杀菌的目的。

### 主设计要求

1.一种自清洗的刺针装置，其特征在于，该刺针装置安装于一外壳内，并包括有用于刺破奶盒并吸出牛奶的刺针；所述刺针上套设有导流套和导流盖，且导流套、导流盖与刺针外壁之间具有用于导流的间隙；所述导流套位于所述导流盖下方；所述导流盖的侧面设置有一用于导入热水的管路连接孔；所述管路连接孔与所述间隙连通。

### 设计方案

1.一种自清洗的刺针装置，其特征在于，该刺针装置安装于一外壳内，并包括有用于刺破奶盒并吸出牛奶的刺针；

所述刺针上套设有导流套和导流盖，且导流套、导流盖与刺针外壁之间具有用于导流的间隙；所述导流套位于所述导流盖下方；所述导流盖的侧面设置有一用于导入热水的管路连接孔；所述管路连接孔与所述间隙连通。

2.根据权利要求1所述的自清洗的刺针装置，其特征在于，所述刺针装置还具有一固定座；所述固定座设置在导流套与导流盖之间；所述导流套上端加工有外螺纹，并通过该外螺纹安装在所述固定座的安装孔中。

3.根据权利要求2所述的自清洗的刺针装置，其特征在于，所述导流盖具有供刺针穿过的内孔；所述管路连接孔与所述内孔连通；所述导流盖沿刺针向下形成有凸出部；所述凸出部嵌入导流套中；所述内孔向下贯穿所述凸出部。

4.根据权利要求3所述的自清洗的刺针装置，其特征在于，所述导流盖与所述导流套之间设置有第一密封圈；所述第一密封圈套设在所述凸出部上。

5.根据权利要求2所述的自清洗的刺针装置，其特征在于，所述导流套在外螺纹以下的位置设置有六角形外壁。

6.根据权利要求2所述的自清洗的刺针装置，其特征在于，所述导流套的下端具有导流部；所述导流套在所述导流部处的内径最小；所述导流部在下侧末端具有斜向切口。

7.根据权利要求3所述的自清洗的刺针装置，其特征在于，该刺针装置还包括有一刺针调节座；所述刺针调节座套设在所述刺针上，且位于所述导流盖的上方；

所述刺针调节座包括有一圆盘形的基部和位于基部上方的调节部；所述刺针调节座的基部、导流盖、固定座在相应的位置加工有连接孔，并通过螺栓将三者固定在一起；所述调节部一侧设有开孔；所述开孔中配合安装有一紧定螺钉，以用于固定刺针。

8.根据权利要求7所述的自清洗的刺针装置，其特征在于，所述导流盖的内孔在靠近刺针调节座的一侧设有用于容纳第二密封圈的凹槽；所述第二密封圈包覆在刺针的外壁上，并被上方的刺针调节座的基部压紧。

9.根据权利要求1所述的自清洗的刺针装置，其特征在于，导流盖的管路连接孔通过一连接头连接到第一硅胶管。

10.根据权利要求9所述的自清洗的刺针装置，其特征在于，所述刺针通过第二硅胶管连接到咖啡机，所述咖啡机用于提供清洗刺针内壁的蒸汽。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及饮料设备技术领域，尤其涉及一种自清洗的刺针装置。

背景技术

由于生活水平的提高，人们对于奶制品的需求越来越高。例如，有时候需要在咖啡中添加牛奶，以改善咖啡的味道。

目前，可通过针刺装置从盒装牛奶中吸取牛奶，但刺针装置需要经常清洗以保证食品的卫生，目前都是采用人工清洗，清洗效率低，影响食品加工周期，且难以清洗干净。

此外，用于其他盒装液体食品的刺针装置也存在同样的问题。

发明内容

本实用新型所要解决的技术问题在于，人工清洗刺针装置的方式清洗效率低，且难以清洗干净。

该刺针装置安装于一外壳内，并包括有用于刺破奶盒并吸出牛奶的刺针；

所述刺针上套设有导流套和导流盖，且导流套、导流盖与刺针外壁之间具有用于导流的间隙；所述导流套位于所述导流盖下方；所述导流盖的侧面设置有一用于导入热水的管路连接孔；所述管路连接孔与所述间隙连通。

进一步地，所述刺针装置还具有一固定座；所述固定座设置在导流套与导流盖之间；所述导流套上端加工有外螺纹，并通过该外螺纹安装在所述固定座的安装孔中。

进一步地，所述导流盖具有供刺针穿过的内孔；所述管路连接孔与所述内孔连通；所述导流盖沿刺针向下形成有凸出部；所述凸出部嵌入导流套中；所述内孔向下贯穿所述凸出部。

进一步地，所述导流盖与所述导流套之间设置有第一密封圈；所述第一密封圈套设在所述凸出部上。

进一步地，所述导流套在外螺纹以下的位置设置有六角形外壁。

进一步地，所述导流套的下端具有导流部；所述导流套在所述导流部处的内径最小；所述导流部在下侧末端具有斜向切口。

进一步地，该刺针装置还包括有一刺针调节座；所述刺针调节座套设在所述刺针上，且位于所述导流盖的上方；

所述刺针调节座包括有一圆盘形的基部和位于基部上方的调节部；所述刺针调节座的基部、导流盖、固定座在相应的位置加工有连接孔，并通过螺栓将三者固定在一起；所述调节部一侧设有开孔；所述开孔中配合安装有一紧定螺钉，以用于固定刺针。

进一步地，所述导流盖的内孔在靠近刺针调节座的一侧设有用于容纳第二密封圈的凹槽；所述第二密封圈包覆在刺针的外壁上，并被上方的刺针调节座的基部压紧。

进一步地，导流盖的管路连接孔通过一连接头连接到第一硅胶管。

进一步地，所述刺针通过第二硅胶管连接到咖啡机，所述咖啡机用于提供清洗刺针内壁的蒸汽。

本实用新型提出了一种自清洗的刺针装置，该刺针装置包括有用于刺破奶盒并吸出牛奶的刺针、导流套、导流盖；从导流盖的管路连接孔注入热水；热水沿着导流套、导流盖与刺针外壁之间的间隙流下，以清洗刺针的外壁。通过向间隙注入热水对刺针外壁的清洗，清洗效率高且清洗效果好；此外，还可达到杀菌的目的。

附图说明

图1是一示例性实施例示出的一种自清洗的刺针装置的结构示意图。

图2是一示例性实施例示出的一种自清洗的刺针装置的另一结构示意图。

图3是图2在A处的放大图。

图4是一示例性实施例示出的一种自清洗的刺针装置的另一结构示意图。

图5是一示例性实施例示出的一种自清洗的刺针装置的另一结构示意图。

图6是图5在B处的放大图。

图7是一示例性实施例示出的一种自清洗的刺针装置的另一结构示意图。

图8是一示例性实施例示出的导流盖的结构示意图。

具体实施方式

以下是本实用新型的具体实施例并结合附图，对本实用新型的技术方案作进一步的描述，但本实用新型并不限于这些实施例。在下面的描述中，提供诸如具体的配置和组件的特定细节仅仅是为了帮助全面理解本实用新型的实施例。因此，本领域技术人员应该清楚，可以对这里描述的实施例进行各种改变和修改而不脱离本实用新型的范围和精神。另外，为了清楚和简洁，省略了对已知功能和构造的描述。

本实用新型实施例示出一种自清洗的刺针装置，该自清洗的刺针装置使用自动清洗的方式，清洗效率和清洗效果较好。

下面结合附图对该自清洗的刺针装置作进一步地解释和说明。

参考图1至图4，该刺针装置安装于一外壳1内，包括有用于刺破奶盒并吸出牛奶的刺针2；

所述刺针2上套设有导流套3和导流盖4，且导流套3、导流盖4与刺针2外壁之间具有用于导流的间隙2a；所述导流套3位于所述导流盖4下方；所述导流盖4的侧面设置有一用于导入热水的管路连接孔41；所述管路连接孔41与所述间隙2a连通。

需要说明的是，刺针2用于刺穿奶盒，从奶盒中吸取牛奶；在吸取牛奶时会产生泡沫，沾染灰尘；因此，在牛奶吸取之后，需要对刺针进行清洗。

进一步地，从导流盖4的管路连接孔41注入热水；热水沿着导流套3、导流盖4与刺针2外壁之间的间隙2a流下，以清洗刺针2的外壁；热水沿刺针2外壁螺旋流入奶盒中。通过向间隙2a注入热水对刺针2外壁的清洗，清洗效率高且清洗效果好；此外，还可达到杀菌的目的。

进一步地，导流盖4对从管路连接孔41注入的热水具有一定的缓冲作用，热水在导流盖4的缓冲后在间隙2a中沿着刺针2外壁螺旋流入奶盒。

此外，因为结构原因，手工清洗刺针2时存在一些清洗的盲区，无法对刺针2外壁的所有区域进行清洁，该自清洗的刺针装置可对刺针2的所有需要清洁的外壁区域进行清洗，没有手动清洗时的盲区。

参考图2，导流盖4的管路连接孔41通过一连接头8连接到第一硅胶管9a。

进一步地，导流盖4的管路连接孔41可连接到咖啡机，通过咖啡机向间隙2a注入热水。咖啡机通过第一硅胶管9a、连接头8向间隙2a注入热水对刺针2外壁的清洗。

进一步地，所述刺针2通过第二硅胶管9b连接到咖啡机，所述咖啡机用于提供清洗刺针2内壁的蒸汽。蒸汽用于对刺针2内壁进行高温清洗，并沿刺针2注入奶盒中。

需要说明的是，该刺针装置在上述清洗过程使用咖啡机提供的热水和蒸汽，不增加其他装置，结构上较为紧凑。此外，咖啡机还可以换成别的食品机械。

具体地，硅胶管为软管，当刺针装置在上下动作时，第一硅胶管9a和第二硅胶管9b可自适应变形，不影响连接关系。

进一步参考图4，所述刺针装置还具有一固定座5；所述固定座5设置在导流套3与导流盖4之间；所述导流套3上端加工有外螺纹31，并通过该外螺纹31安装在所述固定座5的安装孔51中。

需要说明的是，固定座5可用于带动刺针装置上下运动，以刺破奶盒。

进一步参考图5至图7，所述导流盖4具有供刺针穿过的内孔42；所述管路连接孔41与所述内孔42连通；所述导流盖4沿刺针向下形成有凸出部43；所述凸出部43嵌入导流套3中；所述内孔42向下贯穿所述凸出部43。

凸出部43嵌入导流套3中使导流盖4和导流套3之间连接更紧密，减少热水的外泄。

进一步地，所述导流盖4与所述导流套3之间设置有第一密封圈43a；所述第一密封圈43a套设在所述凸出部43上。第一密封圈43a可增加导流盖4和导流套3的密封性，进一步减少热水的外泄。

进一步地，所述导流套3在外螺纹31以下的位置设置有六角形外壁32。六角形外壁32用于拆装导流套3与固定座5之间的螺纹配合，使装配和拆卸过程更加方便。

进一步地，所述导流套3的下端具有导流部33；所述导流套3在所述导流部33处的内径最小；所述导流部33在下侧末端具有斜向切口33a。

由于导流部33处的内径最小，使得热水更加集中；从斜向切口33a流出的水流沿着刺针2的外壁斜向运动，增加了水流与刺针2外壁的接触时间，清洁效果更佳。

进一步参考图5和图6，该刺针装置还包括有一刺针调节座6；所述刺针调节座6套设在所述刺针2上，且位于所述导流盖4的上方；

所述刺针调节座6包括有一圆盘形的基部61和位于基部61上方的调节部62；所述刺针调节座6的基部61、导流盖4、固定座5在相应的位置加工有连接孔，并通过螺栓将三者固定在一起；所述调节部62一侧设有开孔62a；所述开孔62a中配合安装有一紧定螺钉7，以用于固定刺针2。

刺针2需要向下刺穿奶盒，从奶盒中吸取牛奶，然后向上运动，以便刺穿下一奶盒。刺针2的初始高度需要根据奶盒高度规格进行确定。

需要说明的是，紧定螺钉7穿过开孔62a顶在刺针2的外壁上，将刺针2固定住。当需要调节刺针2的高度时，可旋开紧定螺钉7手动将刺针2调节至需要的高度，然后将紧定螺钉7旋紧，再次固定住刺针2。通过刺针调节座6上的紧定螺钉7可灵活地调节刺针2的高度，使刺针装置适应于不同高度规格的奶盒。

进一步参考图5、图6和图8，所述导流盖4的内孔42在靠近刺针调节座6的一侧设有用于容纳第二密封圈42b的凹槽42a；所述第二密封圈42b包覆在刺针2的外壁上，并被上方的刺针调节座6的基部61压紧。第二密封圈42b用于在刺针调节座6与导流盖4之间形成密封，防止导流盖4中的热水向上流向刺针调节座6。

本文中所描述的具体实施例仅仅是对本实用新型精神作举例说明。本实用新型所属技术领域的技术人员可以对所描述的具体实施例做各种各样的修改或补充或采用类似的方式替代，但并不会偏离本实用新型的精神或者超越所附权利要求书所定义的范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920115472.X

申请日:2019-01-23

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:97(宁波)

授权编号:CN209733559U

授权时间:20191206

主分类号:A47J31/60

专利分类号:A47J31/60;A47J31/40;A47J31/44

范畴分类:15F;

申请人:宁波美侬咖啡机有限公司

第一申请人:宁波美侬咖啡机有限公司

申请人地址:315202 浙江省宁波市镇海区骆驼机电工业园区南一西路88号

发明人:严寒汀;詹毅;朱玲军;顾月春;杜秀航;王洪

第一发明人:严寒汀

当前权利人:宁波美侬咖啡机有限公司

代理人:龙洋

代理机构:33243

代理机构编号:宁波市鄞州盛飞专利代理事务所(特殊普通合伙) 33243

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/e9404c84207c3d17851493d0.html