# 兰州地区特殊红砂岩渗透性及物理力学特性试验研究

### 论文摘要

以往的研究与地区经验认为兰州红砂岩为相对不透水层,但在多个地铁基坑开挖过程中发现兰州地区红砂岩透水性明显,将其定义为隔水层明显不妥。为了探究兰州地区特殊红砂岩渗透机理及物理力学特性,进行了渗透性试验及相应的室内物理力学试验。实践证明:（1）由室内常水头及变水头渗透试验结果可知,该地铁站红砂岩的渗透系数量级均介于10-4cm/s～10-3cm/s之间,应为透水层。（2）由电镜、颗分、孔隙率、直剪、压缩、化学成分等一系列室内试验结果可以发现,该场地红砂岩孔隙率较大,微观结构存在大量空隙,颗粒结构松散,弱胶结,进一步反映了该场地红砂岩具有渗透的特性,为兰州地区基坑支护及降排水方案的设计与施工具有重大的参考价值。

### 论文目录

- 1 渗透试验

- 1.1 场地条件

- 1.2 室内渗透试验

- 1.2.1 试验方案

- 1.2.2 试验结果分析

- 1.3 现场渗透试验

- 2 室内试验

- 2.1 电镜试验

- 2.2 颗粒分析试验

- 2.3 压缩固结试验

- 2.4 直接剪切试验

- 2.5 孔隙率测试试验

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 王海明,朱彦鹏,朱殿之,奚增红

关键词: 红砂岩,渗透性,室内试验

来源: 甘肃科技 2019年06期

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅱ辑

专业: 地质学,建筑科学与工程

单位: 中国能源建设集团甘肃省电力设计院有限公司,兰州理工大学甘肃省土木工程防灾减灾重点试验室

分类号: TU45

页码: 20-23

总页数: 4

文件大小: 282K

下载量: 111

### 相关论文文献

- [1].循环荷载作用下红砂岩风化土动强度特性试验研究[J]. 工业建筑 2020(04)

- [2].降雨因素对红砂岩风化土路基边坡稳定性的影响分析[J]. 建筑技术 2020(09)

- [3].浅谈白垩纪红砂岩野外养护的重要性[J]. 中国金属通报 2018(07)

- [4].红砂岩遇水崩解软化机理的试验研究[J]. 路基工程 2019(03)

- [5].风化红砂岩改良土的力学性能分析[J]. 住宅与房地产 2019(05)

- [6].红砂岩路基施工技术与质量控制[J]. 建材与装饰 2016(42)

- [7].红砂岩改良土无侧限抗压强度影响因素试验研究[J]. 青岛科技大学学报(自然科学版) 2017(S1)

- [8].不同干密度红砂岩土分离式霍普金森压杆试验与分析[J]. 四川建筑科学研究 2017(05)

- [9].含冰软弱面的冻结裂隙红砂岩的强度试验[J]. 煤炭学报 2016(04)

- [10].饱水红砂岩冻融特性试验研究[J]. 中国矿业大学学报 2016(05)

- [11].强夯法在Ⅲ类红砂岩高填方路基中的应用[J]. 中外企业家 2015(03)

- [12].干湿循环作用下红砂岩路堤边坡稳定性分析[J]. 公路与汽运 2015(03)

- [13].皖江上游地区新生代红砂岩边坡冲刷试验研究[J]. 赤峰学院学报(自然科学版) 2020(08)

- [14].红砂岩膨胀本构模型试验研究[J]. 湖南文理学院学报(自然科学版) 2019(03)

- [15].兰州地铁红砂岩重塑土的室内试验研究[J]. 水利与建筑工程学报 2018(03)

- [16].红砂岩改良试验研究[J]. 路基工程 2018(04)

- [17].红砂岩地区公路设计研究[J]. 黑龙江交通科技 2014(11)

- [18].红砂岩路基施工技术应用[J]. 科技致富向导 2012(21)

- [19].红砂岩路基的施工技术、质量检测与控制[J]. 科技致富向导 2013(03)

- [20].冻结红砂岩力学特性试验研究[J]. 煤矿开采 2014(02)

- [21].浅谈公路桥梁红砂岩路基施工技术与质量控制[J]. 门窗 2013(09)

- [22].不同崩解条件下泥质红砂岩路用性能试验研究[J]. 路基工程 2012(02)

- [23].浅谈高速公路红砂岩路基施工技术与质量控制[J]. 民营科技 2011(06)

- [24].吉怀高速公路红砂岩边坡的稳定性分析和治理[J]. 公路工程 2011(03)

- [25].特殊填筑材料红砂岩在高速公路路基上的施工技术与质量控制[J]. 交通世界(建养.机械) 2009(10)

- [26].浅谈红砂岩填筑路基施工与质量控制[J]. 科技创新导报 2008(29)

- [27].红砂岩用于路基填筑室内试验评价方法及工程应用[J]. 安徽建筑 2019(08)

- [28].黄土改良红砂岩的试验及路用性能研究[J]. 水利与建筑工程学报 2017(06)

- [29].关于红砂岩在路基填筑中的使用与处治[J]. 低碳世界 2018(01)

- [30].低温条件下红砂岩动态力学性能试验研究[J]. 煤炭学报 2018(04)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/e966b2142be3ff816b2759a0.html