# 一种浅层沉积物分布式光纤测温杆原位布设装置论文和设计-杨国强

### 全文摘要

本实用新型公开了一种浅层沉积物分布式光纤测温杆原位布设装置，包括一号空心杆、二号空心杆和缠绕杆，一号空心杆的底部连接有圆锥钻头或三叶钻头，一号空心杆顶部连接有二号空心杆，二号空心杆顶部连接有金属连接件，金属连接件的顶部连接有手柄，手柄上方设立有锤子，缠绕杆上设立有刻度，缠绕杆上缠绕连接有光纤，缠绕杆上连接有卡箍，缠绕杆顶部连接有塑料帽头，本实用新型结构新颖，通过设立一号、二号空心杆及可伸缩缠绕杆，调节所需长度，可有效实现监测深度的调节，通过采用不同的光纤缠绕方式可有效实现不同监测点数量及监测点位置的有效调节，通过设立不同钻头类型，可在不同沉积物类型中进行布设，有效的提高了装置的实用性。

### 主设计要求

1.一种浅层沉积物分布式光纤测温杆原位布设装置，其特征在于，包括一号空心杆(1)、二号空心杆(3)和缠绕杆(7)，所述一号空心杆(1)的底部连接有圆锥钻头(2)或三叶钻头(10)，所述一号空心杆(1)顶部连接有二号空心杆(3)，所述二号空心杆(3)顶部连接有金属连接件(4)，所述金属连接件(4)的顶部连接有手柄(5)，所述手柄(5)上方设立有锤子(6)，所述缠绕杆(7)上设立有刻度，所述缠绕杆(7)上缠绕连接有光纤，所述缠绕杆(7)上连接有卡箍(9)，所述缠绕杆(7)顶部连接有塑料帽头(8)。

### 设计方案

1.一种浅层沉积物分布式光纤测温杆原位布设装置，其特征在于，包括一号空心杆(1)、二号空心杆(3)和缠绕杆(7)，所述一号空心杆(1)的底部连接有圆锥钻头(2)或三叶钻头(10)，所述一号空心杆(1)顶部连接有二号空心杆(3)，所述二号空心杆(3)顶部连接有金属连接件(4)，所述金属连接件(4)的顶部连接有手柄(5)，所述手柄(5)上方设立有锤子(6)，所述缠绕杆(7)上设立有刻度，所述缠绕杆(7)上缠绕连接有光纤，所述缠绕杆(7)上连接有卡箍(9)，所述缠绕杆(7)顶部连接有塑料帽头(8)。

2.根据权利要求1所述的一种浅层沉积物分布式光纤测温杆原位布设装置，其特征在于，所述一号空心杆(1)顶底端均开设有内螺纹，所述二号空心杆(3)底端设立有外螺纹顶端开设有内螺纹。

3.根据权利要求1所述的一种浅层沉积物分布式光纤测温杆原位布设装置，其特征在于，所述金属连接件(4)可通过其底端与一号空心杆(1)或是二号空心杆(3)连接，所述金属连接件(4)可通过其顶端与手柄(5)可拆式连接。

4.根据权利要求1所述的一种浅层沉积物分布式光纤测温杆原位布设装置，其特征在于，所述缠绕杆(7)长短可伸缩且一侧上开设有小凹槽，所述塑料帽头(8)可拆式连接在缠绕杆(7)的顶端上，所述塑料帽头(8)的顶端中间开设有小孔。

5.根据权利要求1所述的一种浅层沉积物分布式光纤测温杆原位布设装置，其特征在于，所述卡箍(9)连接在缠绕杆(7)的底端及光纤缠绕密度变化处，所述一号空心杆(1)、圆锥钻头(2)、三叶钻头(10)、二号空心杆(3)、金属连接件(4)、手柄(5)之间均为螺纹可拆式连接。

6.根据权利要求1所述的一种浅层沉积物分布式光纤测温杆原位布设装置，其特征在于，所述卡箍(9)套设连接在缠绕杆(7)上，所述缠绕杆(7)可拆式穿插放置在一号空心杆(1)或二号空心杆(3)内部，所述一号空心杆(1)与二号空心杆(3)之间通过螺纹可拆式连接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种布设装置，特别涉及一种浅层沉积物分布式光纤测温杆原位布设装置，属于分布式光纤测温布设设备技术领域。

背景技术

地下水的运动时刻伴随着能量的传递，在水动力条件、地质条件和外部因素的共同作用下，地质体温度具有一定的时空差异，这些差异能够作为地下水运动的表征。而通过观测河流、湖泊、湿地、河渠等底部温度场的时空分布，能够确定地下水与地表水体的交换过程。但目前仍未见专门设计的在河流、湖泊、湿地、河渠等底部浅层沉积物进行分布式光纤温度测量的布设装置，而通过本装置可实现分布式光纤在河流、湖泊、湿地和河渠等底部浅层沉积物中温度监测深度和监测点数量及监测点位置均有效调节的原位布设。

发明内容

本实用新型要解决的技术问题是克服现有技术的缺陷，提供一种浅层沉积物分布式光纤测温杆原位布设装置，能够有效的解决上述的技术问题。

为了解决上述技术问题，本实用新型提供了如下的技术方案：

本实用新型一种浅层沉积物分布式光纤测温杆原位布设装置，包括一号空心杆、二号空心杆和缠绕杆，所述一号空心杆的底部连接有圆锥钻头或三叶钻头，所述一号空心杆顶部连接有二号空心杆，所述二号空心杆顶部连接有金属连接件，所述金属连接件的顶部连接有手柄，所述手柄上方设立有锤子，所述缠绕杆上设立有刻度，所述缠绕杆上缠绕连接有光纤，所述缠绕杆上连接有卡箍，所述缠绕杆顶部连接有塑料帽头。

作为本实用新型的一种优选的技术方案，所述一号空心杆顶底端均开设有内螺纹，所述二号空心杆底端设立有外螺纹顶端开设有内螺纹。

作为本实用新型的一种优选的技术方案，所述金属连接件可通过其底端与一号空心杆或是二号空心杆连接，所述金属连接件可通过其顶端与手柄可拆式连接，

作为本实用新型的一种优选的技术方案，所述缠绕杆长短可伸缩且一侧上开设有小凹槽，所述塑料帽头可拆式连接在缠绕杆的顶端上，所述塑料帽头的顶端中间开设有小孔。

作为本实用新型的一种优选的技术方案，所述卡箍连接在缠绕杆的底端及光纤缠绕密度变化处，所述一号空心杆、圆锥钻头、三叶钻头、二号空心杆、金属连接件、手柄之间均为螺纹可拆式连接。

作为本实用新型的一种优选的技术方案，所述卡箍套设连接在缠绕杆上，所述缠绕杆可拆式穿插放置在一号空心杆或二号空心杆内部，所述一号空心杆与二号空心杆之间通过螺纹可拆式连接。

本实用新型所达到的有益效果是：通过设立不同的钻头，能够根据沉积物类型选择钻头类型，且通过螺纹固定在一号空心杆的底部，设立一号空心杆和二号空心杆，能够根据需要调节所需的长度，设立锤子能够在人工无法将杆布设到指定的位置时，可以使用锤子进行击打将其布设到指定的位置上，在缠绕杆上进行光纤的缠绕，根据工作需要，可通过调整缠绕的密度改变温度监测点的数量及位置，缠绕之前在缠绕杆底部拧上卡箍，防止底部光纤松动，缠绕过程中，在缠绕密度改变的地方拧上卡箍，防止缠绕密度变化，缠绕之后再顶部拧上塑在料帽头，防止顶部光纤松动，经上述，能够将光纤测温杆布设到指定的位置上，且能够根据需要进行监测点数量及位置调节；本实用新型结构新颖，通过设立一号、二号空心杆及可伸缩缠绕杆，调节各部件所需长度，可有效实现监测深度的调节，通过采用不同的光纤缠绕方式可有效实现不同监测点数量及监测点位置的有效调节，通过设立不同钻头类型，可在不同沉积物类型中进行布设，以上部件的使用及采取不同的缠绕方式有效提高了本装置的实用性，值得推广，加上各部件均采用螺纹连接，使得整个装置安装及拆卸更加便捷，提高了本装置的简便性与使用效率。

附图说明

附图用来提供对本实用新型的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的限制。在附图中：

图1是本实用新型的拆分结构示意图；

图2是本实用新型的组装成型结构示意图。

图中：1、一号空心杆；2、圆锥钻头；3、二号空心杆；4、金属连接件；5、手柄；6、锤子；7、缠绕杆；8、塑料帽头；9、卡箍；10、三叶钻头。

具体实施方式

以下结合附图对本实用新型的优选实施例进行说明，应当理解，此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。

实施例1

如图1-2所示，一种浅层沉积物分布式光纤测温杆原位布设装置，包括一号空心杆1、二号空心杆3和缠绕杆7，一号空心杆1的底部连接有圆锥钻头2或三叶钻头10，一号空心杆1顶部连接有二号空心杆3，二号空心杆3顶部连接有金属连接件4，金属连接件4的顶部连接有手柄5，手柄5上方设立有锤子6，缠绕杆7上设立有刻度，缠绕杆7上缠绕连接有光纤，缠绕杆7上连接有卡箍9，缠绕杆7顶部连接有塑料帽头8。

一号空心杆1顶底端均开设有内螺纹，二号空心杆3底端设立有外螺纹顶端开设有内螺纹，金属连接件4可通过其底端与一号空心杆1或是二号空心杆3连接，金属连接件4可通过其顶端与手柄5可拆式连接，缠绕杆7长短可伸缩且一侧上开设有小凹槽，塑料帽头8可拆式连接在缠绕杆7的顶端上，塑料帽头8的顶端中间开设有小孔，卡箍9连接在缠绕杆7的底端及光纤缠绕密度变化处，一号空心杆1、圆锥钻头2、三叶钻头10、二号空心杆3、金属连接件4、手柄5之间均为螺纹可拆式连接，卡箍9套设连接在缠绕杆7上，缠绕杆7可拆式穿插放置在一号空心杆1或二号空心杆3内部，一号空心杆1与二号空心杆3之间通过螺纹可拆式连接。

具体的，钻头可分为圆锥钻头2及三叶钻头10，能够根据沉积物类型选择钻头类型，固定在一号空心杆1底部上，在一号空心杆1上端通过连接金属连接件4，金属连接件4的上端通过螺纹连接手柄5，如果长度不够，在一号空心杆1上端通过螺纹连接二号空心杆3，并在二号空心杆3上端与接金属连接件4连接，在金属连接件4的上端连接手柄5，其中二号空心杆3最好不超过两根，综上所述，通过将圆锥钻头2或是三叶钻头10螺纹连接在一号空心杆1底部，以便将一号空心杆1压入沉积物中，为了确保能够进行准确的布设，如一号空心杆1的长度不够时，根据上述的连接方式在一号空心杆1的上端连接二号空心杆3，在连接到需要的长度后，通过人工将其压如沉积物内，如人工无法压入，可使用锤子6击打以确保一号空心杆1和二号空心杆3能够插到指定的位置上，在一号空心杆1埋入设计位置后，将手柄5及金属连接件4卸下，在上述操作完成后，将光纤缠绕在缠绕杆7上，在缠绕杆7的一侧上开设有小凹槽，能够便于光纤的缠绕，且在缠绕杆7上设立有刻度尺，能够准确的记录光纤缠绕的长度，在光纤缠绕完成后，通过将卡箍9套设在缠绕杆7上，通过卡箍9能够使光纤与缠绕杆7连接的更加稳定，其次将塑料帽头8插在缠绕杆7的顶端，能够在卡箍9的基础上进一步对光纤进行固定，在塑料帽头8安装的同时，将光纤的一端通过塑料帽头8顶端中间的小孔穿插出来，以便以后的数据传输，将上述的操作完成后，将缠绕杆7插进已经埋设好的一号空心杆1内，进行监测，因缠绕杆7能够进行伸缩来调节长度，因此缠绕杆7能够根据需要进行调整，以确保更有效的进行设定深度的监测。

最后应说明的是：以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型，尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920100253.4

申请日:2019-01-22

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:84(南京)

授权编号:CN209247198U

授权时间:20190813

主分类号:G01K 11/32

专利分类号:G01K11/32

范畴分类:31C;

申请人:中国地质调查局南京地质调查中心

第一申请人:中国地质调查局南京地质调查中心

申请人地址:210000 江苏省南京市中山东路534号

发明人:杨国强;李云;姜月华;所颖萍;金阳

第一发明人:杨国强

当前权利人:中国地质调查局南京地质调查中心

代理人:舒欣

代理机构:43205

代理机构编号:长沙星耀专利事务所（普通合伙）

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/eaf662bf4f9219eb1a82f43c.html