# 一种带有升降装置的防水卷材论文和设计-贾田田

### 全文摘要

本实用新型公开了一种带有升降装置的防水卷材，本实用新型包括支架、电机、第一锥形齿轮、第二锥形齿轮、凸轮、第二转轴、凸轮槽、辊轮、滑条、防水卷材基层、防水卷材升降层、支撑杆、支柱、辊轮架、滑动轮和弹簧；通过电机和齿轮的配合带动凸轮旋转，利用凸轮的结构特点带动辊轮上、下运动，辊轮运动带动支撑杆上、下运动，从而解决防水卷材排除沉积的雨水和调整太阳光照射角度的问题，有效的延长了防水卷材的使用寿命；辊轮与凸轮槽滑动连接，避免辊轮与凸轮脱离，第一凹槽内顶部与所述滑条上表面设有弹簧，通过弹簧弹力，使辊轮与凸轮槽紧密相接触；滑条上设有滑动轮，滑条与第二凹槽通过滑动轮连接，保证了滑条平稳和灵活地上、下运动。

### 主设计要求

1.一种带有升降装置的防水卷材，其特征在于：包括支架(1)，所述支架(1)呈U字型，所述支架(1)两外侧设有凸轮(6)，所述凸轮(6)通过第二转轴(7)与所述支架(1)活动连接，所述凸轮(6)外缘周上设有凸轮槽(8)，所述凸轮槽(8)内设有辊轮(9)，所述凸轮槽(8)与所述辊轮(9)滑动连接，所述辊轮(9)外设有辊轮架(15)，所述辊轮(9)与所述辊轮架(15)活动连接，所述支架(1)两外侧壁设有第一凹槽(16)，所述第一凹槽(16)内设有滑条(10)，所述第一凹槽(16)与所述滑条(10)一端滑动连接，所述滑条(10)另一端与辊轮架(15)固连，所述辊轮架(15)顶端固连有支柱(14)，所述支柱(14)远离辊轮架(15)一端固连支撑杆(13)，所述支柱(14)与所述支撑杆(13)垂直，所述支架(1)内侧顶端设有防水卷材基层(11)，所述防水卷材基层(11)顶部设有防水卷材升降层(12)，所述防水卷材基层(11)的两侧均固定连接支撑杆(13)，所述支架(1)内侧底部设有电机(2)，所述电机(2)固连在支架(1)底部，所述电机(2)输出端固连第一转轴(3)，所述第一转轴(3)顶端设有第一锥形齿轮(4)，所述第一转轴(3)与所述第一锥形齿轮(4)固连，所述第二转轴(7)中间处设有第二锥形齿轮(5)，所述第二转轴(7)与所述第二锥形齿轮(5)，所述第一锥形齿轮(4)与所述第二锥形齿轮(5)相啮合。

### 设计方案

1.一种带有升降装置的防水卷材，其特征在于：包括支架(1)，所述支架(1)呈U字型，所述支架(1)两外侧设有凸轮(6)，所述凸轮(6)通过第二转轴(7)与所述支架(1)活动连接，所述凸轮(6)外缘周上设有凸轮槽(8)，所述凸轮槽(8)内设有辊轮(9)，所述凸轮槽(8)与所述辊轮(9)滑动连接，所述辊轮(9)外设有辊轮架(15)，所述辊轮(9)与所述辊轮架(15)活动连接，所述支架(1)两外侧壁设有第一凹槽(16)，所述第一凹槽(16)内设有滑条(10)，所述第一凹槽(16)与所述滑条(10)一端滑动连接，所述滑条(10)另一端与辊轮架(15)固连，所述辊轮架(15)顶端固连有支柱(14)，所述支柱(14)远离辊轮架(15)一端固连支撑杆(13)，所述支柱(14)与所述支撑杆(13)垂直，所述支架(1)内侧顶端设有防水卷材基层(11)，所述防水卷材基层(11)顶部设有防水卷材升降层(12)，所述防水卷材基层(11)的两侧均固定连接支撑杆(13)，所述支架(1)内侧底部设有电机(2)，所述电机(2)固连在支架(1)底部，所述电机(2)输出端固连第一转轴(3)，所述第一转轴(3)顶端设有第一锥形齿轮(4)，所述第一转轴(3)与所述第一锥形齿轮(4)固连，所述第二转轴(7)中间处设有第二锥形齿轮(5)，所述第二转轴(7)与所述第二锥形齿轮(5)，所述第一锥形齿轮(4)与所述第二锥形齿轮(5)相啮合。

2.根据权利要求1所述一种带有升降装置的防水卷材，其特点在于：所述电机(2)外包覆有隔音海绵。

3.根据权利要求1所述一种带有升降装置的防水卷材，其特点在于：所述支架(1)底部设有防滑垫。

4.根据权利要求1所述一种带有升降装置的防水卷材，其特点在于：所述滑条(10)位于所述第一凹槽(16)内的一端设有第三凹槽(20)，所述第三凹槽(20)数量为两个，两个所述第三凹槽(20)开口向外呈对称结构，所述第三凹槽(20)内活动连接滑动轮(18)，所述第一凹槽(16)两内壁设有第二凹槽(17)，所述滑动轮(18)与第二凹槽(17)滑动连接，所述第一凹槽(16)内顶部与所述滑条(10)上表面之间设有弹簧(19)。

5.根据权利要求4所述一种带有升降装置的防水卷材，其特点在于：所述第二凹槽(17)宽度与滑动轮(18)厚度相配合。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及防水卷材技术领域，特别涉及一种带有升降装置的防水卷材。

背景技术

防水卷材主要是用于建筑墙体、屋面、以及隧道、公路、垃圾填埋场等处，起到抵御外界雨水、地下水渗漏的一种建材产品，作为工程基础与建筑物之间无渗漏连接，是整个工程防水的第一道屏障，对整个工程起着至关重要的作用。产品主要有沥青防水卷材和高分子防水卷材。现有的防水卷材自铺设开始便承受着烈日的暴晒，风雨的腐蚀，从而降低了防水卷材的使用寿命，增加了使用者的建造成本，因此本领域急需一种防止烈日直晒、防止遇水沉积的带有升降装置的防水卷材。

实用新型内容

本实用新型的目的就在于解决上述所有问题而提供的一种带有升降装置的防水卷材。

为了解决上述问题，本实用新型提供了一种技术方案：一种带有升降装置的防水卷材，其创新点在于：包括支架，所述支架呈U字型，所述支架两外侧设有凸轮，所述凸轮通过第二转轴与所述支架活动连接，所述凸轮外缘周上设有凸轮槽，所述凸轮槽内设有辊轮，所述凸轮槽与所述辊轮滑动连接，所述辊轮外设有辊轮架，所述辊轮与所述辊轮架活动连接，所述支架两外侧壁设有第一凹槽，所述第一凹槽内设有滑条，所述第一凹槽与所述滑条一端滑动连接，所述滑条另一端与辊轮架固连，所述辊轮架顶端固连有支柱，所述支柱远离辊轮架一端固连支撑杆，所述支柱与所述支撑杆垂直，所述支架内侧顶端设有防水卷材基层，所述防水卷材基层顶部设有防水卷材升降层，所述防水卷材基层的两侧均固定连接支撑杆，所述支架内侧底部设有电机，所述电机固连在支架底部，所述电机输出端固连第一转轴，所述第一转轴顶端设有第一锥形齿轮，所述第一转轴与所述第一锥形齿轮固连，所述第二转轴中间处设有第二锥形齿轮，所述第二转轴与所述第二锥形齿轮，所述第一锥形齿轮与所述第二锥形齿轮相啮合。

作为优选，所述电机外包覆有隔音海绵。

作为优选，所述支架底部设有防滑垫。

作为优选，所述滑条(10)位于所述第一凹槽(16)内的一端设有第三凹槽(20)，所述第三凹槽(20)数量为两个，两个所述第三凹槽(20)开口向外呈对称结构，所述第三凹槽(20)内活动连接滑动轮(18)，所述第一凹槽(16)两内壁设有第二凹槽(17)，所述滑动轮(18)与第二凹槽(17)滑动连接，所述第一凹槽(16)内顶部与所述滑条(10)上表面之间设有弹簧(19)。

作为优选，所述第二凹槽(17)宽度与滑动轮(18)厚度相配合。

本实用新型的有益效果：本实用新型结构简单，使用方便，通过电机和齿轮的配合带动凸轮旋转，利用凸轮的结构特点带动辊轮上、下运动，辊轮上、下运动带动支撑杆上、下运动，从而解决防水卷材排除沉积的雨水和调整太阳光照射角度的问题，有效的延长了防水卷材的使用寿命；凸轮外周设有凸轮槽，辊轮与凸轮槽滑动连接，避免辊轮与凸轮脱离，第一凹槽内顶部与所述滑条上表面设有弹簧，通过弹簧弹力，使辊轮与凸轮槽紧密相接触；滑条上设有滑动轮，滑条与第二凹槽通过滑动轮滑动连接，保证了滑条平稳和灵活地上、下运动。

附图说明

为了易于说明，本实用新型由下述的具体实施及附图作以详细描述。

图1为本实用新型结构示意图。

图2为本实用新型的滑条连接示意图。

1-支架；2-电机；3-第一转轴；4-第一锥形齿轮；5-第二锥形齿轮；6-凸轮；7-第二转轴；8-凸轮槽；9-辊轮；10-滑条；11-防水卷材基层；12-防水卷材升降层；13-支撑杆；14-支柱；15-辊轮架；16-第一凹槽；17-第二凹槽；18-滑动轮；19-弹簧；20-第三凹槽。

具体实施方式

在本发明的描述中需要说明的是，术语中“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“内”“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，或者是该发明产品使用时惯常摆放的方位或位置关系，仅是为了便于描述本发明和简化描述，而不是提示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位，以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本发明的限制。

如图1至图2所示，本实用新型具体实施方式采用以下技术方案：包括支架1，所述支架1呈U字型，所述支架1两外侧设有凸轮6，所述凸轮6通过第二转轴7与所述支架1活动连接，所述凸轮6外缘周上设有凸轮槽8，所述凸轮槽8内设有辊轮9，所述凸轮槽8与所述辊轮9滑动连接，所述辊轮9外设有辊轮架15，所述辊轮9与所述辊轮架15活动连接，所述支架1两外侧壁设有第一凹槽16，所述第一凹槽16内设有滑条10，所述第一凹槽16与所述滑条10一端滑动连接，所述滑条10另一端与辊轮架15固连，所述辊轮架15顶端固连有支柱14，所述支柱14远离辊轮架15一端固连支撑杆13，所述支柱14与所述支撑杆13垂直，所述支架1内侧顶端设有防水卷材基层11，所述防水卷材基层11顶部设有防水卷材升降层12，所述防水卷材基层11的两侧均固定连接支撑杆13，所述支架1内侧底部设有电机2，所述电机2固连在支架1底部，所述电机2输出端固连第一转轴3，所述第一转轴3顶端设有第一锥形齿轮4，所述第一转轴3与所述第一锥形齿轮4固连，所述第二转轴7中间处设有第二锥形齿轮5，所述第二转轴7与所述第二锥形齿轮5，所述第一锥形齿轮4与所述第二锥形齿轮5相啮合。

其中，所述电机2外包覆有隔音海绵；所述支架1底部设有防滑垫；所述滑条(10)位于所述第一凹槽(16)内的一端设有第三凹槽(20)，所述第三凹槽(20)数量为两个，两个所述第三凹槽(20)开口向外呈对称结构，所述第三凹槽(20)内活动连接滑动轮(18)，所述第一凹槽(16)两内壁设有第二凹槽(17)，所述滑动轮(18)与第二凹槽(17)滑动连接，所述第一凹槽(16)内顶部与所述滑条(10)上表面之间设有弹簧(19)；所述第二凹槽(17)宽度与滑动轮(18)厚度相配合。

本实用新型的使用状态为：本实用新型结构简单，使用方便，通过电机和齿轮的配合带动凸轮旋转，利用凸轮的结构特点带动辊轮上、下运动，辊轮上、下运动带动支撑杆上、下运动，从而解决防水卷材排除沉积的雨水和调整太阳光照射角度的问题，有效的延长了防水卷材的使用寿命；凸轮外周设有凸轮槽，辊轮与凸轮槽滑动连接，避免辊轮与凸轮脱离，第一凹槽内顶部与所述滑条上表面设有弹簧，通过弹簧弹力，使辊轮与凸轮槽紧密相接触；滑条上设有滑动轮，滑条与第二凹槽通过滑动轮滑动连接，保证了滑条平稳和灵活地上、下运动；当防水卷材沉积雨水时，启动电机2，电机2带动第一锥形齿轮4旋转，第一锥形齿轮4带动第二锥形齿轮5旋转，第二锥形齿轮5带动凸轮6同向旋转，辊轮9与凸轮槽8滑动连接，凸轮6使辊轮9上、下运动，辊轮9带动支撑杆13上、下运动，从而将防水卷材升降层12表面的积水排出。当阳光直射防水卷材升降层12表面，启动电机2，电机2带动第一锥形齿轮4旋转，第一锥形齿轮4带动第二锥形齿轮5旋转，第二锥形齿轮5带动凸轮6同向旋转，辊轮9与凸轮槽8滑动连接，从而推动支撑杆13上、下运动进而调整防水卷材升降层12的照射角度，避免防水卷材升降层12在阳光下暴晒而损坏。

本实用新型以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点，本行业的技术人员应该了解，本实用新型不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理，在不脱离本实用新型精神和范围的前提下，本实用新型还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内，本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920116810.1

申请日:2019-01-23

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:35(福建)

授权编号:CN209702028U

授权时间:20191129

主分类号:B65H75/44

专利分类号:B65H75/44;B65H75/38

范畴分类:申请人:莆田城厢振达宸贸易有限公司

第一申请人:莆田城厢振达宸贸易有限公司

申请人地址:351100 福建省莆田市城厢区凤凰山街道壶山东路237号501室

发明人:贾田田

第一发明人:贾田田

当前权利人:莆田城厢振达宸贸易有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/eb46db3f2d87d6e5c9676b36.html