# 煤层气车载钻机远程电液控制系统研制及应用

### 论文摘要

在分析了煤层气车载钻机的应用区域及功能的基础上,研制了一套远程电液控制系统,以提高钻机自动化技术水平及减少人员安全隐患。该系统主要由电液双控液压阀、摄像头及远程控制台构成,选用CAN总线通讯与钻机电控系统快速配接;远程控制台内部以控制器为核心,介绍了钻机控制需求及信号型式;详细描述了以CoDeSys软件设计中手柄模拟量输入及比例阀PWM信号输出的编写方法。施工应用表明:该系统能够实现钻机的远程电控操作,比例阀响应时间在0. 8s以内,可靠性高、便携性强,同时简化了远距离管线布置,使司钻人员远离井口,降低了劳动强度,提高了施工安全性。

### 论文目录

- 1 系统组成及功能

- 2 电液比例控制方式

- 3 软件设计

- 3.1 比例输入调节模块

- 3.2 PWM输出调节模块

- 4 施工应用

- 5 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 赵良

关键词: 车载钻机,电液控制,总线

来源: 煤炭工程 2019年06期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 矿业工程,安全科学与灾害防治

单位: 中煤科工集团西安研究院有限公司,长安大学工程机械学院

基金: 国家重点研发计划(2018YFC0808203)

分类号: TD712.63

页码: 145-148

总页数: 4

文件大小: 655K

下载量: 52

### 相关论文文献

- [1].长距离自动化自移设备列车与电液控制系统分析[J]. 山东煤炭科技 2020(01)

- [2].液压支架电液控制系统的应用现状及对策分析[J]. 科技经济导刊 2020(05)

- [3].液压支架电液控制系统的设计[J]. 机械管理开发 2020(03)

- [4].液压支架电液控制系统设计分析[J]. 能源与节能 2020(04)

- [5].水下复合电液控制系统在深水气田项目的应用[J]. 中国石油和化工标准与质量 2020(11)

- [6].煤矿用液压支架电液控制系统的应用[J]. 机械工程与自动化 2020(04)

- [7].电液控制系统的实际应用分析[J]. 南方农机 2019(09)

- [8].航天电液公司智能综采电液控制系统使煤矿无人开采变成现实[J]. 军民两用技术与产品 2019(09)

- [9].论国产液压支架电液控制系统的优势及发展方向[J]. 内燃机与配件 2017(03)

- [10].液压支架电液控制系统总体结构的研究设计[J]. 煤炭与化工 2017(09)

- [11].浅析煤矿液压支架电液控制系统[J]. 能源与节能 2016(05)

- [12].北京天地玛珂电液控制系统有限公司[J]. 中国经贸导刊 2015(10)

- [13].北京天地玛珂电液控制系统有限公司[J]. 中国经贸导刊 2015(16)

- [14].煤矿液压支架电液控制系统的应用现状研究[J]. 中小企业管理与科技(下旬刊) 2015(10)

- [15].采掘设备电液控制系统的研究与应用[J]. 煤炭技术 2020(04)

- [16].矿井提升机电液控制系统的研究[J]. 机械管理开发 2020(06)

- [17].关于煤矿综采工作面液压支架电液控制系统的研究[J]. 能源与节能 2016(12)

- [18].液压支架电液控制系统的跟机自动化技术[J]. 电子技术与软件工程 2017(14)

- [19].北京天地玛珂电液控制系统有限公司国家认定企业技术中心[J]. 中国经贸导刊 2015(13)

- [20].煤矿综采液压支架电液控制系统研究[J]. 煤矿机械 2013(12)

- [21].液压支架电液控制系统的优越性及其在我国的发展前景[J]. 科技与企业 2013(19)

- [22].液压支架电液控制系统技术的发展与现状分析[J]. 液压气动与密封 2012(02)

- [23].液压支架电液控制系统的设计[J]. 机床与液压 2010(14)

- [24].液压支架电液控制系统现状综述[J]. 中小企业管理与科技(下旬刊) 2009(07)

- [25].青磁窑煤矿电液控制系统在薄煤层开采过程中的应用[J]. 山西煤炭管理干部学院学报 2015(03)

- [26].神经网络在电液控制系统中的应用[J]. 淮海工学院学报(自然科学版) 2013(03)

- [27].液压支架电液控制系统在薄煤开采中的应用[J]. 科技资讯 2012(25)

- [28].marco工作面电液控制系统 德国品质 值得信赖[J]. 中国煤炭 2009(10)

- [29].金属带式无级变速器电液控制系统[J]. 汽车工程 2008(05)

- [30].电液控制系统的失效方式与故障诊断方法[J]. 农机使用与维修 2019(04)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/ebbb35b12b54895f8114bf5b.html