# 一种携带式生物医学实验箱论文和设计-黄世英

### 全文摘要

本实用新型公开了一种携带式生物医学实验箱，包括箱体，所述箱体内设有空腔，所述空腔内的相对侧壁之间固定有两个隔板，两个隔板将空腔从左至右依次分隔为放置区、安装区和保护区，所述安装区内的上端设有开口，所述开口内和安装区内共同设有恒温箱，所述恒温箱的上端两侧均设有固定装置，所述箱体的下端四角均设有第二凹槽，所述第二凹槽内的顶部固定有弹簧，所述弹簧的下端固定有移动板。本实用新型通过对生物医学实验箱的改进，解决了生物实验箱不方便携带和不具备减震功能问题，并通过分隔摆放方便对实验器材进行保护，避免了实验器材的损坏，降低了成本，提高了工作效率，并利用恒温箱，提高了实用性，方便使用。

### 主设计要求

1.一种携带式生物医学实验箱，包括箱体(1)，其特征在于：所述箱体(1)内设有空腔，所述空腔内的相对侧壁之间固定有两个隔板(2)，两个隔板(2)将空腔从左至右依次分隔为放置区、安装区和保护区，所述安装区内的上端设有开口，所述开口内和安装区内共同设有恒温箱(3)，所述恒温箱(3)的上端两侧均设有固定装置，所述箱体(1)的下端四角均设有第二凹槽，所述第二凹槽内的顶部固定有弹簧(24)，所述弹簧(24)的下端固定有移动板(23)，所述第二凹槽内的相对侧壁上均设有滑槽(22)，所述滑槽(22)内安装有滑块(26)，两个滑块(26)的相对一侧分别固定在移动板(23)的两侧，所述移动板(23)的下端固定有压杆(25)，所述压杆(25)的下端固定有支撑板(11)。

### 设计方案

1.一种携带式生物医学实验箱，包括箱体(1)，其特征在于：所述箱体(1)内设有空腔，所述空腔内的相对侧壁之间固定有两个隔板(2)，两个隔板(2)将空腔从左至右依次分隔为放置区、安装区和保护区，所述安装区内的上端设有开口，所述开口内和安装区内共同设有恒温箱(3)，所述恒温箱(3)的上端两侧均设有固定装置，所述箱体(1)的下端四角均设有第二凹槽，所述第二凹槽内的顶部固定有弹簧(24)，所述弹簧(24)的下端固定有移动板(23)，所述第二凹槽内的相对侧壁上均设有滑槽(22)，所述滑槽(22)内安装有滑块(26)，两个滑块(26)的相对一侧分别固定在移动板(23)的两侧，所述移动板(23)的下端固定有压杆(25)，所述压杆(25)的下端固定有支撑板(11)。

2.根据权利要求1所述的一种携带式生物医学实验箱，其特征在于，所述固定装置包括分别固定在恒温箱(3)的上端两侧的安装板(8)，两个安装板(8)上均贯穿设有螺钉(7)，所述箱体(1)的上端两侧均设有与螺钉(7)对应的螺纹盲孔，所述螺钉(7)的一端延伸至螺纹盲孔内，所述恒温箱(3)的上端固定有拉手(9)，所述箱体(1)的两端侧壁上共同安装有背带(10)。

3.根据权利要求1所述的一种携带式生物医学实验箱，其特征在于，所述放置区内和保护区内均设有挡板(5)，所述挡板(5)的一端侧壁上固定有第二连接板(16)，所述第二连接板(16)的一端侧壁上固定有放置板(17)，同一侧的一个放置板(17)和一个挡板(5)为一组，其中一组的一个放置板(17)和一个挡板(5)相对侧壁之间共同固定有两个限位板(15)和两个第一连接板(13)，且两个限位板(15)和两个第一连接板(13)交叉设置，同一端的一个限位板(15)和一个第一连接板(13)为一组，同一组的限位板(15)上等间距设有多个第一通孔(12)，同一组的第一连接板(13)上等间距设有多个与第一通孔(12)对应的第一凹槽(14)，另外一组的一个放置板(17)和一个挡板(5)的相对侧壁之间共同固定有承载板(19)和底板(20)，所述承载板(19)上等间距设有多个第二通孔(18)，所述底板(20)上等间距设有多个与第二通孔(18)对应的弧形槽(21)，两个挡板(5)的一端分别贯穿放置区内和保护区内的一端侧壁并延伸至箱体(1)的一侧。

4.根据权利要求3所述的一种携带式生物医学实验箱，其特征在于，两个挡板(5)的一端侧壁上均固定有把手(4)。

5.根据权利要求1所述的一种携带式生物医学实验箱，其特征在于，两个挡板(5)上均安装有锁具(6)。

6.根据权利要求2所述的一种携带式生物医学实验箱，其特征在于，所述支撑板(11)的下端安装有橡胶垫。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及生物医学实验技术领域，尤其涉及一种携带式生物医学实验箱。

背景技术

生物实验是指在特定的环境条件下，运用一定的仪器、材料和药品，通过科学方法，有目的地观察研究一般情况下不易观察到的生物体结构和生命活动现象的过程。生物学是一门以实验为基础的自然科学。

但是，现有的生物医学实验箱不方便携带，而且不具备减震和保护功能，导致实验用品损坏，提高了实验成本，导致工作效率低下，实用性差，为此，我们提出一种携带式生物医学实验箱来解决上述问题。

实用新型内容

本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺点，而提出的一种携带式生物医学实验箱。

为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

一种携带式生物医学实验箱，包括箱体，所述箱体内设有空腔，所述空腔内的相对侧壁之间固定有两个隔板，两个隔板将空腔从左至右依次分隔为放置区、安装区和保护区，所述安装区内的上端设有开口，所述开口内和安装区内共同设有恒温箱，所述恒温箱的上端两侧均设有固定装置，所述箱体的下端四角均设有第二凹槽，所述第二凹槽内的顶部固定有弹簧，所述弹簧的下端固定有移动板，所述第二凹槽内的相对侧壁上均设有滑槽，所述滑槽内安装有滑块，两个滑块的相对一侧分别固定在移动板的两侧，所述移动板的下端固定有压杆，所述压杆的下端固定有支撑板。

优选地，所述固定装置包括分别固定在恒温箱的上端两侧的安装板，两个安装板上均贯穿设有螺钉，所述箱体的上端两侧均设有与螺钉对应的螺纹盲孔，所述螺钉的一端延伸至螺纹盲孔内，所述恒温箱的上端固定有拉手，所述箱体的两端侧壁上共同安装有背带。

优选地，所述放置区内和保护区内均设有挡板，所述挡板的一端侧壁上固定有第二连接板，所述第二连接板的一端侧壁上固定有放置板，同一侧的一个放置板和一个挡板为一组，其中一组的一个放置板和一个挡板相对侧壁之间共同固定有两个限位板和两个第一连接板，且两个限位板和两个第一连接板交叉设置，同一端的一个限位板和一个连接板为一组，同一组的限位板上等间距设有多个第一通孔，同一组的连接板上等间距设有多个与第一通孔对应的第一凹槽，另外一组的一个放置板和一个挡板的相对侧壁之间共同固定有承载板和底板，所述承载板上等间距设有多个第二通孔，所述底板上等间距设有多个与第二通孔对应的弧形槽，两个挡板的一端分别贯穿放置区内和保护区内的一端侧壁并延伸至箱体的一侧。

优选地，两个挡板的一端侧壁上均固定有把手。

优选地，两个挡板上均安装有锁具。

优选地，所述支撑板的下端安装有橡胶垫。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

1、通过弹簧、支撑板、移动板、压杆和背带的配合，使用背带方便携带，弹簧进行减震，解决了实验箱不方便携带和不能进行减震缓冲的问题，实现了对箱体内实验用品减震保护的目的，降低了成本，提高了工作效率，方便使用；

2、通过两个通孔、第一凹槽、弧形槽、锁具、连接板、恒温箱和底板的配合，解决了实验器材容易碰撞破损的问题，实现了对实验器材分隔摆放进行保护的目的，并通过锁具进行锁紧，防止滑落。

综上所述，本实用新型解决了生物实验箱不方便携带和不具备减震功能问题，并通过分隔摆放方便对实验器材进行保护，避免了实验器材的损坏，降低了成本，提高了工作效率，并利用恒温箱，提高了实用性，方便使用。

附图说明

图1为本实用新型提出的一种携带式生物医学实验箱的内部结构示意图；

图2为本实用新型提出的一种携带式生物医学实验箱连接板的结构示意图；

图3为本实用新型提出的一种携带式生物医学实验箱底板的结构示意图；

图4为本实用新型提出的一种携带式生物医学实验箱的A处结构放大图；

图5为本实用新型提出的一种携带式生物医学实验箱恒温箱的结构示意图。

图中：1箱体、2隔板、3恒温箱、4把手、5挡板、6锁具、7螺钉、8安装板、9拉手、10背带、11支撑板、12第一通孔、13第一连接板、14第一凹槽、15限位板、16第二连接板、17放置板、18第二通孔、19承载板、20底板、 21弧形槽、22滑槽、23移动板、24弹簧、25压杆、26滑块。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

参照图1-5，一种携带式生物医学实验箱，包括箱体1，所述箱体1内设有空腔，所述空腔内的相对侧壁之间固定有两个隔板2，两个隔板2将空腔从左至右依次分隔为放置区、安装区和保护区，方便进行保护，所述安装区内的上端设有开口，所述开口内和安装区内共同设有恒温箱3，所述恒温箱3的上端两侧均设有固定装置，通过分区放置，避免了实验器材相互之间的碰撞，降低了实验器材的损坏率，方便使用；

所述箱体1的下端四角均设有第二凹槽，所述第二凹槽内的顶部固定有弹簧24，方便进行缓冲，所述弹簧24的下端固定有移动板23，所述第二凹槽内的相对侧壁上均设有滑槽22，所述滑槽22内安装有滑块26，降低移动时的阻力，两个滑块26的相对一侧分别固定在移动板23的两侧，所述移动板23的下端固定有压杆25，所述压杆25的下端固定有支撑板11，箱体1的下端抵触地面或桌面时，四个支撑板11施压于压杆25，从而带动压杆25施压于移动板23，继而带动移动板23通过滑块26施压于弹簧24，弹簧24通过自身的弹力对箱体 1进行缓冲减震，所述支撑板11的下端安装有橡胶垫，通过弹簧24对箱体1进行缓冲保护，延长了使用寿命。

本实用新型中，所述固定装置包括分别固定在恒温箱3的上端两侧的安装板8，两个安装板8上均贯穿设有螺钉7，方便进行固定，所述箱体1的上端两侧均设有与螺钉7对应的螺纹盲孔，所述螺钉7的一端延伸至螺纹盲孔内，所述恒温箱3的上端固定有拉手9，拆卸螺钉7并使用拉手9将恒温箱3从安装区内取出，从而方便进行实验，方便使用，所述箱体1的两端侧壁上共同安装有背带10，使用背带10方便携带，通过背带10和拉手9将箱体1放置到合适位置，通过背带10和拉手9提高了箱体1适用性，方便携带。

本实用新型中，所述放置区内和保护区内均设有挡板5，所述挡板5的一端侧壁上固定有第二连接板16，所述第二连接板16的一端侧壁上固定有放置板 17，同一侧的一个放置板17和一个挡板5为一组，其中一组的一个放置板17 和一个挡板5相对侧壁之间共同固定有两个限位板15和两个第一连接板13，且两个限位板15和两个第一连接板13交叉设置，同一端的一个限位板15和一个第一连接板13为一组，同一组的限位板15上等间距设有多个第一通孔12，同一组的第一连接板13上等间距设有多个与第一通孔12对应的第一凹槽14，通过限位板15和第一连接板13对实验用品进行分隔摆放，实现了对试验用品的保护，提高了工作效率，方便使用；

另外一组的一个放置板17和一个挡板5的相对侧壁之间共同固定有承载板 19和底板20，所述承载板19上等间距设有多个第二通孔18，所述底板20上等间距设有多个与第二通孔18对应的弧形槽21，两个挡板5的一端分别贯穿放置区内和保护区内的一端侧壁并延伸至箱体1的一侧，两个挡板5的一端侧壁上均固定有把手4，两个挡板5上均安装有锁具6，打开锁具6将两个挡板5分别从放置区和保护区内取出，将放置在第一通孔12和第一凹槽14内的实验用品拿出，从第二通孔18和弧形槽21内取出实验器材，通过第二通孔18和弧形槽 21，避免了实验器材相互之间的碰撞，避免了实验器材的损坏，降低了成本。

本实用新型中，在使用时，使用背带10方便携带，通过背带10和拉手9 将箱体1放置到合适位置，箱体1的下端抵触地面或桌面时，四个支撑板11施压于压杆25，从而带动压杆25施压于移动板23，继而带动移动板23通过滑块 26施压于弹簧24，弹簧24通过自身的弹力对箱体1进行缓冲减震，打开锁具6 将两个挡板5分别从放置区和保护区内取出，将放置在第一通孔12和第一凹槽 14内的实验用品拿出，从第二通孔18和弧形槽21内取出实验器材，拆卸螺钉 7并使用拉手9将恒温箱3从安装区内取出，从而方便进行实验，方便使用。

以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920078398.9

申请日:2019-01-17

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:42(湖北)

授权编号:CN209501704U

授权时间:20191018

主分类号:B01L 1/00

专利分类号:B01L1/00;B01L7/00

范畴分类:23E;

申请人:湖北职业技术学院

第一申请人:湖北职业技术学院

申请人地址:432000 湖北省孝感市槐荫大道148号竹园小区3123

发明人:黄世英

第一发明人:黄世英

当前权利人:湖北职业技术学院

代理人:张伶俐

代理机构:42241

代理机构编号:武汉明正专利代理事务所(普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/ec7b34eab5b8bd979c4d3290.html