# 一种无心轴式螺旋废料收集装置论文和设计

### 全文摘要

本实用新型公开了一种无心轴式螺旋废料收集装置，它包括储料斗、接料斗和料管，储料斗通过所述料管与接料斗连通；接近于所述接料斗设有废料收集机构，所述废料收集机构具有收纳废料的容腔，且废料收集机构设有开口，所述开口与容腔连通以使储料斗泄漏的物料通过开口落入容腔内；所述废料收集机构安装有螺旋推送件，落入废料收集机构内的废料利用螺旋推送件将其推出。它具有结构简单、配合紧凑，使用方便，设计合理；因此，它是一种技术性和经济性均具有优越性能的产品。

### 主设计要求

1.一种无心轴式螺旋废料收集装置，其特征在于：它包括储料斗、接料斗和料管，储料斗通过所述料管与接料斗连通；接近于所述接料斗设有废料收集机构，所述废料收集机构具有收纳废料的容腔，且废料收集机构设有开口，所述开口与容腔连通以使储料斗泄漏的物料通过开口落入容腔内；所述废料收集机构安装有螺旋推送件，落入废料收集机构内的废料利用螺旋推送件将其推出。

### 设计方案

1.一种无心轴式螺旋废料收集装置，其特征在于：它包括储料斗、接料斗和料管，储料斗通过所述料管与接料斗连通；接近于所述接料斗设有废料收集机构，所述废料收集机构具有收纳废料的容腔，且废料收集机构设有开口，所述开口与容腔连通以使储料斗泄漏的物料通过开口落入容腔内；所述废料收集机构安装有螺旋推送件，落入废料收集机构内的废料利用螺旋推送件将其推出。

2.根据权利要求1所述的无心轴式螺旋废料收集装置，其特征在于：所述螺旋推送件采用螺旋弹簧。

3.根据权利要求1所述的无心轴式螺旋废料收集装置，其特征在于：所述废料收集机构设有电机，所述螺旋推送件的一端与所述电机连接。

4.根据权利要求1所述的无心轴式螺旋废料收集装置，其特征在于：所述废料收集机构连接有废料螺旋外套，且废料螺旋外套与废料收集机构连通，螺旋推送件延伸至废料螺旋外套内。

5.根据权利要求1所述的无心轴式螺旋废料收集装置，其特征在于：储料斗设有用于观察剩量的视窗板。

6.根据权利要求1所述的无心轴式螺旋废料收集装置，其特征在于：所述储料斗配有料斗盖，所述料斗盖的顶端设有提手。

7.根据权利要求3所述的无心轴式螺旋废料收集装置，其特征在于：废料螺旋推送件与电机连接的一端设有防尘套和隔套。

### 设计说明书

【技术领域】

本实用新型主要涉及一种无心轴式螺旋废料收集装置。

【背景技术】

粉剂包装机是包装粉剂类物品设备的总称，适用于食品、化工、农副产品等行业的粉状、粉末、粉体状物料和袋类、罐类、瓶类等各种包装容器的定量包装。实际上在操作使用过程中会因为精密度的关系发生物料漏出，这些泄漏的物料不清除不但会造成浪费，而且还会污染机器，为了更有效地清理废料，我们提出一种新的废料收集装置。

【实用新型内容】

为解决上述问题，本实用新型提出了一种无心轴式螺旋废料收集装置。

本无心轴式螺旋废料收集装置采用以下的技术方案：

一种无心轴式螺旋废料收集装置，它包括储料斗、接料斗和料管，储料斗通过所述料管与接料斗连通；接近于所述接料斗设有废料收集机构，所述废料收集机构具有收纳废料的容腔，且废料收集机构设有开口，所述开口与容腔连通以使储料斗泄漏的物料通过开口落入容腔内；所述废料收集机构安装有螺旋推送件，落入废料收集机构内的废料利用螺旋推送件将其推出。

作为本实用新型进一步方案，所述螺旋推送件采用螺旋弹簧。

作为本实用新型进一步方案，所述废料收集机构设有电机，所述螺旋推送件的一端与所述电机连接。

作为本实用新型进一步方案，所述废料收集机构连接有废料螺旋外套，且废料螺旋外套与废料收集机构连通，螺旋推送件延伸至废料螺旋外套内。

作为本实用新型进一步方案，储料斗设有用于观察剩量的视窗板。

作为本实用新型进一步方案，所述储料斗配有料斗盖，所述料斗盖的顶端设有提手。

作为本实用新型进一步方案，废料螺旋推送件与电机连接的一端设有防尘套和隔套。

本实用新型同背景技术相比所产生的有益效果：

本实用新型采用了上述方案，在废料收集机构安装螺旋推送件，所述螺旋推送件采用螺旋弹簧，落入废料收集机构内的废料利用螺旋弹簧将其推出，本设计采用了无心轴式设计，不用调校对准轴心，它具有结构简单、配合紧凑，使用方便，设计合理等优点；因此，它是一种技术性和经济性均具有优越性能的产品。

【附图说明】

图1为本实用新型所提供较佳实施例中的无心轴式螺旋废料收集装置结构第一视角示意图；

图2为本实用新型所提供较佳实施例中的无心轴式螺旋废料收集装置结构第二视角示意图；

图3为本实用新型所提供较佳实施例中的废料收集机构结构示意图。

【具体实施方式】

下面详细描述本实用新型的实施例，所述的实施例示例在附图中示出，其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。

在本实用新型中，除另有明确规定和限定，如有术语“组装”、“相连”、“连接”术语应作广义去理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；也可以是机械连接；可以是直接相连，也可以是通过中间媒介相连，可以是两个元件内部相连通。对于本领域普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述的术语在本实用新型中的具体含义。

下面结合说明书的附图，通过对本实用新型的具体实施方式作进一步的描述，使本实用新型的技术方案及其有益效果更加清楚、明确。下面通过参考附图描述实施例是示例性的，旨在解释本实用新型，而不能理解为对本实用新型的限制。

本实用新型提供的较佳实施例：如图1~图3所示，一种无心轴式螺旋废料收集装置，它包括储料斗10、接料斗20和料管30，储料斗10通过所述料管30与接料斗20连通，储料斗10的物料通过料管30输送至接料斗20内；接近于所述接料斗20设有废料收集机构40，所述废料收集机构40具有收纳废料的容腔41，且废料收集机构设有开口42，所述开口42与容腔41连通以使储料斗10泄漏的物料通过开口42落入容腔41内；所述废料收集机构40安装有螺旋推送件50，所述螺旋推送件50采用螺旋弹簧，落入废料收集机构40内的废料利用螺旋推送件50将其推出。

所述废料收集机构40设有电机43，所述螺旋推送件50的一端与所述电机43连接，电机43带动螺旋推送件50旋转；废料螺旋推送件50与电机43连接的一端设有防尘套44和隔套45。所述废料收集机构40连接有废料螺旋外套60，且废料螺旋外套60与废料收集机构40连通，螺旋推送件50延伸至废料螺旋外套60内，废料螺旋外套60的末端具有折弯位61。

储料斗10设有用于观察剩量的视窗板11，透过视窗板11可观察储料斗的物料剩量；所述储料斗10配有料斗盖12，所述料斗盖12的顶端设有提手13。

在说明书的描述中，参考术语“一个实施例”、“优选地”、“示例”、“具体示例”或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点，包含于本实用新型的至少一个实施例或示例中，在本说明书中对于上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且，描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或者示例中以合适方式结合。

通过上述的结构和原理的描述，所属技术领域的技术人员应当理解，本实用新型不局限于上述的具体实施方式，在本实用新型基础上采用本领域公知技术的改进和替代均落在本实用新型的保护范围，应由各权利要求限定之。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920293278.0

申请日:2019-03-07

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:44(广东)

授权编号:CN209834193U

授权时间:20191224

主分类号:B65B65/00

专利分类号:B65B65/00

范畴分类:申请人:中山市科莱森自动化机械有限公司

第一申请人:中山市科莱森自动化机械有限公司

申请人地址:528437 广东省中山市火炬开发区联利路1号第1幢一层106室

发明人:曾涛

第一发明人:曾涛

当前权利人:中山市科莱森自动化机械有限公司

代理人:邹常友

代理机构:44286

代理机构编号:中山市铭洋专利商标事务所(普通合伙) 44286

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/ec7b3f44da343ce3c4dbc21f.html