# 岩土工程勘察外业工作的技术与措施王明

中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司云南昆明650000

摘要：随着社会经济的发展，我国基础设施建设不断完善，建筑工程的数量与规模已有所扩大，而岩土工程勘察结果是建筑工程设计的主要依据，所以，随着建筑工程数量的增加，建筑工程质量要求的提升，逐渐凸显出岩土工程勘察外业工作的必要性与重要性。因此，相关部门以及勘察单位必须岩土工程勘察外业工作给予高度重视，不断提升勘察技术水平，降低外部因素对勘察结果的影响，从而提升勘察质量。

关键词：岩土工程勘察；外业工作；工作技术；工作措施

岩土工程勘察是一项系统、复杂的工作，其由多个部分共同组成，其中岩土工程勘察外业工作是其它工作开展的基础，所以外业工作的质量会直接影响到岩土工程勘察工作的作用与价值。为此，应不断提升岩土工程勘察外业工作的技术水平，明确各项技术应用的注意事项，并制定有效的措施提升外业工作质量，保障岩土工程勘察工作获取精准的勘察结果。

一、地质钻进要求技术分析

地质测绘（如图1所示）是一种最快速、最有效了解工程现场实际情况的方法，而且通过地质测绘能够帮助技术人员推断工程建设现场的地质情况，所以地质测绘是岩土工程勘察一项基础性工作，地质测绘的有效开展能够有效帮助其它勘察工作的顺利进行，并为其它勘察工作提供依据。而在具体工作开展中，地质测绘通常使用回转式地质钻机进行钻进，回转式地质钻机的稳定性高，精准性强，应用过程中会产生冲击、振动等情况，同时通过冲击与振动能够获取取样位置1m条件下岩土地下水位的情况。另外，在展开软土、砂土、泥浆等地质条件的护壁工作中，工作重点在于旋入套管，这时必须要考到护壁过程中管靴的使用对土壤造成的影响与扰动，而且在套管进入到底部位置后，取样深度预计也是一项十分重要的工作[1]。一般情况下，取样深度与孔径成三倍的关系。此外，钻孔后要做好水头控制工作，水头的位置要能高于地下水水位，这样能够有效避免钻孔位置的管涌事故，这种操作针对饱和粉、细砂土具有较好的效果。

图1

二、勘察取样要点分析

在进行原状土取样时，要先进行钻孔，孔径应以取样器作为衡量标准，要保障取样器能够进入到孔洞内部。在进行水位样品取样过程中，采用干法钻进更为合适，但必须要注意的是，要做好注水处理；钻进过程中，提土器可以选择具备通水通气性能的螺旋钻头或者岩芯钻头；在进行地层判断时，要严格遵守判断标准，钻孔最好使用侧喷式冲洗钻头，这样在冲击作用下，可以使用于较为坚硬的岩土地质环境。另外，在黄土湿陷条件下进行取样时，不同取样深入尤其适用的取样方法，所以，为了保障取样的有效性，取样人员必须严格遵守取样要求，采用合理的取样方法；其中较深位置的取样中，即取样位置超过5m范围，可以配合机械设备的应用进行取样钻孔[2]。但这样的操作必须由机械与人工共同配合完成，否则无法对黄土的湿陷等级进行准确判断。

三、原位测试技术分析

（一）原位测试技术在岩土工程外业中的重要性

原位测试技术指的是在岩土工程勘察原位通过现场测试的方式测试目标，得到测试结果。这种测试技术与实验室内测试相比，真实性、可靠性更高，而且减少了取样操作，有效的提高了勘察效率；这种方法可以应用到岩石测试中，不受地质环境以及测试目标的局限。如果采用实验室测试方法，无法对保障测试样品在室内不发生性质变化，所以通过原位测试技术能够及时发现测试目标的变化，避免因其变化对测试结果造成的影响，从而提升测试结果的准确性。现阶段，原位测试技术的应用主要有两种方法，一种是静力触探岩，一种是动力触探，两种方法都能持续快速进行土质确定，而且能够准确辨别土质物理指标；另外，原位测试技术与测试仪器的有效配合，能够对测试过程中的波动速度进行确定，从而有效测试地基加固成果，并且可以大面积、大范围的应用[3]。

（二）原位测试技术应用过程中的注意事项

在岩土工程勘察中应用原位测试技术相对复杂，尤其是在测试特定参数时，不能直接展示计算结果，所以，在测试过程中，根据边界条件的限定要求，要在计算模型的辅助下，先做出假设，然后验证假设的正确性以及存在的误差，从而使岩土勘察中原位测试处于理想状态，获取最佳的测试值；另外，要注意的是，原位测试过程中，岩土因情况变化也会做出一些变化，对于这些变化要准确记录，而且测试人员也要将岩土符合变化参数准确而详细的记录下来。

（三）原位测试技术在应用中需要注意的控制要点

岩土工程勘察中原位测试技术通常应用在岩土计量测量中，测量过程中需要了解以下几项参数：岩土的密实度指数、地震液化等级、岩土液化指数，并参照相关标准确定测试深度，通常测试深度会控制在20米以下的范围内。测试过程中不同的测试指标可以采用适当的额物质进行辅助测试，例如可以将碎石类土辅助测试岩土的密实度指数；如果进行岩土取样，最好采用人工与机械设备配合的方式完成钻孔以及取样。

在准确测试出岩土密实度指标后，要依照动力触探原则，进行碎石采样，但由于地质环境不同，岩土工程勘察经常遇到软岩土夹层的情况，这时利用原位测试技术能够较为快速判断测试位置的土层密实程度，从而获取的密实度指标更准确、更可靠，但要注意的是，通常钻孔都会采用机械锤击手段，但机械锤击的频率不能过快，每分钟30次左右最为适宜，这样不会破坏岩石的密实度以及均匀性，从而在最理想的效果内进行动力触探[4]。

在对软岩土层原位测试时，静力触探技术也有所应用，尤其是在柔软土质、砂石土质或粉状土质条件下，对测试过程有着更为严格的要求，测试中取样与钻孔必须依据地层的深度做好匹配，否则会影响测试效果的准确性；在达到理想测试条件后，测试的能够能够准确反映出地质的分层情况，并能够确定地基的承载力。

虽然当前我国岩土勘察外业工作技术水平已有所提升，但工作中硬件设备仍是一项薄弱项，与国外发达国家相比，硬件设备不仅落后，勘测中还存在不足与问题。为此，在不断探究中，应将数字化技术与岩土工程勘察外业工作进行更深入的融合，从而提高勘察的准确性与勘查质量，充分发挥岩土工程勘察外业工作的作用。

结束语：

综上所述，岩土工程勘察外业工作是岩土工程勘察工作的基础，其主要通过勘察技术对建筑工程建设地的地质环境进行更深入的观察与分析，总结出地质环境的形成规律以及各项特性指标，从而为建筑工程设计以及建筑施工提供准确的数据依据。但从对岩土工程勘察外业工作技术的分析，还有需要不断完善之处，而且我国要致力于提岩土工程勘察外业工作硬件水平的提升，从而获取更精准勘察结果，保障勘察的质量。

参考文献

[1]何小辉，王仕强.探讨岩土工程勘察外业工作的技术与措施[J].建材与装饰，2017，33（32）：223-224.

[2]孙伟伟.试析如何做好关于岩土工程勘察的外业工作[J].建筑工程技术与设计，2016，29（3）：876.

[3]汪元有.刍议岩土工岩土工程勘察外业工作的技术与措施[J].建筑工程技术与设计，2014，23（32）：28-28.

[4]惠锋，郭沅坤.岩土工程勘察外业工作中安全监理工作实践探讨[J].科技创新导报，2013，19（33）：155.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/ec895138f01b28d3b690c2b5.html