# 一种玩具车论文和设计-张伟兵

### 全文摘要

本实用新型公开了一种玩具车，包括具有车轮的底座，还包括设于所述底座上的硅胶拍打灯，所述硅胶拍打灯包括硅胶罩、灯板、主控板和电池仓，所述主控板分别电连接所述电池仓和所述灯板，所述硅胶罩与底座连接形成一容置空间，所述灯板、主控板和电池仓分别设于所述底座上并分别位于所述容置空间内；所述主控板上设有轻触开关，所述硅胶罩抵触所述轻触开关。玩具车具有灯光效果，孩童拍打或揉捏玩具车即可使玩具车发光，大大增强了玩具车的趣味性，让玩具车能够对孩童产生巨大的吸引力；同时，提高了玩具车的市场竞争力，利于玩具车行业的发展。

### 主设计要求

1.一种玩具车，包括具有车轮的底座，其特征在于：还包括设于所述底座上的硅胶拍打灯，所述硅胶拍打灯包括硅胶罩、灯板、主控板和电池仓，所述主控板分别电连接所述电池仓和所述灯板，所述硅胶罩与底座连接形成一容置空间，所述灯板、主控板和电池仓分别设于所述底座上并分别位于所述容置空间内；所述主控板上设有轻触开关，所述硅胶罩抵触所述轻触开关。

### 设计方案

1.一种玩具车，包括具有车轮的底座，其特征在于：还包括设于所述底座上的硅胶拍打灯，所述硅胶拍打灯包括硅胶罩、灯板、主控板和电池仓，所述主控板分别电连接所述电池仓和所述灯板，所述硅胶罩与底座连接形成一容置空间，所述灯板、主控板和电池仓分别设于所述底座上并分别位于所述容置空间内；所述主控板上设有轻触开关，所述硅胶罩抵触所述轻触开关。

2.根据权利要求1所述的玩具车，其特征在于：所述电池仓包括电池盖，所述电池盖可拆卸安装在所述底座的底部。

3.根据权利要求1所述的玩具车，其特征在于：所述硅胶罩与所述底座可拆卸连接。

4.根据权利要求3所述的玩具车，其特征在于：所述硅胶罩与所述底座螺钉连接。

5.根据权利要求3所述的玩具车，其特征在于：所述硅胶罩的开口处具有朝向所述底座延伸的凸缘，所述底座上设有内侧板和外侧板，内侧板与外侧板之间形成一与所述凸缘相配合的凹槽。

6.根据权利要求5所述的玩具车，其特征在于：所述凸缘与所述凹槽过盈配合。

7.根据权利要求5所述的玩具车，其特征在于：还包括弹性件和插销件，所述内侧板上设有第一插孔，所述凸缘上设有第二插孔，第一插孔与第二插孔对齐设置，所述插销件可滑动设于所述底座上，所述插销件的一端从所述底座的底面外露，所述插销件的另一端贯穿所述第一插孔插入所述第二插孔中，所述弹性件连接所述底座与所述插销件。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及儿童玩具，尤其涉及一种玩具车。

背景技术

现有的儿童玩具车结构简单，其仅包括底座、上盖和多个车轮，车轮设于底座上，上盖与底座固定连接。虽然其制造成本低，但是趣味性偏低，对于孩童的吸引力越来越弱，因此，这种结构的玩具车的市场竞争力不足。

实用新型内容

本实用新型所要解决的技术问题是：提供一种趣味性高的玩具车。

为了解决上述技术问题，本实用新型采用的技术方案为：一种玩具车，包括具有车轮的底座，还包括设于所述底座上的硅胶拍打灯，所述硅胶拍打灯包括硅胶罩、灯板、主控板和电池仓，所述主控板分别电连接所述电池仓和所述灯板，所述硅胶罩与底座连接形成一容置空间，所述灯板、主控板和电池仓分别设于所述底座上并分别位于所述容置空间内。

进一步的，所述电池仓包括电池盖，所述电池盖可拆卸安装在所述底座的底部。

进一步的，所述主控板上设有轻触开关，所述硅胶罩抵触所述轻触开关。

进一步的，所述硅胶罩与所述底座可拆卸连接。

进一步的，所述硅胶罩与所述底座螺钉连接。

进一步的，所述硅胶罩的开口处具有朝向所述底座延伸的凸缘，所述底座上设有内侧板和外侧板，内侧板与外侧板之间形成一与所述凸缘相配合的凹槽。

进一步的，所述凸缘与所述凹槽过盈配合。

进一步的，还包括弹性件和插销件，所述内侧板上设有第一插孔，所述凸缘上设有第二插孔，第一插孔与第二插孔对齐设置，所述插销件可滑动设于所述底座上，所述插销件的一端从所述底座的底面外露，所述插销件的另一端贯穿所述第一插孔插入所述第二插孔中，所述弹性件连接所述底座与所述插销件。

本实用新型的有益效果在于：在玩具车上设置硅胶拍打灯让玩具车具有灯光效果，孩童拍打或揉捏玩具车即可使玩具车发光，大大增强了玩具车的趣味性，让玩具车能够对孩童产生巨大的吸引力；同时，提高了玩具车的市场竞争力，利于玩具车行业的发展。

附图说明

图1为本实用新型实施例一的玩具车的整体结构的示意图；

图2为本实用新型实施例一的玩具车的整体结构的示意图；

图3为本实用新型实施例一的玩具车的爆炸图；

图4为本实用新型实施例一的玩具车中的底座与硅胶罩连接处的剖视图。

图5为本实用新型实施例一的另一种玩具车的侧视图；

图6为本实用新型实施例一的另一种玩具车的侧视图。

标号说明：

1、底座；

2、硅胶罩；

3、灯板；

4、主控板；

5、电池仓；

51、电池盖；

6、轻触开关；

71、凸缘；

72、凹槽；

81、弹性件；

82、插销件；

91、第一插孔；

92、第二插孔；

10、车轮。

具体实施方式

为详细说明本实用新型的技术内容、所实现目的及效果，以下结合实施方式并配合附图予以说明。

本实用新型最关键的构思在于：在玩具车的底座上设置硅胶拍打灯，使得玩具车具有灯光效果，提高了玩具车的趣味性。

请参照图1至图6，一种玩具车，包括具有车轮10的底座1，还包括设于所述底座1上的硅胶拍打灯，所述硅胶拍打灯包括硅胶罩2、灯板3、主控板4和电池仓5，所述主控板4分别电连接所述电池仓5和所述灯板3，所述硅胶罩2与底座1连接形成一容置空间，所述灯板3、主控板4和电池仓5分别设于所述底座1上并分别位于所述容置空间内。

从上述描述可知，本实用新型的有益效果在于：在玩具车上设置硅胶拍打灯让玩具车具有灯光效果，孩童拍打或揉捏玩具车即可使玩具车发光，大大增强了玩具车的趣味性，让玩具车能够对孩童产生巨大的吸引力；同时，提高了玩具车的市场竞争力，利于玩具车行业的发展；硅胶罩不仅可以让玩具车的灯光更柔和，避免对孩童的眼睛造成损伤；还能够提高触摸手感。

进一步的，所述电池仓5包括电池盖51，所述电池盖51可拆卸安装在所述底座1的底部。

进一步的，所述主控板4上设有轻触开关6，所述硅胶罩2抵触所述轻触开关6。

由上述描述可知，硅胶罩的某一部分区域抵触轻触开关，当拍打硅胶罩时，硅胶罩出现变形，从而挤压轻触开关进而控制玩具车的灯光效果。

进一步的，所述硅胶罩2与所述底座1可拆卸连接。

由上述描述可知，硅胶罩与底座可拆卸连接不仅方便后期维护，还使得用户可以根据需要更换不同外观的硅胶罩，让玩具车呈现出不同的造型，进而降低用户购置成本。

进一步的，所述硅胶罩2与所述底座1螺钉连接。

进一步的，所述硅胶罩2的开口处具有朝向所述底座1延伸的凸缘71，所述底座1上设有内侧板和外侧板，内侧板与外侧板之间形成一与所述凸缘71相配合的凹槽72。

进一步的，所述凸缘71与所述凹槽72过盈配合。

由上述描述可知，硅胶罩与底座连接简单，拆装容易。

进一步的，还包括弹性件81和插销件82，所述内侧板上设有第一插孔91，所述凸缘71上设有第二插孔92，第一插孔91与第二插孔92对齐设置，所述插销件82可滑动设于所述底座1上，所述插销件82的一端从所述底座1的底面外露，所述插销件82的另一端贯穿所述第一插孔91插入所述第二插孔92中，所述弹性件81连接所述底座1与所述插销件82。

由上述描述可知，硅胶罩与底座连接简单、稳定，拆装容易。

实施例一

请参照图1至图6，本实用新型的实施例一为：一种玩具车，包括具有车轮10的底座1，还包括设于所述底座1上的硅胶拍打灯，所述硅胶拍打灯包括硅胶罩2、灯板3、主控板4和电池仓5，所述主控板4分别电连接所述电池仓5和所述灯板3，所述硅胶罩2与底座1连接形成一容置空间，所述灯板3、主控板4和电池仓5分别设于所述底座1上并分别位于所述容置空间内。

所述电池仓5包括电池盖51，所述电池盖51可拆卸安装在所述底座1的底部。

所述主控板4上设有轻触开关6，所述硅胶罩2抵触所述轻触开关6，所述轻触开关6用于控制玩具车灯光效果(包括但不限于灯光的启闭、灯光的颜色调节以及灯光模式的变化(例如频闪等))；在其他实施例中，还包括设于所述硅胶罩2内侧壁上的压力传感器，压力传感器与主控板4电连接，如此，用户可以利用压力传感器来控制玩具车的灯光效果。通过轻触开关或压力传感器来控制灯具的工作是灯具领域的常用手段，此处不再赘述。

为减少用户购置成本，所述硅胶罩2与所述底座1可拆卸连接，例如螺钉连接，用户可以根据需要选择在底座1上安装不同造型的硅胶罩2，使得玩具车富有变化，如图1、5和6所示，本实施例提供了三种不同造型的硅胶罩2。

进一步的，所述硅胶罩2的开口处具有朝向所述底座1延伸的凸缘71，所述底座1上设有内侧板和外侧板，内侧板与外侧板之间形成一与所述凸缘71相配合的凹槽72。

可选的，所述凸缘71与所述凹槽72过盈配合。但为了防止硅胶罩2与底座1意外分离，本实施例的玩具车还包括弹性件81和插销件82，具体的，所述内侧板上设有第一插孔91，所述凸缘71上设有第二插孔92，第一插孔91与第二插孔92对齐设置，所述插销件82可滑动设于所述底座1上，所述插销件82的一端从所述底座1的底面外露，所述插销件82的另一端贯穿所述第一插孔91插入所述第二插孔92中，所述弹性件81连接所述底座1与所述插销件82，本实施例中，所述插销件82呈7字型。

综上所述，本实用新型提供的玩具车，具有灯光效果，孩童拍打或揉捏玩具车即可使玩具车发光，大大增强了玩具车的趣味性，让玩具车能够对孩童产生巨大的吸引力；同时，提高了玩具车的市场竞争力，利于玩具车行业的发展；硅胶罩可更换，利于降低用户的购置成本；设置插销件和弹性件，便于用户拆装、更换硅胶罩。

以上所述仅为本实用新型的实施例，并非因此限制本实用新型的专利范围，凡是利用本实用新型说明书及附图内容所作的等同变换，或直接或间接运用在相关的技术领域，均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920074364.2

申请日:2019-01-17

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:94(深圳)

授权编号:CN209752179U

授权时间:20191210

主分类号:A63H17/00

专利分类号:A63H17/00;A63H17/26;A63H17/28

范畴分类:15J;

申请人:深圳六点实业有限公司

第一申请人:深圳六点实业有限公司

申请人地址:518000 广东省深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区宝龙工业区南同大道3号1#-2#厂房

发明人:张伟兵

第一发明人:张伟兵

当前权利人:深圳六点实业有限公司

代理人:张明;张鹏

代理机构:44275

代理机构编号:深圳市博锐专利事务所 44275

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/ecbf7da5062dfd389ab3884a.html