# 一种聚氨酯保温面板论文和设计-周立

### 全文摘要

本实用新型公开了一种聚氨酯保温面板，包括外层、中间层和内层，所述外层包括第一聚氨酯板，所述第一聚氨酯板内设有第一空腔，所述第一空腔内设有断热铝层，所述中间层包括木板层，所述木板层与第一聚氨酯板固定连接，所述木板层内设有加固机构，所述木板层远离第一聚氨酯板一面上固定连接有玻璃棉层，所述内层包括第二聚氨酯板，所述第二聚氨酯板与玻璃棉层固定连接，所述第二聚氨酯板内设有第二空腔，所述第二空腔内部设有隔音棉层，所述隔音棉层与第二聚氨酯板固定连接。本实用新型结构合理，重量正常的情况下具有较高的强度，具有极高的保温效果，同时安全性能极高。

### 主设计要求

1.一种聚氨酯保温面板，包括外层(1)、中间层(2)和内层(3)，其特征在于,所述外层(1)包括第一聚氨酯板(4)，所述第一聚氨酯板(4)内设有第一空腔，所述第一空腔内设有断热铝层(5)，所述中间层(2)包括木板层(6)，所述木板层(6)与第一聚氨酯板(4)固定连接，所述木板层(6)内设有加固机构(7)，所述木板层(6)远离第一聚氨酯板(4)一面上固定连接有玻璃棉层(8)，所述内层(3)包括第二聚氨酯板(9)，所述第二聚氨酯板(9)与玻璃棉层(8)固定连接，所述第二聚氨酯板(9)内设有第二空腔，所述第二空腔内部设有隔音棉层(10)，所述隔音棉层(10)与第二聚氨酯板(9)固定连接。

### 设计方案

1.一种聚氨酯保温面板，包括外层(1)、中间层(2)和内层(3)，其特征在于,所述外层(1)包括第一聚氨酯板(4)，所述第一聚氨酯板(4)内设有第一空腔，所述第一空腔内设有断热铝层(5)，所述中间层(2)包括木板层(6)，所述木板层(6)与第一聚氨酯板(4)固定连接，所述木板层(6)内设有加固机构(7)，所述木板层(6)远离第一聚氨酯板(4)一面上固定连接有玻璃棉层(8)，所述内层(3)包括第二聚氨酯板(9)，所述第二聚氨酯板(9)与玻璃棉层(8)固定连接，所述第二聚氨酯板(9)内设有第二空腔，所述第二空腔内部设有隔音棉层(10)，所述隔音棉层(10)与第二聚氨酯板(9)固定连接。

2.根据权利要求1所述的一种聚氨酯保温面板，其特征在于，所述断热铝层(5)成锯齿状。

3.根据权利要求1所述的一种聚氨酯保温面板，其特征在于，所述加固机构(7)包括设置在木板层(6)内的多根加强筋(11)，多个所述加强筋(11)呈网状设置。

4.根据权利要求1所述的一种聚氨酯保温面板，其特征在于，所述木板层(6)边缘处有对玻璃棉层(8)限制的封边(12)。

5.根据权利要求1所述的一种聚氨酯保温面板，其特征在于，所述第一聚氨酯板(4)远离第二聚氨酯板(9)的一面上固定连接有绒布层(13)。

6.根据权利要求5所述的一种聚氨酯保温面板，其特征在于，所述绒布层(13)经过防火涂料处理。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及保温板技术领域，尤其涉及一种聚氨酯保温面板。

背景技术

硬质聚氨酯保温大板材可广泛用于彩钢夹芯板、中央空调、建筑墙体材料、冷库、冷藏室、保温箱、化工罐体等领域。1、硬质聚氨酯导热系数低，热工性能好。2、硬质聚氨酯具有防潮、防水性能。3、硬质聚氨酯防火，阻燃，耐高温。4、由于聚氨酯板材具有优良的隔热性能，在达到同样保温要求下，可使减少建筑物外围护结构厚度，从而增加室内使用面积。5、抗变形能力强，不易开裂，饰面稳定、安全。6、聚氨酯材料孔隙率结构稳定，基本上是闭孔结构，不仅保温性能优良，而且抗冻融、吸声性也好。硬泡聚氨酯保温构造的平均寿命，在正常使用与维修的条件下，能达到30年以上。7、综合性价比高。

现有的聚氨酯保温板结构单一，同时因为材料的原因导致整体的强度较低，可能无法满足一些较高的隔热需求，而且强度低导致容易损坏。

为此，我们提出一种聚氨酯保温面板来解决上述问题。

实用新型内容

本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺点，而提出的一种聚氨酯保温面板。

为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

一种聚氨酯保温面板，包括外层、中间层和内层，所述外层包括第一聚氨酯板，所述第一聚氨酯板内设有第一空腔，所述第一空腔内设有断热铝层，所述中间层包括木板层，所述木板层与第一聚氨酯板固定连接，所述木板层内设有加固机构，所述木板层远离第一聚氨酯板一面上固定连接有玻璃棉层，所述内层包括第二聚氨酯板，所述第二聚氨酯板与玻璃棉层固定连接，所述第二聚氨酯板内设有第二空腔，所述第二空腔内部设有隔音棉层，所述隔音棉层与第二聚氨酯板固定连接。

优选地，所述断热铝层成锯齿状。

优选地，所述加固机构包括设置在木板层内的多根加强筋，多个所述加强筋呈网状设置。

优选地，所述木板层边缘处有对玻璃棉层限制的封边。

优选地，所述第一聚氨酯板远离第二聚氨酯板的一面上固定连接有绒布层。

优选地，所述绒布层经过防火涂料处理。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果为：

1、通过设置第一聚氨酯板和第二聚氨酯板作为主体，同时设置木板层，木板层内设置加强筋，从而增加了整体的强度，同时与外部接触的只有聚氨酯板和木板层，内部的材料不易损坏，整体使用寿命较长。

2、在第一聚氨酯板和第二聚氨酯板内部都设置空腔，因为空气的热传导率远远小于固定，从而起到一定的隔热效果，而且第一聚氨酯板内部设有锯齿状的断热铝层，具有优异的隔热和反射热能的作用，保证满足一些需求较高的保温场合，第二聚氨酯板内设置隔音棉层，添加了隔音效果。

3、通过设置绒布层，绒布层设置在外表面层，增加保温效果，同时提高触摸体验，增加市场竞争力。

4通过设置玻璃棉层和在绒布层上涂刷防火涂料，保证整体板的防火性能，提高受热能力，减少火灾的发生。

附图说明

图1为本实用新型提出的一种聚氨酯保温面板的结构示意图；

图2为本实用新型提出的一种聚氨酯保温面板的截面结构示意图；

图3为本实用新型提出的一种聚氨酯保温面板中木板层的结构示意图。

图中：1外层、2中间层、3内层、4第一聚氨酯板、5断热铝层、6木板层、7加固机构、8玻璃棉层、9第二聚氨酯板、10隔音棉层、11加强筋、12封边、13绒布层。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

参照图1-3，一种聚氨酯保温面板，包括外层1、中间层2和内层3，外层1包括第一聚氨酯板4，第一聚氨酯板4内设有第一空腔，第一空腔内设有断热铝层5，断热铝层5成锯齿状，断热铝是以低热导率的非金属材料连接铝合金建筑型材制成的具有隔热、隔冷功能的复合材料，还具有优良的保温性能和隔声性能。

中间层2包括木板层6，木板层6与第一聚氨酯板4固定连接，木板层6内设有加固机构7，加固机构7包括设置在木板层6内的多根加强筋11，多个加强筋11呈网状设置，增加整体的强度，木板层6远离第一聚氨酯板4一面上固定连接有玻璃棉层8，玻璃棉层8是一种人造无机纤维。玻璃棉是将熔融玻璃纤维化，形成棉状的材料，化学成分属玻璃类，是一种无机质纤维.具有成型好、体积密度小、热导率彽、保温绝热、吸音性能好、耐腐蚀、化学性能稳定。

内层3包括第二聚氨酯板9，第二聚氨酯板9与玻璃棉层8固定连接，木板层6边缘处有对玻璃棉层8限制的封边12，对玻璃棉层8起到一定保护作用，第二聚氨酯板9内设有第二空腔，减轻重量，第二空腔内部设有隔音棉层10，隔音棉层10与第二聚氨酯板9固定连接，增加隔音效果，第一聚氨酯板4远离第二聚氨酯板9的一面上固定连接有绒布层13，提高保暖性和触摸体验，绒布层13经过防火涂料处理，增加耐火性。

本实用新型中，通过设置第一聚氨酯板4和第二聚氨酯板9作为外层1和内层3，同时第一聚氨酯板4和第二聚氨酯板9内部均设有第一空腔，利用传热比低的空气起到一定隔热效果，而且在第一聚氨酯板4远离第二聚氨酯板9的一面上固定连接绒布层13，同时第一聚氨酯板4和第二聚氨酯板9之间设有木质层6，利用木质层6内部的加强筋11保证整体的强度，同时设置了玻璃棉层8和涂刷了防火涂料，提高整体的防火性，额外添加了隔音棉层10，增加隔音效果。

以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920063934.8

申请日:2019-01-15

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:94(深圳)

授权编号:CN209636989U

授权时间:20191115

主分类号:E04B 1/80

专利分类号:E04B1/80;E04B1/94;F16L59/02;F16L59/07;F16L59/08

范畴分类:36C;36D;

申请人:深圳市普源新型材料有限公司

第一申请人:深圳市普源新型材料有限公司

申请人地址:518129 广东省深圳市龙岗区龙城街道吉祥社区岗贝村彩云路1号原3号宿舍401室

发明人:周立

第一发明人:周立

当前权利人:深圳市普源新型材料有限公司

代理人:汤东凤

代理机构:11350

代理机构编号:北京科亿知识产权代理事务所(普通合伙) 11350

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/ecf4efff03f02ec03c6f6188.html