# 一种伸缩式垃圾桶论文和设计

### 全文摘要

本实用新型公开了一种伸缩式垃圾桶，包括底座、第一桶体和第二桶体，所述底座顶端固定连接有第一桶体，所述第一桶体与第二桶体活动连接，所述第二桶体设于第一桶体正上方，所述第一桶体、第二桶体均为圆柱形中空结构，第一桶体、第二桶体内均设有空腔，所述第二桶体顶端固定连接有安装套，所述安装套下端面位于第二桶体外侧固定连接有挂钩，所述第二桶体上开设有凹槽，所述凹槽靠近安装套所在位置，所述第二桶体位于凹槽的位置固定安装有第一固定套，所述第一固定套顶端固定安装有连接套，所述连接套顶端固定安装有第二固定套。该伸缩式垃圾桶，设计合理，使用方便，便于垃圾袋的固定放置，且能够扩大垃圾桶内部空间。

### 主设计要求

1.一种伸缩式垃圾桶，包括底座(1)、第一桶体(3)和第二桶体(5)，其特征在于：所述底座(1)顶端固定连接有第一桶体(3)，所述第一桶体(3)与第二桶体(5)活动连接，所述第二桶体(5)设于第一桶体(3)正上方，所述第一桶体(3)、第二桶体(5)均为圆柱形中空结构，第一桶体(3)、第二桶体(5)内均设有空腔(18)，所述第二桶体(5)顶端固定连接有安装套(20)，所述安装套(20)下端面位于第二桶体(5)外侧固定连接有挂钩(17)，所述第二桶体(5)上开设有凹槽(19)，所述凹槽(19)靠近安装套(20)所在位置，所述第二桶体(5)位于凹槽(19)的位置固定安装有第一固定套(6)，所述第一固定套(6)顶端固定安装有连接套(7)，所述连接套(7)顶端固定安装有第二固定套(8)，所述第二固定套(8)活动套置在安装套(20)上，所述挂钩(17)设于连接套(7)内，所述第一桶体(3)一侧转动连接有齿轮(2)，所述第一桶体(3)靠近齿轮(2)的位置固定安装有第二支撑杆(10)，所述第二桶体(5)底端靠近齿轮(2)的位置固定安装有第一支撑杆(4)，所述第一支撑杆(4)、第二支撑杆(10)均与齿轮(2)配合安装。

### 设计方案

1.一种伸缩式垃圾桶，包括底座(1)、第一桶体(3)和第二桶体(5)，其特征在于：所述底座(1)顶端固定连接有第一桶体(3)，所述第一桶体(3)与第二桶体(5)活动连接，所述第二桶体(5)设于第一桶体(3)正上方，所述第一桶体(3)、第二桶体(5)均为圆柱形中空结构，第一桶体(3)、第二桶体(5)内均设有空腔(18)，所述第二桶体(5)顶端固定连接有安装套(20)，所述安装套(20)下端面位于第二桶体(5)外侧固定连接有挂钩(17)，所述第二桶体(5)上开设有凹槽(19)，所述凹槽(19)靠近安装套(20)所在位置，所述第二桶体(5)位于凹槽(19)的位置固定安装有第一固定套(6)，所述第一固定套(6)顶端固定安装有连接套(7)，所述连接套(7)顶端固定安装有第二固定套(8)，所述第二固定套(8)活动套置在安装套(20)上，所述挂钩(17)设于连接套(7)内，所述第一桶体(3)一侧转动连接有齿轮(2)，所述第一桶体(3)靠近齿轮(2)的位置固定安装有第二支撑杆(10)，所述第二桶体(5)底端靠近齿轮(2)的位置固定安装有第一支撑杆(4)，所述第一支撑杆(4)、第二支撑杆(10)均与齿轮(2)配合安装。

2.根据权利要求1所述的一种伸缩式垃圾桶，其特征在于：所述第二桶体(5)从上而下套置在第一桶体(3)外侧，所述第一桶体(3)顶端外侧固定连接有第一卡块(14)，所述第二桶体(5)底端内侧固定连接有第二卡块(15)，所述第一卡块(14)与第二卡块(15)配合安装。

3.根据权利要求1所述的一种伸缩式垃圾桶，其特征在于：所述安装套(20)为圆环形结构，所述安装套(20)固定焊接在第二桶体(5)顶端位置，所述安装套(20)直径大于第二桶体(5)直径。

4.根据权利要求1所述的一种伸缩式垃圾桶，其特征在于：所述第一固定套(6)、连接套(7)和第二固定套(8)均为圆环形结构，所述第一固定套(6)、连接套(7)和第二固定套(8)均套置在第二桶体(5)外侧，所述第二固定套(8)直径大于安装套(20)直径，所述第二固定套(8)通过连接套(7)与第一固定套(6)活动连接。

5.根据权利要求1所述的一种伸缩式垃圾桶，其特征在于：所述齿轮(2)上开设有卡齿(12)，所述卡齿(12)设有多组，所述第一支撑杆(4)、第二支撑杆(10)靠近齿轮(2)的一侧均开设有卡齿(12)，所述齿轮(2)上的卡齿(12)与第一支撑杆(4)、第二支撑杆(10)上的卡齿(12)配合安装，所述齿轮(2)远离第一桶体(3)的一侧固定焊接有连接杆(11)。

6.根据权利要求1所述的一种伸缩式垃圾桶，其特征在于：所述底座(1)内开设有用于放置垃圾袋的放置槽(16)，所述底座(1)位于放置槽(16)的位置铰接有活动门(13)，所述第二固定套(8)两侧均固定焊接有拉手(9)。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于垃圾桶技术领域，具体涉及一种伸缩式垃圾桶。

背景技术

近年来，随着人们生活水平的提高，生活垃圾越来越多，处理垃圾成为了一种技术难题。垃圾未经压缩，体积过大，而且十分散乱，给环卫工人造成很多不便；因此，设计一种具有压缩垃圾功能的垃圾桶显得尤为必要。

现在的垃圾桶一般为固定式，无论其是有盖、无盖，其容器本体均为固定式，此结构受适用环境所限，不能满足不同适用环境对垃圾筒容积的需要，且现有的垃圾桶在套垃圾袋的时候不容易固定，容易出现垃圾袋滑落进垃圾桶里的现象。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种伸缩式垃圾桶，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种伸缩式垃圾桶，包括底座、第一桶体和第二桶体，所述底座顶端固定连接有第一桶体，所述第一桶体与第二桶体活动连接，所述第二桶体设于第一桶体正上方，所述第一桶体、第二桶体均为圆柱形中空结构，第一桶体、第二桶体内均设有空腔，所述第二桶体顶端固定连接有安装套，所述安装套下端面位于第二桶体外侧固定连接有挂钩，所述第二桶体上开设有凹槽，所述凹槽靠近安装套所在位置，所述第二桶体位于凹槽的位置固定安装有第一固定套，所述第一固定套顶端固定安装有连接套，所述连接套顶端固定安装有第二固定套，所述第二固定套活动套置在安装套上，所述挂钩设于连接套内，所述第一桶体一侧转动连接有齿轮，所述第一桶体靠近齿轮的位置固定安装有第二支撑杆，所述第二桶体底端靠近齿轮的位置固定安装有第一支撑杆，所述第一支撑杆、第二支撑杆均与齿轮配合安装。

优选的，所述第二桶体从上而下套置在第一桶体外侧，所述第一桶体顶端外侧固定连接有第一卡块，所述第二桶体底端内侧固定连接有第二卡块，所述第一卡块与第二卡块配合安装。

优选的，所述安装套为圆环形结构，所述安装套固定焊接在第二桶体顶端位置，所述安装套直径大于第二桶体直径。

优选的，所述第一固定套、连接套和第二固定套均为圆环形结构，所述第一固定套、连接套和第二固定套均套置在第二桶体外侧，所述第二固定套直径大于安装套直径，所述第二固定套通过连接套与第一固定套活动连接。

优选的，所述齿轮上开设有卡齿，所述卡齿设有多组，所述第一支撑杆、第二支撑杆靠近齿轮的一侧均开设有卡齿，所述齿轮上的卡齿与第一支撑杆、第二支撑杆上的卡齿配合安装，所述齿轮远离第一桶体的一侧固定焊接有连接杆。

优选的，所述底座内开设有用于放置垃圾袋的放置槽，所述底座位于放置槽的位置铰接有活动门，所述第二固定套两侧均固定焊接有拉手。

本实用新型的技术效果和优点：该伸缩式垃圾桶，通过第一桶体、第二桶体、第一支撑杆、第二支撑杆和齿轮的配合使用，可以根据使用需求，有效的扩大垃圾桶的内部空间，解决了现在的垃圾桶一般为固定式，无论其是有盖、无盖，其容器本体均为固定式，此结构受适用环境所限，不能满足不同适用环境对垃圾筒容积的需要的问题，通过第一固定套、第二固定套、连接套、安装套和挂钩的配合使用，使垃圾袋可以在该垃圾桶上稳定放置，避免出现滑落现象，解决了现有的垃圾桶在套垃圾袋的时候不容易固定，容易出现垃圾袋滑落进垃圾桶里的问题，该伸缩式垃圾桶，设计合理，使用方便，便于垃圾袋的固定放置，且能够扩大垃圾桶内部空间。

附图说明

图1为本实用新型的结构示意图；

图2为本实用新型的剖面图；

图3为本实用新型的连接套展开状态示意图。

图中：1底座、2齿轮、3第一桶体、4第一支撑杆、5第二桶体、6第一固定套、7连接套、8第二固定套、9拉手、10第二支撑杆、11连接杆、12 卡齿、13活动门、14第一卡块、15第二卡块、16放置槽、17挂钩、18空腔、 19凹槽、20安装套。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

本实用新型提供了如图1-3所示的一种伸缩式垃圾桶，包括底座1、第一桶体3和第二桶体5，所述底座1顶端固定连接有第一桶体3，所述第一桶体 3与第二桶体5活动连接，所述第二桶体5设于第一桶体3正上方，所述第一桶体3、第二桶体5均为圆柱形中空结构，第一桶体3、第二桶体5内均设有空腔18，所述第二桶体5顶端固定连接有安装套20，所述安装套20下端面位于第二桶体5外侧固定连接有挂钩17，所述第二桶体5上开设有凹槽19，所述凹槽19靠近安装套20所在位置，所述第二桶体5位于凹槽19的位置固定安装有第一固定套6，所述第一固定套6顶端固定安装有连接套7，所述连接套7顶端固定安装有第二固定套8，所述第二固定套8活动套置在安装套 20上，所述挂钩17设于连接套7内，所述第一桶体3一侧转动连接有齿轮2，所述第一桶体3靠近齿轮2的位置固定安装有第二支撑杆10，所述第二桶体 5底端靠近齿轮2的位置固定安装有第一支撑杆4，所述第一支撑杆4、第二支撑杆10均与齿轮2配合安装，空腔18设有两组，且两组空腔18连通，挂钩17设有多组。

具体的，所述第二桶体5从上而下套置在第一桶体3外侧，所述第一桶体3顶端外侧固定连接有第一卡块14，所述第二桶体5底端内侧固定连接有第二卡块15，所述第一卡块14与第二卡块15配合安装，第一卡块14与第二卡块15均为圆环形结构。

具体的，所述安装套20为圆环形结构，所述安装套20固定焊接在第二桶体5顶端位置，所述安装套20直径大于第二桶体5直径。

具体的，所述第一固定套6、连接套7和第二固定套8均为圆环形结构，所述第一固定套6、连接套7和第二固定套8均套置在第二桶体5外侧，所述第二固定套8直径大于安装套20直径，所述第二固定套8通过连接套7与第一固定套6活动连接，连接套7具有伸缩性。

具体的，所述齿轮2上开设有卡齿12，所述卡齿12设有多组，所述第一支撑杆4、第二支撑杆10靠近齿轮2的一侧均开设有卡齿12，所述齿轮2上的卡齿12与第一支撑杆4、第二支撑杆10上的卡齿12配合安装，所述齿轮 2远离第一桶体3的一侧固定焊接有连接杆11，齿轮2上的卡齿12以连接杆 11为圆心环形阵列多组，且齿轮2上的卡齿12与第一支撑杆4、第二支撑杆 10上的卡齿12交错设置。

具体的，所述底座1内开设有用于放置垃圾袋的放置槽16，所述底座1 位于放置槽16的位置铰接有活动门13，所述第二固定套8两侧均固定焊接有拉手9，活动门13上开设有抽取口。

具体的，该伸缩式垃圾桶，在使用时，首先拉住把手9向下按压，使安装套20从第二固定套8中露出，然后从活动门13上的抽取口抽出垃圾袋，套置在第二桶体5上，然后将垃圾袋顶端边缘挂在挂钩17上，然后拉住把手 9向上拉动，使第二固定套8套在安装套20上，从而完成垃圾袋的固定，当垃圾桶内的空间不够时，握住连接杆11拧转齿轮2，齿轮2开始转动，通过第一支撑杆4、第二支撑杆10上的卡齿12，分别带动第一支撑杆4向上运动，第二支撑杆10向下运动，从而将第二桶体5从第一桶体3上升起，继而扩大垃圾桶内部空间，该伸缩式垃圾桶，设计合理，使用方便，便于垃圾袋的固定放置，且能够扩大垃圾桶内部空间。

最后应说明的是：以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型，尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换,凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920289136.7

申请日:2019-03-07

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:44(广东)

授权编号:CN209651084U

授权时间:20191119

主分类号:B65F 1/14

专利分类号:B65F1/14;B65F1/00;B65F1/06

范畴分类:34B;41A;

申请人:郑翠

第一申请人:郑翠

申请人地址:514300 广东省梅州市丰顺县丰良镇丰良社区居委会文教宿舍

发明人:郑翠

第一发明人:郑翠

当前权利人:郑翠

代理人:尚欣

代理机构:11616

代理机构编号:北京盛凡智荣知识产权代理有限公司 11616

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/ed54241cf0b355a27f7dba6f.html