# 一种室内装修用防潮木板论文和设计-覃卫红

### 全文摘要

本实用新型公开了一种室内装修用防潮木板，包括板身，所述板身的表面固定连接有防水层，所述防水层的表面开有半圆槽，所述半圆槽的中部卡接有吸水棉，所述板身的顶端中部开有限位槽，所述限位槽的一侧开有定位孔，所述板身的底端中部固定连接有限位块。该种实用新型设计合理，使用方便，通过设置有防水层、半圆槽和吸水棉，能够有效地通过采用硅胶材质的防水层起到防水的效果，吸水棉能够有效地将防水层表面的水进行吸附，防止水进入板身，通过设置有防腐蚀层、泡沫板和隔水层，能够通过采用聚四氟乙烯材质的防腐蚀层有效地起到耐腐蚀的作用，泡沫板和隔水层能够防止水进入板身的内部，该实用新型简单方便，适合广泛推广。

### 主设计要求

1.一种室内装修用防潮木板，包括板身(3)，其特征在于：所述板身(3)的表面固定连接有防水层(1)，所述防水层(1)的表面开有半圆槽(10)，所述半圆槽(10)的中部卡接有吸水棉(11)，所述板身(3)的顶端中部开有限位槽(2)，所述限位槽(2)的一侧开有定位孔(4)，所述板身(3)的底端中部固定连接有限位块(6)，所述限位块(6)的一侧传动连接有定位杆(5)，所述板身(3)的内部中部固定连接有泡沫板(8)，所述泡沫板(8)的顶端固定连接有防腐蚀层(7)，所述泡沫板(8)的底端固定连接有隔水层(9)。

### 设计方案

1.一种室内装修用防潮木板，包括板身(3)，其特征在于：所述板身(3)的表面固定连接有防水层(1)，所述防水层(1)的表面开有半圆槽(10)，所述半圆槽(10)的中部卡接有吸水棉(11)，所述板身(3)的顶端中部开有限位槽(2)，所述限位槽(2)的一侧开有定位孔(4)，所述板身(3)的底端中部固定连接有限位块(6)，所述限位块(6)的一侧传动连接有定位杆(5)，所述板身(3)的内部中部固定连接有泡沫板(8)，所述泡沫板(8)的顶端固定连接有防腐蚀层(7)，所述泡沫板(8)的底端固定连接有隔水层(9)。

2.根据权利要求1所述一种室内装修用防潮木板，其特征在于：所述防水层(1)的材质为硅胶，所述防水层(1)的厚度为5-8mm，所述防水层(1)与板身(3)紧密相接。

3.根据权利要求1所述一种室内装修用防潮木板，其特征在于：所述防腐蚀层(7)设置在泡沫板(8)的正上方，所述防腐蚀层(7)的材质为聚四氟乙烯，所述防腐蚀层(7)的表面还设置有防水涂层。

4.根据权利要求1所述一种室内装修用防潮木板，其特征在于：所述泡沫板(8)与防腐蚀层(7)与隔水层(9)紧密相接，所述泡沫板(8)的厚度为1-1.5cm。

5.根据权利要求1所述一种室内装修用防潮木板，其特征在于：所述隔水层(9)的材质为石棉，所述隔水层(9)呈平面矩形状结构，所述隔水层(9)的厚度为1-2cm。

6.根据权利要求1所述一种室内装修用防潮木板，其特征在于：所述定位杆(5)共设置有多根，所述定位杆(5)与板身(3)的连接处设置有限位销，所述定位杆(5)与板身(3)滑动连接，所述定位杆(5)与定位孔(4)的位置相对应。

7.根据权利要求1所述一种室内装修用防潮木板，其特征在于：所述吸水棉(11)设置在半圆槽(10)中部，所述吸水棉(11)为可拆卸结构。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及室内装修材料技术领域，特别涉及一种室内装修用防潮木板。

背景技术

室内装修包括房间设计、装修、家具布置及各种小装点。偏重于建筑物里面的装修建设，不仅在装修设计施工期间，还包括住进去之后长期的不断装饰。另外应逐渐树立“轻装修、重装饰”的概念，现有用于装修的木板，在进行安装使用时，往往不能有效起到防水防潮的作用，大大影响了木板的使用寿命，使得墙面漏水，给生活带来了很大的麻烦，且现有的木板在安装时无法进行精准定位，常常木板在安装后安装后由于安装位置不准确产生偏移等问题。

实用新型内容

本实用新型的主要目的在于提供一种室内装修用防潮木板，可以有效解决背景技术中的问题。

为实现上述目的，本实用新型采取的技术方案为：

一种室内装修用防潮木板，包括板身，所述板身的表面固定连接有防水层，所述防水层的表面开有半圆槽，所述半圆槽的中部卡接有吸水棉，所述板身的顶端中部开有限位槽，所述限位槽的一侧开有定位孔，所述板身的底端中部固定连接有限位块，所述限位块的一侧传动连接有定位杆，所述板身的内部中部固定连接有泡沫板，所述泡沫板的顶端固定连接有防腐蚀层，所述泡沫板的底端固定连接有隔水层。

进一步地，所述防水层的材质为硅胶，所述防水层的厚度为5-8mm，所述防水层与板身紧密相接。

进一步地，所述防腐蚀层设置在泡沫板的正上方，所述防腐蚀层的材质为聚四氟乙烯，所述防腐蚀层的表面还设置有防水涂层。

进一步地，所述泡沫板与防腐蚀层与隔水层紧密相接，所述泡沫板的厚度为1-1.5cm。

进一步地，所述隔水层的材质为石棉，所述隔水层呈平面矩形状结构，所述隔水层的厚度为1-2cm。

进一步地，所述定位杆共设置有多根，所述定位杆与板身的连接处设置有限位销，所述定位杆与板身滑动连接，所述定位杆与定位孔的位置相对应。

进一步地，所述吸水棉设置在半圆槽中部，所述吸水棉为可拆卸结构。

与现有技术相比，本实用新型具有如下有益效果：该种实用新型设计合理，使用方便，通过设置有防水层、半圆槽和吸水棉，能够有效地通过采用硅胶材质的防水层起到防水的效果，吸水棉能够有效地将防水层表面的水进行吸附，防止水进入板身，通过设置有防腐蚀层、泡沫板和隔水层，能够通过采用聚四氟乙烯材质的防腐蚀层有效地起到耐腐蚀的作用，泡沫板和隔水层能够防止水进入板身的内部，通过设置有限位槽、定位孔、限位块和定位杆，方便通过限位槽与限位块相接，实现板身的固定，定位孔与定位杆相接，通过定位杆插入定位孔内部有效地起到板身精准定位的作用，该实用新型简单方便，适合广泛推广。

附图说明

图1为本实用新型的整体的结构示意图。

图2为本实用新型的板身的内部结构示意图。

图3为本实用新型的防水层的局部结构示意图。

图中：1、防水层；2、限位槽；3、板身；4、定位孔；5、定位杆；6、限位块；7、防腐蚀层；8、泡沫板；9、隔水层；10、半圆槽；11、吸水棉。

具体实施方式

为使本实用新型实现的技术手段；创作特征；达成目的与功效易于明白了解，下面结合具体实施方式，进一步阐述本实用新型。

如图1-3所示，一种室内装修用防潮木板，包括板身3，所述板身3的表面固定连接有防水层1，所述防水层1的表面开有半圆槽10，所述半圆槽10的中部卡接有吸水棉11，所述板身3的顶端中部开有限位槽2，所述限位槽2的一侧开有定位孔4，所述板身3的底端中部固定连接有限位块6，所述限位块6的一侧传动连接有定位杆5，所述板身3的内部中部固定连接有泡沫板8，所述泡沫板8的顶端固定连接有防腐蚀层7，所述泡沫板8的底端固定连接有隔水层9。

其中，所述防水层1的材质为硅胶，所述防水层1的厚度为5-8mm，所述防水层1与板身3紧密相接。

其中，所述防腐蚀层7设置在泡沫板8的正上方，所述防腐蚀层7的材质为聚四氟乙烯，所述防腐蚀层7的表面还设置有防水涂层。

其中，所述泡沫板8与防腐蚀层7与隔水层9紧密相接，所述泡沫板8的厚度为1-1.5cm。

其中，所述隔水层9的材质为石棉，所述隔水层9呈平面矩形状结构，所述隔水层9的厚度为1-2cm，通过隔水层9能够有效地起到防水的效果。

其中，所述定位杆5共设置有多根，所述定位杆5与板身3的连接处设置有限位销，所述定位杆5与板身3滑动连接，所述定位杆5与定位孔4的位置相对应，通过定位杆5与定位孔4位置相对应，能够有效地进行精准定位。

其中，所述吸水棉11设置在半圆槽10中部，所述吸水棉11为可拆卸结构。

需要说明的是，本实用新型为一种室内装修用防潮木板，在使用过程中，设置有多块板身3，通过采用硅胶材质的防水层1起到防水的效果，吸水棉11能够有效地将防水层1表面的水进行吸附，防止水进入板身3，能够通过采用聚四氟乙烯材质的防腐蚀层7有效地起到耐腐蚀的作用，泡沫板8和隔水层9能够防止水进入板身3的内部，通过限位槽2与限位块6相接，实现板身3的固定，通过定位孔4与定位杆5相接，定位杆5插入定位孔4内部有效地起到板身3精准定位的作用。

以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解，本实用新型不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理，在不脱离本实用新型精神和范围的前提下，本实用新型还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920103357.0

申请日:2019-01-22

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:授权编号:CN209620479U

授权时间:20191112

主分类号:E04F 13/075

专利分类号:E04F13/075

范畴分类:36D;

申请人:覃卫红

第一申请人:覃卫红

申请人地址:401331重庆市沙坪坝区大学城富力城瀚湖A区4栋1002号

发明人:覃卫红

第一发明人:覃卫红

当前权利人:覃卫红

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/edf3fd886b5286979e5d8c5b.html