# 建筑工程混凝土浇筑施工技术要点分析刘怀江

中国建筑第二工程局有限公司西南分公司重庆市400020

摘要：随着城市化进程的加快，我国建筑工程建设越来越多。现代建筑工程施工中混凝土工程在其中占据着较大的比重，尤其是以高层建筑为代表的建筑更是以混凝土与钢筋作为主体结构以确保建筑主体具有足够的结构强度和稳定性。混凝土工程施工在现代建筑工程施工中将占据越来越重要的地位。建筑工程施工质量与混凝土工程施工质量有着直接而紧密的联系，在建筑工程施工中应当对混凝土浇筑施工质量引起足够的重视并采取积极有效的措施控制好混凝土浇筑施工质量。本文在分析混凝土浇筑施工特点的基础上对如何做好混凝土浇筑施工质量的控制进行了分析阐述。

关键词：建筑工程；混凝土浇筑；施工技术

引言

混凝土是现代建筑最重要的组成部分，其具有坚固耐用、使用寿命长、施工方式简单等优点，得到了迅速推广。在现代建筑工程中，几乎没有建筑结构可以与混凝土施工技术相分离。深入应用混凝土施工浇筑技术已经成了我国建筑行业发展的方向，也是未来施工建设的趋势。实际上，在建筑工程的混凝土施工中，整个建筑工程的混凝土浇筑不是很难，但是因混凝土浇筑技术应用的范围很广，所以如果在其中某一环节突然出了问题，就很容易导致整个建筑工程出现安全隐患。因此，在建筑工程施工中，我们必须重视混凝土浇筑方法的选择。

1混凝土浇筑技术的概念

混凝土是用凝胶材料来胶合粗细不同的各种骨料的材料。混凝土材料包含着粗细不同的砂土，剂量比较大的水泥，一定量的水和少量的外加剂等。混凝土作为混合型的固体材料，在建筑工程施工中被广泛采用。其中，水泥在混凝土中主要起胶合作用，是混凝土中极为核心的部分。混凝土可以根据密度不同、用途不同、强度等级不同等来进行分类，不同的分类方法对应着混凝土的不同属性。在建筑工程施工过程中，不同的混凝土起着不同的作用。在建模完成之后，这些作用不同的混凝土就构成了建筑工程施工的不同结构。混凝土浇筑就是在建筑工程施工的同时，为了使建筑施工结构塑化，从而将制作好的混凝土倒入施工建筑模板，使这个模板形成一个稳定实用且完整的结构。由于混凝土浇筑具有诸多优势，可以节省建筑工程施工成本，缩短建筑工程施工时间，加强建筑结构强度，因此，在我国得到广泛运用。

2建筑施工中混凝土浇筑施工技术要点

2.1浇筑前的准备工作

混凝土浇筑工程在施工之前，要检查所需浇筑的平面是否平整，不允许有任何杂物存在，如果检查中没有发现任何问题，就可以开始浇筑施工。而后，对需要连接新新老混凝土的裂缝而言，在开始浇筑工程之前，要先在裂缝上层铺设3cm左右厚度的混凝土，这里应特别注意的问题是，所铺设的混凝土要和浇筑的混凝土产品号一样，而铺设的过程中要严格遵守铺设章程，确保铺设的厚度保持均匀。

2.2制定合理的施工方案

在混凝土浇筑过程中一个合理的施工方案可以有效减少各种意外情况的出现，这样建筑施工人员的行为也就有所依据，如果在浇筑施工过程中或者是浇筑之后都能有可供参考的依据，并迅速做出相应的反应措施。因此在建筑混凝土浇筑之前，有关工程师应该根据建筑工程的实际情况制定合理的施工方案，然后对混凝土浇筑施工人员的技术做一个大致的了解，从而保证整个混凝土浇筑施工过程中能够做到有序施工。混凝土浇筑的质量在很大程度上决定了整个建筑的安全质量。因此在实际的混凝土浇筑施工中，建筑工程师必须制定一个科学合理的施工方案，只有这样才能对可能存在的各种因素进行全面的分析，从而加大对混凝土浇筑施工过程中发生意外的有效预防，从而提高混凝土浇筑的质量。同时，建筑工程师也应对各种施工设备的原理进行明确，表明混凝土浇筑过程中的各项标准，从而避免在混凝土浇筑中出现意外情况，保证浇筑施工的正常有序进行。

2.3建筑工程施工中混凝土的搅拌

检验完水、水泥、砂石等材料后，要按照建筑工程施工的设计要求和实际情况使其均匀混合。要想达到较好的胶合效果，还要明确材料的投放顺序，避免出现因不同投放顺序而导致建筑工程施工所用的混凝土呈现出不同特性的情况。在对建筑工程施工所用的混凝土进行搅拌之前，要根据不同的建筑施工工程来综合考虑，确定建筑工程施工时所用的混凝土的材料配比，根据建筑工程施工部位来调整各配方的含量，以得到不同特性的混凝土。在搅拌的过程中，要注意搅拌时间、搅拌后的停放时间、运输时间、搅拌时的温度、泵送时的泵压等因素对混凝土的影响。搅拌时间以5min为分界点，5min之内，搅拌时间和混凝土的含气量成正比关系，5min之后则成反比，因此，搅拌时间以5min为最佳。泵送混凝土时，泵压会持续对混凝土的含气量造成损失。温度对含气量的影响也较大，搅拌混凝土时的温度和含气量成正比。搅拌完成之后，混凝土必须尽快投入使用，因为混凝土在停放和运输时，含气量也会随着时间的推移而逐渐降低。此外，搅拌混凝土振捣的时长、振幅也和含气量成正比。简言之，混凝土搅拌就是调节混凝土含气量的过程，不同的混凝土对含气量的要求不同。在搅拌过程中，还要注意含水量对混凝土的影响，此次，气候是必要的考虑因素，在天气不稳定时，一定要加强对混凝土含水量的检测，根据含水量的变化调整搅拌时间或搅拌总量。搅拌时，还要严格控制搅拌添加剂的投入，过多的搅拌添加剂会在一定程度上改变混凝土的特性，使混凝土失去原有的作用。一般情况下，5%是添加剂的最高剂量。

2.4混凝土浇筑

（1）多层框架结构。当混凝土浇筑面向多层和高层框架结构进行施工时，要采用分层浇筑的方法。当第一层浇筑的混凝土开始凝结之前，就要进行第二层浇筑，层层递进开展浇筑作业，尽量保证混凝土浇筑工作的连续性，避免新旧混凝土之间出现明显接缝，不但会影响建筑的外观，还会影响施工的质量。对于技术要求较高的施工工艺，要选择有经验的专业施工人员进行操作，保证浇筑工作万无一失。（2）剪力墙。剪力墙结构的混凝土浇筑方法包括分段浇筑和均匀上升浇筑，需要注意的是要合理控制接缝位置。对于墙体混凝土浇筑一般将接缝设置在空口或者门窗等位置以便保证混凝土浇筑的连续进行。必要时要采取有效措施保证接缝质量。在进行混凝土浇筑时要重视埋件控制，达到钢筋设计的要求，避免浇筑导致钢筋位移。（3）大体积混凝土。建筑工程中进行大体积混凝土施工是极其普遍的，其需要使用更多的混凝土。混凝土在凝结过程中会进行水化反应，产生大量的水化热，如果混凝土体积较大，水化热不能及时通过混凝土散失，混凝土外部和内部的温度差增加，混凝土难以承受较大的温度应力，容易导致混凝土产生裂缝从而影响施工质量。在大体积混凝土浇筑时，要有效避免水化热产生的温度应力问题，合理控制水泥的用量。

结语

在现代建筑施工过程中，混凝土浇筑是必不可少的施工环节。但为了进一步提高混凝土浇筑技术的发展，减少因为技术问题或混凝体配制、材料选择等问题，导致建筑出现裂缝，甚至危及整栋建筑质量的情况出现。所以，提高混凝土浇筑的技术水准，不断在建筑工程中得到实践，并不断地创新发展，进一步改善混凝土浇筑技术和方案，不断推进我国混凝土浇筑技术的发展，确保整体建筑的质量和效益。

参考文献：

[1]王大志.浅析混凝土浇筑施工技术在建筑工程施工中的应用［J］.低碳世界，2016（8）：154-155.

[2]谢楠，张坚，张丽，付小辉，张青华.基于影响面的混凝土浇筑期施工荷载调查和统计分析[J].工程力学，2015，32（02）：90-96.

[3]王洪涛，侯玉杰.天津高银117大厦C50P8超大体积筏板混凝土施工组织创新模式及施工关键技术[J].施工技术，2015，44（02）：22-26+87.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/ee342d58c7222e70400f5bb5.html