# 一种用于骨传导设备的声音阻隔塑胶结构论文和设计-张廷保

### 全文摘要

本实用新型公开了一种用于骨传导设备的声音阻隔塑胶结构，包括本体，所述本体的左上角固接有卡块，所述卡块与挡板的右上角相卡接，所述本体的左下角和挡板的底端均开设有第一凹槽，所述第二连接块通过连接轴与挡板的底端活动相连，所述套筒的外表面与橡胶套的右端相套接，所述套筒的内部固接有海绵塞。该用于骨传导设备的声音阻隔塑胶结构，通过第一连接块、连接绳、第二连接块和连接轴的配合，使挡板能够自由活动的同时使挡板无法与本体分离，通过橡胶套、套筒和海绵塞的配合，使整体机构能够塞入耳内并起到隔音作用，通过卡块的作用，使挡板与本体保持连接，从而实现挡板的固定，使用方法简单，实用性强，便于推广。

### 主设计要求

1.一种用于骨传导设备的声音阻隔塑胶结构，包括本体(1)，其特征在于：所述本体(1)的左上角固接有卡块(8)，所述卡块(8)与挡板(7)的右上角相卡接，所述本体(1)的左下角和挡板(7)的底端均开设有第一凹槽(2)，所述第一凹槽(2)内设有第一连接块(3)，所述第一连接块(3)通过连接轴(4)与本体(1)活动相连，所述第一连接块(3)的左端与连接绳(5)的右端相固接，所述连接绳(5)的左端与第二连接块(6)的右端相固接，所述第二连接块(6)通过连接轴(4)与挡板(7)的底端活动相连，所述挡板(7)的左侧中心位置与套筒(9)的右端相固接，所述套筒(9)的外表面与橡胶套(10)的右端相套接，所述套筒(9)的内部固接有海绵塞(11)。

### 设计方案

1.一种用于骨传导设备的声音阻隔塑胶结构，包括本体(1)，其特征在于：所述本体(1)的左上角固接有卡块(8)，所述卡块(8)与挡板(7)的右上角相卡接，所述本体(1)的左下角和挡板(7)的底端均开设有第一凹槽(2)，所述第一凹槽(2)内设有第一连接块(3)，所述第一连接块(3)通过连接轴(4)与本体(1)活动相连，所述第一连接块(3)的左端与连接绳(5)的右端相固接，所述连接绳(5)的左端与第二连接块(6)的右端相固接，所述第二连接块(6)通过连接轴(4)与挡板(7)的底端活动相连，所述挡板(7)的左侧中心位置与套筒(9)的右端相固接，所述套筒(9)的外表面与橡胶套(10)的右端相套接，所述套筒(9)的内部固接有海绵塞(11)。

2.根据权利要求1所述的一种用于骨传导设备的声音阻隔塑胶结构，其特征在于：所述挡板(7)的卡块(8)的下方开设有第二凹槽(12)，所述第二凹槽(12)内固接有橡胶塞(13)，所述橡胶塞(13)与凸块(14)紧密贴合，所述凸块(14)的右端与连杆(15)的左端一体成型，所述连杆(15)的右端与挡板(7)相固接。

3.根据权利要求1所述的一种用于骨传导设备的声音阻隔塑胶结构，其特征在于：所述橡胶套(10)与套筒(9)的连接位置外表面套接有橡胶圈(16)。

4.根据权利要求1所述的一种用于骨传导设备的声音阻隔塑胶结构，其特征在于：所述挡板(7)的右侧外表面固接有橡胶垫(17)。

5.根据权利要求1所述的一种用于骨传导设备的声音阻隔塑胶结构，其特征在于：所述挡板(7)的顶端加工有磨纹(18)。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及用于骨传导设备的声音阻隔塑胶结构技术领域，具体为一种用于骨传导设备的声音阻隔塑胶结构。

背景技术

声波传导到内耳的一种方式：声波直接经颅骨途径使外淋巴发生相应波动，并激动耳蜗的螺旋器产生听觉。骨传导是指来自植床周边的宿主骨表面和骨髓中的定向成骨前体细胞通过增殖伸延长入植入骨及其腔隙的表面，产生成骨细胞形成新骨。骨传导无线耳机是骨传导设备的一种，其主要特点是在使用骨传导耳机时能够同时听到外界声音，但是当仅想听耳机传来的声音时，骨传导耳机不具有声音阻隔结构，从而导致无法仅听到耳机传来的声音，影响使用体验。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种用于骨传导设备的声音阻隔塑胶结构，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种用于骨传导设备的声音阻隔塑胶结构，包括本体，所述本体的左上角固接有卡块，所述卡块与挡板的右上角相卡接，所述本体的左下角和挡板的底端均开设有第一凹槽，所述第一凹槽内设有第一连接块，所述第一连接块通过连接轴与本体活动相连，所述第一连接块的左端与连接绳的右端相固接，所述连接绳的左端与第二连接块的右端相固接，所述第二连接块通过连接轴与挡板的底端活动相连，所述挡板的左侧中心位置与套筒的右端相固接，所述套筒的外表面与橡胶套的右端相套接，所述套筒的内部固接有海绵塞。

优选的，所述挡板的卡块的下方开设有第二凹槽，所述第二凹槽内固接有橡胶塞，所述橡胶塞与凸块紧密贴合，所述凸块的右端与连杆的左端一体成型，所述连杆的右端与挡板相固接。

优选的，所述橡胶套与套筒的连接位置外表面套接有橡胶圈。

优选的，所述挡板的右侧外表面固接有橡胶垫。

优选的，所述挡板的顶端加工有磨纹。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该用于骨传导设备的声音阻隔塑胶结构，通过第一连接块、连接绳、第二连接块和连接轴的配合，使挡板能够自由活动的同时使挡板无法与本体分离，通过橡胶套、套筒和海绵塞的配合，使整体机构能够塞入耳内并起到隔音作用，通过卡块的作用，使挡板与本体保持连接，从而实现挡板的固定，使用方法简单，实用性强，便于推广。

附图说明

图1为本实用新型结构示意图；

图2为图1的第一连接块和第二连接块结构示意图；

图3为图1的卡块和连杆结构示意图。

图中：1、本体，2、第一凹槽，3、第一连接块，4、连接轴，5、连接绳， 6、第二连接块，7、挡板，8、卡块，9、套筒，10、橡胶套，11、海绵塞， 12、第二凹槽，13、橡胶塞，14、凸块，15、连杆，16、橡胶圈，17、橡胶垫，18、磨纹。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种用于骨传导设备的声音阻隔塑胶结构，包括本体1，本体1为现有的骨传导无线耳机的骨传导位置装置，其型号不限，本体1的左上角固接有卡块8，卡块8与挡板7的右上角相卡接，卡块8使挡板7无法从本体1的左端脱出，本体1的左下角和挡板7 的底端均开设有第一凹槽2，第一凹槽2内设有第一连接块3，第一连接块3 通过连接轴4与本体1活动相连，第一连接块3能够以连接轴4为轴转动，第一连接块3的左端与连接绳5的右端相固接，连接绳5的左端与第二连接块6的右端相固接，连接绳5的材质为塑胶，其形状为螺旋形，具有一定的弹性，第二连接块6通过连接轴4与挡板7的底端活动相连，第二连接块6 能够以连接轴4为轴转动，挡板7的左侧中心位置与套筒9的右端相固接，套筒9的外表面与橡胶套10的右端相套接，橡胶套10使整体机构能够塞入耳内，套筒9的内部固接有海绵塞11，海绵塞11起到隔音作用，挡板7的卡块8的下方开设有第二凹槽12，第二凹槽12内固接有橡胶塞13，橡胶塞13 与凸块14紧密贴合，凸块14的右端与连杆15的左端一体成型，连杆15的右端与挡板7相固接，橡胶套10与套筒9的连接位置外表面套接有橡胶圈16，橡胶圈16使橡胶套10与套筒9连接的更紧密，挡板7的右侧外表面固接有橡胶垫17，橡胶垫17对挡板7的右端起到保护作用，挡板7的顶端加工有磨纹18，磨纹18能够增加摩擦力，便于挡板7的打开。

对本体1进行佩戴，当需要隔绝外界声音时，拨动挡板7，使挡板7与卡块8分离，并使凸块14从橡胶塞13内脱出，进而使挡板7能够活动，牵引挡板7，使挡板7带动套筒9活动，从而使套筒9带动橡胶套13和海绵塞11 运动，进而使挡板7带动套筒9、橡胶套10和海绵塞11塞入使用者的耳内，摘下的挡板7带动第一连接块3以连接轴4为轴转动，从而使第一连接块3 将连接绳5拉扯，进而使连接绳5带动第二连接块6以连接轴4为轴转动，以实现挡板7、套筒9、橡胶套10和海绵塞11的位置调整，塞入耳内的整体机构在橡胶套10的作用下不易从而内脱出，且在海绵塞11的作用下，大大减少了外界声音进入耳内，从而实现了隔音的目的，进而增加了使用者的舒适度。

在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“同轴”、“底部”、“一端”、“顶部”、“中部”、“另一端”、“上”、“一侧”、“顶部”、“内”、“前部”、“中央”、“两端”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

在本实用新型中，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“设置”、“连接”、“固定”、“旋接”等术语应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或成一体；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系，除非另有明确的限定，对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920110828.0

申请日:2019-01-23

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:94(深圳)

授权编号:CN209517436U

授权时间:20191018

主分类号:H04R 1/10

专利分类号:H04R1/10

范畴分类:38B;

申请人:深圳市鑫中鑫塑胶五金有限公司

第一申请人:深圳市鑫中鑫塑胶五金有限公司

申请人地址:518000 广东省深圳市龙华区大浪街道浪口社区浪口工业园94号1层

发明人:张廷保

第一发明人:张廷保

当前权利人:深圳市鑫中鑫塑胶五金有限公司

代理人:李绍飞

代理机构:44482

代理机构编号:深圳市凯博企服专利代理事务所(特殊普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/ee6f4c25c1b90368941c8fa6.html