# 试分析水利工程施工中围堰技术的应用要点于洋

潍坊市峡山水库管理局261325

摘要：水利工程施工中围堰技术的应用是非常关键的，其对于保障工程施工质量和工程整体性能的提升起着重要的促进作用。所以，基于水利工程施工中的围堰技术进行分析的基础上，对其应用要点进行分析，并提出合理的应用措施具有非常必要的现实意义。

关键词：水利工程；围堰技术；应用要点；措施分析

1.围堰技术概述分析

1.1基本介绍

围堰技术在水利工程施工中的应用主要是在正式的施工工作开始之前，能够搭建一个临时性的围护结构，这个结构的存在起着保障和防护的作用，其可以有效的防护外部水土进入到施工结构中，从而能够降低外部环境对水利工程施工所造成的不良影响。围堰工程在水利工程施工完成后，其需要及时的进行拆除，并不能永久性的留存，基于围堰工程的应用特征，所以必须要保证围堰施工的稳定性、可靠性和防渗透性。

1.2结构形式

水利工程施工中的围堰技术的应用有着其自身独有的结构形式，现今在水利工程中常用的结构形式首先为混凝土围堰。此种结构形式的围堰技术主要应用材料则是混凝土，其具有良好的耐冲击性和防渗透性，并且在施工的过程中，混凝土围堰能够与水利工程施工结合在一起，现今被广泛的应用于施工过程中。其次，则是过水土石围堰。此种结构形式的围堰主要是对水利工程的基坑进行防护的，其可以通过对围堰的堰脚和下游坡面进行防护和加固，以此保证其安全过水性，能够降低渗透压的不良影响。然后则是不过水土石围堰，此种结构形式的围堰技术由于其成本投入低、适应性强、施工技术简单等特点，在水利工程中获得了广泛的应用，但是其施工的过程中对水位的要求是比较高的。另外则是钢板桩格型围堰。此种结构形式的围堰主要是在主格体和联弧段的结合下共同铸造成钢板桩格围堰，其具有较大的强度和硬度，能够承受较强的冲击力。最后，则是土围堰和土袋围堰。此种结构形式的围堰同样应用也是比较光蛋的，其一般应用的是粘性较大的土质或砂土。

2.水利工程施工中围堰技术的应用要点分析

2.1科学合理施工方案的编制形成

围堰技术在水利工程施工中的应用首先要制定合理的施工方案。这就需要施工人员能够密切分析，在结合岩土工程的考察图纸、施工设计图纸、施工现场环境考察分析结果的基础上，综合性的制定施工设计方案。且施工施工方案必须明确体现围堰作业的具体要求和各项技术应用的程序，对于易容易出现问题的地方要准备应急方案，做好及时调整，强化各个部分之间的协调工作，减少不规范、不合理的施工对整体围堰性能造成的不利影响。

2.2稳定的围堰构筑的存在

水利工程施工中围堰工程性能能否正确发挥，从根本上依赖的是围堰技术是标准化、规范化的得到应用。所以，在围堰技术应用实施的过程中，施工人员要强化对施工现场的具体分析，以此选择合适的围堰施工结构形式，因此保证围堰技术应用的合理化。其次，则是施工人员要对水位进行正确的测量和分析，保证围堰地基建设的牢固性，确定合适的基坑的深层挖掘和深层埋设程度，并且能够正确的选择应用与地区水流土质特点符合的围堰材料，因此从材料利用上保证围堰技术应用之后的后期工程不出现因材料而造成的腐蚀、崩塌、渗漏等问题。

2.3强化新技术的利用

围堰技术作为现今水利工程施工中常用的技术之一，为了能够保证其顺应水利工程质量建设的要求，能够强化围堰新技术的应用是非常必要的。这就要求水利工程围堰技术的施工团队，能够从现实状况出发，在总结以往的施工经验的基础上，结合施工需求和施工目标的前提下，积极创新、有所突破，对施工做出适当的调整，保证新技术的应用能够满足整体的施工需求。此外，则是能够不断强化对信息化技术的应用，实现智能化的、动态化的监督管理，保证高质量的围堰工程建设。

2.4全面考虑水流的走向和土的走向

水利工程围堰技术的规范化应用需要施工人员严格根据水流的走向和土的走向进行设计分析。所以，在实际应用的过程中施工人员必须考虑到已经设计存在的图纸本身所带来的冲击压力、水流方向、土质压力、水流冲击力等方面存在的问题进行综合的考虑和分析。其次，则是具体采用何种形式的围堰结构形式，还必须要结合施工现场的土质情况进行分析，严格实地测量勘察，有效的降低施工技术和水流走向以及土走向之间的冲突。

2.5严格保证围堰接头的严密性

水利工程施工中针对围堰和岸坡联合出的处理，则需要施工人员针对接口位置进行加固和定期的维护。在实际处理的过程中，施工人员必须要不断的增加接触面积和岸边深度，并且能够延长防渗漏线，并且针对接口处是否存在岩石，如不存在，则可以通过透水层进行深埋处理，以此能够避免围堰工程出现渗透问题。

2.6合理设计围堰，进行建造

基于围堰工程在水利工程中的作用的重要性，这就需要施工团队必须针对围堰工程进行合理的设计，共同建造标准化的、规范化的围堰工程。而在合理化的施工设计的过程中，一方面要有效的结合施工成本费用的投入和分配；另一方面要强化基础视察工作，做好围堰初期勘察工作，以此保证基坑开挖的合理性和材料选择的可靠性，并且能够不断的强化监督控制，实现对围堰工程的整体应用。

3.水利工程施工中围堰技术应用的措施分析

3.1因地制宜，合理设置围堰

围堰工程作为一种临时性的工程，为了促使其作用能够有效的发挥，必须因地制宜的选择合理的结构形式。在具体的因地制宜的分析的过程中，首先要根据围堰施工设计的土质环境和水流环境进行分析，尤其是根据水流速度确定选择何种形式的围堰结构，能够保证其防渗性比较好。其次，则是根据围堰工程施工建设的水环境的深度和水流速度确定围堰工程是否需要打桩处理，而且可以结合所在地建设的具体的应用材料如：竹木材料进行选择利用，从材料利用上实因地制宜。最后，则是在水流速度比较大的时候，则需要在围堰操作的时候设置竹子和铅丝笼，以此保证围堰技术应用的高水平和高质量建设。

3.2规划设计工作

水利工程围堰施工设计的过程中，做好规划设计工作是非常必须的。首先，能够保证水利围堰施工图纸的正确设计和选择。施工图纸的设计需要结合施工现场环境分析，确定合理设计方案，且方案的制定中能够设置出每处的观测点，并且通过观测点能够做好观测记录，做出灵活的调整，保证施工质量。其次，则是确定水利围堰施工的程序和流程，严格遵从基层开挖处理、出口围堰进行基础处理工作、水下的块体进行清除、最后应用堰体石料和黏土进行回填、围堰工程拆除。最后，合理的选择水利围堰施工方法。施工方法的选择要结合施工的粘土材料和石料进行确定。

3.3基坑排水施工

现今经常使用的基坑排水方法主要是一次性的方法围堰基坑排水和经常性的基坑排水。而具体选择何种排水方法则要根据实际情况和废弃水的情况进行科学的估算分析。

3.4粘土填充技术

粘土填充技术的应用首先需要根据填充材料进行合理的选择，其次则是能够进行分层施工操作工作；然后则是能够严格控制好施工的厚度和进步，其次则是能够严格控制围堰施工的厚度，保证施工符合操作标准；最后做好夯实处理工作。

3.5围堰拆除与加固技术

围堰工程建造之后，需要进行加固处理，这就需要运用挖土机进行二次夯实处理，并且能够做出实时监测工作，发现问题，及时处理。此外，则是能够定时的进行围堰工程的维护和养护处理工作，避免围堰坡面发生位移，提升围堰工程自身的稳固性。最后，则是能够正确的进行围堰的拆除，保证拆除不会影响到其他工程的正常建设。

4.小结

综上所述，水利工程围堰技术的应用需要在结合实际情况的基础上，合理的选择结构形式，从施工方案的设计、新技术的应用、水流和土流走向的确定以及因地制宜的进行施工等方面整体上保证围堰工程施工设计的稳定性和牢固性，保证其高质量的建设和应用。

参考文献：

[1]李玉玺.探讨围堰技术在水利工程施工中的应用[J].黑龙江科技信息，2016（8）：199-199.

[2]刘雁，石岩.关于水利工程施工中围堰技术的应用分析[J].城市建设理论研究：电子版，2015（16）：129-129.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/ee7698280b04f5679522d08d.html