# 一种垃圾处理设备的除臭风道组件论文和设计

### 全文摘要

本实用新型涉及垃圾处理机设备技术领域，且公开了一种垃圾处理设备的除臭风道组件，包括连接管，所述连接管的内部开设有进气口，所述连接管的内部开设有位于进气口右侧的出气口，所述连接管的内部固定安装有滤块，所述滤块的内部开设有气孔，所述连接管的底部连通有安装管，所述安装管的内部固定安装有轴承，所述轴承的内部固定安装有排污管，所述排污管的外侧固定安装有位于轴承顶部的密封环。该垃圾处理设备的除臭风道组件，具备防堵塞等优点，解决了现有技术中垃圾处理机的除臭风道在输送时气体中会掺杂有粉尘和残料等混入管道内，长时间的堆积和沉淀会导致管道堵塞，影响通风效率的问题。

### 主设计要求

1.一种垃圾处理设备的除臭风道组件，包括连接管(1)，其特征在于：所述连接管(1)的内部开设有进气口(2)，所述连接管(1)的内部开设有位于进气口(2)右侧的出气口(3)，所述连接管(1)的内部固定安装有滤块(4)，所述滤块(4)的内部开设有气孔(5)，所述连接管(1)的底部连通有安装管(9)，所述安装管(9)的内部固定安装有轴承(10)，所述轴承(10)的内部固定安装有排污管(11)，所述排污管(11)的外侧固定安装有位于轴承(10)顶部的密封环(8)，所述排污管(11)的顶部固定安装有位于滤块(4)底部的螺旋转刀(6)，所述螺旋转刀(6)的顶部设有与滤块(4)底部相互接触的刀刃(7)，所述安装管(9)的右侧固定安装有机箱(15)，所述机箱(15)的内部固定安装有电机(14)，所述排污管(11)的外侧固定安装有位于安装管(9)底部的从动齿轮(12)，所述电机(14)的输出轴固定安装有与从动齿轮(12)相啮合的主动齿轮(13)。

### 设计方案

1.一种垃圾处理设备的除臭风道组件，包括连接管(1)，其特征在于：所述连接管(1)的内部开设有进气口(2)，所述连接管(1)的内部开设有位于进气口(2)右侧的出气口(3)，所述连接管(1)的内部固定安装有滤块(4)，所述滤块(4)的内部开设有气孔(5)，所述连接管(1)的底部连通有安装管(9)，所述安装管(9)的内部固定安装有轴承(10)，所述轴承(10)的内部固定安装有排污管(11)，所述排污管(11)的外侧固定安装有位于轴承(10)顶部的密封环(8)，所述排污管(11)的顶部固定安装有位于滤块(4)底部的螺旋转刀(6)，所述螺旋转刀(6)的顶部设有与滤块(4)底部相互接触的刀刃(7)，所述安装管(9)的右侧固定安装有机箱(15)，所述机箱(15)的内部固定安装有电机(14)，所述排污管(11)的外侧固定安装有位于安装管(9)底部的从动齿轮(12)，所述电机(14)的输出轴固定安装有与从动齿轮(12)相啮合的主动齿轮(13)。

2.根据权利要求1所述的一种垃圾处理设备的除臭风道组件，其特征在于：所述连接管(1)的内部设有隔层，且隔层将进气口(2)和出气口(3)分隔，滤块(4)位于隔层的内部。

3.根据权利要求1所述的一种垃圾处理设备的除臭风道组件，其特征在于：所述滤块(4)的顶部为弧面设计，滤块(4)的底部为平面设计，且滤块(4)为不锈钢。

4.根据权利要求1所述的一种垃圾处理设备的除臭风道组件，其特征在于：所述气孔(5)呈等距离均匀分布，且气孔(5)将进气口(2)与出气口(3)相连通。

5.根据权利要求1所述的一种垃圾处理设备的除臭风道组件，其特征在于：所述排污管(11)的顶部延伸至连接管(1)的内部，且排污管(11)的底部延伸至安装管(9)的底部外侧。

6.根据权利要求1所述的一种垃圾处理设备的除臭风道组件，其特征在于：所述密封环(8)与连接管(1)之间为活动连接，且密封环(8)位于螺旋转刀(6)的下方。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及垃圾处理机设备技术领域，具体为一种垃圾处理设备的除臭风道组件。

背景技术

垃圾处理机是用于处理生活垃圾的常用设备，垃圾处理机一般通过提升机构将垃圾桶提升至倒入口，打开仓盖并将垃圾倒入机器中进行处理，而垃圾处理机工作过后，机器中会残留较重的异味，如果再次打开仓盖进行垃圾处理，异味则会逸散，影响车间的工作环境。

现有技术中垃圾处理机的除臭风道在输送时气体中会掺杂有粉尘和残料等混入管道内，长时间的堆积和沉淀会导致管道堵塞，影响通风效率，故而提出一种垃圾处理设备的除臭风道组件解决上述所提出的问题。

实用新型内容

(一)解决的技术问题

针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种垃圾处理设备的除臭风道组件，具备防堵塞等优点，解决了现有技术中垃圾处理机的除臭风道在输送时气体中会掺杂有粉尘和残料等混入管道内，长时间的堆积和沉淀会导致管道堵塞，影响通风效率的问题。

(二)技术方案

为实现上述防堵塞的目的，本实用新型提供如下技术方案：一种垃圾处理设备的除臭风道组件，包括连接管，所述连接管的内部开设有进气口，所述连接管的内部开设有位于进气口右侧的出气口，所述连接管的内部固定安装有滤块，所述滤块的内部开设有气孔，所述连接管的底部连通有安装管，所述安装管的内部固定安装有轴承，所述轴承的内部固定安装有排污管，所述排污管的外侧固定安装有位于轴承顶部的密封环，所述排污管的顶部固定安装有位于滤块底部的螺旋转刀，所述螺旋转刀的顶部设有与滤块底部相互接触的刀刃，所述安装管的右侧固定安装有机箱，所述机箱的内部固定安装有电机，所述排污管的外侧固定安装有位于安装管底部的从动齿轮，所述电机的输出轴固定安装有与从动齿轮相啮合的主动齿轮。

优选的，所述连接管的内部设有隔层，且隔层将进气口和出气口分隔，滤块位于隔层的内部。

优选的，所述滤块的顶部为弧面设计，滤块的底部为平面设计，且滤块为不锈钢。

优选的，所述气孔呈等距离均匀分布，且气孔将进气口与出气口相连通。

优选的，所述排污管的顶部延伸至连接管的内部，且排污管的底部延伸至安装管的底部外侧。

优选的，所述密封环与连接管之间为活动连接，且密封环位于螺旋转刀的下方。

(三)有益效果

与现有技术相比，本实用新型提供了一种垃圾处理设备的除臭风道组件，具备以下有益效果：

该垃圾处理设备的除臭风道组件，通过将连接管与除臭风道进行连接，气体通过进气口进入连接管的内部，连接管的气体流通到滤块的底部通过气孔进入出气口的内部并排除，当带有粉尘和残料的气体通过滤块时，粉尘和残料会被过滤阻挡在滤块的底部，同时电机带动主动齿轮进行旋转，主动齿轮带动从动齿轮转动，从动齿轮带动排污管转动，排污管带动螺旋转刀顺时针转动，螺旋转刀顶部的刀刃刮除滤块底部的粉尘和残料使气孔保持畅通，粉尘和残料进入螺旋转刀内落入排污管的内部并排出，通过滤块过滤的气体所混合的粉尘和残料可有效的被减少，避免粉尘和残料堆积在管道内造成堵塞，从而达到了防堵塞的目的。

附图说明

图1为本实用新型结构剖面图；

图2为本实用新型结构示意图。

图中：1连接管、2进气口、3出气口、4滤块、5气孔、6螺旋转刀、7刀刃、8密封环、9安装管、10轴承、11排污管、12从动齿轮、13主动齿轮、14电机、15机箱。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-2，本实用新型提供一种技术方案：一种垃圾处理设备的除臭风道组件，包括连接管1，连接管1的内部开设有进气口2，连接管1的内部设有隔层，且隔层将进气口2和出气口3分隔，滤块4位于隔层的内部，连接管1的内部开设有位于进气口2右侧的出气口3，连接管1的内部固定安装有滤块4，滤块4的顶部为弧面设计，滤块4的底部为平面设计，且滤块4为不锈钢，滤块4的内部开设有气孔5，气孔5呈等距离均匀分布，且气孔5将进气口2与出气口3相连通，连接管1的底部连通有安装管9，安装管9的内部固定安装有轴承10，轴承10的内部固定安装有排污管11，排污管11的顶部延伸至连接管1的内部，且排污管11的底部延伸至安装管9的底部外侧，排污管11的外侧固定安装有位于轴承10顶部的密封环8，密封环8与连接管1之间为活动连接，且密封环8位于螺旋转刀6的下方，排污管11的顶部固定安装有位于滤块4底部的螺旋转刀6，螺旋转刀6的顶部设有与滤块4底部相互接触的刀刃7，安装管9的右侧固定安装有机箱15，机箱15的内部固定安装有电机14，电机14的型号可为40A2A01030-SCO，排污管11的外侧固定安装有位于安装管9底部的从动齿轮12，电机14的输出轴固定安装有与从动齿轮12相啮合的主动齿轮13，通过将连接管1与除臭风道进行连接，气体通过进气口2进入连接管1的内部，连接管1的气体流通到滤块4的底部通过气孔5进入出气口3的内部并排除，当带有粉尘和残料的气体通过滤块4时，粉尘和残料会被过滤阻挡在滤块4的底部，同时电机14带动主动齿轮13进行旋转，主动齿轮13带动从动齿轮12转动，从动齿轮12带动排污管11转动，排污管11带动螺旋转刀6顺时针转动，螺旋转刀6顶部的刀刃7刮除滤块4底部的粉尘和残料使气孔5保持畅通，粉尘和残料进入螺旋转刀6内落入排污管11的内部并排出，通过滤块4过滤的气体所混合的粉尘和残料可有效的被减少，避免粉尘和残料堆积在管道内造成堵塞，从而达到了防堵塞的目的。

综上所述，该垃圾处理设备的除臭风道组件，通过将连接管1与除臭风道进行连接，气体通过进气口2进入连接管1的内部，连接管1的气体流通到滤块4的底部通过气孔5进入出气口3的内部并排除，当带有粉尘和残料的气体通过滤块4时，粉尘和残料会被过滤阻挡在滤块4的底部，同时电机14带动主动齿轮13进行旋转，主动齿轮13带动从动齿轮12转动，从动齿轮12带动排污管11转动，排污管11带动螺旋转刀6顺时针转动，螺旋转刀6顶部的刀刃7刮除滤块4底部的粉尘和残料使气孔5保持畅通，粉尘和残料进入螺旋转刀6内落入排污管11的内部并排出，通过滤块4过滤的气体所混合的粉尘和残料可有效的被减少，避免粉尘和残料堆积在管道内造成堵塞，从而达到了防堵塞的目的，解决了现有技术中垃圾处理机的除臭风道在输送时气体中会掺杂有粉尘和残料等混入管道内，长时间的堆积和沉淀会导致管道堵塞，影响通风效率的问题。

需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下，由语句“包括一个……”限定的要素，并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920292303.3

申请日:2019-03-08

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:44(广东)

授权编号:CN209577719U

授权时间:20191105

主分类号:B09B 3/00

专利分类号:B09B3/00;B01D46/24;B01D46/42;B01D53/00

范畴分类:41A;

申请人:广东特丽洁环境工程有限公司

第一申请人:广东特丽洁环境工程有限公司

申请人地址:528000 广东省佛山市顺德区大良鉴海南路美食城(后面)六福苑二层B06号

发明人:冯骥;李维全;刘杏英;周敏中;张清杰

第一发明人:冯骥

当前权利人:广东特丽洁环境工程有限公司

代理人:陈雪梅

代理机构:44490

代理机构编号:佛山卓就专利代理事务所(普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/eecc97392b362f45cdc654c4.html