# 显微硬度论文_崔楠,吴扬,张颖

导读:本文包含了显微硬度论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:镀层,硬度,脉冲,氧化钴,模型,电子束,钎焊。

### 显微硬度论文文献综述

崔楠,吴扬,张颖[1]（2019）在《环保型硬铬镀层的显微硬度研究》一文中研究指出在环保型叁价铬镀液中电镀硬铬,并研究了温度、脉冲频率、平均电流密度和占空比对硬铬镀层显微硬度的影响。结果表明:硬铬镀层的显微硬度随温度的升高变化不大,随脉冲频率的提高和平均电流密度的增加先增大后减小,随占空比的增加逐渐增大。当温度为50℃、脉冲频率为3 kHz、平均电流密度为30 A/dm~2、占空比为60%时,可以获得具有纳米晶结构的硬铬镀层。该镀层为体心立方结构,平均晶粒尺寸约为42.7 nm,显微硬度达到8 230 MPa。(本文来源于《电镀与环保》期刊2019年06期）

张秀英[2]（2019）在《基于改进支持向量机的化学镀Ni-P/ZrO_2复合镀层显微硬度预测模型的建立》一文中研究指出选取对化学镀Ni-P/ZrO_2复合镀层的显微硬度具有代表性的影响因素作为输入变量,以正交试验获得的有限试验数据为样本,先建立基于传统支持向量机的预测模型,再采用遗传算法对传统支持向量机中的惩罚因子与核函数参数进行优化,最终建立基于改进支持向量机的预测模型。通过遗传算法进化迭代,提高改进支持向量机模型的预测精度。选取神经网络模型和传统支持向量机模型作为对比模型。结果表明:改进支持向量机模型的预测精度较高,可以利用该模型对化学镀Ni-P/ZrO_2复合镀层的显微硬度进行预测。(本文来源于《电镀与环保》期刊2019年06期）

K.O.NAYANA,S.RANGANATHA,H.N.SHUBHA,M.PANDURANGAPPA[3]（2019）在《十二烷基硫酸钠对Ni-Co_3O_4复合电沉积镀层显微组织、耐蚀性能和显微硬度的影响（英文）》一文中研究指出在添加十二烷基硫酸钠(SLS)的瓦特型镀液中,于低碳钢表面电沉积Ni-Co_3O_4复合镀层。当镀液中存在SLS时,分散的Co_3O_4颗粒向阴极迁移的趋势更大,并与镀层结合。SLS改变Ni-Co_3O_4复合镀层的化学成分、表面形貌和显微组织。与纯镍镀层相比,所开发的复合镀层具有更高的耐蚀性能和显微硬度。在SLS存在条件下,在镀液中装载不同浓度的Co_3O_4颗粒使镀层表面具有疏水性,这对于提高Ni-Co_3O_4复合镀层的耐蚀性能非常有效。在镀液高Co_3O_4颗粒载荷量(>3 g/L)的情况下,Co_3O_4颗粒发生团聚,在镀层表面形成缺陷和位错,导致镀层耐腐蚀性能下降。通过线性磨损试验对疏水镀层的力学性能进行评价。(本文来源于《Transactions of Nonferrous Metals Society of China》期刊2019年11期）

张海英,何文胜,魏杰,侯本祥[4]（2019）在《新一代流动树脂二体式磨耗与显微硬度研究》一文中研究指出目的:体外研究比较5种新一代直接充填用流动复合树脂的磨耗量与显微硬度。材料与方法:以Majesty(MJ)通用型复合树脂作为对照材料,选择Clearfil Majesty LV2(LV2),Filtex 350 XT Flow (XT),Beautifil Flowable Plus(本文来源于《2019年中华口腔医学会口腔材料专业委员会第十四次全国口腔材料学术年会论文集》期刊2019-10-29）

张锋刚[5]（2019）在《脉冲频率对IPEB辐照WC-13Ni硬质合金显微组织与硬度的影响》一文中研究指出采用扫描电镜、表面轮廓仪、X射线衍射仪和维氏显微硬度计研究了脉冲频率对强流脉冲电子束(IPEB)辐照WC-13Ni硬质合金微观组织与硬度的影响。结果表明,在较低能量密度3 J/cm~2下,脉冲频率的增加使IPEB辐照热冲击累积作用增强,导致硬质合金表面热冲蚀坑数量与Ni相含量增加,表面粗糙度缓慢增加,硬度先下降后缓慢增加;在较高能量密度13 J/cm~2下,脉冲频率的增加使IPEB辐照热重熔累积作用增强,导致硬质合金表面烧蚀孔数量与尺寸、WC_(1-x)和W_2C相含量增加,同时表面粗糙度及硬度呈先增加后降低的变化趋势,当脉冲频率为1 Hz时,表面硬度达到最大值1 380 HV_(0.2)。(本文来源于《稀有金属与硬质合金》期刊2019年05期）

师瑀,张莹莹,郭潇潇,纪强[6]（2019）在《核反应堆蒸汽发生器压力边界焊接接头的显微组织及硬度》一文中研究指出根据核反应堆蒸汽发生器压力边界水室分隔板与定位板之间的结构特点,采用不对称X形坡口形式对Inconel600合金进行对接焊,研究了焊接接头的显微组织与硬度。结果表明:与母材相比,焊接接头热影响区的晶粒变大,熔合区组织过渡良好;焊缝边缘为垂直于熔合线向焊缝中心生长的柱状晶,焊缝中心为柱状晶和等轴晶的混合组织;在正面焊缝和反面焊缝之间的重熔区形成了较多的等轴晶;焊缝区物相组成与母材的相似,均由基体γ相、γ′间隙相及碳化物组成;焊缝重熔区的硬度最高,热影响区的硬度最低。(本文来源于《机械工程材料》期刊2019年10期）

齐岳峰,王峰,任勇彬,韩天棋[7]（2019）在《显微硬度在铝合金钎焊性能分析中的应用》一文中研究指出针对铝合金钎焊焊缝不同区域以及不同相组成物,利用微小维氏硬度计进行显微维氏硬度测试,对焊缝中不同组织与化合物进行量化分析,同时分析钎料与母材的结合层及母材物理性能变化情况。使用扫描电子显微镜联合能谱仪,对硬度检测相关组织进行分析,确定其组分,并进一步观察焊料与母材结合层的维氏硬度,以及钎料或钎焊工艺对母材的影响。结果表明:显微维氏硬度检测能够应用于铝合金焊缝分析,并通过联合扫描电镜与能谱仪分析,利用显微硬度检测结果分析钎焊性能。(本文来源于《物理测试》期刊2019年05期）

韩亚莉,郑博文,金肖峰[8]（2019）在《基于Labview的显微维氏硬度压痕测量系统的开发》一文中研究指出本文在显微维氏硬度计的基础上通过Labview软件设计维氏硬度测量系统,实现对压痕对角线长度的测量,进而可以直接求得维氏硬度值。其中压痕采用叁种测量方法获取对角线长度,通过叁种方法的比较分析寻求最优测量法。该测量系统实现了硬件结构与软件平台的完美对接,硬度计通过设计改良,确保压头在与试样接触时试样处于水平状态,有效避免压痕结果出现误差。Labview软件平台界面清晰明了,操作过程简洁,具备进一步开发的潜能。(本文来源于《计量与测试技术》期刊2019年09期）

任俊军[9]（2019）在《BP神经网络模型预测Ni-Co/SiO_2复合镀层显微硬度的研究》一文中研究指出将正交试验与BP神经网络相结合,建立了能够表征电流密度、温度、超声波功率及镀液中SiO_2微粒的质量浓度与Ni-Co/SiO_2复合镀层显微硬度之间关系的BP神经网络模型。采用附加动量法对模型算法进行优化,并将正交试验获得的数据作为样本,分别利用常规BP神经网络模型和优化后的BP神经网络模型进行预测。结果表明:优化后的BP神经网络模型的计算效率不及常规神经网络模型的计算效率,但将其用于预测Ni-Co/SiO_2复合镀层的显微硬度具有较强的可行性和较高的准确度。(本文来源于《电镀与环保》期刊2019年05期）

张伟华,赵刚,安丽洁,冷秀娟,孙伟[10]（2019）在《工艺条件对Cu-WC复合镀层显微硬度的影响》一文中研究指出分别选用空气搅拌、超声波搅拌作为搅拌方式,在相同的实验条件下进行了对比实验。比较了两种Cu-WC复合镀层的显微硬度,同时研究了超声波功率对Cu-WC复合镀层显微硬度的影响。结果表明:采用超声波搅拌制备的Cu-WC复合镀层的显微硬度较采用空气搅拌制备的Cu-WC复合镀层的显微硬度提高了19.7%;较低的超声波功率对Cu-WC复合镀层的显微硬度影响不大,而过高的超声波功率不利于Cu-WC复合镀层显微硬度的提高;当超声波功率为240 W时,Cu-WC复合镀层的显微硬度达到最大值1 681 MPa;Cu-WC复合镀层的显微硬度与平均晶粒尺寸基本遵从Hall-Petch关系。(本文来源于《电镀与环保》期刊2019年05期）

### 显微硬度论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

选取对化学镀Ni-P/ZrO_2复合镀层的显微硬度具有代表性的影响因素作为输入变量,以正交试验获得的有限试验数据为样本,先建立基于传统支持向量机的预测模型,再采用遗传算法对传统支持向量机中的惩罚因子与核函数参数进行优化,最终建立基于改进支持向量机的预测模型。通过遗传算法进化迭代,提高改进支持向量机模型的预测精度。选取神经网络模型和传统支持向量机模型作为对比模型。结果表明:改进支持向量机模型的预测精度较高,可以利用该模型对化学镀Ni-P/ZrO_2复合镀层的显微硬度进行预测。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 显微硬度论文参考文献

[1].崔楠,吴扬,张颖.环保型硬铬镀层的显微硬度研究[J].电镀与环保.2019

[2].张秀英.基于改进支持向量机的化学镀Ni-P/ZrO_2复合镀层显微硬度预测模型的建立[J].电镀与环保.2019

[3].K.O.NAYANA,S.RANGANATHA,H.N.SHUBHA,M.PANDURANGAPPA.十二烷基硫酸钠对Ni-Co_3O_4复合电沉积镀层显微组织、耐蚀性能和显微硬度的影响（英文）[J].TransactionsofNonferrousMetalsSocietyofChina.2019

[4].张海英,何文胜,魏杰,侯本祥.新一代流动树脂二体式磨耗与显微硬度研究[C].2019年中华口腔医学会口腔材料专业委员会第十四次全国口腔材料学术年会论文集.2019

[5].张锋刚.脉冲频率对IPEB辐照WC-13Ni硬质合金显微组织与硬度的影响[J].稀有金属与硬质合金.2019

[6].师瑀,张莹莹,郭潇潇,纪强.核反应堆蒸汽发生器压力边界焊接接头的显微组织及硬度[J].机械工程材料.2019

[7].齐岳峰,王峰,任勇彬,韩天棋.显微硬度在铝合金钎焊性能分析中的应用[J].物理测试.2019

[8].韩亚莉,郑博文,金肖峰.基于Labview的显微维氏硬度压痕测量系统的开发[J].计量与测试技术.2019

[9].任俊军.BP神经网络模型预测Ni-Co/SiO_2复合镀层显微硬度的研究[J].电镀与环保.2019

[10].张伟华,赵刚,安丽洁,冷秀娟,孙伟.工艺条件对Cu-WC复合镀层显微硬度的影响[J].电镀与环保.2019

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/ef350730c730e280d7a1eb71.html