# 一种水利工程用防堵的拦污栅论文和设计-梁入云

### 全文摘要

本实用新型公开了一种水利工程用防堵的拦污栅，包括沟渠，所述沟渠的内部设置有拦污栅，所述拦污栅的顶部固定连接有传动箱，所述传动箱内壁的背面固定连接有第一电机，所述第一电机的输出端固定连接有转盘，所述转盘正面的顶部固定连接有固定柱，固定柱的表面套设有固定杆，固定杆内部的顶部和底部均活动连接有滑杆。本实用新型通过设置沟渠、拦污栅、传动箱、第一电机、转盘、固定柱、固定杆、滑杆、毛刷、凹槽、第二电机、活动柱和粉碎叶的配合使用，解决了现有的拦污栅在使用过程中由于杂质过多，容易造成堵塞，从而造成拦污栅无法使用的问题，该水利工程用防堵的拦污栅，具备防堵的优点，提高了拦污栅的实用性。

### 主设计要求

1.一种水利工程用防堵的拦污栅，包括沟渠(1)，其特征在于：所述沟渠(1)的内部设置有拦污栅(2)，所述拦污栅(2)的顶部固定连接有传动箱(3)，所述传动箱(3)内壁的背面固定连接有第一电机(4)，所述第一电机(4)的输出端固定连接有转盘(5)，所述转盘(5)正面的顶部固定连接有固定柱(6)，所述固定柱(6)的表面套设有固定杆(7)，所述固定杆(7)内部的顶部和底部均活动连接有滑杆(8)，所述滑杆(8)的两侧均与传动箱(3)的内壁固定连接，所述固定杆(7)的底部贯穿传动箱(3)并延伸至传动箱(3)的底部，所述固定杆(7)的底部固定连接有毛刷(9)，所述拦污栅(2)的两侧均设置有凹槽(10)，所述传动箱(3)的两侧均设置有第二电机(11)，所述第二电机(11)的输出端固定连接有活动柱(12)，所述活动柱(12)的底部贯穿沟渠(1)并延伸至凹槽(10)的内部，所述活动柱(12)的两侧均固定连接有粉碎叶(13)。

### 设计方案

1.一种水利工程用防堵的拦污栅，包括沟渠(1)，其特征在于：所述沟渠(1)的内部设置有拦污栅(2)，所述拦污栅(2)的顶部固定连接有传动箱(3)，所述传动箱(3)内壁的背面固定连接有第一电机(4)，所述第一电机(4)的输出端固定连接有转盘(5)，所述转盘(5)正面的顶部固定连接有固定柱(6)，所述固定柱(6)的表面套设有固定杆(7)，所述固定杆(7)内部的顶部和底部均活动连接有滑杆(8)，所述滑杆(8)的两侧均与传动箱(3)的内壁固定连接，所述固定杆(7)的底部贯穿传动箱(3)并延伸至传动箱(3)的底部，所述固定杆(7)的底部固定连接有毛刷(9)，所述拦污栅(2)的两侧均设置有凹槽(10)，所述传动箱(3)的两侧均设置有第二电机(11)，所述第二电机(11)的输出端固定连接有活动柱(12)，所述活动柱(12)的底部贯穿沟渠(1)并延伸至凹槽(10)的内部，所述活动柱(12)的两侧均固定连接有粉碎叶(13)。

2.根据权利要求1所述的一种水利工程用防堵的拦污栅，其特征在于：所述滑杆(8)表面的两侧均套设有弹簧(14)，所述弹簧(14)靠近固定杆(7)的一侧与固定杆(7)的表面固定连接，所述弹簧(14)远离固定杆(7)的一侧与传动箱(3)的内壁固定连接。

3.根据权利要求1所述的一种水利工程用防堵的拦污栅，其特征在于：所述固定杆(7)的内部开设有配合固定柱(6)使用的滑槽(15)，所述传动箱(3)的底部开设有配合固定杆(7)使用的开口(16)。

4.根据权利要求1所述的一种水利工程用防堵的拦污栅，其特征在于：所述活动柱(12)表面的顶部套设有密封圈(17)，所述密封圈(17)的表面与沟渠(1)的内部固定连接。

5.根据权利要求1所述的一种水利工程用防堵的拦污栅，其特征在于：所述活动柱(12)表面的底部固定连接有轴承(18)，所述轴承(18)的底部与凹槽(10)内壁的底部固定连接。

6.根据权利要求1所述的一种水利工程用防堵的拦污栅，其特征在于：所述毛刷(9)的背面与拦污栅(2)的正面配合使用，所述粉碎叶(13)的数量为三个，且均匀分布在活动柱(12)的表面。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及水利工程技术领域，具体为一种水利工程用防堵的拦污栅。

背景技术

拦污栅由边框、横隔板和栅条构成，支承在混凝土墩墙上，一般用钢材制造，栅条间距视污物大小、多少和运用要求而定，水电站用的栅条间距取决于水轮机型号及尺寸，以保证通过拦污栅的污物不会卡在水轮机过流部件中为准。

水利工程中需要使用到拦污栅，但现有的拦污栅在使用过程中由于杂质过多，容易造成堵塞，从而造成拦污栅无法使用的现象，降低了拦污栅的实用性。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种水利工程用防堵的拦污栅，具备防堵的优点，解决了现有的拦污栅在使用过程中由于杂质过多，容易造成堵塞，从而造成拦污栅无法使用的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种水利工程用防堵的拦污栅，包括沟渠，所述沟渠的内部设置有拦污栅，所述拦污栅的顶部固定连接有传动箱，所述传动箱内壁的背面固定连接有第一电机，所述第一电机的输出端固定连接有转盘，所述转盘正面的顶部固定连接有固定柱，所述固定柱的表面套设有固定杆，所述固定杆内部的顶部和底部均活动连接有滑杆，所述滑杆的两侧均与传动箱的内壁固定连接，所述固定杆的底部贯穿传动箱并延伸至传动箱的底部，所述固定杆的底部固定连接有毛刷，所述拦污栅的两侧均设置有凹槽，所述传动箱的两侧均设置有第二电机，所述第二电机的输出端固定连接有活动柱，所述活动柱的底部贯穿沟渠并延伸至凹槽的内部，所述活动柱的两侧均固定连接有粉碎叶。

优选的，所述滑杆表面的两侧均套设有弹簧，所述弹簧靠近固定杆的一侧与固定杆的表面固定连接，所述弹簧远离固定杆的一侧与传动箱的内壁固定连接。

优选的，所述固定杆的内部开设有配合固定柱使用的滑槽，所述传动箱的底部开设有配合固定杆使用的开口。

优选的，所述活动柱表面的顶部套设有密封圈，所述密封圈的表面与沟渠的内部固定连接。

优选的，所述活动柱表面的底部固定连接有轴承，所述轴承的底部与凹槽内壁的底部固定连接。

优选的，所述毛刷的背面与拦污栅的正面配合使用，所述粉碎叶的数量为三个，且均匀分布在活动柱的表面。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果如下：

1、本实用新型通过设置沟渠、拦污栅、传动箱、第一电机、转盘、固定柱、固定杆、滑杆、毛刷、凹槽、第二电机、活动柱和粉碎叶的配合使用，解决了现有的拦污栅在使用过程中由于杂质过多，容易造成堵塞，从而造成拦污栅无法使用的问题，该水利工程用防堵的拦污栅，具备防堵的优点，提高了拦污栅的实用性。

2、本实用新型通过设置弹簧，能够方便固定杆的左右移动，方便固定杆的复位，提高了固定杆的稳定性，方便结构的移动，通过设置滑槽和开口，能够方便固定柱在固定杆的内部活动，方便结构的传动，同时开口能够方便固定杆的移动，对固定杆起到限位作用，通过设置密封圈，能够减少活动柱和沟渠的摩擦，增加活动柱的使用寿命，方便使用者的使用，避免活动柱的损坏，通过设置轴承，能够有效降低活动柱的晃动，方便结构的传动，同时避免粉碎叶撞到沟渠，导致装置的损坏，通过设置粉碎叶，能够方便对水草进行粉碎，避免拦污栅的堵塞，方便使用者的使用，提高了装置的实用性。

附图说明

图1为本实用新型结构示意图；

图2为本实用新型结构传动箱的主视图；

图3为本实用新型结构电机的右视图。

图中：1沟渠、2拦污栅、3传动箱、4第一电机、5转盘、6固定柱、7固定杆、8滑杆、9毛刷、10凹槽、11第二电机、12活动柱、13粉碎叶、14弹簧、15滑槽、16开口、17密封圈、18轴承。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-3，一种水利工程用防堵的拦污栅，包括沟渠1，沟渠1的内部设置有拦污栅2，拦污栅2为市面上常见的拦污栅，拦污栅2的顶部固定连接有传动箱3，传动箱3内壁的背面固定连接有第一电机4，第一电机4的型号为Y180M-2，第一电机4的输出端固定连接有转盘5，转盘5正面的顶部固定连接有固定柱6，固定柱6的表面套设有固定杆7，固定杆7内部的顶部和底部均活动连接有滑杆8，滑杆8的两侧均与传动箱3的内壁固定连接，滑杆8表面的两侧均套设有弹簧14，弹簧14靠近固定杆7的一侧与固定杆7的表面固定连接，弹簧14远离固定杆7的一侧与传动箱3的内壁固定连接，通过设置弹簧14，能够方便固定杆7的左右移动，方便固定杆7的复位，提高了固定杆7的稳定性，方便结构的移动，固定杆7的底部贯穿传动箱3并延伸至传动箱3的底部，固定杆7的内部开设有配合固定柱6使用的滑槽15，传动箱3的底部开设有配合固定杆7使用的开口16，通过设置滑槽15和开口16，能够方便固定柱6在固定杆7的内部活动，方便结构的传动，同时开口16能够方便固定杆7的移动，对固定杆7起到限位作用，固定杆7的底部固定连接有毛刷9，拦污栅2的两侧均设置有凹槽10，传动箱3的两侧均设置有第二电机11，第二电机11的型号为Y180M-2，第二电机11的输出端固定连接有活动柱12，活动柱12的底部贯穿沟渠1并延伸至凹槽10的内部，活动柱12表面的顶部套设有密封圈17，密封圈17的表面与沟渠1的内部固定连接，通过设置密封圈17，能够减少活动柱12和沟渠1的摩擦，增加活动柱12的使用寿命，方便使用者的使用，避免活动柱12的损坏，活动柱12的两侧均固定连接有粉碎叶13，活动柱12表面的底部固定连接有轴承18，轴承18的底部与凹槽10内壁的底部固定连接，通过设置轴承18，能够有效降低活动柱12的晃动，方便结构的传动，同时避免粉碎叶13撞到沟渠1，导致装置的损坏，毛刷9的背面与拦污栅2的正面配合使用，粉碎叶13的数量为三个，且均匀分布在活动柱12的表面，通过设置粉碎叶13，能够方便对水草进行粉碎，避免拦污栅2的堵塞，方便使用者的使用，提高了装置的实用性。

使用时，使用者需要对拦污栅2进行防堵处理时，启动第一电机4，第一电机4带动转盘5转动，转盘5带动固定柱6移动，固定柱6通过在固定杆7的内部移动，使固定柱6带动固定杆7左右移动，固定杆7带动毛刷9左右移动，使毛刷9对拦污栅2进行清洁，使水草和杂质向两侧移动，同时启动第二电机11，第二电机11带动活动柱12转动，活动柱12带动粉碎叶13移动，使粉碎叶13对水草和杂质进行粉碎，从而彻底的解决水草过于集中，从而造成堵塞的问题，提高了拦污栅的实用性。

综上所述：该水利工程用防堵的拦污栅，通过设置沟渠1、拦污栅2、传动箱3、第一电机4、转盘5、固定柱6、固定杆7、滑杆8、毛刷9、凹槽10、第二电机11、活动柱12和粉碎叶13的配合使用，解决了现有的拦污栅在使用过程中由于杂质过多，容易造成堵塞，从而造成拦污栅无法使用的问题。

需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920003322.X

申请日:2019-01-02

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:36(江西)

授权编号:CN209482257U

授权时间:20191011

主分类号:E02B 5/00

专利分类号:E02B5/00;E02B5/08;B02C18/10

范畴分类:36B;36E;

申请人:赣州西克节能自动化设备有限公司

第一申请人:赣州西克节能自动化设备有限公司

申请人地址:341001 江西省赣州市赣州经济技术开发区香江大道北侧、华坚北路西侧赣州国际企业中心B15#楼13层

发明人:梁入云;谢遥;李强;李人长

第一发明人:梁入云

当前权利人:赣州西克节能自动化设备有限公司

代理人:邹圣姬

代理机构:36128

代理机构编号:赣州智府晟泽知识产权代理事务所(普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/ef4e418701f4659bbfa7f7e2.html