# CaMnO3晶体材料力学性能的研究

### 论文摘要

基于密度泛函理论和Birch-Murnaghan状态方程系统分析研究了CaMnO3晶体材料的弹性常数、体弹模量、剪切模量和力学性质。结果表明,CaMnO3晶体材料具有较大的C11和C22,其还具有较大的体弹模量和剪切横量,具有一定的弹性各向异性。其杨氏模量高达219. 62 GPa,较不易发生弹性形变。CaMnO3晶体材料具有较小的泊松比和体剪模量比,表明其极强的脆性,其硬度也达到28. 255 GPa。CaMnO3晶体材料内部电子局域化较强,价带电子具有较大的有效质量,Mn与O之间的弱共价性结合可能是其高硬度和高剪切模量的原因。

### 论文目录

- 1 引言

- 2 分析方法与计算过程

- 3 结果与讨论

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 张飞鹏,张光磊,秦国强,杜玲枝,张静文,施加利,杨新宇,张久兴

关键词: 弹性性质,力学性能

来源: 人工晶体学报 2019年02期

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅰ辑

专业: 化学

单位: 河南城建学院数理学院建筑光伏一体化河南省工程实验室,石家庄铁道大学材料科学与工程学院,合肥工业大学材料科学与工程学院新型功能材料与器件安徽省重点实验室,北京工业大学材料科学与工程学院新型功能材料教育部重点实验室

基金: 国家自然科学基金(51572066),河南省科技计划项目(132300410071),河南省自然科学基金(162300410007)

分类号: O733

DOI: 10.16553/j.cnki.issn1000-985x.2019.02.006

页码: 213-218

总页数: 6

文件大小: 172K

下载量: 107

### 相关论文文献

- [1].薛冬峰教授正式履新山东大学晶体材料国家重点实验室主任[J]. 人工晶体学报 2020(05)

- [2].群策群力谋发展 继往开来展宏图——功能晶体材料与晶体生长分论坛侧记[J]. 中国材料进展 2019(10)

- [3].有机铜修饰的八钼酸铵晶体材料的合成、结构及催化性能[J]. 吉林师范大学学报(自然科学版) 2015(04)

- [4].陶绪堂:创制“中国牌”晶体[J]. 山东画报 2018(05)

- [5].时间晶体,把爱保存到宇宙尽头之后[J]. 科学大众(中学生) 2017(06)

- [6].基于晶体学模型估算单相多晶体材料屈服临界分切应力[J]. 塑性工程学报 2013(06)

- [7].蒋民华先生与功能晶体材料[J]. 人工晶体学报 2019(06)

- [8].烟酸修饰的八钼酸铵晶体材料的催化性能[J]. 广州化工 2015(19)

- [9].几种新型功能晶体材料的研究[J]. 化学工程师 2011(07)

- [10].多孔晶体材料的分子工程学研究[J]. 化学通报 2011(11)

- [11].具有立方晶系结构的多晶体材料的弹性常数——Y弹性常数[J]. 物理学报 2009(06)

- [12].具有铁电半导体光电效应的晶体材料研究获进展[J]. 电子工业专用设备 2016(05)

- [13].晶体材料不同切型弹性常数计算的程序设计[J]. 福建电脑 2010(03)

- [14].具有六方晶系结构的多晶体材料弹性常数——Y弹性常数[J]. 物理学报 2009(12)

- [15].无机晶体材料热膨胀系数理论计算及实验研究[J]. 物理与工程 2020(01)

- [16].神奇!纳米颗粒自组装得到新的准晶体材料[J]. 蔬菜 2019(01)

- [17].基于图像处理技术的多晶体材料金相图像分割算法研究[J]. 铸造 2015(11)

- [18].美制造新晶体材料可提高光伏电池效率[J]. 浙江电力 2013(12)

- [19].多晶体材料微观组织结构的计算机重构[J]. 工程图学学报 2009(01)

- [20].需求牵引 育晶育人——记山东大学晶体材料国家重点实验室孙洵教授[J]. 中国发明与专利 2011(03)

- [21].飞秒激光与晶体材料相互作用的研究进展[J]. 材料导报 2008(02)

- [22].山东能源集团获晶体材料国家重点实验对外课题立项资助[J]. 山东煤炭科技 2016(01)

- [23].准晶体材料的研究进展[J]. 玻璃 2015(03)

- [24].新疆理化所碱金属硼磷酸盐晶体材料研究取得进展[J]. 人工晶体学报 2012(S1)

- [25].晶体材料研究——从体块晶体到微纳米晶体[J]. 人工晶体学报 2019(05)

- [26].X射线荧光光谱分析磁光新晶体材料[J]. 分析试验室 2016(03)

- [27].福建物构所分子基相变晶体材料研究获新进展[J]. 人工晶体学报 2012(04)

- [28].介电可调相变晶体材料研发成功[J]. 化工中间体 2012(08)

- [29].晶体材料国家重点实验室二维材料研究取得新进展[J]. 人工晶体学报 2014(04)

- [30].多晶体材料构件的跨尺度仿真计算[J]. 机械工程学报 2011(10)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/ef88bbed7d66af30c8b06d93.html