# 一种食用香精配料用可升降配料台论文和设计-李朋

### 全文摘要

一种食用香精配料用可升降配料台，包括放置台和底座，放置台底部设置有减震座，减震座底部设置有防夹剪叉，防夹剪叉的其中一根连接杆与液压缸的活塞杆固定连接，防夹剪叉底部设置有底座，液压缸通过管道连接有油箱，且油箱上设置有控制开关，放置台上设置有第一放置筒和第二放置筒，第一放置筒和第二放置筒内均对称设置有夹紧板，夹紧板内侧与电动伸缩杆的伸缩杆一端固定连接，且第一放置筒和第二放置筒的筒壁上均设置有与电动伸缩杆的伸缩杆滑动连接的通孔，第一放置筒和第二放置筒内均设置有放置板，放置板底部设置有重量传感器，该种配料台结构简单，方便根据使用者的需要进行调整高度。

### 主设计要求

1.一种食用香精配料用可升降配料台，包括放置台（1）和底座（2），其特征在于：放置台（1）底部设置有减震座（9），减震座（9）底部设置有防夹剪叉（5），防夹剪叉（5）的其中一根连接杆与液压缸（4）的活塞杆固定连接，防夹剪叉（5）底部设置有底座（2），液压缸（4）通过管道连接有油箱，且油箱上设置有控制开关（6），放置台（1）上设置有第一放置筒（7）和第二放置筒（8），第一放置筒（7）和第二放置筒（8）内均对称设置有夹紧板（73），夹紧板（73）内侧与电动伸缩杆（72）的伸缩杆一端固定连接，且第一放置筒（7）和第二放置筒（8）的筒壁上均设置有与电动伸缩杆（72）的伸缩杆滑动连接的通孔，第一放置筒（7）和第二放置筒（8）内均设置有放置板（71），放置板（71）底部设置有重量传感器（74），放置板（71）底部均固定连接多根竖向设置的伸缩管（76），每根伸缩管（76）外侧均套设有复位弹簧（77），每根伸缩管（76）底部均设置有安装座（75），放置台（1）上设置有显示屏（10）。

### 设计方案

1.一种食用香精配料用可升降配料台，包括放置台（1）和底座（2），其特征在于：放置台（1）底部设置有减震座（9），减震座（9）底部设置有防夹剪叉（5），防夹剪叉（5）的其中一根连接杆与液压缸（4）的活塞杆固定连接，防夹剪叉（5）底部设置有底座（2），液压缸（4）通过管道连接有油箱，且油箱上设置有控制开关（6），放置台（1）上设置有第一放置筒（7）和第二放置筒（8），第一放置筒（7）和第二放置筒（8）内均对称设置有夹紧板（73），夹紧板（73）内侧与电动伸缩杆（72）的伸缩杆一端固定连接，且第一放置筒（7）和第二放置筒（8）的筒壁上均设置有与电动伸缩杆（72）的伸缩杆滑动连接的通孔，第一放置筒（7）和第二放置筒（8）内均设置有放置板（71），放置板（71）底部设置有重量传感器（74），放置板（71）底部均固定连接多根竖向设置的伸缩管（76），每根伸缩管（76）外侧均套设有复位弹簧（77），每根伸缩管（76）底部均设置有安装座（75），放置台（1）上设置有显示屏（10）。

2.根据权利要求1所述的一种食用香精配料用可升降配料台，其特征在于：减震座（9）底部设置有减震垫（91），减震垫（91）上设置有和重量传感器（74）配合的凹槽（92），且安装座（75）底部固定安装在减震垫（91）上。

3.根据权利要求1所述的一种食用香精配料用可升降配料台，其特征在于：放置板（71）两端均对称设置有滑块（78），且第一放置筒（7）和第二放置筒（8）的筒壁上均设置有与滑块（78）滑动连接的滑槽。

4.根据权利要求1所述的一种食用香精配料用可升降配料台，其特征在于：底座（2）底部四角均通过连接柱连接有万向滚轮（3），且万向滚轮（3）自带锁紧装置。

5.根据权利要求1所述的一种食用香精配料用可升降配料台，其特征在于：第一放置筒（7）和第二放置筒（8）的底部贯穿放置台（1），且第二放置筒（8）内的放置板（71）底部设置有重量传感器（74）。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及作业运输领域，尤其涉及食用香精配料技术，特别是一种食用香精配料用可升降配料台。

背景技术

食品香精广泛应用于饮料、冷饮、糖果、烘焙、炒货等多个现代食品工艺领域，是以多种天然香料、合成香料、辅料，按照一定的配比混合而成的具有特定香气和香味的食品添加剂。用于食品香精生产的香原料国内目前允许使用的有一千四百余种，在生产过程中，需要把几种至几十种不同的香原料，按配方要求的重量依次投料到配料桶中，重量从几克至几十千克不等，需要保证每种香原料称量准确。按食品香精生产的需要，不锈钢配料桶的直径和高度从20cm到50cm不等。

现有技术中，食品香精企业在配料室安放固定的配料台，配料台上放置电子秤，配料桶置于电子秤上供配料使用。配料桶较小时，配料台稍高一些较易于操作，配料桶较大时，配料台接近地面容易操作。由于配料台高度是固定的，配料员的身高和配料习惯也有很大差异，所以高度固定的配料台对配料操作造成不便。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种食用香精配料用可升降配料台，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种食用香精配料用可升降配料台，包括放置台和底座，放置台底部设置有减震座，减震座底部设置有防夹剪叉，防夹剪叉的其中一根连接杆与液压缸的活塞杆固定连接，防夹剪叉底部设置有底座，液压缸通过管道连接有油箱，且油箱上设置有控制开关，放置台上设置有第一放置筒和第二放置筒，第一放置筒和第二放置筒内均对称设置有夹紧板，夹紧板内侧与电动伸缩杆的伸缩杆一端固定连接，且第一放置筒和第二放置筒的筒壁上均设置有与电动伸缩杆的伸缩杆滑动连接的通孔，第一放置筒和第二放置筒内均设置有放置板，放置板底部设置有重量传感器，放置板底部均固定连接多根竖向设置的伸缩管，每根伸缩管外侧均套设有复位弹簧，每根伸缩管底部均设置有安装座，放置台上设置有显示屏。

优选的，减震座底部设置有减震垫，减震垫上设置有和重量传感器配合的凹槽，且安装座底部固定安装在减震垫上。

优选的，放置板两端均对称设置有滑块，且第一放置筒和第二放置筒的筒壁上均设置有与滑块滑动连接的滑槽。

优选的，底座底部四角均通过连接柱连接有万向滚轮，且万向滚轮自带锁紧装置。

优选的，第一放置筒和第二放置筒的底部贯穿放置台，且第二放置筒内的放置板底部设置有重量传感器。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该种配料台适用于食品香精生产配料中使用，配料员可根据实际配料罐的大小、配料的多少、生产工艺的不同、配料员自身条件和配料习惯等调节配料台的高度，选择适合的高度进行配料，从而便于配料员的配料操作，提高了工作效率，设置的第一放置筒和第二放置筒，方便同时对两个配料罐进行称重，提高效率，放置板上的配料罐压缩伸缩管和复位弹簧，降低放置时，配料罐对放置台的冲击，通过电动伸缩杆带动夹紧板对配料罐进行夹紧，防止外力的冲击导致配料罐倾倒，减震座和减震垫降低配料罐底部的冲击，提高配料罐的稳定性。

附图说明

图1为本实用新型的整体结构示意图；

图2为本实用新型的放置台俯视图；

图3为本实用新型的第一放置筒结构示意图。

图中：1、放置台；2、底座；3、万向滚轮；4、液压缸；5、防夹剪叉；6、控制开关；7、第一放置筒；71、放置板；72、电动伸缩杆；73、夹紧板；74、重量传感器；75、安装座；76、伸缩管；77、复位弹簧；78、滑块；8、第二放置筒；9、减震座；91、减震垫；92、凹槽；10、显示屏。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

在本实用新型的描述中，需要说明的是，术语“竖直”、“上”、“下”、“水平”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

在本实用新型的描述中，还需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“设置”、“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种食用香精配料用可升降配料台，包括放置台1和底座2，放置台1底部设置有减震座9，减震座9底部设置有防夹剪叉5，防夹剪叉5的其中一根连接杆与液压缸4的活塞杆固定连接，防夹剪叉5底部设置有底座2，液压缸4通过管道连接有油箱，且油箱上设置有控制开关6，放置台1上设置有第一放置筒7和第二放置筒8，第一放置筒7和第二放置筒8内均对称设置有夹紧板73，夹紧板73内侧与电动伸缩杆72的伸缩杆一端固定连接，且第一放置筒7和第二放置筒8的筒壁上均设置有与电动伸缩杆72的伸缩杆滑动连接的通孔，第一放置筒7和第二放置筒8内均设置有放置板71，放置板71底部设置有重量传感器74，放置板71底部均固定连接多根竖向设置的伸缩管76，每根伸缩管76外侧均套设有复位弹簧77，每根伸缩管76底部均设置有安装座75，放置台1上设置有显示屏10。该种配料台适用于食品香精生产配料中使用，配料员可根据实际配料罐的大小、配料的多少、生产工艺的不同、配料员自身条件和配料习惯等调节配料台的高度，选择适合的高度进行配料，从而便于配料员的配料操作，提高了工作效率。

减震座9底部设置有减震垫91，减震垫91上设置有和重量传感器74配合的凹槽92，且安装座75底部固定安装在减震垫91上，减震垫91降低放置台1受到的震动。

放置板71两端均对称设置有滑块78，且第一放置筒7和第二放置筒8的筒壁上均设置有与滑块78滑动连接的滑槽，配料罐放在放置板71上，放置板71通过滑块78与筒壁上的滑槽滑动连接，增加配料罐的稳定性。

底座2底部四角均通过连接柱连接有万向滚轮3，且万向滚轮3自带锁紧装置，通过万向滚轮3把该配料台移动到指定位置，并锁紧万向滚轮3，防止移动。

第一放置筒7和第二放置筒8的底部贯穿放置台1，且第二放置筒8内的放置板71底部设置有重量传感器74，对第一放置筒7和第二放置筒8内的配料罐进行称重，方便同时对两个配料罐进行称重。

工作原理：使用时，根据使用需要通过万向滚轮3对该配料台进行移动，配料员可根据配料罐的大小和配料员自身条件和配料习惯等通过控制开关6控制液压缸4的伸缩，调节配料台的高度，把配料罐放在第一放置筒7或者第二放置筒8内的放置板71上，控制电动伸缩杆72的伸缩杆伸长，推动夹紧板73对配料罐进行夹紧，配料罐压缩伸缩管76，放置板71通过滑块78和筒壁的滑槽滑动连接，降低外力冲击导致配料罐倾倒，减震垫91降低放置台1的震动，重量传感器74检测配料罐的重量，通过显示屏10显示检测的重量，方便配料员进行记录。

值得注意的是：整个装置通过总控制按钮对其实现控制，由于控制按钮匹配的设备为常用设备，属于现有常熟技术，在此不再赘述其电性连接关系以及具体的电路结构。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920005622.1

申请日:2019-01-03

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:31(上海)

授权编号:CN209441409U

授权时间:20190927

主分类号:B62B 3/02

专利分类号:B62B3/02;B62B3/04;B62B5/00;A23L27/00

范畴分类:32C;32G;

申请人:鑫宇生物科技（上海）有限公司

第一申请人:鑫宇生物科技（上海）有限公司

申请人地址:201400 上海市奉贤区程普路216号车间1北面第2层

发明人:李朋;黄玉英;谷正成

第一发明人:李朋

当前权利人:鑫宇生物科技（上海）有限公司

代理人:赵峰

代理机构:31315

代理机构编号:上海骁象知识产权代理有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/efc570224734b76066c9a071.html