# 道路桥梁检测技术的要点及应用分析吴大勇

湖北交投宜昌投资开发有限公司湖北省宜昌市443000

摘要：随着我国经济的不断发展，各种交通基础设施的建设步伐也逐步加快，道路桥梁的建设也随着飞速发展，并在交通行业上有着不可替代的地位，它不仅便利了人们的日常出行和工作，也带动了各地区的经济交流和发展。正是道路桥梁的重要性，我们更加需要对道路桥梁过程进行日常检测和维修，保证道路桥梁工程质量，不断发展和创新道路桥梁检测技术，以便推进桥梁技术的全面发展。本文简单介绍道路桥梁工程检测技术及其重要性，并对检测技术在道路桥梁的应用进行简单分析，以期对道路桥梁过程的发展提出一点建设性意见。

关键词：道路桥梁；检测技术；要点；应用分析

引言

随着我国各城区贸易往来的深入，各城区的车辆也在不断增多。这样不仅会给道路桥梁增加负荷，更会增强道路桥梁建设工作的难度，长此以往使得道路桥梁出现了安全性问题，这些问题主要有以下两点：其一，在道路桥梁建设初期，因为不具备相应的指导方案，造成检测工作无章可循；其二，建成的道路桥梁，其状态与施工方案之间也缺乏切合性。要使以上问题得到有效解决，就需要对其实行专业性的检测，从而为各城区的经济发展提供保障。

1道路桥梁工程检测技术要点

1.1把握工程检测的重点

众所周知，在道路桥梁施工过程中，一旦有某个施工环节质量没有达到施工标准，就会直接影响到总体工程的成效。在检测工作中，经常会遇到道路桥梁的开裂问题，因此在具体检测时，就需要加强对开裂问题的重视程度。这里需要强调的是，在解决开裂问题前，必须要将明显的安全问题进行有效解决，在保证道路桥梁本身性能的基础上，才可以解决其中的开裂问题。这样不仅能够增强检测工作的安全性，而且还能够为提高检测质量奠定基础。

1.2重视内部缺陷检测

在对道路桥梁检测时，不只是要检测表面质量，对于其内部结构稳定性也要做出有效的检测。目前我国大部分桥梁的内部主要材料都是混凝土，随着对道路桥梁使用时间的增长，其内部混凝土材料会出现粉化、断层等问题，这些问题如果得不到及时处理，就势必会降低道路桥梁的稳固性，甚至会降低道路桥梁的承载能力。那么在对道路桥梁内部进行检测时，通常运用到雷达和声波两种技术，有效运用这两种技术能够更加精准的掌握缺陷情况。在道路桥梁内部如果确实有缺陷存在，就必须要运用有效的办法及时进行解决，从而让道路桥梁的承载能力持续保持在最佳标准。

1.3重视混凝土强度检测

从专业的角度来说，要持续保持道路桥梁的承载强度，就需要以规律性的时间对其进行有效的检测。因为各种原因的干扰，使得道路桥梁内部结构很难保持其原有状态，特别是对于大型建筑工程来说，就需要以精准的角度，规律性的时间，对道路桥梁内部结构实行检测，在对其中检测项目指标进行评定时，混凝土的强度数值是非常关键的。要确保混凝土强度数值的精准性，通常可采用超声回弹法。这方法的运用原理，就是借助超声设备对混凝土结构中的声速做出检测，并且运用回弹装置对混凝土结构外部回弹数值做出检测。然后结合以上两种检测的数值，精准计算出混凝土强度数值，利用的是数学上超声波在混凝土中的传播速度和混凝土强度与回弹值之间关系。

2路桥常见的问题

2.1道路桥梁的地理位置特殊性

道路桥梁的建筑一般是因为道路没有连接的地方来搭桥，还有就是为缩短道路的距离一般会采用搭桥。搭桥的地段一般都存在多水的地带，它的泥土都是比较松，比较软，不能承受较大的重量，如果被选作搭桥的地段，就要考虑到它所能使用的年限，像这样的软土首先必须要确定它的成分和类型是什么，都要经过检测技术来实现。因此对于桥梁的地理位置要进行检测和分心，特别是对于特殊的地段，比如软土地质，它的成分是土质含水量较高、密度低、强度小、透水性差，不易于修建，工程大，而且地理位置太特殊，外在因素是人为不可控制的。

2.2路桥管理人员素质不高

路桥管理人员的素质不高是导致路桥施工过程中出现问题的影响因素。同时，也存在着现场施工经验缺乏的情况，导致管理水平不高的情况出现，对工程的质量也会带来很大的影响。什么东西不是修好了就没事，要经常的进行维护和修整，特别是对于桥梁内部和表面的情况，要进行定时的检查路面情况，防止意外发生，如果管理员的常见技术和负责能力不够的话，就会造成出现了问题不能及时发现，得不到及时的解决，这样就可能导致很严重的后果。

2.3没有全面的、科学性设计理念

在施工管理过程中，对于安全管理工作的疏忽，是很多工程关于安全生产的施工资料不够规范，施工组织没有针对突发情况涉及应急预案，或者设计了应急预案之后没有进行统一的安全教育，或者设计了方案之后于现场实际的要求不符，在这种情况下，很难通过宏观和微观的施工管理方法，提高现场安全级别。在今年西部一个地区因为在修路的时候没有考虑到地理位置，修建在易发生坍塌的位置，导致了多起车祸，造成了许多悲剧，这就是因为对于突发事故的预案不足，才导致这样的悲剧，在桥路当中可能会出现很多问题，要采取更好地措施来应对。

3道路桥梁检测技术的应用

3.1无线电检测技术

道路和桥梁工程竣工验收并投入使用后，道路和桥梁的结构要可以满足各式车辆传递的重量，而且还要满足车辆非周期性的冲击荷载，倘若有一点不满足，就会对道路和桥梁造成破坏，轻者会出现路面桥面形成裂缝现象，且裂缝将逐步扩展，重者会导致路面凹陷、桥梁坍塌。无线电检测技术主要是通过收集和分析裂缝处产生的反射波，来判断裂缝发生的位置以及大小。检测工作开始前，需要对重点检测区域安装传感器，传感器的主要工作原理就是接收反射回来的波形，通过计算机对波形的分析，可以准确找到裂缝发生的位置，利于进行后期处理。

3.2冲击波检测技术

道路桥梁施工过程中，积极的进行检测是整个工程必不可少的施工环节，在实际的建筑内部检测过程中，工作人员应该保证其不会对建筑的结构以及质量造成一定的影响。其中最常应用最为广泛的是冲击波检测技术。此种技术在实际的应用中主要的应用过程为：如果建筑结构出现裂缝，就会出现脉冲波，信号接收设备能够及时的捕捉到脉冲波信号，然后积极的对其进行分析，能够判断出建筑的实际厚度，最后在依据实际的施工方案对其分析，如果出现中空现象，说明其存在问题；另外，此种技术还能对建筑裂缝的现象进行还测量分析。在测量过程中应用侧重于单点测量，如果采取全面测量的方式，就会导致测量时间较长，严重影响测量效率。

3.3频谱分析技术

频谱分析技术是利用不同的传输介质来对复杂的噪声进行简单化，在道路桥梁的运用是通过锤击行为来对桥梁的具体情况进行传感和探测、分析，根据不同的表面波频率来判断检测对象的情况，在桥梁的各个部位都装置传感器，来获取具体的波频率，获取不同部位、状况的数据，并在此基础上分析、制定出实时的方案。

结语

总而言之，城市建设中，道路桥梁建设是必不可少的，那么道路桥梁的施工质量直接与人们出行与过往车辆行车安全息息相关，所以，做好道路桥梁检测工作是非常有必要的。实际检测实施中，相关人员要与实际情况结合，合理科学选择检测技术，相关预防工作要做好。并且道路桥梁建成后，一定要对其进行定期检测，发现缺陷问题及时修补。道路桥梁检测工作做好，保证路桥工程安全稳定运行。

参考文献：

[1]管翠红.道路与桥梁工程检测技术[J].住宅与房地产，2016，（21）：149.

[2]陶平.钢结构桥梁的检测与维护[J].工程技术研究，2016，（5）：110-111.

[3]张海东.论加强道路、桥梁检测队伍的专业化建设[J].公路，2016，（9）：2-3.

[4]赵影.浅析公路桥梁的检测技术及应用[A].科技部.2014年全国科技工作会议论文集[C].科技部，2014：1.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/eff4ba4a0fd0d9f414d8da44.html