# 晶体硅金刚线切割废料氮化反应的研究

### 论文摘要

为了综合利用晶体硅金刚线切割废料,以其为原料,使用卧式氮化炉进行氮化反应,研究了氮化温度（1 300、1 350、1 400、1 450和1 500℃）、氮化保温时间（1、1. 5、2、2. 5和3 h）以及α-Si3N4外加量（外加质量分数分别为0、5%、10%、15%和20%）对氮化反应的影响。结果表明:在一定范围内,氮化温度的升高有利于α-Si3N4、β-Si3N4和Si2N2O三种物相的生成;氮化时间的延长有利于α-Si3N4、β-Si3N4和Si2N2O三种物相的生成,但氮化时间过长会导致α-Si3N4转变为β-Si3N4,以及Si2N2O转化为Si3N4;以α-Si3N4为添加剂,有利于α-Si3N4的生成以及氮化反应的进行。综合考虑切割废料的氮化程度,较优氮化条件为1 400℃保温3 h,α-Si3N4添加剂外加量10%（w）。

### 论文目录

- 1 试验

- 2 结果与讨论

- 2.1 氮化温度对产物的影响

- 2.2 氮化时间对产物的影响

- 2.3 添加剂含量对产物的影响

- 3 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 孙钰杰,金星,邢鹏飞,董开朝,孔剑

关键词: 晶体硅,金刚线切割废料,氮化反应,氮化温度,氮化时间

来源: 耐火材料 2019年03期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 无机化工

单位: 东北大学冶金学院

基金: 国家自然科学基金资助项目(51334004,51074043)

分类号: TQ127.2

页码: 214-216

总页数: 3

文件大小: 857K

下载量: 99

### 相关论文文献

- [1].金刚线用高碳钢丝生产及工艺优化点[J]. 冶金管理 2019(23)

- [2].太阳能硅片切割用金刚线发展评述[J]. 超硬材料工程 2019(01)

- [3].隆基崛起背后一条金刚线的“生死战”[J]. 中国企业家 2018(01)

- [4].生死金刚线[J]. 新能源经贸观察 2017(12)

- [5].隆基崛起背后:一条金刚线的“生死战”[J]. 新能源经贸观察 2018(Z1)

- [6].电镀金刚线技术探讨[J]. 金属制品 2018(03)

- [7].金刚线切多晶硅片湿法黑硅技术研究进展[J]. 广东化工 2017(12)

- [8].电镀金刚线的四化技术路线[J]. 中国新技术新产品 2017(15)

- [9].金刚线切割废料制备铝硅合金的研究[J]. 有色金属工程 2019(12)

- [10].光伏需求下降 金刚线行业布局趋向多元化[J]. 超硬材料工程 2018(06)

- [11].金刚线在硅晶体切割领域的应用研究[J]. 电子工业专用设备 2019(03)

- [12].太阳能发电用金刚线切片硅片表面线痕质量控制[J]. 中国住宅设施 2017(10)

- [13].基于神经网络的金刚线硅片工艺优化研究[J]. 太阳能学报 2018(09)

- [14].金刚线切割硅材料废液中的硅粉回收方法[J]. 山东工业技术 2015(14)

- [15].碳化硅金刚线切割表面粗糙度的研究[J]. 电子工业专用设备 2011(11)

- [16].金刚线切割工艺对硅片表观质量影响研究[J]. 山西化工 2019(03)

- [17].金刚线基线用钢丝标准化研究[J]. 金属制品 2019(01)

- [18].水箱拉丝机拉拔金刚线母线工艺探索[J]. 金属制品 2018(03)

- [19].工艺参数对悬砂法复合电镀制备金刚线的影响[J]. 电镀与涂饰 2018(15)

- [20].金属铜辅助化学刻蚀对金刚线切割多晶硅的制绒[J]. 中国表面工程 2017(06)

- [21].三超新材:业绩或步入高增长[J]. 股市动态分析 2018(10)

- [22].金刚线切割单晶片纳米金属铜催化可控制绒研究[J]. 昆明理工大学学报(自然科学版) 2018(03)

- [23].导电轮的改进试验与实施[J]. 内燃机与配件 2020(19)

- [24].晶体硅金刚线切割废料制备高纯氮化硅[J]. 应用化学 2018(11)

- [25].树脂金刚线的生产方法专利介绍[J]. 石材 2013(09)

- [26].金刚线切割多晶硅制绒研究进展[J]. 昆明理工大学学报(自然科学版) 2018(06)

- [27].纳米金属银、铜辅助化学刻蚀制绒金刚线切割多晶硅的研究[J]. 材料导报 2018(21)

- [28].PV800金刚线设备改造可行性的研究[J]. 化工管理 2015(35)

- [29].金刚砂均匀性对多晶切片质量的影响分析[J]. 电子工业专用设备 2018(03)

- [30].ISC3010蓝宝石切片机设计介绍[J]. 南方农机 2018(12)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/f00003b87ae156a0d031948b.html